## Slide 1
电工技术
模块九
直流电源供电电路的分析与测试
单元2 三相异步电动机的工作原理

## Slide 2
1
本项目知识点
1.三相异步电动机的结构和组成;
2.三相异步电动机的工作原理;
3.三相异步电动机的机械特性和工作特性；
4.三相异步电动机的起动、制动与调速控制。
模块九 直流电源供电电路的
分析与测试

## Slide 3
新技术新知识
单元9.2 三相异步电动机
的工作原理
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
电磁驱动精准操控：三相异步电动机在工业机器人中的应用原理与实践
三相异步电动机在工业机器人驱动系统中，依靠其电磁感应原理，当三相交流电源接入电动机的定子绕组时，会在定子内部产生一个旋转磁场。这个旋转磁场与转子中的闭合导线相互作用，根据法拉第电磁感应定律，转子中的导线会产生感应电流。感应电流与旋转磁场相互作用，产生电磁力，从而驱动转子旋转，将电能转换为机械能。
通过定子绕组的旋转磁场与转子导线相互作用，通过精确的控制策略来实现对机器人运动的精确控制，包括速度、位置和力量的控制。伺服控制系统能够精确调节电机的转速和位置，满足机器人对运动精度的需求，并实现快速响应。这种电机以其高精度控制、快速响应能力、可靠性、稳定性以及成本效益等优势，成为工业自动化领域不可或缺的动力核心，适用于各种工业环境，推动着工业机器人技术的进步。

## Slide 4
一、 三相旋转磁场的产生和特点
二、 工作原理
三、 转差率
单元9.2 三相异步电动机
的工作原理
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 5
三相异步电动机的定子绕组接通三相电源后，转子就会以某- -转速旋转。
通电后电动机为什么会转动?电动机的转速与哪些因素有关?
单元9.2 三相异步电动机
的工作原理
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 6
一、 三相旋转磁场的产生和特点
1.旋转磁场的产生
图一、简化的三相定子绕组
单元9.2 三相异步电动机
的工作原理
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 7
1.旋转磁场的产生
在不同时刻三相对称电流所产生的磁场就如图所示。
(a)ωt＝90°；
(b)ωt＝90°+120°；
(c)ωt=210°+120°；
(d)ωt=330°+120°
图二、 三相合成旋转磁场及合成磁势相量图
一、 三相旋转磁场的产生和特点
单元9.2 三相异步电动机
的工作原理
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 8
2．旋转磁场的主要特点
(1)三相合成磁势在任何瞬时保持着恒定的振幅，它是单相脉动磁势振幅的3/2倍。
一、 三相旋转磁场的产生和特点
单元9.2 三相异步电动机
的工作原理
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 9
2．旋转磁场的主要特点
(2) 当某相电流达到最大值时，合成磁势的幅值就与该相绕组的轴线重合。
一、 三相旋转磁场的产生和特点
单元9.2 三相异步电动机
的工作原理
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 10
2．旋转磁场的主要特点
(3)合成磁势的旋转方向，取决于三相电流的相序。如果把接到电源定子绕组的3根引出线任意调换两根，例如将V、W两根对调，如图三、所示，则可证明此时的磁场将随电流变化沿逆时针方向旋转。
一、 三相旋转磁场的产生和特点
单元9.2 三相异步电动机
的工作原理
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 11
(4)合成磁势的旋转速度，仅取决于定子电流的频率和电动机的极对数。
一、 三相旋转磁场的产生和特点
单元9.2 三相异步电动机
的工作原理
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 12
(4)合成磁势的旋转速度，仅取决于定子电流的频率和电动机的极对数。
可见，当电源频率为f1时，具有p对磁极的旋转磁场每分钟的转速为：
一、 三相旋转磁场的产生和特点
单元9.2 三相异步电动机
的工作原理
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 13
(4)合成磁势的旋转速度，仅取决于定子电流的频率和电动机的极对数。
可见，当电源频率为f1时，具有p对磁极的旋转磁场每分钟的转速为：
一、 三相旋转磁场的产生和特点
单元9.2 三相异步电动机
的工作原理
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 14
对于工作频率为50 Hz的异步电动机，不同的磁极对数p对应的同步转速列于表任务二. 1中。
一、 三相旋转磁场的产生和特点
单元9.2 三相异步电动机
的工作原理
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 15
1．转子如何转动
电动机的转动方向，可根据磁场和电流方向由左手定则确定。
结论：三相异步电动机转子是顺着定子绕组接入三相电流的相序旋转的。如果把接到定于绕组的三根电源线任意对调两根，则电动机将反向旋转。
图任务二.5 电动机转子的转动
一、 三相旋转磁场的产生和特点
单元9.2 三相异步电动机
的工作原理
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 16
2．异步的概念
电动机的转子速度n总是略低于旋转磁场的转速， 即转子不能与旋转磁场同步，故这种电动机称为异步电动机。又因为这种电动机的转动原理是建立在电磁感应基础上的．故又称为感应电动机。
二、 三相异步电动机的工作原理
单元9.2 三相异步电动机
的工作原理
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 17
异步电动机的转差率S，即：
异步电动机正常运行时，转速n与同步转速ns一般很接近，转差率S很小。在额定工作状态下约为0.02～0.06。
三、 转差率
单元9.2 三相异步电动机
的工作原理
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 18
【例9.2.1】 已知三相异步电动机的额定数值为：额定功率55KW，额定电压U1N＝ 380V，额定电流I1N＝120A，额定转速 nN＝570r／min，额定功率因数cos φ＝0.79，求该电动机的同步转速、极对数、额定负载时效率和转差率( f1＝50Hz)。
单元9.2 三相异步电动机
的工作原理
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 19
现己知额定转速nN＝570r／min，因额定转速略小于同步转速，该电动机的同步转速为600r／min，因此可得：
【解】
额定负载时的效率：
额定负载时的转差率：
单元9.2 三相异步电动机
的工作原理
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 20
1. 三相旋转磁场的产生和特点
2.三相旋转磁场的工作原理
3. 转差率计算
单元9.2 三相异步电动机
的工作原理
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 21
单元9.2 三相异步电动机
的工作原理
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 22: 课堂教学评价
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元8.1 换路定则与电压、电流
初始值的确定