## Slide 1
电工技术
模块九
直流电源供电电路的分析与测试
单元4 三相异步电动机的机械特性和工作特性

## Slide 2
1.三相异步电动机的结构和组成;
2.三相异步电动机的工作原理;
3.三相异步电动机的机械特性和工作特性；
4.三相异步电动机的起动、制动与调速控制。
1
本项目知识点
模块九 直流电源供电电路的
分析与测试

## Slide 3
新技术新知识
单元9.4 三相异步电动机
的机械特性和工作特性
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
纳米涂层技术：革新电动机性能，提升效率与可靠性
纳米涂层技术在电动机领域的应用，为提升电动机整体性能和效率带来了显著效果。通过对电动机关键部件的纳米级别表面处理，实现了以下优化：
首先，纳米涂层显著提高了电动机部件的耐磨性，特别是对于轴承和齿轮等转动部件，减少了磨损，从而降低了维护成本并延长了电动机的使用寿命。其次，纳米涂层材料的优良导热性能增强了电动机的散热能力，有助于降低内部温度，提高电动机的工作效率和可靠性。
此外，纳米涂层还赋予了电动机部件出色的抗腐蚀性，保护电动机不受潮湿、盐雾等环境因素的侵害，确保电动机在不同工作环境中稳定运行。在减少能量损失方面，纳米涂层降低了摩擦系数，减少能量损耗，提升了电动机运行效率。在电气性能方面，纳米涂层提供了额外的绝缘保护，有效预防了电气故障和短路，确保了电动机的电气安全。同时，纳米涂层还能改善电动机部件的机械强度，承受更高的机械负荷，增加了电动机的稳定性和耐用性。
最后，纳米涂层技术的应用还有助于降低电动机运行时的噪音和振动，提升了工作环境的舒适度，并减少了结构疲劳的可能性。此外，该技术还允许电动机设计更为紧凑，减轻重量，减少体积，从而优化了电机设计，提高了电动机在工业和商业应用中的适应性和整体效率。

## Slide 4
一、 固有机械特性分析
二、 机械特性曲线的几个特殊运行点
三、 异步电动机稳定运行分析
四、 异步电动机的工作特性
单元9.4 三相异步电动机
的机械特性和工作特性
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 5
由前述的转矩参数表达式可知，当外加电压及频率不变时，异步电动机的电磁转矩只随转差率S而变。电磁转矩与转差率的关系，实际上也是电磁转矩与转速的关系。所以T＝f(S)关系曲线，也称为异步电动机的机械特性。
在U1=U1N，f＝fN条件下，转子没有接入电阻时的机械特性称为固有机械特；而电压、频率、转子电阻、电抗改变时的机械特性称为人为机械特性。
单元9.4 三相异步电动机
的机械特性和工作特性
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 6
异步电动机的机械特性是由电机本身的结构与参数所决定，它与负载大小无关。
但是，电动机在拖动负载运行时，必定在机械特性对应的点上工作(如图中的B点)。
所以，电动机的机械特性是生产设备选择拖动电动机的重要依据，生产设备本身的机械特性，必须与电动机的机械特性相配合，才能实现合理的拖动。
单元9.4 三相异步电动机
的机械特性和工作特性
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 7
一、 固有机械特性分析
异步电动机的机械特性曲线包含以下两个不同的部分：
一是稳定运行段(HP段)：一般情况下，电动机只能在此段稳定运行。
二是启动过渡运行段(PA段)：在这一段内、电动机的转速n较低，转差率S较大，随着n的减小，电动机产生的电磁转矩也随着下降。
单元9.4 三相异步电动机
的机械特性和工作特性
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 8
1．启动点A：其特点是n＝0(S＝1)，T= Ts，启动电流 。
2．临界点P：其特点是S＝Sm，n＝(1— Sm)n1，T＝ Tm。
4．额定工作点B：其特点是n＝nN(S=SN) , T＝TN,I1=IN。
3．同步转速点H：其特点是n＝ n1(S＝0)，T＝0，
二、 机械特性曲线的几个特殊运行点
单元9.4 三相异步电动机
的机械特性和工作特性
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 9
在额定点工作时，电动机的输出功率与输入功率均达额定值，其功率与电磁转矩的关系如下：
额定输出功率：
额定输出转矩：
额定输入功率：
二、 机械特性曲线的几个特殊运行点
单元9.4 三相异步电动机
的机械特性和工作特性
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 10
异步电动机拖动负载转动时，必须符合动力学的规律，只有电磁转矩与负载转矩和空载转矩相平衡时，电动机才能稳定运行。
异步电动机是依靠转子转速的变化，来调节电动机的电磁量，从而使电动机的电磁转矩得到相应的改变，使之适应负载的需要来实现新的平衡。
三、 异步电动机稳定运行分析
单元9.4 三相异步电动机
的机械特性和工作特性
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 11
启动到最大转矩部分曲线为不稳定运行区域，从最大转矩到同步转速的那部分曲线是稳定运行区域。所以最大转矩是电动机从稳定过渡到不稳定的临界点。为了使电动机有一定的过载能力，除了增大最大转矩以外，电动机稳定运行点不宜靠近临界点。
三、 异步电动机稳定运行分析
单元9.4 三相异步电动机
的机械特性和工作特性
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 12
异步电动机的工作特性指标在国家标准中都有具体规定。设计和制造都必须满足这些性能指标。工作特性曲线可用等值电路计算求得，也可以通过实验测定。图三、就是异步电动机的工作特性曲线。
四、 异步电动机的工作特性
单元9.4 三相异步电动机
的机械特性和工作特性
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 13
1. 转速特性
将
代入上式得：
结论：转速特性 是一条稍微下斜的直线，如图9.4.3所示。它与直流他励电动机的转速特性很相似，也是硬特性。
四、 异步电动机的工作特性
单元9.4 三相异步电动机
的机械特性和工作特性
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 14
2．定子电流特性
异步电动机在额定电压和额定频率下,输出功率变化时，定子电流的变化曲线 称为定子电流特性。
由等值电路得异步电动机的定子电流方程式(即磁势平衡方程式)为：
结论：定子电流几乎随负载成正比增加。其特性曲线如图9.4.3所示。
四、 异步电动机的工作特性
单元9.4 三相异步电动机
的机械特性和工作特性
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 15
3．功率因数特性
异步电动机在额定电压和额定频率下，输出功率变化时，定于功率因数
称为功率因数特性。
四、 异步电动机的工作特性
单元9.4 三相异步电动机
的机械特性和工作特性
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 16
4. 转矩特性
异步电动机在额定电压和额定频率下，输出功率变化时，电磁转矩的变化曲线 称为转矩特性。
四、 异步电动机的工作特性
单元9.4 三相异步电动机
的机械特性和工作特性
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 17
5．效率特性
异步电动机在额定电压和额定频率下，输出功率变化时，效率的变化曲线
称为效率特性。
异步电动机的效率为：
四、 异步电动机的工作特性
单元9.4 三相异步电动机
的机械特性和工作特性
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 18
1. 固有机械特性分析
2. 异步电动机稳定运行分析
3.异步电动机的工作特性
单元9.4 三相异步电动机
的机械特性和工作特性
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 19
单元9.4 三相异步电动机
的机械特性和工作特性
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 20: 课堂教学评价
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元8.1 换路定则与电压、电流
初始值的确定