## Slide 1
发动机电控系统组成

## Slide 2
发动机电控系统组成
发动机电控系统
进气控制系统
燃油控制系统
点火控制系统
废气排放控制系统
失效保护系统
自诊断与报警系统
应急备用系统

## Slide 3
发动机电控系统组成
向发动机提供与负荷相适应的清洁的空气，同时测量和控制进入发动机气缸的空气量，使它们在系统中与喷油器喷出的汽油形成空燃比符合要求的可燃混合气，同时于有限的气缸容积中尽可能多和均匀地供气。
进气控制系统

## Slide 4
发动机电控系统组成
进气控制系统
进气总管
进气总管

## Slide 5
发动机电控系统组成
燃油供给控制系统的作用是储存并滤清汽油，根据发动机各工况的要求向发动机供给清洁的、具有适当压力并经精确计量的汽油。
燃油供给控制系统

## Slide 6
发动机电控系统组成
燃油供给控制系统

## Slide 7
发动机电控系统组成
将蓄电池或发电机的低压电转变成高压电，按发动机做功顺序与点火时间的要求，适时、准确地配送给各缸火花塞，产生电火花，点燃混合气。
点火控制系统

## Slide 8
发动机电控系统组成
点火控制系统

## Slide 9
发动机电控系统组成
汽车污染物来源有三个来源，排气排放物、曲轴箱窜气及燃油蒸发，排放控制系统主要是对这些排放控制装置的工作实行电子控制。
排放控制系统

## Slide 10
发动机电控系统组成
排放控制系统
EGR废气再循环控制
活性炭罐电磁阀控制
三元催化转化系统

## Slide 11
发动机电控系统组成
电控系统工作时，微处理器检测到某些传感器、执行器及其控制电路出现故障时，失效保护系统给ECU提供设定的标准信号来替代故障信号，以保持控制系统继续工作，确保发动机仍能继续运转。
失效保护控制系统

## Slide 12
发动机电控系统组成
其作用是监测、诊断电子控制系统中各传感器、执行器及ECU的工作是否正常，并根据自诊断结果控制故障指示灯工作。
自诊断与报警系统

## Slide 13
发动机电控系统组成
当ECU内的微处理器或少数重要的传感器出现故障、车辆无法行驶时，应急备用系统使ECU把燃油喷射和点火正时控制在设定的水平上，作为一种备用功能使汽车能维持基本行驶，以便把汽车开到最近的维修站或适宜的地方，又称为“回家系统”。
应急备用系统
起动、怠速、非怠速三种工况

## Slide 14
发动机电子控制系统根据控制过程中有无反馈信号，可分为开环控制和闭环控制。
传感器
ECU
执行器动作
发动机电控系统组成
控制结果
开环控制
传感器
ECU
执行器动作
控制结果
闭环控制
控制结果反馈

## Slide 15
发动机电控系统组成
小结
发动机电子控制系统由进气控制系统、燃油供给控制系统、电控点火控制系统、排放控制系统、失效保护系统、自诊断与报警系统、应急备用系统组成，发动机电子控制系统根据有无反馈信号，又可分为开环控制和闭环控制。

## Slide 16
浙江汽车职业技术学院
Zhejiang Automotive
Vocational and Technical College
谢谢观看