## Slide 1
传感器、ECU及执行器的总体认识

## Slide 2
发动机电子控制系统的结构
电子控制器ECU是控制系统的核心部件。
传感器
ECU
执行器

## Slide 3
发动机电子控制系统的结构
一个传感器或一个输入信号可以多次重复使用

## Slide 4
发动机电子控制系统的结构
空气流量计
检测进气量，是进气管路的一部分
功 用
安装位置
传感器
节气门体前方的进气管道上

## Slide 5
发动机电子控制系统的结构
进气压力传感器
间接检测进气量
功 用
安装位置
传感器
节气门体后方的进气管道上

## Slide 6
发动机电子控制系统的结构
曲轴位置传感器
安装位置
传感器
功 用
检测曲轴转角信号机转速信号
曲轴的前端或后端

## Slide 7
发动机电子控制系统的结构
凸轮轴位置传感器
功 用
安装位置
传感器
确认凸轮轴位置
凸轮轴前端或后端

## Slide 8
发动机电子控制系统的结构
冷却液温度位置传感器
向ECU输入信号，作为燃油喷射和点火正时的修正信号
功 用
安装位置
传感器
发动机气缸盖出水口附近

## Slide 9
发动机电子控制系统的结构
进气温度位置传感器
测量进气温度
功 用
安装位置
传感器
进气管道上

## Slide 10
发动机电子控制系统的结构
节气门位置传感器
功 用
安装位置
传感器
检测节气门开度及开度变化
节气门体上

## Slide 11
发动机电子控制系统的结构
氧传感器
用于检测废气中的氧含量
功 用
安装位置
传感器
排气总管上，一般三元催化转换器前后端各一个

## Slide 12
发动机电子控制系统的结构
爆震传感器
用来测定发动机抖动度
功 用
安装位置
传感器
进气侧的气缸壁上

## Slide 13
发动机电子控制系统的结构
车速传感器、起动信号、发电机负荷信号、空调作用信号、档位开关信号、蓄电池电压信号、离合器开关信号、制动开关信号、动力转向开关信号等。
传感器

## Slide 14
发动机电子控制系统的结构
电子控制单元
简称ECU，是以单片机为核心而组成的电子控制装置，具有很强的数学运算与逻辑判断功能，是汽车电子控制系统的控制中心。
功用
对各传感器输入的信息进行分析、判断、比较、计算得出最佳控制方案
向有关执行元件发出控制指令，控制有关执行器动作
具有故障自诊断、故障记忆等功能

## Slide 15
发动机电子控制系统的结构
电子控制单元
它们一起制作在一个金属盒内，固定在车内不易受到碰撞的部位，具体安装位置依车而异。
输入回路
A/D转换器
微型计算机
输出回路

## Slide 16
发动机电子控制系统的结构
电子控制单元
发动机工作时，各种传感器的信号输入ECU后，首先进入输入回路进行处理。传感器输入的信号不同，处理的方法也不同，一般是先将输入信号滤除杂波和将正弦波转变为矩形波后，再转换成输入电平。
输入回路

## Slide 17
发动机电子控制系统的结构
电子控制单元
从传感器送来的信号有模拟信号和数字信号两种，而计算机只能处理数字信号，模拟信号须经过A/D转换器转换为数字信号后才能输入计算机。
A/D转换器

## Slide 18
发动机电子控制系统的结构
电子控制单元
微型计算机把各种传感器送来的信号用内存程序和数据进行运算处理，并把处理结果（如喷油信号、点火正时信号）送往输出回路。
微型计算机
中央处理器
（CPU）
存储器
（ROM、RAM）
输入输出接口
（I/O）
总线
实现数学运算与逻辑运算
ROM：只读存储器
RAM：随机存储器
交换与下达控制指令的通道
内部传递信息的电路连线

## Slide 19
发动机电子控制系统的结构
电子控制单元
将计算机的处理结果放大，生成能控制执行元件工作的指令信号。
输出回路

## Slide 20
发动机电子控制系统的结构
执行器
点火控制器
燃油泵
节气门
电动机
油泵继电器
继电器
电动机
电磁阀
喷油器
点火控制器
喷油器
炭罐
电磁阀
EGR阀

## Slide 21
发动机电子控制系统的结构
小结
传感器将发动机的工作状态转变成电信号，并传给ECU，ECU接收检测到的信号，按设定的程序对其进行比较、运算，并将其转化成相应的操作指令输出给执行器。执行器按ECU的指令，完成相应的操作功能。

## Slide 22
浙江汽车职业技术学院
Zhejiang Automotive
Vocational and Technical College
谢谢观看