## Slide 1
自诊断系统及诊断仪使用

## Slide 2
故障自诊断系统

## Slide 3
故障自诊断系统
作用
监测、诊断电子控制系统中各传感器、执行器以及电子控制单元（ECU）的工作是否正确

## Slide 4
故障自诊断系统
ECU
传感器与执行器的检测电路

## Slide 5
故障自诊断系统
具体
功用
检测控制系统工作情况
将故障内容编成故障码存储
启用相应的备用功能

## Slide 6
故障自诊断系统
由美国汽车工程学会制定的，经由美国环境保护机构及美国加州资源协会登记的一套汽车标准
全球所有的汽车制造厂商都全面采用第二代车载自诊断系统
OBD-Ⅱ

## Slide 7
车载自诊断系统控制原理图
故障自诊断系统
通过一定的程序可以读取故障
根据故障码的提示，维修人员能确定故障性质和部位
——OBD- Ⅱ

## Slide 8
OBD诊断座
故障自诊断系统
——OBD- Ⅱ
一般安装在驾驶室仪表板下方
通过“故障诊断仪”读取故障码

## Slide 9
故障自诊断系统
——故障诊断仪
车辆故障自检终端，又称“汽车解码器”
故障诊断仪
检测汽车故障的便携式智能汽车故障自检仪
可以读取电控系统中的故障，并通过液晶显示屏显示故障信息
有“专用型”和“通用型”两大类

## Slide 10
故障自诊断系统
——故障诊断仪
  KT600故障诊断仪

## Slide 11
故障自诊断系统
——故障诊断仪使用方法
  1. 选好合适的故障检测接头

## Slide 12
故障自诊断系统
——故障诊断仪使用方法
  2. 把接头先接上解码器连接线

## Slide 13
故障自诊断系统
——故障诊断仪使用方法
  3. 将故障诊断仪与OBD诊断座相连接

## Slide 14
故障自诊断系统
——故障诊断仪使用方法
  4. 解码仪打开后，见四大模块，分别是汽车诊断、系统设置、示波分析仪、辅助功能，此时按OK键选择汽车诊断

## Slide 15
故障自诊断系统
——故障诊断仪使用方法
  5. 进入汽车诊断模块界面后选择车系

## Slide 16
故障自诊断系统
——故障诊断仪使用方法
  6. 选择发动机

## Slide 17
故障自诊断系统
——故障诊断仪使用方法
  7. 选择发动机型号

## Slide 18
故障自诊断系统
——故障诊断仪使用方法
  8. 选择读取当前码

## Slide 19
故障自诊断系统
——故障诊断仪使用方法
  9. 最后故障码自动显示出来

## Slide 20
故障自诊断系统
——故障诊断仪使用方法
  故障码读取后，维修人员就能够迅速准确地确定故障部位并进行修理

## Slide 21
故障自诊断系统
小结
自诊断系统
故障诊断仪的使用方法

## Slide 22
浙江汽车职业技术学院
Zhejiang Automotive
Vocational and Technical College
谢谢观看