## Slide 1
“发动机电脑不工作”故障原因分析及排除

## Slide 2
案例回顾
一辆2016款GS，1.8L ，客户反应，车辆不能起动而送修。起动发动机时，起动机工作，但发动机不工作，接入故障诊断仪，诊断仪显示无法进入系统，说明发动机ECU，即ECM未进入工作状态。
ECM为何没有进入工作状态呢？

## Slide 3
案例分析
1. 分析ECM控制电路
ECM
IF12
ER09
EF11
点火开关接通
ECM工作

## Slide 4
案例分析
1. 分析ECM控制电路
点火开关接通
ECM工作
ECM
IF12
ER09
EF11
ECM不工作

## Slide 5
案例分析
2. 故障原因分析
ECM不工作
汽车行驶10万kmECU故障约占总故障的千分之一
ECM未得电
ECM本身故障
首先检查ECM本身是否得电

## Slide 6
故障排除
1. 基本检查
确认各线束连接正常，无脱落现象

## Slide 7
故障排除
2. 检查ECM35号端子是否得电
ECM
IF12
ER09
EF11
检测ECM35号端子电压为12V，说明ECM35号端子已得电

## Slide 8
故障排除
3. 检查ECM15、16号端子是否得电
ECM
IF12
ER09
EF11
均为0V，说明15、16号端子未得电

## Slide 9
故障排除
3. 检查ECM15、16号端子是否得电
ECM
IF12
ER09
EF11
B+
15、16未得电
ER09故障
EF11断路
线路故障

## Slide 10
故障排除
4. 检查EF11
ECM
IF12
ER09
EF11
B+
电阻小于1Ω，电压为0V

## Slide 11
故障排除
5. 检查ER09
ECM
IF12
ER09
EF11
B+
给1、2端子施加电压，测得开关侧3、5端子不导通，说明继电器本身有故障
开关侧有烧蚀现象

## Slide 12
故障排除
6. 更换主继电器，故障排除
ECM
IF12
ER09
EF11
B+

## Slide 13
小结
若车辆诊断接口损坏，也会导致诊断仪无法进入系统，但若是诊断接口损坏，发动机不会存在车辆工作异常的情况，在本案例中，车辆是无法起动的，所以将诊断接口损坏的可能性靠后，先检测ECM的供电情况。实际检测中，需根据故障现象实际分析。
发动机电脑不工作故障排除

## Slide 14
谢谢观看