## Slide 1
案例导入
一辆2016款吉利GS，1.8L ，行驶里程23000KM，客户反应怠速抖动而送修。维修人员接车后，起动发动机，发动机顺利起动，观察发动机，发动机抖动厉害，且发动机舱听到明显的“呲呲”的漏气声。
怎么办？

## Slide 2
所需知识点
1.发动机进气控制系统的总体认识；
2.进气系统相关测量装置；
3.怠速控制系统

## Slide 3
进气控制系统

## Slide 4
作用
向汽油机提供与负荷相适应的、清洁的空气，同时对流入发动机气缸的空气量进行直接或间接的计量，使它们在系统中与喷油器喷出的汽油形成空燃比符合要求的可燃混合气。
进气控制系统

## Slide 5
组成
进气控制系统
进气总管
进气总管

## Slide 6
按进气方式不同分类
L 型 ，即“直接型”
进气控制系统
D 型 ，即“间接型”

## Slide 7
进气控制系统
空气滤清器
L 型
空气流量计
节气门体
怠速控制
进气总管
进气歧管
空气滤清器
D 型
节气门体
怠速控制
进气总管
进气歧管
进气管绝对压力传感器

## Slide 8
滤去空气中的尘土和砂粒，以减少气缸、活塞和活塞环的磨损，延长发动机的使用寿命。
空气滤清器
进气控制系统
纸质滤芯
更换周期：20000KM
维护周期：10000KM，
用压缩空气吹去积灰

## Slide 9
用于L型发动机进气系统
空气流量计
进气控制系统
一般安装于空气滤清器后的进气管道中
测量进入气缸的空气量，并将其转化为电信号送入ECU，作为电控燃油喷射系统的主控制信号

## Slide 10
用于D型发动机进气系统
进气管绝对压力传感器
进气控制系统
位于节气门体后方，有的车型通过真空软管与进气总管连接，有的车型则直接安装在进气总管上

## Slide 11
有安装在进气软管上、空气滤清器内的，也有安装在空气流量计或进气管压力传感器上的。
进气温度传感器
进气控制系统
检测进气温度，以精确计算进气量

## Slide 12
在节气门体上还安装有节气门位置传感器、怠速控制阀等装置。
节气门体
进气控制系统
通过改变节气门开度的大小，来控制进入气缸的混合气量

## Slide 13
进气管
进气控制系统
有进气总管和进气歧管
进气总管

## Slide 14
小结
进气控制系统
空气滤清器、节气门体、进气管外，还设置了许多传感器和执行器。
按进气测量方式不同，可分为L型和D型两种，L型用空气流量计直接测量进气量，D型的空气流量用进气压力传感器间接测量。

## Slide 15
谢谢观看