## Slide 1
空气流量计

## Slide 2
空气流量计
安装于空气滤清器与节气门之间
是一段特制的进气管

## Slide 3
作用
根据空气的质量或体积检测到空气流量，并将其转化成电信号输送到发动机控制单元，用于L型的电子控制燃油喷射发动机上，是控制喷油量的基本信号
空气流量计

## Slide 4
L 型
空气流量计
翼片式
卡门漩涡式
热线式
热膜式

## Slide 5
空气流量计
——热线式

## Slide 6
空气流量计
——热线式
置于空气通道中，两端有金属防护网防止脏物进入

## Slide 7
空气流量计
——热线式
工作原理
热线电阻
温度补偿电阻
精密电阻
温度低的气流流过温度较高的热线时，热线与空气发生热交换，使热线温度下降，电桥出现不平衡
为了使电桥平衡，必须加大流过热线的电流，使热线温度升高，阻值恢复到电桥平衡的值
利用空气流过热线时的冷却效应制成
电流的变化又使固定电阻RA两端的电压发生变化，此变化的电压就是热线式空气流量计的输出信号

## Slide 8
空气流量计
——热线式
工作原理
热线电阻
热丝长时间暴露在进气中，会因为空气中灰尘附着在热丝上而影响测量精度
利用空气流过热线时的冷却效应制成

## Slide 9
空气流量计
——热线式
工作原理
热线电阻
热线电阻具有自洁功能。关闭点火后, 控制系统自动将热线电阻器加热到1000℃ 以上并保持约1s, 使附在热线电阻器上的粉尘烧掉。
利用空气流过热线时的冷却效应制成

## Slide 10
空气流量计
——热线式
检修
蓄电池电压施加到电源端与接地之间，测输出端子与接地之间电压，其标准值在1.1—2.1V之间
用吹风机向流量计内吹风，同时测出信号电压，其值应为2.4V

## Slide 11
空气流量计
——热线式
自洁功能检查
当发动机熄火5s后，可以观察到自动烧红烧红1s。若无此现象，需测量自洁电路。

## Slide 12
空气流量计
——热膜式
发热体由热线改成热膜，取消了自洁电路
其结构及工作原理与热线式空气流量计基本相同

## Slide 13
空气流量计
——失效
ECU通过一个节气门开度和发动机转速的特性曲线计算空气质量流量，以使发动机仍能运行，但无法精确测量。
损坏原因：
（1）测量元件因振动而损坏
（2）接口腐蚀
（3）测量元件漂移。

## Slide 14
小结
空气流量计安装在空气滤清器和节气门体之间，是进气管路中的一部分，应用于L型电子控制燃油喷射发动机上，是控制喷油量的基本信号，应用较为广泛的是热线式和热膜式。
空气流量计

## Slide 15
谢谢观看