## Slide 1
进气歧管绝对
压力传感器

## Slide 2
进气歧管绝对压力传感器
用于D型的发动机进气系统中
所起的作用和空气流量计相似

## Slide 3
作用
根据发动机的负荷状态测出进气歧管内绝对压力的变化，并转换成电压信号，与转速信号一起输送到电控单元ECU，作为燃油喷射和点火控制的主控信号。
进气歧管绝对压力传感器

## Slide 4
进气歧管绝对压力传感器
进气歧管绝对压力传感器的安装位置较灵活，位于节气门体的后方
通过真空软管与进气总管连接
直接安装在进气总管上

## Slide 5
D型
电容式
电感式
压敏电阻式
进气歧管绝对压力传感器

## Slide 6
单晶硅材料在受到应力作用后，其电阻率发生明显变化的现象称为压阻效应。
进气歧管绝对压力传感器
压敏电阻

## Slide 7
进气歧管绝对压力传感器
压阻效应式进气歧管绝对压力传感器的结构主要由真空室、压力转换元件（硅膜片）和IC集成放大电路组成。

## Slide 8
进气歧管绝对压力传感器
硅膜片为正方形，其中部采用光刻腐蚀的方法制成薄膜片
在薄膜片上，加工出4个阻值相等的应变电阻片，这4个应变电阻片连接成惠斯通桥形电路
导入进气歧管压力
——工作原理

## Slide 9
进气歧管绝对压力传感器
进气歧管侧的绝对压力越高，硅膜片的变形越大，其变形与压力成正比，膜片上的应变电阻阻值的变化也与变形的变化成正比
利用惠斯顿电桥将硅膜片的变形转换成电信号
需用混合集成电路进行放大后才输出
——工作原理

## Slide 10
进气歧管绝对压力传感器
该传感器的输出特性为：发动机进气量越大，进气歧管内绝对压力越大，硅膜片变形就越大，输出的信号电压值就越大。
——工作原理

## Slide 11
进气歧管绝对压力传感器
——检修
电源端
搭铁端
信号端
屏蔽线
测电压
测导通
测电压
测导通
线束端
元件端
测电压、导通、电流
测电阻

## Slide 12
进气歧管绝对压力传感器
应为5V。如有异常，应检查传感器与ECU之间的线路是否导通
——检修
1.检测电源电压

## Slide 13
进气歧管绝对压力传感器
——检修
2.检测输出信号电压
拆下连接传感器与进气歧管的真空软管
测量PIM端子与E2端子间在大气压力状态下的输出电压，并记录

## Slide 14
进气歧管绝对压力传感器
——检修
2.检测输出信号电压
用真空泵向传感器内施加真空，从13.3 kPa起，每次递增13.3 kPa，一直增加到66.7 kPa为止
测量在不同真空度下PIM端子与E2端子间的输出电压

## Slide 15
进气歧管绝对压力传感器
——检修
2.检测输出信号电压
该电压应能随真空度的增大而不断下降。将不同真空度下的输出电压下降量与标准值相比较，如不符，应更换进气歧管压力传感器。

## Slide 16
小结
组成结构
工作原理
输出特性
进气压力传感器
检修流程

## Slide 17
谢谢观看