## Slide 1
温度传感器

## Slide 2
温度传感器
冷却液温度传感器
进气温度传感器
均采用负温度系数的热敏电阻作为传导元件。

## Slide 3
在允许的温度范围内，其电阻值随温度的升高而减小；随温度的降低而增大。
温度传感器
负温度系数热敏电阻

## Slide 4
冷却液温度传感器
安装在发动机缸体或缸盖的水套上，与冷却水接触
检测发动机的冷却水温度，并将信息输入发动机控制单元，作为点火时刻和喷油时刻控制的修正信号。

## Slide 5
冷却液温度传感器
内部是一个半导体热敏电阻
具有负的温度电阻系数，冷却液温度越低，电阻越大；反之，冷却液温度越高，电阻越小

## Slide 6
冷却液温度传感器
两根导线都和电控单元相连接
ECU根据这一电压的变化测得发动机冷却液的温度，和其他传感器产生的信号一起，用来确定喷油脉冲宽度、点火时刻等。
另一根的对地电压随热敏电阻阻值的变化而变化

## Slide 7
冷却液温度传感器
冷却液温度传感器
失效
起动困难
油耗增加
怠速转速过高

## Slide 8
冷却液温度传感器
——检修
1.检查电源电压
断开插接器，接通点火开关，用电压表测量线束插接器上THA与E端子之间的电压。正常情况下，该电压值应为5V。若电压值不正常，则应检查相关的线路。

## Slide 9
冷却液温度传感器
——检修
2.检查传感器的信号电压
连接好插接器，接通点火开关，用电压表测量线束插接器上THA与E端子之间的电压。当水温为800℃时，该电压值应为0.2～1.0V。

## Slide 10
冷却液温度传感器
——检修
3.检查传感器的工作特性
对水加热，用万用表欧姆档测量不同水温下冷却液温度传感器的电阻值，并将其与标准值对比，即可判定冷却液温度传感器是否正常。

## Slide 11
冷却液温度传感器
——检修
4.检查传感器导线、插头和接口是否正确连接，是否有断裂和腐蚀

## Slide 12
把进气温度转换为电信号并输入ECU，ECU根据此信号确定进气密度，并结合进气量传感器信号精确计算进气质量，从而控制喷油量。
进气温度传感器
作用

## Slide 13
进气温度传感器
在采用叶片式、卡门旋涡式空气流量计和进气歧管绝对压力传感器进行进气量检测的发动机上，由于上述计量装置检测的是空气的体积流量，因而需要进气温度传感器确定进气密度，计算进气质量。
与进气歧管绝对压力传感器布置在一起，安装在进气管内。

## Slide 14
进气温度传感器
内部也是一个具有负温度电阻系数的热敏电阻，外部用环氧树脂密封。
进气温度传感器及温度特性

## Slide 15
进气温度传感器
进气温度传感器和ECU的连接方式也与冷却液温度传感器相同。
进气温度传感器与发动机ECU的连接电路图

## Slide 16
进气温度传感器
进气温度传感器
失效
起动困难
怠速不稳
排放污染物增加
其检测方法与冷却水温度传感器基本相同

## Slide 17
谢谢观看