## Slide 1
电子节气门、节气门位置传感器及加速踏板位置传感器

## Slide 2
节气门
节气门的作用是控制进入气缸的混合气量。
圆形钢片阀门
加速踏板
越深
节气门开度
混合气进入量
越大
输出功率越大
越多

## Slide 3
节气门

## Slide 4
节气门
怠速控制阀
节气门
节气门位置传感器
怠速调整螺钉
取消怠速调整装置

## Slide 5
电子节气门
回位弹簧
电动机通过两级齿轮减速带动节气门运动，节气门回位弹簧使节气门回位

## Slide 6
电子节气门
回位弹簧
节气门的应急开度
怠速时

## Slide 7
电子节气门
回位弹簧
电动机
输出力矩
回位弹簧力矩
节气门开度保持
电动机
输出力矩
回位弹簧力矩
节气门开度增加
电动机
输出力矩
回位弹簧力矩
节气门开度减小
节气门开度
节气门位置传感器
ECU
反馈
控制
闭环

## Slide 8
电子节气门
节气门开度不仅由加速踏板控制，而且也要由其他控制系统控制，最终按照发动机的扭矩需求精确调节节气门开度。
回位弹簧

## Slide 9
电子节气门
回位弹簧
在电子节气门中省略了怠速触点，怠速工况识别不在节气门位置传感器上，而转移到加速踏板位置传感器上。

## Slide 10
节气门位置传感器
把汽油机运转过程中节气门的位置及开启角度的变化转换成电信号输入发动机ECU，用于控制燃油喷射及其他辅助控制。
作用

## Slide 11
节气门位置传感器
安装在节气门体上节气门轴的一端，通过节气门轴带动其内部的电刷、触点转动，从而把节气门开度转化为电信号输出。
步进电动机
节气门
电刷
节气门位置传感器有触点开关式、线性电位计式和综合式三种类型。现在最为常用的是线性电位计式。

## Slide 12
节气门位置传感器
ECU给传感器提供5V的参考电压，传感器向ECU提供一个0－5V的电压信号，用来检测节气门开度。

## Slide 13
节气门位置传感器
若节气门电位计无信号传至发动机控制单元，则控制单元根据发动机转速及空气质量信号计算出一个替代值。

## Slide 14
节气门位置传感器
采用双传感器可大大增加识别硬件故障的可靠性。
两个传感器由同一5V电源供电，设计成电阻值同向或反向变化。

## Slide 15
节气门位置传感器
反向时，其输出电压成互补的方式，两个传感器输出电压信号之和始终等于供电电压；
同向时，两个信号间的差值不允许超过一定范围，否则也视为故障。
带复位弹簧的齿轮

## Slide 16
加速踏板位置传感器
加速踏板位置传感器由踏板机构、滑动片、踏板位置传感器1、踏板位置传感器2组成，安装在加速踏板支架上。

## Slide 17
加速踏板位置传感器
线性电位计，利用滑动变阻器原理将加速踏板移动量转换成带有不同输出特性的两类电子信号，然后信号被输入给发动机ECU。

## Slide 18
加速踏板位置传感器
怠速工况的识别
输出电压<限定值，ECU自动识别怠速

## Slide 19
加速踏板位置传感器
一个传感器信号失真或中断，如果另一个传感器处于怠速位置，则发动机进入怠速工况；如果是负荷工况，则发动机转速上升缓慢。
两个传感器同时出现故障，则发动机高怠速（1500r／min）运转

## Slide 20
电子节气门
如有更换，必须重新设定。

## Slide 21
小结
电子节气门
节气门位置传感器
加速踏板位置传感器

## Slide 22
谢谢观看