## Slide 1
可变进气系统、废气涡轮增压

## Slide 2
可变进气系统控制
为了提高发动机的充气效率，获得良好的动力性，在进气过程中必须合理利用空气动力效应来提高进气量。

## Slide 3
可变进气系统控制
气流惯性效应
气流压力波动效应

## Slide 4
可变进气系统控制
气流惯性效应
在进气管内高速流动的气流具有一定的惯性，在活塞到达进气行程的下止点之后仍可利用进气气流的惯性继续充气一段时间，以增加充气量。
燃油喷射式发动机都采用了较长的进气管，以充分利用气流的惯性效应来提病充气量。

## Slide 5
可变进气系统控制
气流压力波动效应
由于各缸进气过程具有间歇性和周期性，导致进气管内产生一定幅度的气流压力波动，利用共振后的压力波提高充气。
进气管通常按有效利用进气压力的原理设计其长度、形状和结构。

## Slide 6
可变进气系统控制
动力阀控制系统
谐波增压控制系统

## Slide 7
可变进气系统控制
——动力阀控制系统
控制发动机进气道的空气流通截面大小，以适应发动机不同转速和负荷时进气量的需求，从而改变发动机的动力性。

## Slide 8
可变进气系统控制
——动力阀控制系统
低速小负荷工况时：
减小进气道空气流通截面来提高进气流速，增大进气惯性以指高充气效率。

## Slide 9
可变进气系统控制
——动力阀控制系统
高速大负荷工况时：
增大进气道空气流通截面，可减小进气阻力，对燃烧室内气流扰动可起到抑制作用，有助于改变发动机的高速性能。

## Slide 10
可变进气系统控制
——谐波增压控制系统
利用进气气流惯性产生的压力波来提高充气效率。

## Slide 11
可变进气系统控制
——谐波增压控制系统
压力波是在进气流动过程中产生的。
若进气压力波与进气门开闭配合好，使反射的压力波集中到要打开的进气门旁，在进气门打开时，就会形成对进气进行增压的效果。

## Slide 12
可变进气系统控制
——谐波增压控制系统
进气管长度长时，压力波波长长，可使发动机中低速区功率增大。
进气管长度短时，压力波波长短，可使发动机高速区功率增大。

## Slide 13
废气涡轮增压控制
作用
增压器将空气压缩，提高压力，增大空气密度，以提高发动机的充气量，达到提高发动机功率的目的。
废气涡轮增压系统发动机与增压器没有任何机械关系，其压气机主要是内燃机的废气驱动涡轮来维持动力，通过增设空气冷却装置给高温压缩空气实施冷却。

## Slide 14
优点
废气涡轮增压控制
缺点
提高的功效大于机械增压。
“涡轮迟滞”
影响气缸排气的顺畅性

## Slide 15
废气涡轮增压控制

## Slide 16
废气涡轮增压控制
——涡轮增压器
涡轮机进气口与排气歧管相连。
排气口接在排气管上，废气由此排入大气。
压气机进气口与空气滤清器管道相连。
涡轮和叶轮分别装在涡轮机和压气机内，二者同轴刚性连接。

## Slide 17
废气涡轮增压控制
——中冷器
当空气经过增压器被压缩后，温度会升高，高温空气对于发动机燃烧特别不利，增压后的空气再度冷却再送进发动机。
位于压气机出风口与节气门之间，其构造有点像水箱，利用外界的冷风吹过散热片，达到冷却压缩空气的目的，使进气温度较为接近常温。

## Slide 18
废气涡轮增压控制
——放气阀
又称排气旁通阀，其作用是在高速范围通过排气放气(部分废气不经过涡轮直接走入排气管)以避免增压器转子超速或增压压力过高引起气缸内燃烧压力过大加剧发动机机械负荷。

## Slide 19
废气涡轮增压控制
——内循环阀
又称为进气旁通阀，当压力达到某一限定值后，进气旁通阀打开，把过剩的空气(压力)导回至滤清器与涡轮之间，实现降压保护的功能。

## Slide 20
废气涡轮增压控制
——工作原理
发动机工作时，废气推动排气端的叶轮旋转。由此带动与之相连的另一侧的压气机叶轮也同时转动。

## Slide 21
废气涡轮增压控制
——工作原理
压气机叶轮强制吸进空气，并经叶片的旋转压缩后，再进入管径越来越小的压缩道做二次压缩，这些经压缩的空气被送入中冷器。

## Slide 22
废气涡轮增压控制
——工作原理
经过中冷器冷却

## Slide 23
废气涡轮增压控制
——工作原理
被压缩(并被冷却后)的空气进入气缸，参与燃烧做功

## Slide 24
废气涡轮增压控制
——工作原理
燃烧后的废气从排气管排出，进入涡轮，再重复以上的动作

## Slide 25
浙江汽车职业技术学院
Zhejiang Automotive
Vocational and Technical College
谢谢观看