## Slide 1
“怠速不稳”故障原因分析及故障排除

## Slide 2
案例回顾
一辆2016款吉利GS，1.8L ，行驶里程23000KM，客户反应怠速抖动而送修。维修人员接车后，起动发动机，发动机顺利起动，观察发动机，发动机抖动厉害，且发动机舱听到明显的“呲呲”的漏气声。经维修人员检测，故障发生在进气系统。
怎么办？

## Slide 3
原因分析
进气歧管或各种阀泄漏
节气门或进气道积碳过多
怠速空气元件故障
怠速开关信号电路故障
怠速控制阀及其电路故障
空气流量计及其电路故障
进气量失准
案例分析

## Slide 4
故障检修
——基本检查
观察发动机运转情况
观察是正常怠速抖动，还是负荷怠速抖动
观察真空管有无脱落；插接器有无松脱
观察是否存在“四漏”现象

## Slide 5
故障检修
——基本检查
排气管是否“突、突”、冒黑烟、有生汽油味等不正常现象

## Slide 6
故障检修
——逐步检修
1. 进气歧管或各种阀泄漏检修
当不该进入的空气、汽油蒸汽、燃烧废气进入到进气歧管，造成混合气过浓或过稀，使发动机燃烧不正常
当漏气位置只影响个别汽缸时，发动机会出现较剧烈的抖动，对冷车怠速影响更大

## Slide 7
故障检修
——逐步检修
1. 进气歧管或各种阀泄漏检修
常见故障：
●进气总管卡子松动或胶管破裂；
●进气歧管衬垫漏气；
●进气歧管破损；
●喷油器O型密封圈漏气；
●真空管插头脱落、破裂；
●PCV阀开度大；
●活性炭罐阀常开；
●EGR阀关闭不严等。

## Slide 8
故障检修
——逐步检修
2. 节气门和进气道积垢过多
节气门和周围进气道的积炭、污垢过多，空气通道截面积发生变化，使得控制单元无法精确控制怠速进气量，造成混合气过浓或过稀，使燃烧不正常

## Slide 9
故障检修
——逐步检修
2. 节气门和进气道积垢过多
常见故障：
●节气门有油污或积炭；
●节气门周围的进气道有油污、积炭；
●怠速步进电机、占空比电磁阀、旋转电磁阀有油污、积炭。

## Slide 10
故障检修
——逐步检修
3. 怠速空气执行元件故障
怠速空气执行元件故障导致怠速空气控制不准确
怠速控制阀
电机

## Slide 11
故障检修
——逐步检修
3. 怠速空气执行元件故障
常见故障：
●节气门电机损坏或发卡；
●怠速步进电机、占空比电磁阀、旋转电磁阀损坏或发卡
怠速控制阀
电机

## Slide 12
故障检修
——逐步检修
4. 进气量失准
控制单元接收错误信号而发出错误的指令，引起发动机怠速进气量控制失准，使发动机燃烧不正常，属于怠速不稳的间接原因

## Slide 13
故障检修
——逐步检修
4. 进气量失准
常见故障：
●空气流量计或其线路故障；
●进气压力传感器或其线路故障；
●发动机控制单元插头因进水接触不良或电脑内部故障。

## Slide 14
故障检修
——逐步检修
5. 怠速开关信号电路故障
ECU是根据怠速开关信号电位的高低来判断发动机是否处于怠速工况的。因怠速触点间隙调整不当、接触不良、损坏及电路故障，发动机ECU将无法正确判定怠速工况，从而造成怠速控制失误，导致各种怠速不良现象。

## Slide 15
故障检修
——逐步检修
6. 怠速控制阀及其电路故障
怠速控制阀用来控制怠速工况下绕过节气门进入进气歧管的旁通空气量，以控制怠速大小，发动机ECU根据水温传感器信号及空调、动力转向油泵等附属装置工作状态的开关信号，将发动机转速控制在所设定的目标转速稳定运转，控制过程采用反馈控制的形式。
怠速控制阀

## Slide 16
故障检修
——逐步检修
6. 怠速控制阀及其电路故障
ISC控制阀分步进电机型、旋转电磁阀型、占空比控制型、真空电磁阀型等，当ISC阀因积炭堵塞、卡住，控制线路出现短路、断路和搭铁时，发动机ECU无法正确控制ISC阀的开度，导致怠速不良，诊断时应加以重点检测。
怠速控制阀

## Slide 17
故障检修
——逐步检修
7. 空气流量计及其电路故障
空气流量计及其电路故障使ECU接收不到空气流量信号或收到的信号失真，造成喷油器喷油量失准，混合气过浓或过稀，导致转速过低、缺火或怠速运转不柔和。诊断时可用数字万用表检测怠速时空气流量信号输出端子及ECU相应输入端子电压，与标准值进行比较判断。

## Slide 18
小结
原因分析
进气歧管或各种阀泄漏
节气门或进气道积碳过多
怠速空气元件故障
怠速开关信号电路故障
怠速控制阀及其电路故障
空气流量计及其电路故障
进气量失准

## Slide 19
谢谢观看