## Slide 1
燃油供给系统

## Slide 2
案例导入
一辆2016款1.4T自动档吉利GS，车主反映，有时候发动机不能启动，没有着火的征象；有时发动机能起动但在运转中出现车辆加速无力，甚至熄火的现象。经维修技师检查，发现发动机启动困难，在怠速时，转速较低而且有抖动现象。如果让你去修理，你会修吗？
怎么办？
经检测，最终确定是由供油不畅引起的故障。

## Slide 3
案例导入
供油不畅故障现象：
（1）发动机不能发动，没有着火的征象。
（2）发动机在运转中逐渐熄火。
（3）发动机能起动，但很快熄火，再也不能发动。
（4）车辆在行驶过程中出现加速无力的情况。

## Slide 4
作用
汽油发动机燃油供给系统的作用是储存并滤清汽油，根据发动机各工况的要求向发动机供给清洁的、具有适当压力并经精确计量的汽油。
燃油供给系统

## Slide 5
燃油供给系统

## Slide 6
燃油供给系统
——汽油箱
汽油箱的功用是储存汽油。其数目、容量、形状及安装位置均随车型而异。汽油箱的容量应使汽车的续航里程达300~600km。

## Slide 7
燃油供给系统
——汽油箱
载货汽车油箱
用薄钢板冲压焊成，内壁镀锌锡。
进油管口由油箱盖盖住
油箱上面装有油面指示传感器和出油开关。
出油开关汽油滤清器相通
油箱底部设有放油螺栓
箱内装有隔板

## Slide 8
燃油供给系统
——汽油箱
轿车油箱
通常由耐油硬塑料制成，其外形结构随车内空间布置而有所不同。

## Slide 9
燃油供给系统
——汽油泵
汽油泵的作用是将汽油从油箱中吸出，并以足够的泵油量和泵油压力向燃油系统供油。
现代轿车则广泛采用电动汽油泵。

## Slide 10
燃油供给系统
——汽油泵
安在油箱内部，浸泡在燃油里。
燃油泵
目前大多数电控燃油喷射系统均采用油箱内置型电动燃油泵。

## Slide 11
燃油泵
燃油供给系统
——汽油泵
常见的结构形式有4种，即滚柱式、涡轮式、转子式和侧槽式。
目前应用较多的是滚柱式和涡轮式。
滚柱式
涡轮式

## Slide 12
燃油供给系统
——汽油滤清器
滤除汽油中的水分和杂质，防止燃油系统堵塞，减小机械磨损，确保发动机稳定运行，提高可靠性。
一般安装在电动汽油泵出油管与燃油分配管之间的供油管路上。
无回油管系统将燃油压力调节器、汽油滤清器与汽油泵一体装入汽油箱。

## Slide 13
燃油供给系统
——汽油滤清器
一般采用纸质滤芯、一次性的汽油滤清器，由外壳和滤芯组成。
安装时注意汽油滤清器壳体上的箭头标记为汽油流动方向。
从入口进入滤清器，经过壳体内的滤芯过滤后，清洁的汽油从出口流出。

## Slide 14
燃油供给系统
——汽油滤清器
汽油滤清器阻塞会导致供油压力和供油不足，影响发动机的动力性，因此要定期维护。
一般每行驶3000—4000km，或每两个二级维护作业周期更换一次汽油滤清器。
若使用的燃油含杂质较多时应缩短更换周期。

## Slide 15
燃油供给系统
——燃油压力调节器
根据进气歧管压力的变化来调节系统油压(即燃油分配管内的油压)，使两者的压力差保持恒定，一般为250~300kPa。

## Slide 16
燃油供给系统
——燃油压力调节器
喷孔截面
喷油量
喷油时间
喷油压差
ECU通过控制喷油器的喷油时间来实现对喷油量的控制。
在喷油器的结构尺寸一定时，必须保持恒定的喷油压差。
必须根据进气歧管内压力的变化来调节燃油压力。即进气歧管内的压力增高时，燃油压力也应相应增高；反之，则降低。

## Slide 17
燃油供给系统
——燃油分配管
固定喷油器和燃油压力调节器，并将高压燃油输送给各个喷油器。
安装在进气歧管或气缸盖上，燃油分配管与喷油器之间用O形密封圈和卡环密封。

## Slide 18
燃油供给系统
——喷油器
安装在各进气歧管或进气道附近的缸盖上，并用燃油分配管定。

## Slide 19
燃油供给系统
——工作原理
油箱
燃油泵
燃油滤清器
燃油分配管
喷油器
各缸进气歧管附近
燃油压力调节器
多余的燃油

## Slide 20
谢谢观看