## Slide 1
燃油泵

## Slide 2
作用
将汽油从油箱中吸出，加压后通过燃油管路输送到喷油器。
电动燃油泵

## Slide 3
安装位置
布置在油箱外面，可以安装在燃油管路的任何一个位置。
安装在油箱内，具有不易产生气阻和汽油泄漏、运转噪声小等优点。
电动燃油泵
外装式
内装式
目前大多数电控汽油喷射系统都采用内装式燃油泵。

## Slide 4
电动燃油泵
电动燃油泵常见的结构型式有4种，即滚柱式、涡轮式、转子式和侧槽式，目前内置电动燃油泵大多采用涡轮式，外置电动燃油泵大多采用滚柱式。
滚柱式
涡轮式

## Slide 5
电动燃油泵
——工作原理

## Slide 6
电动燃油泵
——工作原理
电动机旋转时带动叶轮一起转动，由于离心力的作用，使叶轮周围小槽内的叶片紧贴泵壳，并将燃油从进油腔带往出油腔。
叶轮安装在电动机的电枢轴上，叶轮的圆周上制有小槽，叶片安装在小槽内部。

## Slide 7
电动燃油泵
——工作原理
当油压升到一定值时，顶开出油口的单向阀输出。
由于进油腔的燃油被不断带走，故产生一定的真空度，油箱内的燃油经进油口吸入，而出油腔燃油不断增多，燃油压力升高。

## Slide 8
电动燃油泵
——控制电路
不同车型采用的燃油泵控制电路也不同。主要有ECU控制式电动燃油泵控制电路和带燃油泵继电器的ECU控制式燃油泵控制电路两种形式。

## Slide 9
电动燃油泵
——控制电路
1.ECU控制式电动燃油泵控制电路
ECU控制式电路主要应用在D型EFI系统和装用热式或者卡门涡旋式空气流量计的L型EFI系统中。
点火开关接通时

## Slide 10
电动燃油泵
——控制电路
1.ECU控制式电动燃油泵控制电路
点火开关接通时
燃油泵ECU工作，燃油泵电路导通，燃油泵工作。

## Slide 11
电动燃油泵
——控制电路
1.ECU控制式电动燃油泵控制电路
起动或重负荷时，通过FPC端子向燃油泵ECU发出高电平信号，燃油泵ECU向燃油泵输出高电压(约12V)，燃油泵高速运转。

## Slide 12
电动燃油泵
——控制电路
1.ECU控制式电动燃油泵控制电路
当怠速或小负荷时，发动机ECU通过FPC端子向油泵ECU发出低电平信号，燃油泵ECU向燃油泵输出低电压(约9V)，燃油泵低速运转。

## Slide 13
电动燃油泵
——控制电路
1.ECU控制式电动燃油泵控制电路
发动机停止运转时，由于主继电器电磁线圈断电，其触点打开，切断电源，燃油泵供电电路中断，汽油泵停止工作。

## Slide 14
电动燃油泵
——控制电路
2.带燃油泵继电器的ECU控制式燃油泵控制电路
根据发动机转速和负荷的变化，通过燃油泵继电器改变燃油泵的供电线路，从而控制燃油泵的工作转速。

## Slide 15
电动燃油泵
——控制电路
2.带燃油泵继电器的ECU控制式燃油泵控制电路
当点火开关接通时，发动机的ECU向主继电器电磁线圈供电，使主继电器中的触点闭合。

## Slide 16
电动燃油泵
——控制电路
2.带燃油泵继电器的ECU控制式燃油泵控制电路
若3s内不起动，发动机ECU停止向主继电器电磁线圈供电，主继电器的触点断开，切断燃油泵的供电电路，燃油泵停止工作。

## Slide 17
电动燃油泵
——检修
1.电动燃油泵的检测
用专用导线将诊断插座上的燃油泵测试端子跨接到 12V电源上，也可以拆开电动燃油泵的线束连接器，直接用蓄电池给燃油泵通电。
将点火开关转至“ON”位置，但不要起动发动机。旋开油箱盖应能听到燃油泵工作的声音，或用手捏进油软管应感觉有压力。
若听不到声音或进油管无压力，应检修或更换汽油泵。若有燃油泵不工作故障，但按上述方法检查正常，应检查燃油泵电路导线、继电器和熔丝有无断路。

## Slide 18
电动燃油泵
——检修
1.电动燃油泵的检测
拆卸燃油泵时注意：应释放燃油系统压力，并关闭用电设备。
测量燃油泵两端子之间电阻，应为2-3Ω。如电阻值不符，应更换燃油泵。
用蓄电池直接给燃油泵通电，应能听到燃油泵电机高速旋转的声音，注意：通电时间不能过长（每次接通不超过10S）。

## Slide 19
燃油泵
电动燃油泵
——检修
2.汽油泵控制电路的检测
首先应判别是ECU内部故障还是ECU外部的控制电路故障。
打开油箱盖，将点火开关置于ON位置，但不起动发动机，在油箱口处倾听有无电动汽油泵运转的声音。如打开点火开关后，能听到油泵运转3-5s后又停止，说明控制系统各部分工作正常。

## Slide 20
燃油泵
电动燃油泵
——检修
2.汽油泵控制电路的检测
首先应判别是ECU内部故障还是ECU外部的控制电路故障。
如打开点火开关后油泵不运转，可用一根导线将故障检测插座内两个检测电动汽油泵的插孔短接。此时打开点火开关如能听到油泵运转的声音，说明ECU外部的电动燃油泵控制电路工作正常，故障在ECU内部，应更换ECU。

## Slide 21
燃油泵
电动燃油泵
——检修
2.汽油泵控制电路的检测
首先应判别是ECU内部故障还是ECU外部的控制电路故障。
若仍听不到电动汽油泵运转的声音，则为ECU外部的控制电路故障，应检查熔丝、继电器有无损坏，各电路有无断路或接触不良。

## Slide 22
电动燃油泵
——检修
3.电动燃油泵继电器的检测
不导通
导通

## Slide 23
12V
电动燃油泵
——检修
3.电动燃油泵继电器的检测
应导通
若测量结果不符合要求，应更换电动燃油泵继电器。

## Slide 24
谢谢观看