## Slide 1
喷油器

## Slide 2
作用
是电控燃油喷射系统中一个重要的执行元件，其作用是在ECU的控制下，将汽油呈雾状定时定量喷入进气歧管内。
喷油器

## Slide 3
喷油器
通过绝缘垫圈安装在进气歧管或进气道附近的缸盖上，并用燃油分配管将其位置固定。
EFI系统中使用的喷油器是电磁式的。

## Slide 4
要求
良好的雾化能力和适当的喷雾形状
喷油器
良好的流量特性
良好的防积炭功能
使用寿命长
结构简单

## Slide 5
喷油器
喷油器分类
结构原理
轴针式
孔式
常用
电阻大小
高阻
低阻
电阻约为2~3Ω
电阻约为13~17Ω
国内采用高阻喷油器
驱动方式
电压驱动
电流驱动
适用于高阻值喷油器
适用于低阻值喷油器

## Slide 6
喷油器
——工作原理
电
电磁线圈
阀针
电磁力
喷油
克服弹簧弹力，阀针上移，离开阀座
电
阀针落座
停止喷油
弹簧弹力
不喷油时，针阀紧压在阀座上，防止滴油

## Slide 7
喷油器
——工作原理
在喷油器的结构和喷油压力一定时，喷油器的喷油量取决于针阀的开启时间，即电磁线圈的通电时间。
回位弹簧弹力对针阀密封性和喷油器断油的干扰程度会产生影响。

## Slide 8
喷油器
——检修
工作声音清脆均匀，则说明各喷油器工作正常。
热机后怠速运转，用旋具或触杆式听诊器接触喷油器测听各缸喷油器工作的声音，可听到或感觉到与转速成正比的喷油频率，且随转速的升高而加快——这是针阀开闭时的工作声。
某缸喷油器工作声音很小，则可能是针阀卡滞。
若听不见某缸喷油器的工作声音则说明该缸喷油器不工作。
1.检查喷油器工作情况

## Slide 9
喷油器
——检修
断开点火开关，拔下喷油器的插头，用万用表电阻档测量喷油器线圈的电阻值。
喷油器按阻值可分为低阻和高阻两种，低阻2～3Ω，高阻13～17Ω。
检测时，对照相关标准，若不符合要求，则应更换喷油器。
2.检测喷油器线圈的电阻

## Slide 10
喷油器
——检修
3.检查喷油控制信号
脱开喷油器连接器，接通点火开关，检查连接器线束端电源线的电压，应为蓄电池电压12V。
若无电压，应检查点火开关至喷油器电源线之间的线路是否正常。

## Slide 11
喷油器
——检修
4.检查喷油状况
专用的检测设备--喷油器清洗检测仪
对汽车喷油器进行清洗检测的仪器，可以模拟发动机的各种工况，对汽车的喷油器进行清洗并进行检测，有些厂家生产的设备还可对汽车喷油器及供油系统进行免拆清洗。

## Slide 12
喷油器
——检修
4.检查喷油状况
标准喷油量为45~75ml，各缸喷油量误差不得超过平均喷油量的5％,且喷油器关闭后在正常工作压力下1min内喷油器不得滴漏两滴以上油滴。
①喷油量检查：
将喷油器从车上拆下，安装到喷油器清洗仪上。通电15s，观察量筒所测出的喷油器喷油量。

## Slide 13
喷油器
——检修
4.检查喷油状况
②雾化情况检查：
喷油器应形成一个雾化良好的锥状的油束，并不得有偏斜，且油雾应细小、均匀，各油束间隔角度应符合原厂规定。

## Slide 14
谢谢观看