## Slide 1
“供油不畅”故障原因分析及故障排除

## Slide 2
案例回顾
一辆2016款1.4T自动档吉利GS，车主反映，有时候发动机不能启动，没有着火的征象；有时发动机能起动但在运转中出现车辆加速无力，甚至熄火的现象。经维修技师检查，发现发动机启动困难，在怠速时，转速较低而且有抖动现象。
怎么办？

## Slide 3
案例分析
油泵
工作不良
控制线路故障
燃油滤清器
过脏
堵塞
燃油管路
堵塞
泄漏
喷油器
堵塞
控制线路故障
油压调节器
工作不良
工作不良
ECU
原因分析

## Slide 4
故障检修
——初步判定
将点火开关开至“ON”听油泵是否有运转声音，若无声音，应检测油泵

## Slide 5
故障检修
——燃油泵检测
1.电动燃油泵电阻的检测
用万用表Ω档测量电动燃油泵上两个接线端子间的电阻，应符合要求 。

## Slide 6
故障检修
——燃油泵检测
2.电动燃油泵工作状态的检查
将电动燃油泵与蓄电池相接，如电动燃油泵不转，则应更换电动燃油泵。
工作状态检查时每次接通不超过10s；油泵工作性能试验不可用于泵油试验进行，以免发生安全事故。

## Slide 7
故障检修
——燃油泵检测
3.油泵控制线路检查
检查油泵继电器线圈供电，应为12V
检测油泵继电器与ECM的线路。测量的电阻值应小于1欧姆
检查油泵继电器本身

## Slide 8
故障检修
——燃油滤清器检查与更换
必须在通气良好的地方更换燃油滤清器，且远离明火
应定期更换燃油滤清器
安装时应注意燃油虑清器壳体上的安装标记。

## Slide 9
故障检修
——燃油管路检测
检测有无堵塞或泄露

## Slide 10
故障检修
——燃油压调节器检测
测量发动机运转时的燃油压力。怠速运转时的燃油压力应为250kPa左右。
1.工作状况的检查

## Slide 11
故障检修
——燃油压调节器检测
拔下油压调节器真空软管，并检查燃油压力。此时的燃油压力应比怠速运转时的燃油压力高60kPa左右。如压力变化不符合要求，即说明油压调节器工作不良，应更换。
1.工作状况的检查

## Slide 12
故障检修
——燃油压调节器检测
2.保持压力的测量
当燃油系统保持压力不符合标准值时，应作此项检查，以便找出故障原因。

## Slide 13
故障检修
——燃油压调节器检测
2.保持压力的测量
①将油压表接入燃油管路；
②用一根短导线将油泵的两个检测插孔短接；
③打开点火开关，并保持10s，让油泵运转；
④用包上软布的钳子将油压调节器的回油管夹紧，油压应回升400kPa以上；
⑤关闭点火开关，拔去检测插孔上的短接导线；
⑥5min后观察燃油压力，该压力称为油压调节器保持压力。

## Slide 14
故障检修
——燃油压调节器检测
2.保持压力的测量
如果该压力仍然低于燃油系统保持压力的标准，说明燃油系统保持压力过低的故障不在油压调节器；相反，若此时压力大于147kPa，则说明油压调节器有泄漏，应更换。

## Slide 15
故障检修
——燃油压调节器检测
2.保持压力的测量
接油压表前要先卸压；
在通风良好的环境下操作；
在接燃油压力表之前最好拆下蓄电池负极和泄掉燃油压力，同时在车前一米范围内放两个灭火器；
确保燃油压力表接好，试着车几秒钟检查压力表各接头有没有泄漏。

## Slide 16
故障检修
——喷油器的检测
1. 喷油器卡在全关位置的检测
①拔下所有喷油器的插头；
②单独从蓄电池正、负极引导线对喷油器通电（触碰）；
③仔细听喷油器内是否发出“咔嗒”声;
④结合喷油器线圈阻值是否正常，触碰时有无电火花，怠速不稳和该缸工作不良等现象，则可判断为该喷油器卡在全关位置。

## Slide 17
故障检修
——喷油器的检测
2.喷油器堵死的检测
①在供油总管上接上燃油压力表，开关几次点火开关，使油泵工作几次，提供油压，然后拔下所有喷油器的插头; ②单独从蓄电池正、负极引导线对喷油器通电（触碰）的同时观察燃油压力表的读数是否在喷油时下降。如果下降则喷油器没有堵死，也没有卡死；如果不下降则喷油器卡死或堵死； ③再结合是否有触碰火花、喷油器动作声音就可判断喷油器是否堵死，有火花且有针阀动作声音、油压不降则为堵死。

## Slide 18
故障检修
——喷油器的检测
3. 喷油器的喷油性能测试
①喷油量的检查
连接好通电15s，用量筒测出喷油器的喷油量，并观察燃油雾化情况。每个喷油器测试2-3次。
如果喷油量不符合标准，则应清洗或更换喷油器。
②检查漏油情况
在检测喷油量后，脱连接线，检查喷油器喷嘴处有无漏油。要求每分钟漏油不多于1滴。

## Slide 19
故障检修
——喷油器的检测
4. 喷油器控制线路检查
检查喷油器的供电线路，应为12V
检查喷油器控制信号参考电压，应为3.5V左右
检查供电线路阻止应小于0.3欧姆

## Slide 20
故障检修
——ECM检查
①检查ECM供电；
②检查ECM搭铁；
③更换ECM。

## Slide 21
谢谢观看