## Slide 1
电子点火控制系统

## Slide 2
案例导入
有一辆2016款1.4T自动挡吉利GS 轿车车主反映发动机怠速时抖动，加速时动力不足，在大负荷时症状尤为明显，该故障多为发动机单缸或多缸不工作，有可能是单缸或多缸间歇性缺火所致。为什么会出现这种故障现象呢？
怎么办？
经检测，最终确定是由点火不良引起的故障。

## Slide 3
案例导入
点火不良故障现象：
(1) 发动机不能起动或启动困难； (2) 发动机运转不平稳和发动机功率下降； (3) 油耗增大； (4)加速不良。

## Slide 4
作用
将蓄电池或发电机的低压电（一般12～14V）变成高压电（一般12～30kV），同时按发动机各气缸的工作顺序，及时地在气缸压缩行程终了时用电火花点燃可燃混合气，满足可然混合气充分地燃烧及发动机工作稳定的性能要求，使汽油发动机顺利地实现从热能到机械能的转变。
电子点火控制系统

## Slide 5
电子点火控制系统
要求
足够高的击穿火花
（正常工作时击穿电压一般应在12KV以上）
具有足够的点火能量
点火时刻与发动机工况相适应
点火时刻应使发动机发出的功率最大、油耗最低以及排污最少

## Slide 6
点火系分类
电源
磁电动机
蓄电池
储能方式
电感
电容
点火信号
磁感应式
光电式
电子点火控制系统
霍尔效应式
控制方式
传统点火
电子点火
计算机点火

## Slide 7
计算机控制点火系统
使点火系统具有点火能量高、点火电压大、能够实现点火的恒流控制、闭合角控制等多种控制功能。
点火提前角不仅取决于发动机的转速和负荷，同时还要受到发动机冷却液温度、进气温度、可燃混合气的空燃比、燃油的品质等的影响。
在任何工况下都能提供最佳的点火时刻。

## Slide 8
计算机控制点火系统
计算机控制点火系主要包括各种传感器、电子控制单元（电控单元、ECU)、执行器（点火器、点火线圈、火花塞）等。

## Slide 9
计算机控制点火系统
空气流量计
转速传感器
节气门位置传感器
水温传感器
爆震传感器
根据发动机各传感器输入的信息及内存的数据，进行运算、处理、判断，然后输出指令（信号）控制有关执行器（如点火器）动作，实现对点火系的精确控制。

## Slide 10
计算机控制点火系统
空气流量计
转速传感器
节气门位置传感器
水温传感器
爆震传感器
ECU接收曲轴位置传感器发出的曲轴位置信号，并根据空气流量信号和发动机转速信号确定基本点火时刻。
接收其他各传感器发出的信号，对点火提前角进行修正。

## Slide 11
计算机控制点火系统
空气流量计
转速传感器
节气门位置传感器
水温传感器
爆震传感器
如发动机冷车起动时，由于发动机怠速控制装置的作用，运转速度较正常怠速时高，应增大点火提前角。
暖机过程中，随着水温的升高，转速逐渐降低，点火提前角应随之减小。

## Slide 12
浙江汽车职业技术学院
Zhejiang Automotive
Vocational and Technical College
谢谢观看