## Slide 1
曲轴、凸轮轴位置传感器

## Slide 2
功用
01
安装位置
02
类型
03
结构
04
工作原理
05
检测
06
曲轴位置传感器

## Slide 3
作用
1. 检测转速，计算进气量，确定喷油量和点火提前角
曲轴位置传感器
2. 检测基准缸基准位置，进行缸序判别
3. 检测曲轴转过角度确定点火和喷油时刻

## Slide 4
安装位置一般有两个地方
曲轴皮带轮旁边
飞轮壳上
曲轴位置传感器

## Slide 5
曲轴位置传感器
磁感应式曲轴位置传感器
霍尔式曲轴位置传感器
光电式曲轴位置传感器
曲轴位置传感器有三个类型

## Slide 6
曲轴位置传感器
——磁感应式
定子
转子

## Slide 7
曲轴位置传感器
转子上有齿,依据转过的齿数来判断曲轴转动的位置和转速。
转子信号轮固定在曲轴上，部分发动机转子由发动机飞轮充当。
——磁感应式
定子固定在发动机机体上。
转子与定子之间的空气间隙为0.2至0.4毫米，使用中不能随意变动。

## Slide 8
曲轴位置传感器
——磁感应式
当转子旋转时，永久磁铁的磁力线，磁路中的气隙周期性地产生变化，
磁通量发生周期性的变化
根据电磁感应原理，传感器线圈产生交变电动势

## Slide 9
传感器信号电压
传感器线圈电阻
搭铁性能
曲轴位置传感器
——磁感应式
检测
内容
线束电阻

## Slide 10
曲轴位置传感器
——磁感应式
20V~
— +
万用表
检测条件：
起动发动机
万用表量程：
交流20V~
检测方法：
如右图所示
参数范围：
0.3~3V
标准参数参考维修手册
1.工作（信号）电压的检测

## Slide 11
曲轴位置传感器
——磁感应式
Ω
万用表
— +
2.传感器线圈电阻的检测
关掉点火开关，脱开曲轴位置传感器的导线连接器
用万用表欧姆档测量传感器本体电阻值，两端子与ECU连接线相应针脚之间的电阻值是否在标准范围之内。

## Slide 12
曲轴位置传感器
——磁感应式
3.线束电阻的检测
ECU接插件
20 0Ω
— +
检测条件：关点火开关，拔下ECU接插器
检测方法：如图所示
参数范围：1Ω以下

## Slide 13
曲轴位置传感器
——磁感应式
4.波形分析
连接专用示波器或发动机分析仪，将波形测试探针插入传感器信号输出端子。起动发动机，依据示波器菜单操作提示，进入该传感器波形测试状态，读取并分析传感器波形。
波形随转速的升高而频率增加，电压为2.3—2.5V，且基本不随转速的变化而变化。

## Slide 14
转子
定子
曲轴位置传感器
——霍尔式
信号盘随着曲轴转动时，缺齿与霍尔传感器正对时导致气隙变化，霍尔电压为高电平。
信号盘每转动一周，ECU会接收到8个/12个脉冲信号，根据此信号可以计算出发动机的转速。
但是无法判断1缸上止点位置，所以必须和凸轮轴位置传感器配合使用。

## Slide 15
曲轴位置传感器
——霍尔式
拔下连接器，点火开关OFF，测量插头１脚与搭铁间的电阻，应为0。
电源线
搭铁线
信号线
1.万用表检测
插好连接器，起动发动机，测量２脚与１脚间的电压，应约为3V。
③ 拔下连接器，点火开关ON，测量插头３脚与搭铁间的电压，应为5V。

## Slide 16
曲轴位置传感器
——霍尔式
波形的幅值大多数应满5V，最小0.3V，波形的形状要适当一致，矩形的拐角和垂直沿的一致性要好。
2.示波器检测
信号频率随发动机转速的增大而增大。

## Slide 17
功用
01
安装位置
02
类型
03
结构、工作原理与检测
04
凸轮轴位置传感器

## Slide 18
作用
1. 检测凸轮轴的转角位置，发动机控制模块用此信号确定发动机某气缸(如一缸)上止点的位置，以修正点火时间和喷油量和爆燃控制。
凸轮轴位置传感器
2. 凸轮轴位置信号还用于发动机起动时识别出第一次点火时刻。因为凸轮轴位置传感器能够识别哪一个气缸活塞即将到达上止点，所以称为气缸识别传感器。

## Slide 19
凸轮轴位置传感器
——安装位置
安装凸轮轴附近，与凸轮轴上的信号轮共同工作，信号轮对应的发动机的特定位置。

## Slide 20
类型
磁感应式
光电式
霍尔式
凸轮轴位置传感器

## Slide 21
凸轮轴位置传感器
凸轮轴位置传感器
曲轴位置传感器
结构
工作原理
检修过程

## Slide 22
谢谢观看