## Slide 1
爆燃传感器

## Slide 2
爆震传感器
功用
01
安装位置
02
类型
03
结构
04
工作原理
05
检测
06

## Slide 3
作用
检测发动机在运行过程中是否发生爆震，并且把爆震信号传递给发动机Ecu。Ecu根据此信号发出指令，控制点火线圈初级电路的通断调整点火时刻，防止爆震的发生。
爆震传感器

## Slide 4
装在发动机气缸体上，可以安装一个，也可以安装多个
第二缸和第三缸之间装一个
第一缸和第二缸之间装一个，第三缸和第四缸之间装一个，一共有两个传感器
爆震传感器

## Slide 5
爆震传感器
爆震传感器有2种类型
压电式
磁致伸缩式
有两种类型，共振型和非共振型

## Slide 6
爆震传感器
——共振型压电式爆震传感器

## Slide 7
爆震传感器
——共振型压电式爆震传感器
利用产生爆燃时的发动机振动频率与传感器本身的固定频率“合拍”时，产生共振现象，来检测爆燃是否发生。

## Slide 8
爆震传感器
——非共振型压电式爆震传感器
内部无震荡片
配重块以一定的预警压力压紧在压电元件上
当发动机发生爆燃时，配重块以正比于振动加速度的交变力施加在压电元件上，压电元件则将此压力信号转变成电信号输送给以ECU。

## Slide 9
爆震传感器
——磁致伸缩型爆震传感器
当发动机缸体出现震动时，该传感器与发动机产生共振，强磁性材料铁心导磁率发生变化，致使永久磁铁穿过铁心的磁通密度也变化，从而在铁心周围的绕组中产生感应电动势，并将这一点信号输入ECU。

## Slide 10
电阻检测
搭铁性能
工作（信号）电压
检测
内容
屏蔽线与搭铁电阻
爆震传感器
——检测
波形分析

## Slide 11
断开爆震传感器的连接器，测量传感器1和2端子的电阻值，20度时应该为120到200千欧。
爆震传感器
——检测
1.电阻检测

## Slide 12
接线端子1、2和（壳体）搭铁之间电阻应为无穷大，若为零，是短路，必须更换更换传感器。
爆震传感器
——检测
2.搭铁性能检测

## Slide 13
断开爆震传感器的连接器。在怠速时，用万用表的电压档检查传感器的2号端子与1号的电压，用小锤在爆震传感器附近轻敲，此时应有电压信号输出。如果没有，应该更换传感器。
爆震传感器
——检测
3.传感器输出信号检测

## Slide 14
若有屏蔽线。那么屏蔽线与搭铁之间的电阻应该为零，否则更换传感器。
爆震传感器
——检测
4.屏蔽线与搭铁电阻检测

## Slide 15
用小锤敲击传感器附近的缸体。应显示有一振动波形，敲击越重振动幅度就越大，如果波形显示一条直线，这通常是因为传感器被碰伤，造成物理损坏，爆震传感器一般工作可靠，耐久性好，除非物理损坏，保则不会失效。
爆震传感器
——检测
5.波形分析

## Slide 16
谢谢观看