## Slide 1
排放控制系统

## Slide 2
课程导入
排放控制系统
典型故障
排放超标
排放超标
故障原因
排放控制系统
燃油供给系统
点火控制系统

## Slide 3
案例导入
一辆2012款1.3T吉利帝豪，行驶里程75000km，客户反应车辆日常行车时油耗偏高，年审未通过，尾气排放超标，经诊断，排除燃油供给系统和点火系统的故障，怀疑是排放控制系统的故障。
怎么办？
不

## Slide 4
所需知识点
1.排放污染物的来源
2.排放系统的控制方式

## Slide 5
排放控制系统的总体认识

## Slide 6
作用
汇集各气缸的废气，减小排气噪声和消除废气中的火焰和火星，使废气安全地排入大气，并对废气中的有害物质进行排放控制。
排放控制系统

## Slide 7
氧传感器
排放控制系统

## Slide 8
排放污染物
不完全燃烧
HC、CO
高温燃烧
NOx
汽油蒸发
汽油蒸汽HC
曲轴箱
窜气
排放控制系统

## Slide 9
排放装置
三元催化转化器
燃油蒸发排放控制系统
废气再循环系统
曲轴箱强制通风系统
二次空气喷射系统
排放控制系统

## Slide 10
利用转化器中的三元催化剂，将发动机排出废气中的有害气体转变为无害气体
三元催化转换器
安装在排气管上
排放控制系统

## Slide 11
通过监测排气中的氧含量来获得混合气的实际空燃比信号，并将该信号转变为电信号输入ECU。ECU根据氧传感器信号，对喷油时间进行修正，实现空燃比反馈控制，将空燃比控制在14．7，降低排放，节约燃油。
氧传感器
安装在排气管上
排放控制系统

## Slide 12
将汽油蒸气引入气缸参加燃烧并防止挥发到大气中。同时，根据发动机工况，控制导入气缸参加燃烧的汽油蒸气量。
燃油蒸发控制系统
排放控制系统

## Slide 13
将适量的废气重新引入气缸内参加燃烧，从而降低气缸内的最高温度，以减少NOx的排放量。
废气再循环控制系统
（EGR）
排放控制系统

## Slide 14
利用发动机进气管道的真空度，在适当的时候将曲轴箱内的气体吸入发动机进气管内，进入气缸再燃烧，以保护环境。
曲轴箱强制通风
排放控制系统

## Slide 15
在一定工况下，将新鲜空气送入排气管，促使废气中的CO和HC进一步氧化，从而降低CO和HC的排放量，同时加快三元催化转换器的升温。
二次空气供给系统
排放控制系统

## Slide 16
小结
汽油机工作过程中产生的污染物主要有CO、HC和NOx
三元催化器、废气再循环、二次空气供给系统、燃油蒸发控制系统及曲轴箱通风系统
排放控制系统

## Slide 17
谢谢观看