## Slide 1
三元催化转换器与氧传感器

## Slide 2
作用
将尾气中的CO、HC和NOx转化为无害的H2O、CO2和N2，从而减少对环境的污染。
三元催化转换器TWC

## Slide 3
安装在排气管上
蜂窝状陶瓷
铂和钯是氧化催化剂
铑是还原催化剂
三元催化转换器TWC

## Slide 4
CO、HC、NOx
CO2、H2O、N2
三元催化转换器TWC

## Slide 5
理论空燃比（14.7）的混合气浓度净化效率最高
CO、HC作为还原剂
三元催化转换器TWC

## Slide 6
采用了氧传感器进行空燃比的反馈控制
三元催化转换器TWC

## Slide 7
前氧传感器
后氧传感器
正常的TWC
恶化的TWC
波形平直，催化器良好
三元催化转换器TWC
前、后的氧传感器电压进行比较，判断TWC工作情况
前后相符，催化器已失效
TWC失效后，换件修理

## Slide 8
氧传感器
反馈实际空燃比
监测三元催化转换器工作
三元催化转换器前后各一个氧传感器
——气体浓度传感器
氧传感器1
氧传感器2
三元催化装置

## Slide 9
氧传感器
二氧化锆式
二氧化钛式
加热型
非加热型
加热型

## Slide 10
氧传感器
——氧化锆式
紧贴锆管内、外表面的是作为锆管内、外电极的铂膜

## Slide 11
氧传感器
——氧化锆式
内电极与外界大气相通
外电极与排气管内的排气相通
陶瓷保护层
催化作用
内、外电极之间产生电位差，形成了一个微电池

## Slide 12
氧传感器
——氧化锆式
混合气较浓时，内、外电极之间产生了较大的电压信号，约0．9V
混合气较稀时，内、外电极之间产生了较小的电压信号，约0．1V
相当于一个可变电源

## Slide 13
氧传感器
——氧化锆式
输出电压在理论空燃比（即14.7）附近发生突变
使用铂电极的另一个重要因素

## Slide 14
氧传感器
——氧化锆式
300～800℃的温度范围内最敏感，输出信号最强

## Slide 15
氧传感器
——氧化锆式氧传感器检测
加热元件电阻检查
ECM
应为1－52Ω（电阻随温度升高迅速上升）

## Slide 16
氧传感器
——氧化锆式氧传感器检测
电源电压检查
ECM
应为12V

## Slide 17
氧传感器
——氧化锆式氧传感器检测
信号电压检查
ECM
氧传感器工作正常时，电压应在0.1V~0.3V和0.7~1.0之间波动

## Slide 18
氧传感器
——氧化钛式
电阻值随废气中的氧浓度改变，而且在理论空燃比14．7时产生突变。
电阻型气敏传感器
混合气稀时，呈高阻状态
混合气浓时，呈低阻状态

## Slide 19
氧传感器
——氧化钛式
电加热器保持氧化钛式氧传感器在发动机工作过程中温度恒定不变

## Slide 20
氧传感器
——氧化钛式
ECU将恒定1V的电压加在氧化钛式氧传感器的一端，另一端与ECU相连。
“0X”端子电压>参考电压时，浓混合气
“0X”端子电压<参考电压时，稀混合气
在0．1～0．9V之间不断変化
OX

## Slide 21
小结
三元催化器将尾气中的有害物质CO、HC、NOx转化为无害物质，在理论空燃比附近转换效率最高，因此使用氧传感器进行空燃比的反馈控制。
排放控制系统

## Slide 22
谢谢观看