## Slide 1
废气再循环控制系统与二次空气供给系统

## Slide 2
气缸内最高温度越高，排出的NOx量越多
废气再循环控制系统EGR
NOx

## Slide 3
作用
将适量的废气重新引入气缸内参加燃烧，从而降低气缸内的最高温度，以减少NOx的排放量。
废气再循环控制系统EGR

## Slide 4
EGR
废气再循环控制系统EGR
循环量过度将会影响正常运行
根据工况条件的变化自动调节参与再循环的废气量

## Slide 5
EGR
废气再循环控制系统EGR
废气再循环程度用EGR率来表示
EGR率＝［EGR量／（进气量＋EGR量）］x100％

## Slide 6
EGR
废气再循环控制系统EGR
开环控制废气再循环系统
闭环控制废气再循环系统

## Slide 7
废气再循环控制系统EGR
只受ECU预先设置好的程序控制，无反馈信号
——开环控制系统
通过控制EGR阀的开度来控制废气再循环量
开闭由ECU控制

## Slide 8
废气再循环控制系统EGR
最佳EGR率已存入发动机ECU的ROM中
——开环控制系统
ECU根据冷却液温度、节气门开度、转速及起动等信号确定工况，控制EGR阀的开度

## Slide 9
废气再循环控制系统EGR
ECU以EGR率或EGR阀开度传感器作为反馈信号实现闭环控制
——闭环控制系统
根据EGR开度传感器的反馈信号修正电磁阀的开度

## Slide 10
废气再循环控制系统EGR
电位计式传感器
——EGR阀开度传感器
EGR阀膜片带动EGR阀开度传感器的滑动触点移动，将EGR阀开度的变化转变为电压的变化
ECU根据转速、负荷、冷却液温度以及节气门位置等信号确定所需要的EGR阀开度

## Slide 11
废气再循环控制系统EGR
一般检查
——EGR系统检修
怠速时，拆下EGR阀上的真空软管，转速应无变化，真空管口应无吸力
转速达2500r／min以上，拆下此真空软管，转速应明显升高

## Slide 12
废气再循环控制系统EGR
EGR电磁阀检查
——EGR系统检修
从此侧吹入空气应不通
从此侧吹入空气应通畅
冷态下测量电磁阀电阻, 阻值应为33～39Ω
电磁阀不通电时：
电磁阀通电时，与上述情况相反

## Slide 13
废气再循环控制系统EGR
EGR阀检查
——EGR系统检修
EGR阀应开启
EGR阀应关闭
15 kPa
0 kPa

## Slide 14
作用
在一定工況下，将新鲜空气送入排气管，促使度气中HC进一步氧化，从而降低CO和HC的排放量，同时加快三元催化转换器的升温。
二次空气供给系统

## Slide 15
二次空气供给系统
降低发动机冷起动阶段有害物质的排放
缩短了催化反应器的起动时间

## Slide 16
二次空气供给系统
蓄电池供电
ECU控制搭铁回路
不通电时，关闭；
通电时，打开
将新鲜空气强制送入排气管

## Slide 17
二次空气供给系统
电阻一般应为36～44Ω
电磁阀不通电时：
电磁阀通电时，与上述情况相反
从此侧吹入空气应不通
从此侧吹入空气应通畅

## Slide 18
二次空气供给系统

## Slide 19
小结
EGR是为抑制NOx的生成，但循环量过度会影响正常运行，因此，ECU根据发动机运行工况进行EGR率控制，控制形式主要有开环控制和闭环控制两种类型。
排放控制系统
二次空气供给系统将新鲜空气送入排气管，促使废气中HC进一步氧化，从而降低CO和HC的排放量，同时加快三元催化转换器的升温，但只在冷起动和热启动后怠速两种工况下工作一段时间。

## Slide 20
谢谢观看