## Slide 1
燃油蒸发排放控制系统与曲轴箱通风装置

## Slide 2
易挥发的液体，常温下燃油箱经常充满蒸气
燃油蒸发排放控制系统EVAP
汽油

## Slide 3
作用
将燃油蒸气引入气缸参加燃烧并防止挥发到大气中，同时，根据发动机工况，控制导入气缸参加燃烧的汽油蒸气量。
燃油蒸发排放控制系统EVAP

## Slide 4
燃油蒸发排放控制系统EVAP

## Slide 5
燃油蒸发排放控制系统EVAP
吸收从燃油箱内蒸发的燃油蒸气HC
连接燃油箱
进气管
通过单向阀与外部大气接通

## Slide 6
燃油蒸发排放控制系统EVAP
控制通往进气歧管的通道，改变排放控制阀的开度，从而控制吸入进气管的汽油蒸气量
由ECU控制

## Slide 7
燃油蒸发排放控制系统EVAP
根据控制电磁阀的开关占空比
参考的传感器信号一般有转速信号、负荷信号、温度信号、怠速识别信号、空然比反馈信号

## Slide 8
燃油蒸发排放控制系统EVAP
关闭
燃油蒸气暂时储存在活性炭罐内
停机、启动、暖机以及怠速时：

## Slide 9
燃油蒸发排放控制系统EVAP
开启
储存在炭罐内的燃油蒸气被外界空气吹入发动机燃烧
正常温度下中、高速运转时：

## Slide 10
燃油蒸发排放控制系统EVAP
系统各部位不得有泄漏现象
燃油箱和燃油箱盖不得变形和开裂，密封良好
正常温度下中、高速运转时：

## Slide 11
燃油蒸发排放控制系统EVAP
外表检查应无破损
此侧吹入约5kPa的压缩空气
——检修
无阻地从此侧流出
堵住连接进气歧管端，用300kPa的压缩空气从连接大气端吹入，即可清洁过滤片

## Slide 12
燃油蒸发排放控制系统EVAP
电阻检查
——检修
动作测试

## Slide 13
燃烧室的高压可燃混合气和已燃气体，或多或少会通过活塞组与气缸之间的间隙漏入曲轴箱内，造成窜气
曲轴箱强制通风系统PCV
发动机工作时

## Slide 14
窜气
稀释机油
水汽凝结在机油中
曲轴箱强制通风系统PCV
废气中的酸性气体混入润滑系统
使曲轴箱的压力过高

## Slide 15
窜气
曲轴箱强制通风系统PCV
曲轴箱强制通风
利用发动机进气管道的真空度，在适当的时候将曲轴箱内的气体吸入发动机进气管内，进入气缸再燃烧，以保护环境。

## Slide 16
曲轴箱强制通风系统PCV

## Slide 17
曲轴箱强制通风系统PCV
开闭及开启程度决定了窜气被吸入进气歧管参加燃烧的数量

## Slide 18
曲轴箱强制通风系统PCV
锥形阀在弹簧作用下紧贴阀座，关闭曲轴箱与进气歧管的通路

## Slide 19
曲轴箱强制通风系统PCV
锥形阀吸向右端，阀与阀体之间只有很小的缝隙，被吸入进气歧管的窜气较少甚至没有

## Slide 20
曲轴箱强制通风系统PCV
进气歧管真空度降低，在弹簧作用下锥形阀与阀体之间的缝隙増大，较多窜气被吸入气缸再燃烧

## Slide 21
曲轴箱强制通风系统PCV
进气管真空度很小，弹簧将锥形阀全打开，曲轴箱通风量达到最大，保证了曲轴箱内气体的更新

## Slide 22
曲轴箱强制通风系统PCV
机械阀体，出现故障时，ECU不会检测到，但会影响到进气管的进气量

## Slide 23
曲轴箱强制通风系统PCV
当有下列故障现象时，应考虑其是否有故障：
◆机油消耗量过大。
◆出现燃油系统调解过稀故障码
◆燃油经济性变差，油耗过高。
◆发动机回火、放炮。
◆发动机怠速不稳。
◆发动机缺火。

## Slide 24
曲轴箱强制通风系统PCV
容易堵塞，需定期清理。每10000km保养时应检查PCV阀通风情况

## Slide 25
曲轴箱强制通风系统PCV
如果PCV阀堵塞，可造成怠速不稳、怠速易熄火、机油泄漏、机油进入空气滤清器等故障现象。
如果PCV阀或软管漏气，可造成发动机怠速不稳、怠速熄火、怠速过高等情况。

## Slide 26
曲轴箱强制通风系统PCV
检查方法如下：
(1)断开真空软管与燃油压力调节器与PCV阀连接，拆卸PCV阀
(2)将PCV阀连在软管上，使发动机怠速运转
(3)将手指放在PCV阀端，检查是否有真空
若PCV阀处无真空，检查软管、歧管口或PCV阀有无堵塞。
如有，更换或清洁软管、PCV阀。

## Slide 27
小结
EVAP通过活性炭罐吸附蒸发的燃油蒸汽，并送入气缸参加燃烧，ECU根据发动机工况，控制炭罐电磁阀的开度，从而控制导入气缸参加燃烧的汽油蒸汽的量。
排放控制系统
PCV利用进气管道的真空度，将曲轴箱内的窜气吸入进气管内，进入气缸再燃烧。PCV阀是靠真空度控制的机械阀体。

## Slide 28
谢谢观看