## Slide 1
”排放超标“故障原因分析及排除

## Slide 2
案例回顾
一辆2012款1.3T吉利帝豪，行驶里程75000km，客户反应车辆日常行车时油耗偏高，年审未通过，尾气排放超标，经诊断，排除燃油供给系统和点火系统的故障，怀疑是排放控制系统的故障。
不

## Slide 3
案例回顾
三元催化器、废气再循环
二次空气供给等
CO
HC
NOx
有害物质
CO2
H2O
N2
安全物质
超出正常范围
工作异常

## Slide 4
案例分析
一辆2012款1.3T吉利帝豪，行驶里程75000km，客户反应车辆日常行车时油耗偏高，年审未通过，尾气排放超标，经诊断，排除燃油供给系统和点火系统的故障，怀疑是排放控制系统的故障。
尾气净化的主要是由TWC、氧传感器空燃比反馈控制完成

## Slide 5
（1）高温烧结
三元催化转换器失效原因
（2）催化剂孔道堵塞
（3）铅、硫、磷中毒
（4）催化转换器中出现未完全燃烧的燃油
案例分析

## Slide 6
（1）传感元件老化
氧传感器失效原因
（2）中毒
案例分析
——局部表面温度过高
——受到污染而失效

## Slide 7
故障排除
1. 读取故障码
故障码显示为“P042000 三元催化器储氧能力老化”

## Slide 8
故障排除
2. 清楚故障码并重新读取
确认故障是否是偶发性故障
3. 确认氧传感器线束连接器良好

## Slide 9
故障排除
4. 比较TWC进、出气口温度
正常情况下，出气口温度应比进气口温度至少高出38℃
实际检查发现，进气口与出气口的温度差值低于38℃，表明三元催化转换器工作不良

## Slide 10
故障排除
5. 再次验证TWC是否良好
读取前、后氧传感器的波形
前氧传感器
后氧传感器
前后差别不大，催化器已失效
6. 更换TWC，故障排除

## Slide 11
谢谢观看