## Slide 1
汽车发动机电控
系统诊断与修复

## Slide 2
发动机电控系统概况
控制精度
控制范围
智能化、网络化
汽车电子控制技术已成为衡量现代汽车发展水平的重要标志。

## Slide 3
发动机电子控制系统是通过对点火、喷油、空燃比、废气排放等进行电子控制，使发动机在最佳工况状态下工作，以达到提高整车性能、节约能源、降低废气排放的目的。
发动机电控系统概况

## Slide 4
发动机电控系统概况
1
3
2
传感器
执行器
ECU
发动机
电控系统
组成

## Slide 5
发动机电控系统概况
1
3
2
传感器
执行器
ECU
发动机
电控系统
组成
传感器就像人的五官，专门感受温度、空气流量或压力、曲轴转速等数值，并传送给“中枢神经”的电子控制单元。

## Slide 6
发动机电控系统概况
1
3
2
传感器
执行器
ECU
发动机
电控系统
组成
ECU是一个微型计算机，内有集成电路以及其他精密电子元件。它接收各种传感器输出的发动机工况信号，根据ECU内部预先编制的控制程序与存储的试验数据，通过数学计算与逻辑判定确定适应发动机工况的点火提前角、喷油时间等参数，并将这些数据转变为电信号控制各种执行元件动作，从而使发动机保持最佳运行状态。

## Slide 7
进气控制系统
燃油供给控制系统
电控点火控制系统
废气排放控制系统
失效保护系统
自诊断与报警系统
发动机电控系统概况
发动机电子控制系统

## Slide 8
课程简介
在汽车维修过程中经常碰到的“发动机不能起动或起动困难、发动机怠速不稳、发动机加速无力、排气管冒黑烟等”故障，都和发动机电控系统息息相关。
电子点火系统
常见故障
进气控制系统
燃油供给系统
排放控制系统
制定了典型工作任务，设置了对应的故障，通过解决这些典型的故障，来学习汽车发动机电控系统的相关知识。

## Slide 9
在本门课程中，同学们将学习到汽车发动机电控系统的基本结构、控制原理及检修方法，同时具备一定的汽车发动机电控系统常见故障诊断与修复能力。
在学习本门课程时，同学们需要了解以下3点：
1
课程简介
电控发动机是以电子控制系统为核心而工作的，电控发动机许多故障都与控制系统有直接关系，因此，当发动机出现故障或运转不正常时，应首先检查控制系统。

## Slide 10
课程简介
2
实践证明，汽车电控系统故障绝大多数发生在传感器、执行器、连接器和线束等部件上，ECU出现故障的可能性很小，汽车行驶10万KM，ECU故障约占总故障的千分之一。因此，检查排除电控系统故障主要是检修零部件、连接器和线束。只有检查所有零部件正常之后，才能判定ECU有故障。

## Slide 11
课程简介
向用户询问
有关情况
直观检查
基本检查
利用故障代码、
数据流解决故障
从机械故障
诊断与排除
3
实践证明，可按下述程序进行发动机电控系统故障的诊断与检修：

## Slide 12
谢谢观看