## Slide 1: 项目六 数控机床电气控制电路设计
数控机床电气控制（第4版） 作者：陈子银

## Slide 2
任务一 TK1640数控车床电气控制电路
任务描述
TK1640数控车床如图6-1所示，是我国宝鸡机床厂研制、开发的产品，主轴变频调速，三挡无级变速，采用HNC-21T车床数控系统实现机床的两轴联动。
本任务对TK1640数控车床电气控制电路进行分析，先分析主电路，再分析控制电路、辅助电路、连锁与保护环节等，最后进行总体检查，从整体角度去理解各控制环节之间的联系。

## Slide 3
任务目标
知识目标
(1)掌握数控机床电路设计的原则。
(2)掌握TK1640数控车床的组成、功能。
(3)掌握TK1640电气控制电路的控制原理。
(4)了解机床的机械及其各部分与电气控制系统之间的配合关系。
(5)了解电气部分在整个设备中所处的地位和作用。
技能目标
(1)能够根据实际情况进行数控系统功能的选择。
(2)能够熟练进行数控车床电气控制系统的分析。
(3)能够按照TK1640数控车床电气控制系统要求，绘制控制电路图。

## Slide 4
素养目标
坚持科技是第一生产力、创新是第一动力，深入实施科教兴国战略、 创新驱动发展战略，开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能、 新优势；培养学生科技强国意识、文化自信、奋斗精神，激发学生创新实践的精神，培养学生对新鲜事物的兴趣，激发学习动力，投身祖国建设事业，培养学生家国情怀，激发学生的职业使命感与责任感。

## Slide 5
任务分析
任务实施过程中，需要以小组为单位，拟定电路分析步骤，填写在表6-1中；学生结合小组讨论和教师讲解内容，完成表6-4~表6-6中各回路分析报告；在理解TK1640数控车床电路原理的基础上，使用CAXA二维CAD软件，绘制TK1640数控车床控制电路图。

## Slide 6
知识准备
6.1 数控机床电气控制电路设计原则
6.1.1 电气控制电路设计原则
1.最大限度地实现机械设计和工艺要求
数控机床是机电一体化产品，数控机床的主轴、进给轴伺服控制系统绝大多数是机电式的，其输出包括含有某种类型的机械环节和元件，它们是控制系统的重要组成部分，其性能直接影响数控机床的品质。在设计阶段，就仔细考虑相互之间的各种要求，做出合理的设计。
2.保证数控机床能稳定、可靠运行
数控机床运行的稳定性、可靠性在某种程度上取决于电气控制部分的稳定性、 可靠性。
3.便于组织生产、降低生产成本、保证产品质量
商品生产的基本要求是以最低的成本、最高的质量，生产出满足用户要求的产品，数控机床的生产也不例外。
4.安全
电气控制电路的设计应高度重视保证人身安全、设备安全，符合国家有关的安全规范和标准，各种指示及信号易识别，操纵机构易操作、易切换。

## Slide 7
6.1.2 数控系统功能的选择
除基本功能外，数控系统生产厂还为机床制造厂提供了多种多样的可选功能，由于各知名品牌数控系统的基本功能差别不大，因此合理地选择适合本机床的可选功能，放弃那些可有可无的或不实用的可选功能，对提高产品的性价比是大有好处的。
1.动画/轨迹显示功能的选择
该功能用于模拟零件加工过程，显示真实刀具在毛坯上的切削路径，是一种检验零件加工程序、提高编程效率和实时监视的有效工具。
2.软盘驱动器的选择
这是一种数据传送的极好工具，可以通过它将系统中已经调试完毕的加工程序存入软盘后存档，也可以通过它将在其他计算机中生成的加工程序软盘中的加工程序存入CNC系统，抑或通过它来做各种机床数据的备份和存储。

## Slide 8
3.DNC-B通信功能的选择
DNC-B通信功能具有两种工作方式，一是一次性将通用计算机中的程序传送到数控系统的加工程序的存储区内（如果它的容量足够大的话），二是将通用计算机中的程序一段一段地传送到数控系统的缓冲存储器中，边加工边传送，直到加工结束，彻底解决了大容量程序零件的加工问题。
4.刚性攻螺纹功能
刚性攻螺纹功能必须采用伺服电动机驱动主轴，不仅要求在主轴上增加一个位置传感器，而且对主轴传动机构的间隙和惯量都有严格的要求，电气设计和调整也有一定的工作量。
5.网络数控功能
它是各种先进制造技术的基本单元，为各种先进制造环境提供基本的技术基础，如远程制造、远程诊断与远程维护。

## Slide 9
6.2 TK1640数控车床的组成及技术参数
6.2.1 TK1640数控车床的组成
TK1640数控车床传动简图如图6-2所示，机床由底座、床身、主轴箱、大拖板（纵向拖板）、中拖板（横向拖板）、电动刀架、尾座、防护罩、电气部分、CNC系统、冷却、润滑等部分组成。

## Slide 10
6.2.2 TK1640数控车床的技术参数
TK1640数控车床的技术参数如表6-1所示。

## Slide 11
计划决策
（一）教师准备
（1）TK1640数控车床电气原理图。
（2）GB/T 4728常用电器图形与文字符号。
（二）学生准备
1.了解工作任务要求
（1）电气原理图分析的方法与步骤。
（2）提前了解电气原理图的绘制原则和导线线号的标注方法。
2.准备工具、器材等
计算机、CAXA二维CAD软件。

## Slide 12
任务实施
（一）制定方案
老师提出电路分析的要求后，学生分组讨论（每组3~4人），拟定电路分析步骤，并填入表6-2。

## Slide 13
（二）确定方案
（1）教师给学生安排项目任务，学生分组讨论。
（2）学生现场对TK1640数控车床电气电路图进行分析，学生按照拟定好的分析步骤操作，教师巡视指导，并及时纠正不正确的方法。
（3）学生对TK1640数控车床电气电路分析进行小结，教师补充完善。
（4）确定绘制TK40A强电回路、TK40A电源回路图、TK40A交流控制回路图、TK40A直流控制图的小组成员名单，每位小组成员绘制其中1个电路图。

## Slide 14
（三）实施方案
1.知识链接/示范讲解
（1）电气原理图分析的方法与步骤。
电气控制电路一般由主回路、控制电路和辅助电路等部分组成，了解了电气控制系统的总体结构、电动机和电气元件的分布状况及控制要求等内容，便可以阅读分析电气原理图。
①分析主回路。从主回路入手，根据伺服电动机、辅助机构电动机和电磁阀等执行电器的控制要求，分析它们的控制内容。控制内容包括启动、方向控制、调速和制动。
②分析控制电路。根据主回路中各伺服电动机、辅助机构电动机和电磁阀等执行电器的控制要求，逐一找出控制电路中的控制环节，按功能不同划分成若干个局部控制电路来进行分析，分析控制电路的最基本方法是查线读图法。

## Slide 15
③分析辅助电路。辅助电路包括电源显示、工作状态显示、照明和故障报警等部分，它们大多由控制电路中的元件来控制，因此在分析时，还要回头来对照控制电路进行分析。
④分析连锁与保护环节。机床对于安全性和可靠性有很高的要求，实现这些要求，除合理地选择元器件和控制方案以外，在控制电路中还设置了一系列电气保护和必要的电气连锁。
⑤总体检查。经过“化整为零”，逐步分析了每一个局部电路的工作原理及各部分之间的控制关系之后，还必须用“集零为整”的方法，检查整个控制电路，看是否有遗漏，特别要从整体角度去进一步检查和理解各控制环节之间的联系，理解电路中每个元器件所起的作用。

## Slide 16
（2）TK1640数控车床电气控制电路分析。
设备主要器件如表6-3所示。

## Slide 17
①机床的运动及控制要求。TK1640数控车床主轴的旋转运动由5.5kW变频主轴电动机实现，与机械变速配合得到低速、中速和高速3种无级变速。Z轴、X轴的运动由交流伺服电动机带动滚珠丝杠实现，两轴的联动由数控系统控制并协调。螺纹车削由光电编码器与交流伺服电动机配合实现。
除上述运动外，还有电动刀架的转位，冷却电动机的启、停等。

## Slide 18
②主回路分析。
图6-3所示为380V强电回路。

## Slide 19
③电源电路分析。
图6-4为电源回路图。

## Slide 20
④控制电路分析。
图6-5、 图6-6所示分别为交流控制回路图和直流控制回路图。

## Slide 21
2.分析报告
学生结合小组讨论和教师讲解内容，完成TK1640数控车床电气控制电路分析报告并填写表6-4、表6-5、表6-6。
3.绘制电路图
在理解TK1640数控车床电路原理的基础上，使用CAXA二维CAD软件，绘制TK1640数控车床控制电路图。

## Slide 22
检查评估
1.成果展示
学生展示电路分析报告和绘制完成的数控车床控制电路图，教师根据每组学生的掌握程度和出现的问题进行点评。
2.过程评价
根据学生在完成项目过程中的情况，对学生的学习态度、准备工作、项目方案、沟通协调、项目进度、项目报告等进行全面的点评并填写表6-7。

## Slide 23
任务一 XK714A数控机床电气控制电路
任务描述
XK714A数控床身铣床采用变频主轴，X、Y、Z三向进给均由伺服电动机驱动滚珠丝杠。机床采用HNC-21M数控系统，实现三坐标联动，并可根据用户要求，提供数控转台，实现四坐标联动；系统具有汉字显示、三维图形动态仿真、双向式螺距补偿、 小线段高速插补功能和软盘、硬盘、RS232、网络等多种程序输入功能，独有的大容量程序加工功能，不需要DNC，可直接加工大型、复杂型零件，机床适合于工具、 模具、航天航空、电子、汽车和机械制造等行业对复杂形状的表面和型腔零件的大、 中、小批量加工。
本任务对XK714A数控铣床电气控制电路进行分析，先分析主回路，再对电源 电路、控制电路进行分析，最后进行总体检查。

## Slide 24
任务目标
知识目标
(1)掌握XK714A数控铣床的组成与功能。
(2)掌握XK714A数控铣床的电气控制电路的原理。
(3)了解XK714A数控铣床的机械及各部分与电气控制系统之间的配合关系。
(4)了解电气部分在整个设备中所处的地位和作用。
技能目标
(1)能够熟练进行数控车床电气控制系统的分析。
(2)能够按照XK714A数控铣床电气控制系统要求绘制控制电路图。

## Slide 25
素养目标
完善科技创新体系，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，健全新型举国体制，强化国家战略科技力量，提升国家创新体系整体效能，形成具有全球竞争力的开放创新生态。培养学生对新鲜事物的兴趣，养成对新事物的好奇心和求知欲，结合专业知识，充分挖掘学生的潜能和创造性。培养学生“一丝不苟，精益求精”的工匠精神；全面客观认识当代中国制造水平，不忘初心，牢记使命，用中国梦激扬青春梦，激励学生勇做奋进者、开拓者。

## Slide 26
任务分析
任务实施过程中，需要以小组为单位，拟定电路分析步骤，填写在相应表中；学生结合小组讨论和教师讲解内容，完成相应表中各回路分析报告；在理解XK714A数控铣床电路原理的基础上，使用CAXA二维CAD软件，绘制XK714A数控铣床控制电路图。

## Slide 27
1.XK714A数控铣床的组成
XK714A数控铣床如图6-7所示，机床主要由底座、立柱、工作台、主轴箱、电气、CNC系统及冷却、润滑等部分组成。
XK714A传动简图如图6-8所示，机床的立柱部分、工作台部分安装在底座上，主轴箱通过连接座在立柱上移动，其他各部件自成一体与底座组成整机。

## Slide 28
2.XK714A数控铣床的技术参数
XK714A数控铣床的技术参数如表6-8所示。

## Slide 29
计划决策
（一）教师准备
（1）XK714A数控床身铣床电气原理图。
（2）GB/T 4728常用电器图形与文字符号。
（二）学生准备
1.了解工作任务要求
（1）电气原理图分析的方法与步骤。
（2）提前了解电气原理图的绘制原则和导线线号的标注方法。
2.准备工具、器材等
计算机、CAXA二维CAD软件。

## Slide 30
任务实施
（一）制定方案
老师提出电路分析的要求后，学生分组讨论（每组3~4人），拟定电路分析步骤。
（二）确定方案
（1）教师给学生安排项目任务，学生分组讨论。
（2）学生现场对XK714A数控铣床电气电路图进行分析，学生按照拟定好的分析步骤操作，教师巡视指导，并及时纠正不正确的方法。
（3）学生对XK714A数控铣床电气电路图分析进行小结，教师补充完善。
（4）确定绘制XK714A强电回路、 XK714A电源回路图、 XK714A交流控制回路图、XK714A直流控制图的小组成员名单，每位小组成员绘制其中一个电路图。

## Slide 31
（三）实施方案
1.知识链接/示范讲解
下面以XK714A数控床身铣床的电气控制电路为例进行讲解。
（1）主回路分析。
图6-9所示为380V强电回路，
图6-9中QF1为电源总开关。

## Slide 32
(２) 电源电路分析。
图6-10所示为电源回路。

## Slide 33
(３) 控制电路分析。
图6-11和图6-12所示分别为交流控制回路图和直流控制回路图。

## Slide 34
2.分析报告
学生结合小组讨论和教师讲解内容，完成XK714A数控床身铣床电气控制电路分析报告并填写表6-9、表6-10、表6-11。
3.绘制电路图
在理解XK714A数控床身铣床电路原理的基础上，使用CAXA二维CAD软件，绘制XK71A数控床身铣床控制电路图。

## Slide 35
检查评估
1.成果展示
学生展示电路分析报告和绘制完成的数控铣床控制电路图，教师根据每组学生的掌握程度和出现的问题进行点评。
2.过程评价
根据学生在完成项目过程中的情况，对学生的学习态度、准备工作、项目方案、沟通协调、项目进度、项目报告等进行全面的点评并填写表6-12。

## Slide 36: 数控机床电气控制（第4版）
THE END