## Slide 1: 项目四 数控机床伺服驱动系统
数控机床电气控制（第4版） 作者：陈子银

## Slide 2
任务一 数控机床进给驱动系统调试
任务描述
某数控机床厂家制造一台卧式数控车床，Ｘ、Ｚ直线坐标轴；采用FANUC·β伺服电动机，半闭环控制。

## Slide 3
任务目标
知识目标
(1)掌握步进电动机的工作原理。
(2)掌握西门子控制器（PLC）中对运动控制指令的使用。
技能目标
(1)能够根据步进电动机的接线图进行端口表的绘制和接线。
(2)会根据任务书的要求对步进电动机进行运动控制。
素养目标
(1)按照立德树人的要求，坚持就业导向、能力本位，以促进学生发展为目标，突出培养学生踏实认真的学习态度、严谨科学的工作能力等核心素养、必备品格和关键能力，坚持知行合一，做中学、做中教，学以致用。
(2)培养学生工匠精神和职业道德。
(3)培养学生安全意识和团队协作意识。
(4)培养学生自我学习和自我提高的综合素质。

## Slide 4
任务分析
进给驱动系统是CNC装置和机床的联系环节。CNC发出的控制信息通过进给驱动系统转换成坐标轴的运动，完成程序所规定的操作。进给驱动系统的性能在一定程度上决定了数控系统的性能， 直接影响加工工件的精度。本项目通过西门子1200PLC控制步进电动机的上下运动来学习进给驱动系统的安装与调试方法。

## Slide 5
1.典型接线图
步进电动机的典型接线图如图4-1所示。

## Slide 6
2.步进电动机电路的工作原理
如图4-1所示，步进电动机驱动器的功能是接收来自PLC的一定数量和频率脉冲信号及电动机旋转方向的信号，为步进电动机输出三相功率脉冲信号。
步进电动机驱动器的组成包括脉冲分配器和脉冲放大器两部分，主要解决向步进电动机的各相绕组分配输出脉冲和功率放大两个问题。
脉冲分配器是一个数字逻辑单元，它接收来自控制器的脉冲信号和转向信号， 把脉冲信号按一定的逻辑关系分配到每一相脉冲放大器上，使步进电动机按选定的运行方式工作。
脉冲放大器是进行脉冲功率放大的部件。

## Slide 7
知识准备
步进电动机是一种将电脉冲信号转换成机械角位移的电磁机械装置，如图4-2所示。
对步进电动机施加一个电脉冲信号时，它就旋转一个固定的角度，称为一 步，每一步所转过的角度叫作步距角。
步进电动机的角位移量和输入脉冲的个数严格地成正比例，在时间上与输入脉冲同步。
由于步进电动机所用电源是脉冲电源，因此又称脉冲马达。

## Slide 8
4.1 步进电动机驱动器的控制原理
步进电动机各励磁绕组是按一定节拍依次轮流通电工作的。为此，需将CNC发出的控制脉冲按步进电动机规定的通电顺序分配到定子各励磁绕组中。
完成脉冲 分配的功能元件称为环形脉冲分配器。
步进电动机驱动器通常由环形脉冲分配器及功率放大器组成，加到环形脉冲分配器输入端的指令脉冲是 CNC插补器输出的分配脉冲，经过加减速控制，使脉冲频率平滑上升或下降，以适应步进电动机的驱动特性。环形脉冲分配器将脉冲信号按一定顺序分配，然后送到驱动电路中进行功率放大，驱动步进电动机工作。
环形分配器的功能可以由硬件完成 (如Ｄ触发器组成的电路)，也可以由软件产生。
功率放大器的作用是将环形分配器输出的通电状态信号经过若干级功率放大，控制步进电动机各相绕组电流按一定顺序切换。

## Slide 9
4.2 细分
阶梯式正弦波形电流按固定时序分别流过3路绕组，其每个阶梯对应电动机转动一步。
通常通过改变驱动器输出正弦电流的频率来改变电动机转速，而输出的阶梯数确定了每步转过的角度，当角度越小时，其阶梯数就越多，即细分就越大，从理论上说此角度可以设得足够小，因此细分数可以很大。3M458最高可达10000步/转的驱动细分功能，细分可以通过拨动开关设定。
细分驱动方式不仅可以减小步进电动机的步距角、提高分辨率，而且可以减少或消除低频振动，使电动机运行更加平稳均匀。

## Slide 10
4.3 S7-1200运动控制功能
S7-1200 PLC 在运动控制中使用了轴的概念，通过轴的配置（包括硬件接 口、位置定义、动态性能和机械特性等）与相关的指令块组合使用，可实现绝对位置、相对位置、点动、转速控制及寻找参考点等功能。
S7-1200 CPU 提供了最多4路的脉冲输出PTO，继电器输出的PLC也可以通过增加信号板实现高速脉冲输出，集成点最高输出100kHz，SB最高输出2000kHz。
S7-1200运动控制输出如表4-1所示。

## Slide 11
计划决策
（一）工作准备
1.工具、仪表及器材
（1）工具:测电笔、十字螺丝刀、一字螺丝刀、电工钳、尖嘴钳、斜口钳、剥线钳、电工刀等。
（2）仪表:万用表一只。
（3）导线规格:紧固体及编码套管等。
（4）器材:YL-36A型可编程控制器系统应用实训考核装置。
2.端口分配表
根据步进电动机的典型接线图（图4-1），列出I/O端口分配表，并写入表4-2中。

## Slide 12
（二）8位DIP功能设定开关
画出8位DIP功能设定开关，并填写表4-3，此开关可以用来设定驱动器的工作方式和工作参数，包括细分设置、静态电流设置和运行电流设置。
注意: DIP4为静态电流控制，当为ON功能时是全流，为OFF功能时是半流。

## Slide 13
（三）参数说明
根据列出需要使用到的运动控制指令，写出使用到的对应参数说明，并填入表4-4中。

## Slide 14
任务实施
（1）根据接线图（图4-1）和端口分配表（表4-2）进行导线连接，并且套上号码管，避免混乱。
（2）按接线图进行布线和套编码套管。做到布线横平竖直、整齐、分布均匀、紧贴安装面、走线合理；套编码套管要正确； 严禁损伤线心和导线绝缘；接点牢靠，不得松动，不得压绝缘层，不反圈及不露铜过长等。
（3）设置细分和输出电流。
（4）按照任务书的要求，根据运动控制指令和参数说明表（表4-4）进行程序的编写。
（5）通电调试。

## Slide 15
检查评估
1.自检
安装完毕的控制电路板必须按要求进行认真检查，确保无误后才允许通电试车。
（1）主电路接线检查。按电路图或接线图从电源端开始，逐段核对接线有无漏接、错接之处，检查导线接点是否符合要求、压接是否牢固，以免带负载运行时产生闪弧现象。
（2）控制电路接线检查。用万用表电阻挡检查控制电路接线情况。
2.交验合格后，通电试车
出现故障后，学生应独立进行检修。当需带电检查时，必须有教师在现场监护。
通电时，必须经指导教师同意后再接通电源，并需要教师在现场进行监护。
接通三相电源L1、L2、L3，合上电源开关QS，用电笔检查熔断器出线端，氖管亮说明电源接通。按下点动按钮，步进电动机能够上下运行；按下复位按钮，步进电动机能够回到原点；按下自动运行按钮，步进电动机能够根据任务要求进行自动运行。若有异常，则立即停车检查。
3.通电试车完毕，停转、 切断电源
先拆除三相电源线，再拆除电动机负载线。

## Slide 16
4.检查评估
工作质量检测内容
如表4-5所示。

## Slide 17: 任务二 数控机床主轴系统调试
任务描述
某数控机床厂家制造一台卧式车床，模拟主轴，采用变频器＋三相变频交流电机控制。

## Slide 18
任务目标
知识目标
(1)掌握变频器的工作原理和对应参数的设置。
(2)掌握变频器与PLC之间通信协议的设置。
技能目标
(1)能够根据接线图绘制端口分配表并且进行接线。
(2)会根据任务书的要求对变频器进行运动控制。
素养目标
(1)爱党爱国，拥护党的基本路线和方针政策，具有坚定正确的政治方向，事业心强， 有奉献精神。
(2)具有正确的世界观、人生观、价值观，遵守相关法律法规、标准和管理规定，为人诚实、正直、谦虚、谨慎，具有较强的社会责任感和良好的职业道德。
(3)培养学生工匠精神和职业道德，具有安全意识和自我提高的综合素质。

## Slide 19
任务分析
数控机床主轴控制系统根据机床性能一般有变频控制与串行控制两种方式，如经济型数控机床主轴控制通常采用变频调速控制；数控铣、 加工中心主轴控制通常采用交流主轴驱动器来实现主轴串行控制。主轴采用通用变频器调速时只能进行简单的速度控制，它利用数控系统输出模拟量电压作为变频器速度控制信号，通过数控系统PMC程序为变频器提供正反转信号，从而控制电动机实现正反转。
在实际生产中，很多经济型数控机床主轴都采用通用变频器调速或专用变频器调速方式，本项目主要介绍主轴采用通用变频器调速方式时的调试方法。

## Slide 20
变频器控制电路接线如图4-3（书P114）所示。

## Slide 21
4.4 对主轴驱动的要求
随着数控机床的不断发展，传统的主轴驱动方式已不能满足要求，现代数控机床对主传动提出了更高的要求。
(１) 数控机床主传动要有较宽的调速范围，以保证加工时选用合理的切削用量， 从而获得最佳的生产率、加工精度和表面质量。
(２) 数控机床主轴的变速是依指令自动进行的，要求能在较宽的转速范围内进 行无级调速，并减少中间传递环节，简化主轴箱。
(３) 要求主轴在整个速度范围内均能提供切削所需的功率，并尽可能在全速度 范围内提供主轴电动机的最大功率，即恒功率范围要宽。
(４) 要求主轴在正、反向转动时均可进行自动加减速控制，要求有四象限的驱 动能力，并且加减速时间短。
(５) 为满足加工中心自动换刀（ATC）及某些加工工艺（如精镗孔时退刀、刀具通过小孔镗大孔等）的需要，要求主轴具有高精度的准停控制。
(６) 在车削中心上，还要求主轴能具有旋转进给轴（C轴）的控制功能。主轴变速分为有级变速、无级变速及分段无级变速3种形式，其中有级变速仅用于经济型数控机床上，大多数数控机床均采用无级变速或分段无级变速的方法。

## Slide 22
4.5 主轴驱动装置的接口
主轴驱动装置的接口与进给驱动装置有许多类似之处。
图4-4所示为主轴驱动装置（变频器）基本接口图，它采用三相交流380V电源 供电。
变频器根据输入的速度指令与运行状态指令输出相应频率和幅值的交流电源， 控制电动机旋转。

## Slide 23
4.6 VB5N变频器的安装
信捷VB5N变频器是信捷公司高性能、简易型、低噪声的变频器，在提高稳定性的前提下增加了实用的PI调节，具备灵活的输入/输出端子、参数在线修改、定长控制、摆频控制、RS485控制、现场总线控制等一系列实用先进的运行、控制功能。
1.VB5N变频器的安装
一般情况下应采用立式安装，保证安装间隔及距离最小要求，多台变频器采用上下安装时，中间应用导流隔板，如图4-6所示。

## Slide 24
2.VB5N变频器操作面板
VB5N变频器的操作面板及控制端子可对电动机的启动、调速、停机、制动、运行参数设定及外围设备等进行控制，操作面板外观如图4-7所示。
VB5N变频器操作键盘上设有8个按键和1个模拟电位器，功能如表4-6所示。

## Slide 25
计划决策
（一）工作准备
1.工具、仪表及器材
（1）工具:测电笔、十字螺丝刀、一字螺丝刀、电工钳、尖嘴钳、斜口钳、剥线钳、电工刀等。
（2）仪表:万用表一只。
（3）导线规格:紧固体及编码套管等。
（4）器材:YL-36A型可编程控制器系统应用实训考核装置。
2.端口分配表
根据控制电路接线图，列出I/O端口分配表，并写入表4-7中。

## Slide 26
（二）参数
写出通信控制变频器的参数并填入表4-8中。
通过ModbusRTU控制变频器需要设置变频器的3个关键参数: P0.01、P0.03和P3.09。参数P0.01是设置变频器的运行频率给定通道选择；参数P0.03是设置变频器运行命令通道选择；参数P3.09是设置变频器通信的相关参数，包括通信的波特率、奇偶校验方式、停止位的位数和数据位的位数。

## Slide 27
（三）通信指令
列出需要使用到的S7-1200ModbusRTU通信指令，并且对使用到的参数进行说明，填写表4-9。

## Slide 28
任务实施
（1）根据接线图（图4-3）和端口分配表（表4-7）连接导线，并套上号码管，避免混乱。
（2）按接线图（图4-3）进行板前明线布线和套编码套管。做到布线横平竖直、整齐、分布均匀、紧贴安装面、走线合理；套编码套管要正确； 严禁损伤线心和导线绝缘；接点牢靠，不得松动，不得压绝缘层，不反圈及不露铜过长等。
（3）设置变频器的参数。
（4）按照任务书的要求，根据运动控制指令和参数说明表进行程序编写。
（5）通电调试。

## Slide 29
检查评估
1.自检
安装完毕的控制电路板必须按要求进行认真检查，确保无误后才允许通电试车。
（1）主电路接线检查。按电路图或接线图从电源端开始，逐段核对接线有无漏接、错接之处，检查导线接点是否符合要求、压接是否牢固，以免带负载运行时产生闪弧现象。
（2）控制电路接线检查。用万用表电阻挡检查控制电路接线情况。
2.交验合格后，通电试车
出现故障后，学生应独立进行检修。当需带电检查时，必须有教师在现场监护。
通电时，必须经指导教师同意后再接通电源，并需要教师在现场进行监护。
接通三相电源L1、L2、L3，合上电源开关QS，用电笔检查熔断器出线端，氖管亮说明电源接通。按下点动按钮，变频器控制电动机能够左右运行；按下复位按钮，变频器控制电动机能够回到原点；按下自动运行按钮，变频器控制电动机能够根据任务要求进行自动运行。若有异常，则立即停车检查。
3.通电试车完毕，停转、 切断电源
先拆除三相电源线，再拆除电动机负载线。

## Slide 30
4.检查评估
工作质量检测内容
如表4-10所示。

## Slide 31: 数控机床电气控制（第4版）
THE END