## Slide 1: 项目二 数控机床电气原理图
数控机床电气控制（第4版） 作者：陈子银

## Slide 2
任务一 某数控机床电气原理图绘制
任务描述
以某型号数控机床为例，绘制此数控机床的电气原理图。

## Slide 3
任务目标
知识目标
(1)掌握数控机床电气控制电路中的图形及文字符号的使用方法。
(2)掌握数控机床电气控制电路的绘制规则。
技能目标
(1)能够正确识读基本电气符号。
(2)能够按照工艺要求绘制数控机床电气原理图。
素养目标
聚焦立德树人，深化就业引领，培养学生安全第一意识、遵守法律法规意识、自我保护意识、团队协作意识，培养学生职业道德，为推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国努力奋斗。

## Slide 4
任务分析
本任务以某型号数控机床为例，使用CAXA电子图板软件绘制其电气原理图。本任务参照某型号数控机床电气原理图，让学生通过知识准备阶段对数控机床电气控制电路中的图形及文字符号使用方法、电气控制电路绘制规则的学习，能够使用CAXA电子图板绘制此数控机床电气原理图。

## Slide 5
知识准备
电力拖动控制系统由拖动机器的电动机和电气控制电路等组成。为了表达电气控制系统的设计意图，便于分析其工作原理及安装、调试和检修控制系统，必须采用统一的图形符号和文字符号来表达。

## Slide 6
2.1 电气控制电路的图形及文字符号
电气图示符号有图形符号、文字符号、回路标号及坐标标示和文字标示。
1.图形符号
图形符号通常用于图样或其他文件，以表示一个设备或概念的图形、标记或字符。
电气控制系统图中的图形符号必须按国家标准绘制。
图形符号含有符号要素、一般符号和限定符号。
（1）符号要素是一种具有确定意义的简单图形，必须同其他图形组合才能构成一个设备或概念的完整符号。
（2）一般符号是用于表示一类产品和此类产品特征的一种简单的符号。
（3）限定符号是将一种附加信息加在其他符号上的符号。

## Slide 7
运用图形符号绘制电气系统图时应注意以下几点:
①符号尺寸大小、线条粗细依国家标准可放大与缩小，但在同一张图样中，同一符号的尺寸应保持一致，各符号间及符号本身比例应保持不变。
②在国家标准中示出的符号方位，在不改变符号含义的前提下，可根据图面布置的需要旋转，或成镜像位置但文字和指示方向不得倒置。
③大多数符号都可以加上补充说明标记。
④有些具体器件的符号由设计者根据国家标准的符号要素、一般符号和限定符号组合而成。
⑤国家标准未规定的图形符号，可根据实际需要，按突出特征、结构简单、便于识别的原则进行设计，但需要报国家标准局备案。当采用其他来源的符号或代号时，必须在图解和文件上说明其含义。

## Slide 8
2.文字符号
文字符号分为基本文字符号和辅助文字符号。文字符号适用于电气技术领域中技术文件的编制，也可表示在电气设备、装置和元件上或其近旁，以标明它们的名称、功能、状态和特征。
（1）基本文字符号有单字母与双字母两种。
（2）辅助文字符号是用于表示电气设备、装置和元器件及电路的功能、状态和特征的符号。

## Slide 9
（3）补充文字符号的原则。
当规定的基本文字符号和辅助文字符号不够使用时，可按国家标准中文字符号组成规律和下述原则予以补充。
①在不违背国家标准文字符号编制的条件下，可采用国际标准中规定的电气技术文字符号。
②在优先采用基本和辅助文字符号的前提下，可补充未列出的双字母文字符号和辅助文字符号。
③文字符号应按电气名词术语国家标准或专业技术标准中规定的英文术语缩写而成。基本文字符号不得超过两位字母，辅助文字符号一般不超过3位字母。
④文字符号采用拉丁字母大写正体字。
⑤因拉丁字母中大写正体字母I和O易同阿拉伯数字1和0混淆，因此不允许单独作为文字符号使用。

## Slide 10
3.电路各接点标记
（1）三相交流电源引入线采用L1、L2、L3标记。
（2）电源开关之后的三相交流电源主电路分别按U、V、W顺序标记。
（3）分级三相交流电源主电路采用在三相文字代号U、V、W的前边加上阿拉伯数字1、2、3等来标记，如1U、1V、1W；2U、2V、2W等。
（4）各电动机分支电路各接点标记采用在三相文字代号后面加数字来表示，数字中的个位数表示电动机代号，十位数字表示该支路各接点的代号，U21为第一相的第二个接点代号，以此类推。
（5）电动机绕组首端分别用U、V、W标记，尾端分别用Ｕ′、Ｖ′、Ｗ′标记，双绕组的中点则用1U、1V、1W标记。
（6）控制电路采用阿拉伯数字编号，一般由3位或3位以下的数字组成，标注方法按等电位原则进行。在垂直绘制的电路中，标号顺序一般由上而下编号，凡是被线圈、绕组、触点或电阻、电容等元件所间隔的线段，都应标以不同的电路标号。

## Slide 11
2.2 电气控制电路的绘制
电气控制电路的表示方法有两种，一种是原理图，另一种是安装图。由于它们的用途不同，绘制原则也有所差别。
这里重点介绍电气原理图。
电气原理图为了便于阅读和分析控制电路，采用简明、清晰、易懂的原则，根据电气控制电路的工作原理绘制。图中包括所有电气元件的导电部分和接线端子，但并不按照电气元件的实际布置来绘制。
下面是说明绘制电气原理图的基本规则和注意事项。

## Slide 12
1.电气原理图绘制的基本规则
（1）电气控制电路原理图按所规定的图形符号、文字符号和回路标号进行绘制。
（2）原理图分为主电路和辅助电路两部分。
主电路就是从电源到电动机绕组的大电流通过的路径。
辅助电路包括控制回路、照明电路、信号电路及保护电路等，由继电器的线圈和触点、接触器的线圈和触点、按钮、照明灯、信号灯、控制变压器等电气元件组成。
（3）原理图中所有电器触点都按没有通电或没有外力作用时的开闭状态画出。
（4）原理图中，各电气元件的导电部件（如线圈和触点的位置）应根据便于阅读和分析的原则来安排，绘制在它们完成作用的地方。
同一电气元件的各个部件可以不画在一起。

## Slide 13
（5）在原理图中，有直接电联系的交叉导线的连接点，要用黑圆点表示；无直接电联系的交叉导线，交叉处不能画黑圆点
（6）在原理图中，具有循环运动的机械设备应在电气控制电路原理图上绘出工作循环图，转换开关、 行程开关等应绘出动作程序及动作位置示意图表。
（7）由若干元件组成的、具有特定功能的环节，可用虚线框括起来，并标注出 环节的主要作用。
对于电路和元件完全相同并重复出现的环节，可以只绘出其中一个环节的完整电路，其余相同环节可用虚线方框表示，并标明该环节的文字符号或环节的名称。该环节与其他环节之间的连线可在虚线方框外面绘出。
（8）电气控制电路原理图的全部电动机、电气元件的型号、文字符号、用途、数量、额定技术数据，均应填写在元件明细表内。

## Slide 14
2.图画区域的划分
图面分区时，竖边从上到下用拉丁字母、横边从左到右用阿拉伯数字分别编号，分区代号用该区域的字母和数字表示，如B3、C5。
3.符号位置的索引
在较复杂的电气原理图中，对于继电器、接触器线圈，在文字符号下方要标注其触点位置的索引，在触点文字符号下方标注其线圈位置的索引。
接触器和继电器线圈与触点的从属关系，应用附图表示，即在原理图中相应线圈的下方，给出触点的图形符号，并在其下面注明相应的索引代号。
符号位置的索引，用部件代号、页次和图区编号的组合索引法标注，索引代号的组成如图2-1所示。
4.电气原理图中技术数据的标注
电气元件的技术数据除在电气元件明细表中标明外，有时也可用小号字体注在 其图形符号的旁边。

## Slide 15
2.3 数控机床电气原理图
电气原理图包含各种导线的标号及规格、电动机功率、接触器的触点和线圈、继电器的触点、断路器、熔断器等。
各电气元件一般均标明了规格及参数。

## Slide 16
计划决策
工作准备
（1）计算机、CAXA软件。
（2）某数控机床伺服电路如图2-2~图2-5所示。

## Slide 17
任务实施
（1）根据给出的某数控机床伺服电路任务，学生分组讨论。
（2）学生按照小组讨论结果，在CAXA电子图板软件中进行绘制，教师巡视指导。
（3）根据数控机床伺服电路，检查软件中绘制电路的正确性。
（4）检查绘制是否符合标准要求。

## Slide 18
检查评估
1.自检
绘制完成后，必须按要求进行认真检查，确保无误后再进行上交。
（1）电气元件检查，逐一进行核对。
（2）电路检查，检查是否有多余、遗漏。
2.检查评估
工作质量检测检查内容如表2-1所示。

## Slide 19: 任务二 某数控机床电气原理图分析
任务描述
以某数控机床为例，分析数控机床电气控制电路的控制原理。

## Slide 20
任务目标
知识目标
（1）掌握数控机床电气控制的逻辑表示方法。
（2）掌握数控机床电气控制电路的基本规律。
（3）了解数控机床电气控制电路的控制原理。
技能目标
（1）能够正确厘清数控机床电气控制的逻辑表示方法。
（2）能够熟练进行数控机床电气控制电路的分析。
素养目标
（1）培养学生细致、规范的工作作风与迎难而上、敢于突破的奋斗精神。 （2）培养学生的规矩意识与职业道德，激发学生树立高远目标，培育家国情怀，为推进新型工业化，以及加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国努力奋斗。

## Slide 21
任务分析
本任务以某数控机床为例，参照其电气原理图进行实操连接。要求学生能够正确厘清数控机床电气控制的逻辑表示方法；能够熟练进行数控机床电气控制电路的分析。

## Slide 22
知识准备
2.4 数控机床电气控制的逻辑表示
2.4.1 机床电气的逻辑表示
逻辑变量通常只有1、0两种取值，表示两种相反的逻辑状态，如开关、线圈 元件触点的开关状态及线圈的通断电状态。通常1表示线圈通电、开关闭合状态；0则相反.
此外，也有使用 “真”“假”和字母表示逻辑状态的。

## Slide 23
2.4.2 逻辑运算法则
1.逻辑与电路
如图2-6所示，触点串联实现逻辑与运算，逻辑与运算相当于算术运算中的乘运算，用符号 “” 表示，图2-6中的电路可用逻辑表达式表示为
2.逻辑或电路
如图2-7所示，触点并联实现逻辑或运算，逻辑或运算相当于算术运算中的加运算，用符号 “＋” 表示， 图2-7中的电路可用逻辑表达式表示为
3.逻辑非电路
如图2-8所示，触点连接实现逻辑非运算，逻辑非用符号 “—” 表示，图2-8中的电路可用逻辑表达式表示为

## Slide 24
4.逻辑代数的基本公式
下面是逻辑代数中的一些基本公式。
0定则
1定则
互补定律
同一定律
反转定律
交换律
结合律
分配律
反演率（摩根定理）

## Slide 25
2.5 数控机床控制电路的基本规律
2.5.1 自锁控制
图2-9所示为三相异步电动机单向全压启动、停止控制电路，主电路由断路器QF、接触器KM主触点、电动机构成。
逻辑表达式为

## Slide 26
2.5.2 互锁控制
生产中常需要电动机能实现正反两个方向的转动，如数控机床主轴的正反转。
由三相异步电动机的原理可知，只要将电动机接到三相电源中的任意两根连线对调，即可使电动机反转。
如图2-10所示，启动按钮SB2、SB3使用复合按钮，复合按钮的常闭触点用来断开转向相反的接触器线圈的通电回路，两个接触器的常闭触点KM1、KM2起互锁作用，即当一个接触器通电时，其常闭触点断开，使另一个接触线圈不能通电。
图2-10中逻辑关系表达式为

## Slide 27
2.5.3 实现按顺序工作的联锁控制
如图2-11所示，将油泵电动机接触器KM1常开触点串入主电动机接触器KM2的线圈电路中实现这一联锁。图2-11中的SB2、SB4分别为油泵电动机的启动、 停止按钮，SB3、SB5分别为主轴电动机的启动、停止按钮。
图2-11中的逻辑关系表达式为

## Slide 28
2.5.4 自动循环
为了降低成本、提高劳动生产率，要进行自动化生产。
图2-12所示为刀架的自动循环，要求刀架移动到位置2后退刀，然后自动退回位置1。
图2-13所示为刀架的自动循环控制电路，SQ1，SQ2分别为位置1、位置2的处行程开关。
其逻辑关系式为

## Slide 29
2.5.5 数控机床电气控制电路应用实例
图2-14、图2-15、图2-16（书P70~P72）所示为某数控车床的部分电气原理图。
图2-14所示为机床的动力线路。

## Slide 30
图2-15所示为机床的交流控制电路。

## Slide 31
图2-16所示为机床的电源电路。

## Slide 32
计划决策
工作准备
（1）工具: 测电笔、十字螺丝刀、一字螺丝刀、电工钳等。
（2）仪表: 万用表一只。
（3）导线规格: 紧固体及编码套管等。
（4）器材: 数控维修实训平台。

## Slide 33
任务实施
（1）根据给出的某数控机床伺服电路任务，学生分组讨论。
（2）小组成员检查电气元件是否完好，参照图2-2~图2-5进行接线。
（3）电气元件排列要整齐、匀称、间距合理，且便于电气元件的更换；紧固电气元件时用力要均匀，紧固程度适当，做到既要使电气元件安装牢固，又不使其损坏。
（4）按接线图进行板前明线布线和套编码套管，做到布线横平竖直、整齐、分布均匀、紧贴安装面、走线合理；套编码套管要正确；严禁损伤线心和导线绝缘；接点牢靠，不得松动，不得压绝缘层，不反圈及不露铜过长等。
（5）根据电路图检查控制板布线的正确性。
（6）连接电源、电动机等控制板外部的导线。导线要敷设在导线通道内， 并采用绝缘良好的橡皮线进行通电校验。

## Slide 34
检查评估
1.自检
安装完毕，必须按要求进行认真检查，经教师确认无误后才允许通电试车。
（1）主电路接线检查。按电路图或接线图从电源端开始，逐段核对接线有无漏接、错接之处，检查导线接点是否符合要求、压接是否牢固，以免带负载运行时产生闪弧现象。
（2）控制电路接线检查。用万用表电阻挡检查控制电路接线情况。
2.交验合格后，通电试车
出现故障后，学生应独立进行检修。当需带电检查时，必须有教师在现场监护。通电时，必须经指导教师同意后再接通电源，并需要教师在现场进行监护。
依次合上断路器，接通钥匙开关M1-SA1，按下启动按钮。可手动操作方向按钮M2-SB5等，观察电动机或拖板移动的方向。可通过控制按钮M2-SB5或M2-SB7观察电动机或拖板运行情况，查看基准点灯是否亮。可按下紧停按钮M1-SB1，观察报警灯状态。此时按下方向键，观察电动机是否运行。
3.通电试车完毕，停转、 切断电源
先拆除三相电源线，再拆除电动机负载线。

## Slide 35
4.检查评估
工作质量检测检查内容
如表2-2所示。

## Slide 36: 数控机床电气控制（第4版）
THE END