## Slide 1: 项目三 计算机数控系统
数控机床电气控制（第4版） 作者：陈子银

## Slide 2
任务一 SIEMENS数控系统分析
任务描述
某数控机床厂家制造一台三坐标立式数控铣床Ｘ、Ｙ、Ｚ直线坐标轴；模拟主轴 (变频器、三相变频电机)，采用SIEMENS数控系统。

## Slide 3
任务目标
知识目标
(1)掌握SIEMENS 828D数控系统装置的接口结构。
(2)掌握SIEMENS 828D数控系统装置的接口功能。
技能目标
(1)能够正确厘清SIEMENS 828D数控系统各接口间的连接关系。
(2)能够正确识读SIEMENS 828D数控系统连接图。
(3)会按照控制要求绘制SIEMENS 828D数控系统连接框图，标出主要接口。
素养目标
(1)推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、数字中国。
(2)培养学生的工匠精神和职业道德。
(3)培养学生的安全意识、自我保护意识和团队协作意识。
(4)培养学生对实际问题的处理应对能力。
(5)培养学生自我学习和自我提高的综合素质。

## Slide 4
任务分析
本任务以SIEMENS 828D数控系统为例进行SIEMENS数控系统的连接框图绘制与实操连接。本任务要求学生能够正确厘清SIEMENS 828D数控系统各接口间的连接关系能够正确识读SIEMENS 828D数控系统连接图会按照控制要求绘制SIEMENS 828D数控系统连接框图标出主要接口；会按照工艺要求完成SIEMENS 828D数控系统连接。

## Slide 5
知识准备
1.西门子（SIEMENS）系统介绍
SIEMENS系统采用视窗显示界面，操作更人性化，而且自带CAM软件，适合复杂零件加工；可以方便地接入各种工业控制网络。
SIEMENS 828D数控装置PPU正面与背面结构及各部分名称和作用如图3-1、 图3-2所示。

## Slide 6
2. SIEMENS 828D数控系统连接注意事项
SIEMENS 828D数控系统既可以与S120书本型驱动连接，也可以与Comb紧凑型驱动进行连接，并且有3个驱动接口X100、X101、X102，如图3-4所示。

## Slide 7
连接时需要注意以下事项。
(１)如果连接的是S120书本型驱动，与802DSL类似，电源模块或驱动上的X200可以任意接到系统的X100、X101、X102端口；但如果连接的是S120 Comb驱动，则只能连接到系统的X100端口。
(２)如果扩展有NX10模块，则必须连接到系统的X102端口。
(３)如果连接的是S120 Comb驱动，并扩展了紧凑书本型模块（不能扩展普通书本型模块)，则必须连接到系统的X101端口（注意S120 Comb驱动上的X205端口不是用来连接或扩展下一个驱动的)。
(４)如果有DMC20则既可以连接到X101，也可以连接到X102。
(５)如果连接的是S120 Comb驱动，并且机床各个轴（2个以上）都用了第二测量（如光栅）则必须配置DMC20。

## Slide 8
任务实施
1.工具、仪表及器材
（1）工具: 测电笔、十字螺丝刀、一字螺丝刀、电工钳等。
（2）仪表: 万用表一只。
（3）导线规格: 各类电缆钱、光纤线等。
（4）器材: 数控维修实训台。

## Slide 9
2.元件明细表
根据任务要求选用数控装置元件，填入表3-1中。
3.总体框图
根据任务画出SIEMENS 828D数控系统连接设计总体框图（图3-5）。

## Slide 10
4.根据图3-5完成硬件连接
(１)根据表3-1所示的数控系统元件明细清单查找数控系统元件，所用数控系统元件应完好无损，各项技术指标符合规定要求，否则应予以更换。
(２)根据图3-5所示的框图检查各接口是否有损坏，检查各接口选用电缆线、光纤线的正确性。
(３)安装数控系统元件，做到安装牢固、平稳，防止在上电运行时产生松动而引起事故。
(４)按照图3-5所示的框图正确连接数控系统各元件，并检查接线是否牢靠。
(５)可靠连接数控装置元件金属外壳的保护接地线。

## Slide 11
4.检查评估
工作质量检测内容
如表3-2所示。

## Slide 12: 任务二 FANUC数控系统分析
任务描述
某数控机床厂家制造一台三坐标立式数控铣床，Ｘ、Ｙ、Ｚ直线坐标轴； 串行主轴，采用FANUC0i-F数控系统。

## Slide 13
任务目标
知识目标
(1)掌握FANUC0i-F数控系统装置的接口结构。
(2)掌握FANUC0i-F数控系统装置的接口功能。
技能目标
(1)能够正确厘清FANUC0i-F数控系统各接口之间的连接关系。
(2)能够正确识读FANUC0i-F数控系统连接图。
(3)会按照工艺要求绘制FANUC0i-F数控系统连接框图，标出主要接口。
素养目标
(1)建设现代化产业体系，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、数字中国。
(2)培养学生的工匠精神和职业道德。
(3)培养学生的安全意识、自我保护意识和团队协作意识。
(4)培养学生对实际问题的处理应对能力。
(5)培养学生自我学习和自我提高的综合素质。

## Slide 14
任务分析
本任务以FANUC0i-F数控系统为例进行FANUC数控系统的连接框图绘制与实操连接。本任务要求学生能够正确厘清FANUC0i-F数控系统各接口之间的连接关系；能够正确识读FANUC0i-F数控系统连接图；会按照控制要求绘制FANUC0i-F数控系统连接框图， 标出主要接口；会按照工艺要求完成FANUC0i-F数控系统连接。

## Slide 15
知识准备
FANUC0i-F数控装置正面/背面如图3-6所示，背面接口如图3-7所示。

## Slide 16
FANUC0i-F数控系统连接总成简图如图3-8所示。

## Slide 17
任务实施
1.工具、仪表及器材
（1）工具: 测电笔、十字螺丝刀、一字螺丝刀、电工钳等。
（2）仪表: 万用表一只。
（3）导线规格: 各类电缆钱、光纤线等。
（4）器材: 数控维修实训台。

## Slide 18
2.元件明细表
根据任务要求选用数控装置元件，填入表3-3中。
3.总体框图
根据任务画出FANUC0i-F数控系统连接设计总体框图（图3-9）。

## Slide 19
4.根据图3-9完成硬件连接
(１)根据表3-3所示的数控系统元件明细清单查找数控系统元件，所用数控系统元件应完好无损，各项技术指标符合规定要求，否则应予以更换。
(２)根据图3-9所示的框图检查各接口是否有损坏，检查各接口选用电缆线、光纤线的正确性。
(３)安装数控系统元件，做到安装牢固、平稳，防止在上电运行时产生松动而引起事故。
(４)按照图3-9所示的框图正确连接数控系统各元件，并检查接线是否牢靠。
(５)可靠连接数控装置元件金属外壳的保护接地线。

## Slide 20
4.检查评估
工作质量检测内容
如表3-4所示。

## Slide 21
任务三 HNC数控系统分析
任务描述
某数控机床厂家制造一台三坐标立式数控铣床，Ｘ、Ｙ、Ｚ直线坐标轴；串行主轴，采用HNC-808D数控系统。

## Slide 22
任务目标
知识目标
(1)掌握HNC-808D数控系统装置的接口结构。
(2)掌握HNC-808D数控系统装置的接口功能。
技能目标
(1)能够正确厘清HNC-808D数控系统各接口之间的连接关系。
(2)能够正确识读HNC-808D数控系统连接图。
(3)会按照工艺要求绘制HNC-808D数控系统连接框图，并标出主要接口。
素养目标
(1)建设现代化产业体系，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、数字中国。
(2)培养学生的工匠精神和职业道德。
(3)培养学生的安全意识、自我保护意识和团队协作意识。
(4)培养学生热爱国产品牌，进行爱国主义教育。
(5)培养学生对实际问题的处理应对能力。
(6)培养学生自我学习和自我提高的综合素质。

## Slide 23
任务分析
本任务以HNC-808D数控系统为例进行HNC数控系统的连接框图绘制与实操连接。本任务要求学生能够正确厘清HNC-808D数控系统各接口之间的连接关系；能够正确识读HNC-808D数控系统连接图；会按照控制要求绘制HNC-808D数控系统连接框图，标出主要接口；会按照工艺要求完成HNC-808D数控系统连接。

## Slide 24
知识准备
HNC（华中）数控系统以工业计算机为硬件平台，使用DOS、Windows软件平台，具有多轴多通道控制能力和内装式PLC，可与多种伺服驱动单元配合使用，具有开放性好、结构紧凑、集成度高、可靠性好、性能价格比高、维护方便的特点。
HNC-808D数控装置接口如图3-10所示。

## Slide 25
HNC-808D数控系统设计总体框图如图3-11所示，设计总体连接简图如图3-12所示。

## Slide 26
任务实施
1.工具、仪表及器材
（1）工具: 测电笔、十字螺丝刀、一字螺丝刀、电工钳等。
（2）仪表: 万用表一只。
（3）导线规格: 各类电缆钱、光纤线等。
（4）器材: 数控维修实训台。

## Slide 27
2.元件明细表
根据任务要求选用数控装置元件，填入表3-5中。
3.总体框图
根据任务画出HNC-808D数控系统连接设计总体框图（图3-13）。

## Slide 28
4.根据图3-11、图3-12、图3-13完成硬件连接
(1)根据表3-5查找数控系统元件，所用数控系统元件应完好无损，各项技术指标符合规定要求，否则应予以更换。
(2)根据图3-13检查各接口是否有损坏，检查各接口选用电缆线、光纤线的正确性。
(3)安装数控系统元件，做到安装牢固、平稳，防止在上电运行时产生松动而引起事故。
(4)按照图3-13正确连接数控系统各元件，并检查接线是否牢靠。
(5)可靠连接数控装置元件金属外壳的保护接地线。

## Slide 29
4.检查评估
工作质量检测内容
如表3-6所示。

## Slide 30: 数控机床电气控制（第4版）
THE END