## Slide 1: 项目一 数控机床控制电路
数控机床电气控制（第4版） 作者：陈子银

## Slide 2
任务一 电动机单向控制电路装调
任务描述
在工业、农业生产及日常生活中，三相交流电动机的使用比较普遍，尤其是三相异步电动机。三相异步电动机具有结构简单、坚固耐用、运行可靠、价格低廉、维护方便等优点。三相异步电动机被广泛地用在驱动各种砂轮机、金属切削机床、起重机、锻压机、传送带、锻造机械、功率不大的通风机及水泵等设备中。生产机械的运动部件时有的要求单向控制，有的要求双向控制。本任务将进行三相异步电动机单向控制电路的安装与调试。

## Slide 3
任务目标
知识目标
(1)掌握电器的概念、分类及结构组成。
(2)掌握接触器的功能、图形符号及文字符号、主要技术参数、型号意义、选择方法和使用注意事项。
(3)掌握继电器的类型及电磁式继电器、时间继电器、热继电器、速度继电器的功能和应用。
技能目标
(1)能够分析交流电动机单向控制原理。
(2)能够正确识读电路图和装配图。
(3)会按照工艺要求安装交流电动机单向控制电路。
(4)能够根据故障现象检修交流电动机单向控制电路。
(5)完成个人技能目标制定。
素养目标
理解党的二十大报告中的“人才强国战略”。

## Slide 4
任务分析
本任务进行三相异步电动机单项控制电路的安装与调试。本任务要求学生能够分析交流电动机单向控制原理;能正确识读电路图和装配图;会按照工艺要求安装交流电动机单向控制电路;能够根据故障现象检修交流电动机单向控制电路。

## Slide 5
接触器自锁正转控制电路的基本结构
接触器自锁正转控制电路的基本结构如图1-1所示。
接触器自锁正转控制电路的工作原理
接触器自锁正转控制电路的工作原理如图1-2所示，先接通电源开关QF。
当启动按钮松开后，接触器通过自身的辅助常开触头使其线圈保持得电的作用叫作自锁。与启动按钮并联起自锁作用的辅助常开触头叫作自锁触头。

## Slide 6
知识准备
数控机床主要是由机械和电气两大部分组成的，其中机械部分与普通机床结构相似，电气部分又有“弱电”和“强电”之分。“弱电”部分是指控制系统中以电子元器件、 集成电路为主的控制部分。数控机床的 “弱电” 部分包括CNC、PLC、MDI/ CRT及伺服驱动单元、输入/输出单元等。“强电” 部分是指控制系统中的主回路或高压、大功率回路中的继电器、接触器、开关、熔断器、电源变压器、电动机、电磁铁、行程开关等电气元件及其所组成的控制电路。
数控机床的控制电路是由各种不同的控制电气元件组成的，要了解、分析和设计数控机床的控制电路，首先要熟悉各种控制电气元件。

## Slide 7
1.1 概述
电力拖动是用电动机带动生产机械运动的方式。生产上广泛采用的控制系统为继电器—接触器控制系统，其由按钮开关、接触器、继电器等有触点电气元件组成。其优点是结构简单、价格低、维修方便；缺点是体积大、工作寿命低。用这类电器组成较复杂的控制系统时，因触点多，故易出现故障。
电器是一种能控制电能的设备，它能够根据外界信号的要求，手动或自动地接通或断开电路，断续或连续地改变电路参数，以实现电路或非电对象的切换、控制、保护、检测、变换和调节。

## Slide 8
1.1.1 电器分类
通常，凡是对电能的生产、输送、分配和使用起控制、调节、检测、转换及保护作用的电工器械均可称为电器。电器的用途广泛，功能多样，构造各异，种类繁多。
１.按工作电压等级分类
(１) 低压电器。在交流50Hz或60Hz额定电压1200V以下、直流额定电压1500V以下的电路内起通断保护、控制或调节作用的电器称为低压电器。
(２) 高压电器。在交流50Hz或60Hz额定电压1200V以上、直流额定电压1500V以上的电路内起通断保护、控制或调节作用的电器称为高压电器。
２.按操作方式的原理分类
(１)手动电器。由人工直接操作才能完成任务的电器称为手动电器。
(２)自动电器。不需要人工直接操作，按照电的或非电的信号自动完成接通、分断电路任务的电器称为自动电器。

## Slide 9
３.按用途分类
(１)低压配电电器。低压配电电器主要用于低压供电系统 。
(２)低压控制电器。低压控制电器主要用于电力拖动控制系统。
４.按工作原理分类
(１)电磁式电器。电磁式电器是根据电磁感应原理工作的电器
(２)非电量控制电器。非电量控制电器是靠外力或非电物理量的变化而工作的电器。

## Slide 10
1.1.2 低压电器的结构
电磁式电器在低压电器中占有十分重要的地位，在数控机床电气控制系统中应用最为普遍。电磁式电器主要由电磁机构、触头系统和灭弧装置等组成。
1.电磁机构
电磁机构的主要作用是将电能量转换成机械能量，将电磁机构中吸引线圈的电 流转换成电磁力，带动触头动作，完成通断电路的控制作用。
电磁机构由铁芯、衔铁和线圈等部分组成。
2.触头系统
触头的作用是接通或分断电路，因此要求触头具有良好的接触性能。
3.灭弧装置
由于电弧的高温能将触头烧损，并可能造成其他事故，因此应采用适当措施迅 速熄灭电弧。
低压控制电器常用的灭弧方法有以下４种。
（1）机械灭弧。 （2）磁吹灭弧。
（3）窄缝 (纵缝) 灭弧。 （4）栅片灭弧。

## Slide 11
1.2 接触器
接触器是一种低压自动切换并具有控制与保护作用的电磁式电器。它可以用来频繁地接通或分断带有负载的主电路 (如电动机)，并可实现远距离控制，主要用来控制电动机，也可控制电容器、电阻炉和照明器具等负载。接触器由电磁机构、触点系统、灭弧装置及其他部件４部分组成。如图1-8所示。

## Slide 12
其工作原理是当线圈通电后， 静铁芯产生电磁吸力将衔铁吸合，衔铁带动触点系统动作，使常闭触点断开、常开触点闭合，当线圈断电时电磁吸力消失，衔铁在反作用弹簧力的作用下释放，触点系统随之复位。
接触器按其主触点通过电流的种类不同，分为直流、交流两种，机床上应用最多的是交流接触器。
接触器图形及文字如图1-10所示。

## Slide 13
1.2.1 接触器的主要技术参数
1.额定电压
接触器铭牌上标注的额定电压是指主触点的额定电压。
2.额定电流
接触器铭牌上标注的额定电流是指主触点的额定电流。
3.线圈的额定电压
选用时一般交流负载用交流接触器，直流负载用直流接触器，但交流负载频繁动作时可采用直流线圈的交流接触器。
4.接通和分断能力
接通和分断能力指主触点在规定条件下能可靠地接通和分断的电流值。
根据接触器的使用类别不同，对主触点的接通和分断能力的要求也不一样，而不同类别的接触器是根据其不同控制对象 (负载) 的控制方式所规定的。
5.额定操作频率
额定操作频率指每小时的操作次数。

## Slide 14
1.2.2 接触器的型号含义
1.直流接触器型号的含义
图1-11所示为直流接触器型号的含义。
2.交流接触器型号的含义
图1-12所示为交流接触器型号的含义。

## Slide 15
1.2.3 交流接触器的选择
选用接触器时应从其工作条件出发，主要考虑下列因素。
（1）控制交流负载应选用交流接触器；控制直流负载应选用直流接触器。
（2）接触器的使用类别应与负载性质一致。
（3）主触头的额定工作电压应大于或等于负载电路的电压。
（4）主触头的额定工作电流应大于或等于负载电路的电流。
（5）吸引线圈的额定电压应与控制回路电压一致，接触器在线圈额定电压85%及以上时应能可靠地吸合。

## Slide 16
1.2.4 接触器使用中的注意事项
交流励磁的交流接触器在使用中应注意以下几个方面。
（1）励磁线圈电压应为85%~105%。
（2）铁芯衔铁上短路环应完好。
（3）衔铁、触点支持件等活动部件动作应灵活。
（4）铁芯、衔铁端面接触良好、 无异物。
（5）触点表面接触良好，有一定的超程和接触压力。
（6）操作频率应在允许范围内。

## Slide 17
1.3 继电器
继电器是一种根据输入信号的变化接通或断开控制电路，实现控制目的的电器。继电器的输入信号可以是电流、电压等电量，也可以是温度、速度、压力等非电量，输出为相应的触点动作。
继电器的种类很多。
按输入信号的性质分为电压继电器、电流继电器、时间继电器、温度继电器、速度继电器、中间继电器、压力继电器等。
按工作原理可分为电磁式继电器、感应式继电器、电动式继电器、 电子式继电器、热继电器等。
按用途可分为控制用继电器和保护用继电器等。
继电器具有跳跃式的输入/输出特性。根据继电器的作用和输入/输出特性，要求继电器应具有反应灵敏，准确，动作迅速，工作可靠，结构牢固，以及高使用耐久的性能。

## Slide 18
1.3.1 电磁式继电器
电磁式继电器是应用最多的一种继电器，其结构和工作原理与电磁式接触器相似，也是由电磁机构、触点系统和释放弹簧等部分组成。
它根据外来信号（电压或电流），利用电磁原理使衔铁产生闭合动作，从而带动触点动作，使控制电路接通或断开，实现控制电路的状态改变。
由于继电器是用于切换小电流的控制电路和保护电路，故触点的容量较小，不需要灭弧装置。
电磁式继电器的种类不同，但一般图形符号是相同的，如图1-14所示。

## Slide 19
1.电磁式继电器的种类
电磁式继电器按吸引线圈电流种类不同有交流电磁式继电器和直流电磁式继电器两种。
按反应参数可分为电压继电器和电流继电器。
按触点数量和动作时间又可分为中间继电器和时间继电器等。
(1)电流继电器
根据输入 (线圈) 电流大小而动作的继电器称为电流继电器。
电流继电器有欠电流继电器和过电流继电器两类。
(2)电压继电器
根据输入电压大小而动作的继电器称为电压继电器。
电压继电器按动作电压值的不同，有过电压、 欠电压和零电压之分。
(３) 中间继电器
中间继电器实质上是电压继电器的一种,但它触点多 (多至６对或更多)、触点电流容量大 (额定电流5~10A)、 动作灵敏(动作时间不大于0.05s)。

## Slide 20
2.电磁式继电器动作值的整定方法
电磁式继电器的吸合值与释放值的整定方法有以下几种。
（1）吸合动作值整定。
①调整释放弹簧松紧程度。将释放弹簧调紧时，反作用力增大，吸合动作值提高，反之减少。
②改变铁芯与衔铁之间的初始气隙。在反作用弹簧力和非磁性垫片厚度不变的情况下，初始气隙越大，吸合动作值也越大，反之越小。
（2）释放值整定
①调整释放弹簧的松紧程度。释放弹簧调得越紧，释放值也越大，反之越小。
②改变铁芯与衔铁之间的初始气隙。在反作用弹簧力和非磁性垫片厚度不变的情况下，初始气隙越大，吸合动作值也越大，反之越小。
3.电磁式继电器主要技术参数
以JTX通用型小型电磁式继电器为例，其主要技术参数如表1-7（书P14）所示。

## Slide 21
1.3.2 时间继电器
时间继电器是一种在接收或去除外界信号后，用来实现触点延时接通或断开的 控制电器。
按其动作原理与构造的不同，可分为电磁式、空气阻尼式、电动式和晶体管式等类型。
时间继电器按延时方式不同可分为通电延时型和断电延时型两种。
时间继电器的图形符号如图1-15所示，文字符号为KT。

## Slide 22
1.空气阻尼式时间继电器
空气阻尼式时间继电器由电磁系统、延时机构和触点系统3部分组成。
空气阻尼式时间继电器延时时间有0.4~180s和0.4~60s两种规格。它的优点是延时范围较大、结构简单、使用寿命长、价格低廉；其缺点是延时误差大、无调整刻度指示、难以精确地整定延时值。
因此，对延时精度要求高的场合，不宜使用这种时间继电器。
2.晶体管式时间继电器
晶体管式时间继电器又称半导体式时间继电器。
晶体管式时间继电器具有延时范围广、精度高、体积小、耐冲击、 耐振动、调节方便和寿命长等优点，因此发展很快，使用范围也日益广泛。

## Slide 23
3.时间继电器的选用原则
每一种时间继电器都有其各自的特点，应根据电路工作性能要求进行合理选用以充分发挥它们的优点。因此，在选用时应从以下几个方面进行考虑。
（1）确定延时方式，使之更方便组成控制电路。
（2）根据延时精度要求选用适当的时间继电器。
（3）考虑电源参数变化及工作环境温度变化对延时精度的影响。
（4）考虑操作频率高是否影响其延时动作的失调。
（5）考虑时间继电器动作后，其复位时间的长短。
（6）时间继电器的延时范围。
（7）电路励磁电流的性能。

## Slide 24
1.3.3 热继电器
热继电器是一种利用电流的热效应对触点动作的保护电器，常用于电动机的长期过载保护。
当电动机长期过载时，热继电器的常闭触点动作，断开相应的回路，使电动机得到保护。
热继电器由发热元件 (电阻丝)、双金属片、传导部分和常闭触点组成，当电动机过载时，通过发热元件上的电流增加，双金属片受热弯曲，带动常闭触点动作。
图1-18所示为热继电器图形及文字符号。

## Slide 25
热元件由主双金属片1、2及围绕在其外面的电阻丝3、4组成。双金属片是由两种线膨胀系数不同的金属用机械碾压而成的。热元件应串接于电动机定子绕组电路中，当电动机正常运行时，热元件产生的热量虽能使双金属片产生弯曲变形，但还不足以使继电器的触点动作。当电动机过载时，工作电流增大，热元件产生的热量也增多，温度升高，使双金属片弯曲位移增大，并推动导板５使继电器触点动作，从而切断电动机控制电路，达到过载保护的目的。
1.热继电器的结构及工作原理
热继电器主要由热元件 (电阻丝)、双金属片、触点系统、动作机构、 复位按钮、整定电流装置和温升补偿元件等部分组，如图1-19所示。

## Slide 26
2.热继电器的主要技术参数及常用型号
热继电器的主要技术参数有热继电器额定电流、相数，热元件额定电流，热继电器整定电流及调节范围等。
热继电器的额定电流是指热继电器中可以安装的热元件的最大整定电流值。
热元件的额定电流是指热元件的最大整定电流值。
热继电器的整定电流是指热元件能够长期通过而不会引起热继电器动作的最大电流值
通常热继电器的整定电流是按电动机的额定电流确定的。
常用的热继电器有JR0及JR10系列。
图1-20所示为JR10系列热继电器的型号意义。

## Slide 27
3.热继电器的选择
热继电器选用是否得当，直接影响着对电动机进行过载保护的可靠性。通常选用时应按电动机形式、工作环境、启动情况及负荷情况等几方面综合加以考虑。
（1）原则上热继电器的额定电流应按电动机的额定电流选择。
（2）在不频繁启动的场合，要保证热继电器在电动机的启动过程中不产生误动作。
（3）当电动机为重复短时工作时，首先注意确定热继电器的允许操作频率。

## Slide 28
1.3.4 速度继电器
速度继电器根据电磁感应原理制成，用于在三相交流异步电动机反接制动转速过零时，自动切除反相序电源，起到对电动机的反接制动控制，故又称反接制动继电器。
图1-21所示为速度继电器的结构原理图。
图1-22所示为速度继电器图形符号。

## Slide 29
1.3.5 固态继电器
固态继电器 （Solid State Relay,SSR）是20世纪70年代中后期发展起来的一种新型无触点继电器。固态继电器用晶体管或可控硅代替常规继电器的触点开关，而在前级中与光电隔离器融为一体。因此，固态继电器实际上是一种带光电隔离器的无触点开关。由于可靠性高、开关速度快、工作频率高、使用寿命长、便于小型化、输入控制电流小及与TTL、 CMOS等集成电路有较好的兼容性等一系列优点。在数控机床的数控装 置中得到了广泛的应用。
图1-23所示为固态继电器图形及文字符号。

## Slide 30
1.固态继电器的分类
固态继电器是一种具有2个输入端和2个输出端的四端器件，按输出端负载电源类型可分为直流型和交流型两类。
交流型固态继电器按双向三端晶体闸流管的触发方式又可分为非过零型和过零型。
固态继电器的形式有常开式和常闭式两种，当固态继电器的输入端施加控制信号时，常开式的输出端负载电路被导通，而常闭式的被断开。
2.固态继电器的主要技术参数
表1-9（书P20）所示为国产固态继电器的主要技术参数。
3.固态继电器的使用
固态继电器的输入端要求有从几毫安至20mA的驱动电流，最小工作电压为3V因此MOS逻辑信号通常要经晶体管缓冲级放大后再去控制固态继电器，对于COMS的电路可利用NPN晶体管缓冲器。
当温度超过35℃后，固态继电器的负载能力(最大负载电流)随温度升高而下降，因此使用时必须注意散热或降低电流使用。

## Slide 31
计划决策
（一）工作准备
1.工具、仪表及器材
（1）工具:测电笔、十字螺丝刀、一字螺丝刀、电工钳、尖嘴钳、斜口钳、剥线钳、电工刀等。
（2）仪表:万用表一只。
（3）导线规格:紧固体及编码套管等。
（4）器材:控制电路板一块。
2.制定选用单向控制电路的低压电器方案
制定项目计划单，列出元件明细，填入表1-10中。

## Slide 32
（二）设计单向控制电路的位置图
（三）设计单向控制电路的元件接线图

## Slide 33
任务实施
（1）根据电路图画出位置图及接线图。
（2）按表1-10配齐所用电气元件，并进行质量检验。电气元件应完好无损，各项技术指标符合规定要求，否则应予以更换。
（3）在控制板上按设计的位置图所示安装所有的电气元件，并贴上醒目的文字符号。安装时，组合开关、熔断器的受电端应安装在控制板的外侧；元件排列要整齐、匀称、间距合理，且便于元件的更换；紧固电气元件时用力要均匀，紧固程度适当，做到既使元件安装牢固，又不使其损坏。
（4）按接线图进行板前明线布线和套编码套管。做到布线横平竖直、整齐、分布均匀、紧贴安装面、走线合理；套编码套管要正确；严禁损伤线心和导线绝缘；接点牢靠，不得松动、不得压绝缘层、不反圈及不露铜过长等。
（5）根据图1-1所示的电路图检查控制板布线的正确性。
（6）安装电动机。做到安装牢固、平稳，防止在换向时产生滚动而引起事故。
（7）连接电动机和按钮金属外壳的保护接地线。
（8）连接电源、电动机等控制板外部的导线。导线要敷设在导线通道内，并采用绝缘良好的橡皮线进行通电校验。

## Slide 34
检查评估
1.自检
安装完毕的控制电路板必须按要求进行认真检查，确保无误后才允许通电试车。
（1）主电路接线检查。按电路图或接线图从电源端开始，逐段核对接线有无漏接、错接之处，检查导线接点是否符合要求、压接是否牢固，以免带负载运行时产生闪弧现象。
（2）控制电路接线检查。用万用表电阻挡检查控制电路接线情况。
2.交验合格后，通电试车
出现故障后，学生应独立进行检修。当需带电检查时，必须有教师在现场监护。
通电时，必须经指导教师同意后再接通电源，并需要教师在现场进行监护。
接通三相电源L1、L2、L3，合上电源开关QS，用电笔检查熔断器出线端，氖管亮说明电源接通。分别按下SB1、SB2、SB3按钮，观察是否符合电路功能要求，观察电气元件动作是否灵活，有无卡阻及噪声超大现象，观察电动机运行是否正常。若有异常，立即停车检查。
3.通电试车完毕，停转、 切断电源
先拆除三相电源线，再拆除电动机负载线。

## Slide 35
4.检查评估
工作质量检测内容
如表1-11所示。

## Slide 36
收获反思
党的二十大再次吹响了深入实施人才强国战略的号角，我国将全面提升高技能人才待遇水平，推动实现 “国家重视技能，社会崇尚技能，人人学习技能，人人拥有技能” 的技能型社会。通过本任务的学习，请思考如何习得技能、 如何拥有技能? 作为职业院校的学生，在掌握技能方面， 你有什么打算呢? 请填写在表1-12中。

## Slide 37: 任务二 电动机双向控制电路装调
任务描述
在工业、 农业生产中，生产机械的运动部件往往要求实现正反两个方向的运动，这就要求拖动电动机能正反向旋转。例如，铣床加工中工作台的左右、前后和上下运动，起重机的上升与下降等，均可以采用机械控制、电气控制或机械电气混合控制的方法来实现，当采用电气控制的方法实现时，则要求电动机能实现正反转控制。本任务将进行三相异步电动机双向控制电路的安装与调试。

## Slide 38
任务目标
知识目标
（1）掌握低压断路器的类型、功能、图形符号和文字符号及选择方法。
（2）掌握熔断器的功能、类型、主要参数及选择方法。
（3）掌握各种开关的图形符号和文字符号、基本结构及主要技术参数。
（4）掌握各种按钮、指示灯的功能和应用。
（5）掌握电源变压器的功能、图形符号和文字符号及选择方法。
技能目标
（1）能够分析交流电动机双向控制原理。
（2）能够正确识读电路图和装配图。
（3）会按照工艺要求安装交流电动机双向控制电路。
（4）能根据故障现象检修交流电动机双向控制电路。
素养目标
制订高技能人才的成长计划。

## Slide 39
任务分析
本任务进行三相异步电动机双向控制电路的安装与调试。由电动机原理可知，改变电动机三相电源的相序即可改变电动机的旋转方向，而改变三相电源的相序只需任意调换电源的两根进线。

## Slide 40
1.电路基本结构
接触器联锁的正反转控制电路的基本结构如图1-25所示。
接触器联锁的正反转控制电路中采用了两个接触器，即正转用的接触器KM1和反转用的接触器KM2，它们分别由正转按钮SB1和反转按钮SB2控制。从主电路中可以看出，这两个接触器的主触头所接通的电源相序不同。KM1按L1-L2-L3相序接线，KM2则按L3-L2-L1相序接线。其相应的控制电路有两条，一条是由按钮SB1和接触器KM1线圈等组成的正转控制电路;另一条是由按钮SB2和接触器KM2线圈等组成的反转控制电路。

## Slide 41
2.电路的工作原理
电路的工作原理如图1-26所示，先合上电源开关QF。
若要停止，则按下SB3，整个控制电路失电，主触头分断，电动机M失电停转。

## Slide 42
知识准备
1.4 低压断路器
低压断路器是将控制电器和保护电器的功能合为一体的电器，它常作为不频繁接通和断开的电路的总电源开关或部分电路的电源开关，当电路发生过载、短路或欠压等故障时能自动切断电路，有效地保护串接在它后面的电气设备，并且在分断故障电流后一般不需要更换零部件。
低压断路器的主要参数有额定电压、额定电流、极数、脱扣器类型及其额定电流、整定范围、电磁脱扣器整定范围、 主触点的分断能力等。目前，数控机床常用的低压断路器有塑料外壳式断路器和小型断路器。

## Slide 43
1.4.1 塑料外壳式断路器
塑料外壳式断路器由手柄、操作机构、脱扣装置、灭弧装置及触头系统等组成，均安装在塑料外壳内组成一体。
断路器图形及文字符号如图1-28所示。
1.4.2 小型断路器
小型断路器主要用于照明配电系统和控制回路。
图1-31所示为小型断路器图形及文字符号。

## Slide 44
1.4.3 低压断路器的选择
选择低压断路器应注意以下几点。
（1）低压断路器的额定电流和额定电压应大于或等于电路、设备的正常工作电压和工作电流。
（2）低压断路器的极限通断能力应大于或等于电路的最大短路电流。
（3）欠电压脱扣器的额定电压应等于电路的额定电压。
（4）过电流脱扣器的额定电流应大于或等于电路的最大负载电流。
使用低压断路器来实现短路保护比使用熔断器更好，因为当三相电路短路时，很有可能只有一相的熔断器熔断，造成单相运行。对于低压断路器来说，只要造成短路都会使开关跳闸，将三相同时切断。

## Slide 45
1.5 熔断器与主台电器
1.5.1 熔断器
熔断器是一种应用广泛且简单有效的保护电器。在使用时，熔断器串联在所保护的电路中，当电路发生短路或严重过载时，它的熔体能自动迅速熔断，从而切断电路，使导线和电气设备不被损坏。
熔断器主要由熔体和安装熔体的熔管(或熔座)两部分组成。
熔体一般由熔点低、导电性良好的合金材料制成。
图1-34所示为熔断器图形及文字符号。

## Slide 46
1.熔断器主要参数
(１)额定电压。额定电压指熔断器长期工作时及分断后能够承受的电压，其值一般等于或大于电气设备的额定电压。
(２)额定电流。额定电流指熔断器长期工作时，设备部件温升不超过规定值时所能承受的电流。
(３)极限分断能力。极限分断能力是指熔断器在规定的额定电压和功率因数（或时间常数）的条件下，能分断的最大电流值。

## Slide 47
2.熔断器的选择
选择熔断器主要是选择熔断器的类型、额定电压、额定电流及熔体的额定电流 。
（1）熔断器的额定电压应大于或等于电路的工作电压。
（2）熔断器的额定电流应大于或等于熔体的额定电流。
（3）熔体额定电流的选择应符合以下几点。
①用于保护照明或电热设备的熔断器，因为负载电流比较稳定，所以熔体的额定电流应等于或稍大于负载的额定电流，即
②用于保护单台长期工作电动机（即供电支线）的熔断器，考虑电动机启动时 不应熔断，即

## Slide 48
③用于保护频繁启动电动机 (即供电支线) 的熔断器，考虑频繁启动时发热，熔断器也不应熔断，即
④用于保护多台电动机（即供电干线）的熔断器，在出现尖峰电流时也不应 熔断。通常，将其中容量最大的一台电动机启动而其余电动机运行时出现的电流作 为其尖峰电流，为此，熔体的额定电流应满足下述关系:
⑤为防止发生越级熔断,上、下级（即供电干、支线）熔断器间应有良好的协调配合，为此，应使上一级（供电干线）熔断器的熔断额定电流比下一级（供电支线）大1~2个级差。

## Slide 49
1.5.2 开关电器
1.闸刀开关（胶盖刀开关）
（1）文字符号: QS。
（2）图形符号（图1-36）。
（3）基本结构及动作原理（图1-37（书P33））。
（4）主要技术参数。
①型号: 胶盖刀开关即开启式负荷开关，适用于交流频率为50Hz。额定电压 单相220V、 三相380V，额定电流最大至100A的电路中，用于不频繁地接通和分断有负载电路与小容量电路的短路保护。
②额定参数: 额定电压，额定电流。
(５) 刀开关的选用。
刀开关的额定电压应等于或大于电路额定电压，其额定电流应等于（在开启后通风 良好的场合）或稍大于（在封闭的开关柜内或散热条件较差的工作场合，一般选1.15倍) 电路工作电流。在开关柜内使用还应考虑操作方式，如杠杆操作机构、螺旋式操作机构等。当用刀开关控制电动机时，其额定电流要大于电动机额定电流的3倍。

## Slide 50
2.组合开关
组合开关又称转换开关，在机床电气设备中主要作为电源引入开关，也可用来直接控制小容量电动机不频繁地启动和停止。
(１) 文字符号: QS。
(２) 图形符号（图1-39）
(３) 组合开关由动触头、静触头、方形转轴、手柄、定位机构及外壳等组成，基本结构及动作原理如图1-40（书P34）所示。
(４) 主要技术参数。
组合开关是广泛应用于电气设备的电源开关，测量三相电压和控制7.5kW以下小容量电动机的直接启动、正反转等不频繁操作的场合。

## Slide 51
3.自动开关
自动开关又称自动空气开关。
（1）自动开关的作用。
①起过载、短路等保护作用。
②可用于不频繁地接通和断开电路或控制电动机的启动与停止。
（2）自动开关的结构。
自动开关的结构如图1-42所示。
（3）自动开关在电气电路图中的图形符号。
图1-43（书P35）所示为自动开关的实物和图形符号。

## Slide 52
4.主令电器
（1）控制按钮。控制按钮通常用来接通或断开控制电路（其中电流很小），从而控制电动机或其他电气设备的运行。
（2）指示灯。指示灯用来发出下列形式的信息。
①指示：引起操作者注意或指示操作者应该完成某种任务。
②确认：用于确认一种指令、一种状态或情况，或者用于确认一种变化或转换阶段的结束。
（3）行程开关。行程开关是根据运动部件位置而切换电路的自动控制电器，用来控制运动部件的运动方向、行程大小或位置保护。
（4）接近开关。接近开关是非接触式的监测装置，当运动物体接近它的一定范围内时就能发出信号，以控制运动物体的位置或计数。
（5）微动开关。微动开关是具有瞬时动作和微小行程，可直接由某个一定的力经过一定的行程使触头速动，从而实现电路转换的灵敏开关。

## Slide 53
1.5.3 导线和电缆
数控机床上主要有三种导线: 动力线、控制线、信号线。导线的选择应适用于工作条件（如电压、电流、电击的防护）和可能存在的外界影响[如环境温度、湿度或存在腐蚀物质燃烧危险和机械应力（包括安装期间的应力）]。因此，导线的横截面面积、材质（铜或铝等）、绝缘材料都是设计时需要考虑的，可以参照相关的技术选型手册。

## Slide 54
1.6 电源变压器
1.6.1 变压器
变压器是一种将某一数值的交流电压变换成频率相同但数值不同的交流电压的静止电器。
1.机床控制变压器
机床控制变压器适用于交流频率为50~60Hz、输入电压不超过660V的电路，可作为各类机床、机械设备等一般电器的控制电源，以及步进电动机驱动器、局部照明和指示灯的电源。
图1-59所示为变压器图形及文字符号。

## Slide 55
2.三项变压器
在普遍采用的三相交流系统中，三相电压的变换可用三台单相变压器也可用一台三相变压器，从经济性和安装体积等方面考虑，优先选择三相变压器。
在数控机床中，三相变压器的主要作用是给伺服动力装置等供电。
图1-63所示为三相变压器图形及文字符号（星形－三角形连接)。

## Slide 56
3.变压器的选择
选择变压器的主要依据是变压器的额定值，根据设备的需要，变压器有标准和非标准两类。
两类变压器的选择方法如下。
（1）标准变压器
①根据实际情况选择初级（原边）额定电压（380V、220V）再选择次级额定电压，，···（次级额定电压值是指加初级额定电压时，次级的空载输出，当次级带有额定负载时输出电压下降5%因此选择输出额定电压时应略高于负载额定电压)。
②根据实际负载情况，确定次级绕组额定电流，，···，一般绕组的额定输出电流应大于或等于额定负载电流。
③次级额定容量由总容量确定。总容量算法如下。
三相变压器也可按以上方法进行选择。

## Slide 57
（2）非标准变压器
设计时常需要设计者根据要求自己制定变压器的规格，非标准变压器的选择方法如下。
①选择初级额定电压如380V、220V)，电源频率 (如50Hz)，次级绕组电压、电流及总容量，选择方法与标准变压器相同。初级、次级之间屏蔽层根据要求选用，有特殊绝缘要求的次级绕组应提出耐压要求；对于引出线端及排列有特殊 要求的，应该用图示加以说明；对有防护等级要求、外形尺寸限制等其他条件的，应与制造商协商解决。
②变压器的选用除要考虑变压比之外，还要考虑变压器的性价比，优先选用变压挡输出完整的变压器，以达到只用一个变压器多电压挡输出的目的，且能够同时满足控制电路、照明电路、标准电器等对电压大小的不同要求，这样一方面节约了成本，另一方面节省了安装空间。

## Slide 58
1.6.2 直流稳压电源
直流稳压电源的功能是将非稳定交流电源变成稳定直流电源。
（1）开关电源。
开关电源的主要性能指标有以下几种。
输入电压；输入频率；冷态冲击电流；过流保护；启动、上升、保持；抗电强度；绝缘电阻；工作环境温度；效率；纹波噪声；存储温度；
输出电压调整；安规标准。
（2）一体化电源
一体化电源是采用传导冷却方式的AC/DC开关电源，应用于数字电路、工业仪表、交通运输、通信设备、工控机等大型设备及科研与实验设备，作为直流供电电源。

## Slide 59
（3）电源的选择。
选择电源时需要考虑的问题主要有电源的输出功率、输出路 数；电源的尺寸；电源的安装方式和安装孔位；电源的冷却方式；电源在系统中的位置及走线；环境温度；绝缘强度；电磁兼容；环境条件。
①为了提高系统的可靠性，建议电源工作在50%~80%负载为佳。
②尽量选用厂家的标准电源，包括标准的尺寸和输出电压。
③所需电源的输出电压路数越多，挑选标准电源的机会就越小，同时增加输出电压路数会带来成本的增加，目前多电路输出的电源以三路、四路输出较为常见。因此，在选择电源时应该尽量减少输出路数，选用多路输出共地的电源。
④明确输入电压范围。
⑤电源在工作时会消耗一部分功率，并以热量的形式释放出来，因此用户在进 行系统设计时（尤其是封闭的系统）应考虑电源的散热问题。
⑥如果环境不是很恶劣或在电柜中 （符合防护等级IP54），则可选用普通电 源；如果在条件恶劣的环境中使用，如油污、潮湿、腐蚀等，则选用全密封的一体化电源较好。

## Slide 60
计划决策
（一）工作准备
1.工具、仪表及器材
（1）工具:测电笔、十字螺丝刀、一字螺丝刀、电工钳、尖嘴钳、斜口钳、剥线钳、电工刀等。
（2）仪表:万用表一只。
（3）导线规格:紧固体及编码套管等。
（4）器材:控制电路板一块。
2.项目计划单
制定选用单向控制电路的低压电器方案，制定项目计划单，列出元件明细，填入表1-23中。

## Slide 61
（二）设计双向控制电路的位置图
（三）设计双向控制电路的元件接线图

## Slide 62
任务实施
（1）根据电路图画出位置图及接线图。
（2）按表1-23配齐所用电气元件，并进行质量检验。电气元件应完好无损，各项技术指标符合规定要求，否则应予以更换。
（3）在控制板上按设计的位置图所示安装所有的电气元件，并贴上醒目的文字符号。安装时，组合开关、熔断器的受电端应安装在控制板的外侧；元件排列要整齐、匀称、间距合理，且便于元件的更换；紧固电气元件时用力要均匀，紧固程度适当，做到既使元件安装牢固，又不使其损坏。
（4）按接线图进行板前明线布线和套编码套管。做到布线横平竖直、整齐、分布均匀、紧贴安装面、走线合理；套编码套管要正确；严禁损伤线心和导线绝缘；接点牢靠，不得松动，不得压绝缘层，不反圈及不露铜过长等。
（5）根据图1-1所示的电路图检查控制板布线的正确性。
（6）安装电动机。做到安装牢固、平稳，防止在换向时产生滚动而引起事故。
（7）连接电动机和按钮金属外壳的保护接地线。
（8）连接电源、电动机等控制板外部的导线。导线要敷设在导线通道内，并采用绝缘良好的橡皮线进行通电校验。

## Slide 63
检查评估
1.自检
安装完毕的控制电路板必须按要求进行认真检查，确保无误后才允许通电试车。
（1）主电路接线检查。按电路图或接线图从电源端开始，逐段核对接线有无漏接、错接之处，检查导线接点是否符合要求、压接是否牢固，以免带负载运行时产生闪弧现象。
（2）控制电路接线检查。用万用表电阻挡检查控制电路接线情况。
2.交验合格后，通电试车
出现故障后，学生应独立进行检修。当需带电检查时，必须有教师在现场监护。
通电时，必须经指导教师同意后再接通电源，并需要教师在现场进行监护。
接通三相电源L1、L2、L3，合上电源开关QS，用电笔检查熔断器出线端，氖管亮说明电源接通。分别按下SB1、SB2、SB3按钮，观察是否符合电路功能要求，观察电气元件动作是否灵活，有无卡阻及噪声超大现象，观察电动机运行是否正常。若有异常，立即停车检查。
3.通电试车完毕，停转、 切断电源
先拆除三相电源线，再拆除电动机负载线。

## Slide 64
4.检查评估
工作质量检测内容
如表1-24所示。

## Slide 65
收获反思
党的二十大报告指出，必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能、新优势。请结合本任务的学习，反思如何成为高技能人才，并填写在表1-25中。

## Slide 66: 数控机床电气控制（第4版）
THE END