## Slide 1
城市轨道交通
票卡媒介

## Slide 2
01
PART
学习目标

## Slide 3
票卡分类的概述
深入了解城市轨道交通中票卡的各类分类方式，为便捷出行提供有力支持。
应用区别的识别
掌握不同票卡的应用区别，根据需求选择合适的票卡，确保出行顺畅。
知识目标

## Slide 4
票卡区分的技巧
掌握快速区分不同交通票卡的方法，提高通行效率，减少误操作。
分类方式的理解
深入理解交通票卡的分类方式，为票卡管理和使用提供便捷。
能力目标

## Slide 5
养成良好的安全意识，增强安全防范能力，确保出行安全。
安全意识的培养
培养良好的职业素养，提高工作效率，树立良好的职业形象。
职业素养的提升
素养目标

## Slide 6
02
PART
知识学习

## Slide 7
按票卡媒介分类
磁卡车票
磁卡由高强度塑料或纸质涂覆塑料制成，含3个磁道，其中2个只读、1个读写；磁卡成本高，需消毒、报销凭证、回收清空，增加运营负担；对设备要求高，造价维护成本高。
IC卡车票
智能IC卡储存车票信息，量大、可修改、安全等级高；按外形分卡片式、筹码式、异形卡；按读写方式分接触式、非接触式；非接触式IC卡通过无线电波传递信息，解决无源免接触难题。
纸质车票
纸质车票分普通与条形码两种，印刷信息易伪造，需防伪措施；条形码纸票编码信息一次性写入，不可重复使用，适用于早期轨道交通，采用人工售票、机器识读。
03
02
01

## Slide 8
单程票
单程票是轨道交通中一种车票类型，乘客以一定金额购得一次服务旅行承诺，只可进行一次进站和一次出站行为；根据使用情况和需求，单程票分为普通单程票、应急票、优惠票和出站票四种。
按使用性质分类
储值票
储值票可反复充值，循环使用，限单人使用，进站检票，出站扣费，超时出站需补交费用；储值票分普通、优惠和纪念三种，普通储值票反复充值使用，优惠储值票针对特定群体给予折扣和优惠。
许可票或特种票
许可票是轨道交通中一种特殊票种，由运营方针对特殊群体发行的车票，具有特定的使用许可和一定的优惠；许可票包括日票、周票、月票、公务票和测试票等，用于吸引或方便乘客乘坐地铁。

## Slide 9
03
PART
巩固提高

## Slide 10
判断题
条形码纸票的特性
条形码车票在使用过程中不能进行信息写入，信息写入是一次性的，使用过程中可以读取；因此条形码车票也是一次性车票，不可重复使用；条形码纸票在城市轨道交通中的应用主要在早期，并采用人工售票、机器识读的方式。
票卡媒介的种类
目前常见的票卡媒介有三种，包括纸质车票、磁卡车票和智能卡车票；每种票卡媒介都有其特点和应用场景，如纸质车票成本低但不可重复使用，磁卡车票和智能卡车票则具有更高的灵活性和安全性。
票卡功能与性质
票卡是乘客使用的车票，用于记载乘客出行和费用信息，是乘坐轨道交通的有效凭证；票卡记载了乘客从购票开始，到完成一次旅行所需要的费用、乘车时间和乘车区间等信息。

## Slide 11
智能IC卡具有大容量存储、可修改性强、安全等级高等特点；它通过专用的集成电路芯片存储车票信息，由智能卡读写设备进行读取或修改，广泛应用于城市轨道交通领域。
智能IC卡的特点
城市轨道交通票卡按使用性质不同，通常可分为单程票、储值票、许可票（或特种票）三大类；单程票是一次性使用车票，储值票可反复充值使用，许可票则根据特殊需要和群体需求发行。
轨道交通票卡的分类
判断题

## Slide 12
票卡媒介的分类
按票卡媒介分类可分为纸质车票、磁卡车票和智能卡车票；纸质车票成本低但保密性差，磁卡车票成本较高且需频繁读写，智能卡车票则结合了纸质和磁卡的优点，具有大容量存储和较高安全等级。
使用性质的分类
按使用性质分类可分为单程票、储值票和许可票；单程票是一次性使用车票，储值票可反复充值使用，许可票则根据特殊需要和群体需求发行，具有特定的使用许可和优惠。
简答题

## Slide 13
04
PART
应用实践

## Slide 14
票卡应用实践
在城市轨道交通中，票卡的应用实践至关重要；通过实践，我们能够深入了解票卡的种类、功能和用途，提升对票卡使用的理解和掌握。
票卡媒介发展
票卡使用分析
应用实践
随着技术的不断进步，票卡媒介也在不断发展；从早期的纸质车票到现在的智能IC卡，票卡媒介的不断演变使得城市轨道交通更加便捷和高效。
通过应用实践，我们还可以对票卡的使用情况进行分析；例如，不同票卡的使用频率、有效期等数据可以为我们提供有关乘客出行行为的宝贵信息。

## Slide 15
THANKS
感谢观看