## Slide 1
半自动售票机设备与操作系统

## Slide 2
01
PART
学习目标

## Slide 3
知识目标
半自动售票机概念
了解半自动售票机（BOM）的基本概念，它是安装在售/补票房或车站服务中心内的人工票务处理设备。
半自动售票机功能
半自动售票机结构
掌握半自动售票机的基本功能，包括车票发售、加值、分析（验票）、退票等，以及其他票务服务。
理解半自动售票机的结构组成，通常包括工控机、乘客显示器、操作员显示器、IC卡读写器等关键部件。

## Slide 4
半自动售票机操作
能够进行半自动售票机的日常运营操作，包括票务处理、车票发售、加值、分析（验票）、退票等。
故障处理与维护
能够进行半自动售票机常见故障的处理，如网络连接失败、打印机故障等，以确保设备的正常运行。
能力目标

## Slide 5
在学习的过程中，应该注重培养自己的学习能力，不断学习新知识、新技能，以适应行业发展的需要。
养成良好的学习能力
要养成良好的职业素养，遵守行业规范和道德准则，认真履行工作职责，为职业生涯打下坚实基础。
养成良好的职业素养
素养目标

## Slide 6
02
PART
知识学习

## Slide 7
半自动售票机
BOM机通常安装在售/补票房或车站服务中心内，采用人工方式完成票务处理、车票发售、加值、车票分析(验票)、退票及其他票务服务。
BOM机
BOM机又称为人工售/补票机或票房售/补票机，在公共交通系统中扮演着至关重要的角色，它不仅提高了票务处理的效率，还降低了人为错误率。
半自动售票机的概述

## Slide 8
BOM机设备
BOM机是在车站中以人工方式为乘客提供服务的售补票设备，放置于车站售票和补票室内。
BOM机的主要功能
售票、补票、充值、更新、替换、退票、车票挂失、车票分析、车票处理、车票查询、收益管理、设备操作等。
半自动售票机功能

## Slide 9
工控机
负责运行半自动票机的控制软件，完成车票处理、数据通信、状态监控及故障检测等功能。
乘客显示器
配置2个乘客显示器，分别安放在付费区、非付费区靠近窗口，方便乘客阅读的地方，为乘客提供相关信息的显示。
操作员显示器
为操作人员提供实现半自动售票机各种功能的操作显示界面，确保操作人员能快速掌握设备状态和功能。
桌面IC卡读写器
用于对车票进行读写操作，BOM读写器要求可以同时处理单程票和储值票，满足不同车票类型的需求。
单程票发售模块
装置主要由储票箱，主机架及票卡发送机构，票卡发送装置，票卡传输及读写装置，废票箱以及控制模块组成。
半自动售票机的组成
01
02
03
04
05

## Slide 10
验票操作
在业务面板上点击“验卡”，将卡片置于读卡器上，系统进行数据校验，异常数据会标记，完成验卡后按“返回”关闭窗口。
系统登陆
开机进入系统主界面，点击“登录”按钮，输入用户名和密码，验证成功后进入操作主界面，验证失败会记录日志。
按金额发售单程票
在售卡界面选择“单程票”和“金额售票”，输入金额和数量，点击“确定”按钮，完成售票并赋值票卡。
储值票充值
点击“充值”按钮后，将储值卡放置于读卡器感应区，选择充值金额，确认后点击确定按钮，完成充值功能。
半自动检票机的日常操作

## Slide 11
乘客显示器无显示
当半自动售票机乘客显示器没有显示时，请检查乘客显示器电源是否打开，线缆连接是否正确，如需可打开电源或检查线缆连接。
无法正常充值
当半自动售票机无法正常充值时，请检查储值卡读卡器是否正确连接，如未正确连接，请重新连接读卡器以解决问题。
网络连接失败
若半自动售票机屏幕显示“网络连接失败”，请检查半自动售票机和服务器之间的网络连接是否正常，并确保系统服务器软件正常运行。
半自动售票机常见故障的处理

## Slide 12
半自动售票机常见故障的处理
无法打印凭条
若半自动售票机不能打印凭条，请检查打印机电源是否打开，打印纸是否充足，如需可打开电源或正确安装打印纸。
无法发售单程票
暂停服务
当半自动售票机无法发售单程票时，请检查单程票发售模块内是否放入车票，并确保票箱已正确安装。
若半自动售票机启动后显示“暂停服务”，无法进入工作状态，请检查维修门是否关上，如未关上，请检查并关紧上锁。

## Slide 13
凭条无内容
当半自动售票机打印的凭条没有内容时，请检查打印机色带是否安装正确或已经用尽，如需可正确安装或更换色带。
显示器无显示
若半自动售票机启动后操作员显示器没有显示，请检查工控机是否已开机或显示器是否处于关闭状态，如需可打开电源。
半自动售票机常见故障的处理

## Slide 14
03
PART
巩固提高

## Slide 15
登录验证及错误处理
在登录界面，输入用户名和密码后，系统会验证其有效性。如果验证失败，系统会提示再次输入。错误次数达到3次，系统会记录日志。
BOM机人工票务处理
BOM机通常安装在售/补票房或车站服务中心内，采用人工方式完成票务处理、车票发售、加值、车票分析(验票)、退票及其他票务服务。
工控机功能
工控机负责运行半自动票机的控制软件，完成车票处理、数据通信、状态监控及故障检测等功能，确保系统的稳定运行和安全。
桌面IC卡读写器功能
桌面IC卡读写器用于对车票进行读写操作，BOM读写器要求可以同时处理单程票和储值票，满足不同车票的需求。
判断题

## Slide 16
半自动售票机的日常运营操作流程包括开机检查、系统登录、功能操作、交易完成和关机清理等步骤。
半自动售票机运营流程
半自动售票机的功能包括售票、补票、充值、查询等，方便乘客进行票务交易，同时具备网络通信功能，实现数据交互。
半自动售票机的功能
简答题

## Slide 17
04
PART
应用实践

## Slide 18
应用实践
实践目的
通过实际操作，掌握半自动售票机的使用方法，提高票务处理效率，确保票务工作的准确性和规范性。
实践内容
实践要求
模拟真实的票务处理环境，进行售票、补票、充值、退票等实际操作，体验半自动售票机在票务工作中的实际应用。
在实践过程中，需严格按照操作流程进行，确保每一步操作的准确性和规范性。同时，积极思考，主动解决问题。

## Slide 19
THANKS
感谢观看