## Slide 1
降级运营模式的
应急处理

## Slide 2
01
PART
学习目标

## Slide 3
了解降级运行模式的概念
降级运营模式是针对运营故障、设备故障等情况，通过调整运营策略和设备状态，确保轨道交通系统仍能保持基本运营的操作行为。
知识目标
掌握运行模式的处理优先级
在降级运营模式下，需要根据故障类型、影响范围等因素，确定各种运行模式的处理优先级，如紧急放行模式优先于其他模式。
掌握降级运营模式下各部门的职责
在降级运营模式下，各部门需明确职责，如客运部负责现场疏导和乘客解释，调度部提供技术支持，综合部负责信息发布。

## Slide 4
描述降级/紧急模式作业内容
降级/紧急模式作业内容涵盖模式发起、确认、取消等环节，需严格遵循作业流程，确保操作规范。
进行紧急作业的能力
具备在降级/紧急模式下快速响应、高效执行紧急作业的能力，如紧急疏散乘客、启动备用设备等。
能力目标

## Slide 5
在轨道交通行业中，不断创新是推动技术进步和服务升级的关键；养成良好的创新能力，有助于在工作中不断探索新方法、新技术，提高运营效率和服务质量。
养成良好的创新能力
养成良好的职业素养是轨道交通从业人员必备的条件；良好的职业素养包括责任心、团队协作能力、沟通能力等，能够确保工作的高效、规范和安全。
养成良好的职业素养
素养目标

## Slide 6
02
PART
知识学习

## Slide 7
降级运行模式
列车运营故障模式
当城市轨道交通列车出现运营故障，使部分车站暂时停止运营服务时，AFC系统根据相关规定的要求，设置运营故障模式。
进站免检模式
出站免检模式
进站免检模式下，乘客无需检票进站；其他车站视其为免检进站，乘客可正常检票出站，出站时补全信息，单程票收回。
出站免检模式下，乘客无需检票出站；非回收车票在规定期内再次进站时，扣除上次费用后正常检票进站，单程票作废。

## Slide 8
时间免检模式下，检票机不检查进站时间，只扣费；适用于列车延误等导致乘客超时无法出站的情况。
日期免检模式下，检票机不检查车票有效期，只扣费；适用于因运营原因导致车票过期的情况。
车费免检模式下，检票机不检查超程和超时，只扣最低票价或一个乘次；适用于车站关闭，列车跳停的情况。
紧急放行模式下，闸机不处理车票，扇门打开，便于紧急疏散乘客；适用于火灾等紧急情况。
降级运行模式
时间免检模式
日期免检模式
车费免检模式
紧急放行模式

## Slide 9
系统模式运行
系统在同一时间只允许单一模式运行，确保了系统运行模式的独占性和有序性，避免了模式冲突和提高运营效率。
系统模式变化顺序
当系统运行模式发生变化时，紧急放行模式优先，降级运行模式次之，正常运行模式最后；确保了系统安全与稳定。
运行模式的处理优先级

## Slide 10
降级运营模式下各部门的职责
客运部
01
车站通过SC发送模式命令，票务中心广播命令并通知中铁通检查广播系统；客运部负责客流疏导和乘客事务处理，统一认识后做好乘客解释和广播通知。
调度部
02
调度部负责通知相关车站做好客流疏导、乘客事务处理等工作，确保乘客安全有序地通行，提供舒适的乘坐体验。
综合部（党群部）
03
综合部（党群部）根据客运部提供的信息，负责对外信息发布等工作，确保信息及时、准确地向公众传达。
中铁通
04
中铁通负责开展降级/紧急模式广播检查、系统故障排除、情况汇报等工作，保障了通信信号的正常运行和使用。

## Slide 11
单程票退款处理
受列车晚点、故障或火灾等紧急情况影响的单程票乘客，客服员需确认车票日期相符且在允许期内，回收并退款，同时填写处理单。
免费更新处理
车站客服员在非付费区为车票免费更新；若储值票或一卡通无法更新，则先付费更新并现金退还金额，计次卡则正常更新并2元/次返还次数。
紧急情况处理
列车晚点、故障或火灾等紧急情况影响一卡通，客服员需确认车票日期相符且在允许期内，填写处理单，为乘客免费更新或退款。
AFC系统应急处理细则

## Slide 12
模式发起与取消
车站值班站长在SC上发起/取消降级/紧急模式，SC命令全站设备，ACC广播线网；票务中心接报后通知中铁通机调部，再通知中央维护工班检查模式广播。
中央控制与通知
降级/紧急模式作业内容及流程
票务中心通过ACC系统发起/取消降级/紧急模式，自动广播至线网；SC接收命令后执行，并通知车站；中铁通、控制中心接通知后，分别进行模式检查和客流疏导。
01
02

## Slide 13
03
PART
巩固提高

## Slide 14
降级运营模式
降级运营模式针对运营状况条件，选择实施相应操作，包括运营故障、进出站免检、时间免检、日期免检、超程免检等模式。
判断题
进站免检模式
进站免检模式下，乘客可无需检票进站；其他车站视无进站信息车票为免检进站，乘客可正常检票出站，出站时出站检票机自动补全信息，单程票收回。
出站免检模式
出站免检模式下，乘客无需检票即可出站；非回收类车票乘客在规定期内再次进站时，进站检票机会扣除上次乘车费用后正常进站，单程票作废不可再用。

## Slide 15
单一模式运行
系统同一时间仅允许单一模式运行，模式变化时，处理顺序为紧急放行、降级运行（新模式来时前模式失效）、正常运行模式。
模式取消与发起
AFC系统降级/紧急模式可由事发车站或票务中心通过ACC系统发起/取消，模式命令自动广播至线网内所有站点，相关车站接收并执行模式命令。
判断题

## Slide 16
降级紧急模式流程
AFC系统降级/紧急模式可由事发车站或票务中心通过ACC系统发起/取消，中央维护工班检查模式广播，遇到异常情况，车站确认并切换模式，工班排除故障后继续检查。
AFC应急处理细则
AFC系统应急处理包括免费更新车票、处理受影响一卡通及单程票退款；客服员确认车票使用日期与应急日期相符，在规定期限内办理免费更新或退款手续。
简答题

## Slide 17
04
PART
应用实践

## Slide 18
总结评估与优化
每次演练后及时总结评估，收集团队成员意见与建议，对应急处理流程进行优化改进，确保降级运营模式下的应急处理更加高效实用。
故障模拟与处理
组织模拟演练，模拟AFC系统故障等紧急情况，让团队成员熟悉并实践应急处理流程，提高实际应对能力。
跨部门协作训练
加强降级运营模式下各部门的协作训练，通过模拟演练提升团队之间的沟通、协调与配合能力，确保应急响应高效有序。
应用实践

## Slide 19
THANKS
感谢观看