## Slide 1
自动售票机设备
与操作系统

## Slide 2
01
PART
学习目标

## Slide 3
了解自动售票机的基本概念，它是用于发售单程票和为储值票充值的设备。
自动售票机概念
掌握自动售票机的基本功能，包括购票选择、接收购票资金、自动出票和找零等。
自动售票机功能
理解自动售票机的结构组成，包括工控机、车票处理装置、现金处理装置等模块。
自动售票机结构
知识目标
01
02
03

## Slide 4
运营操作
能够进行自动售票机的日常运营操作，包括启动、关闭设备，以及进行基本的设置和维护。
故障处理
能够识别并处理自动售票机的常见故障，如卡纸、无法识别车票等，以确保设备的正常运行。
能力目标

## Slide 5
在操作自动售票机时，严格遵守安全规定，确保设备正常运行和乘客的人身安全。
安全意识
在工作中，展现出良好的职业素养，包括认真负责、细致入微的态度，以及良好的团队合作精神。
职业素养
素养目标

## Slide 6
02
PART
知识学习

## Slide 7
自动售票机功能
自动售票机设于车站非付费区，用于发售单程票，并为储值票充值；其基本功能是通过乘客的自助式操作完成自动售票。
自助购票的基本过程
包括购票选择、接收购票资金、自动出票及找零等过程，在必要时还可以打印充值凭证等；为乘客提供便捷的购票体验。
自动售票机的概述

## Slide 8
基本功能
自动售票机通过乘客自助操作，实现自动售票功能；包括购票选择、接收购票资金、自动出票及找零等过程，必要时可打印充值凭证。
购票过程
找零功能
自动售票机的功能
自动售票机接受乘客购票选择，并给出提示信息和操作指导；同时，接受现金或储值票等付费介质，并自动识别和退还无法识别的介质。
自动售票机能自动计算乘客投入的现金数量及购票金额，并准确找零；此外，它还能自动完成车票校验、发售及出票，确保车票的合法性和准确性。

## Slide 9
监测功能
自动对部件工作状态进行监测，并向车站计算机系统上报工作状态;同时，接受车站计算机系统的参数和控制命令，并执行相应的操作。
自动售票机的功能
交易信息存储
具备存储并上传交易信息的功能，能够记录并保存每一笔交易的具体信息，便于后续的数据分析和财务管理，提高运营效率和管理透明度。
现金管理
自动售票机接收现金并维护管理，同时储存并上传交易信息；其内部设有现金处理模块，能够准确地识别、暂存、找零和回收现金。

## Slide 10
自动售票机的结构
工控机
工控机是自动售票机的核心模块，负责运行控制、响应用户请求、完成车票读写处理、硬件模块时序控制、现金处理显示、数据通信等。
单程票发售模块
单程票发售模块安装在TVM机械机架的右部，主要由单程票票箱和废票箱、票卡刮出模块、票卡传输电机与通道、控制主板、读写器与天线板组成。
单程票发售模块读写器
单程票发售模块读写器采用的是南京熊猫提供的非接触IC卡读写器，在安全认证模块SAM的配合下，完成对非接触IC卡票卡的读写操作。

## Slide 11
纸币接收模块
采用G&D公司生产的BIM2020，由纸币机、钱箱支架、纸币钱箱三部分组成；接收5/10/20元纸币，真伪面值识别，合法纸币压入钱箱，反馈主控模块。
硬币处理模块
硬币处理模块主要完成自动售票机对顾客投入硬币的鉴别、分拣、暂存、循环找零、备用找零、原币退还、硬币回收等功能。
纸币找零模块
采用富士通生产的F53，配备三个钱箱，两个找零钱箱容量是500张纸币，一个废币箱容量是300张纸币；钱箱具有安全锁和电子识别标签，设备可监测钱箱状态。
自动售票机的结构

## Slide 12
维护面板是供车站管理人员对设备进行维护、故障诊断、参数设置等操作的控制面板，它由显示器和小键盘组成；维修人员通过输入帐号密码进入维修系统进行维护。
维护面板
乘客显示器是自动售票机人机界面操作的主要部件，乘客根据显示器提示界面，通过加装在乘客显示器上的触摸屏进行购票或者充值操作。
乘客触摸显示器
自动售票机的结构

## Slide 13
自动售票机常见运营模式
自动售票机有正常服务模式、停止服务模式和限制服务模式。在正常模式下，提供所有服务，支付方式不受限制；在停止模式下，屏幕显示暂停服务。
乘客操作界面的使用
乘客通过自动售票机操作界面，可按地图、线路、票价选择目的地购票，或插入储值票充值；购票流程为选择目的地、购买数量、支付金额、取出车票和找零。
自动售票机日常运营操作

## Slide 14
设备蓝屏、花屏
设备蓝屏、花屏的原因包括视频接口接触不良和工控机故障；解决方法为检查接口线缆是否松动，若故障由主控机导致，则需更换主控单元。
开机无显示
开机无显示的原因包括无电源输入和部件连接异常；解决方法为接通工控机电源和检查显示器连接线路，确保设备正常启动和运行。
网络连接失败
自动售票机屏幕显示“网络连接失败”的原因为网络出现故障；解决方法为检查系统服务器软件及自动售票机与服务器之间的网络连接是否正常。
自动售票机故障处理

## Slide 15
只收硬币
自动售票机显示“只收硬币”的原因为纸币识别模块有卡币或纸币箱未正确安装；解决方法为检查纸币识别模块并重新启动设备，确保纸币钱箱正确安装。
自动售票机故障处理
只收纸币
自动售票机显示“只收纸币”的原因为硬币处理模块有卡币或硬币箱未正确安装；解决方法为检查硬币模块并重新启动设备，确保硬币箱正确安装或进行补币。
无找零
自动售票机显示“无找零”的原因为硬币识别模块没有放入找零硬币或硬币找零钱箱没有正确安装；解决方法为补充找零硬币并正确安装硬币找零钱箱。

## Slide 16
只充值
自动售票机显示“只充值”的原因为单程票发售模块没有放入车票或票箱没有正确安装；解决方法为放入发售用车票并正确安装票箱，确保设备正常运行。
01.
自动售票机故障处理
只发售
自动售票机显示“只发售”的原因为储值票读卡器发生故障或连接错误；解决方法为检查连接线缆，若问题仍存在，需联系厂家更换储值票读卡器。
02.
暂停服务
自动售票机显示“暂停服务”的原因为设备故障或维修门未关上；解决方法为检查维修门是否关闭，若故障依旧，需检查维修面板并联系厂家检修。
03.

## Slide 17
03
PART
巩固提高

## Slide 18
自动售票机设于车站非付费区，用于发售单程票，并为储值票充值，方便乘客自助购票，减少排队时间。
自动售票机的基本功能
自动售票机的基本功能是通过乘客的自助式操作完成自动售票，包括购票选择、接收购票资金、自动出票及找零等过程。
自助购票的基本过程
自动售票机主要以工控机为核心，辅以车票处理装置、现金处理装置、乘客显示器、打印机、电源等模块构成。
自动售票机的结构
判断题

## Slide 19
单程票发售模块安装在TVM机械机架的右部，主要由单程票票箱和废票箱、票卡刮出模块、票卡传输电机与通道、发售模块控制主板、读写器与射频天线板组成。
单程票发售模块
维护面板是供车站管理人员对设备进行维护、故障诊断、参数设置等操作的控制面板，它由显示器和小键盘组成。
维护面板的作用
判断题

## Slide 20
简述自动售票机的日常运营操作流程
自动售票机日常运营操作包括开机自检、检查钱箱和票箱、清洁保养、关机重启等步骤，确保设备正常运行。
简述自动售票机常见故障的处理流程
自动售票机故障处理流程包括日常巡检、故障记录、分析原因、维修或更换故障部件、测试验收等步骤，确保故障及时解决。
简答题

## Slide 21
04
PART
应用实践

## Slide 22
应用实践
实践内容
模拟自动售票机的实际使用场景，进行购票、充值等实际操作，深入了解自动售票机的工作原理和操作流程。
实践目标
学会应用自动售票机设备与操作系统知识，提高实践操作能力，为未来的工作做好准备。

## Slide 23
THANKS
感谢观看