## Slide 1
主讲人：
BIM技术应用基础教程
模块10 场地及场地构件

## Slide 2
模块10 场地及场地构件
学习目标
（1）掌握地形表面的创建。
（2）会进行场地构件和其他构件的添加
（3）具备严谨的科学精神和高雅的人文志趣。

## Slide 3
10.1 地形表面创建
10.2 建筑地坪创建
10.3 添加场地构件
模块10-场地及场地构件

## Slide 4
10.1 地形表面创建
10.1.1 放置点方式生成地形表面
打开某办公楼项目文件，在项目浏览器打开平面视图“场地”，切换至“体量和场地”选项卡，点击“场地建模”面板右下角下拉菜单，弹出“场地设置”对话框。在对话框中可设置等高线间隔值、经过高程、附加等高线、剖面填充样式、角度显示等参数。如图10-1所示。

## Slide 5
10.1 地形表面创建
在“场地建模”面板中找到“地形表面”命令，如图10-2所示。单击“地形表面”按钮，打开“修改/编辑表面”选项卡，其默认的工具为“放置点”，在选项栏中设置“高程”为-450.0，在下拉列表框中选择“绝对高程”选项。如图10-3所示。

## Slide 6
10.1 地形表面创建
在建筑模型周围适当位置单击放置高程点，可以放置在左上角、右上角、右下角、左下角等位置，如图10-4所示。一般只少三个点才能形成一个平面，这里为了形成较为规整场地形状，可以放置四个点。

## Slide 7
10.1 地形表面创建
连续按Esc键两次退出放置高程点的状态，单击“属性”选项板中的“材质”右侧的“浏览”按钮，打开“材质浏览器”对话框，在“项目材质”列表中新建“办公楼-场地1”，将其材质外观设置为现场工作“草皮-百慕大草”，并指定给场地表面。
单击“表面”面板中“完成表面”按钮，完成地形表面的创建。切换至默认三维视图，将状态栏视觉样式调整为“真实”，地形表面的效果如图10-5所示。

## Slide 8
10.1 地形表面创建
场地平面与室外地面F0、楼层平面F1等平面视图一样，属于平面视图，只是视图范围不同，场地视图系统默认是以F1标高为基础，将剖切面提高到10m后得到的视图。切换场地平面视图，在“属性”选项板中视图范围中单击“编辑”按钮可对视图进行调整。如图10-6所示。

## Slide 9
10.1 地形表面创建
10.1.2 地形表面的编辑修改
设置完成地形表面后，如需要修改地形表面位置或者高程点，可按如下步骤对地形表面进行编辑操作。切换到平面视图“场地”，或在三维视图中切换为“上”，选中完成的地形表面，进人“修改／地形”选项卡，点击“表面”面板上的“编辑表面”工具，点击要修改的边界点，可以通过边界点“选项栏”中的高程命令修改高程，也可以左键按住点进行拖动修改点的位置。

## Slide 10
10.1 地形表面创建
在激活的“修改|编辑表面”选项卡上选择“放置点”按钮，如图10-7所示。可以通过放置点方式创建较为简单的地形表面。

## Slide 11
10.1 地形表面创建
单击启动“放置点”命令，通过放置点命令在办公楼右侧放置若干点如下图10-8所示。放置每个点前，应在“选项栏”设置点的高程，或者按住Ctrl批量选择点，在“属性”选项板设置点的高程，如图10-9所示。

## Slide 12
10.1 地形表面创建
通过对不同的点的高程合理设置，即可创建出符合建筑物周边场地高低起伏状态的地形地貌。如图10-10所示。修改完成后，按Esc键退出命令，点击“完成表面”按扭即可。

## Slide 13
10.1 地形表面创建
如果场地地形表面较为复杂，使用放置点的方式就会比较烦琐。Revit建筑还提供了通过导入测量数据的方式创建地形表面的方法。可以根据DWG、DXF或DNG格式导入的三维等高线数据自动生成地形表面。Revit会分析数据并沿等高线放置一系列高程点。单击“体量和场地”选项卡“工具”面板中的“通过导入创建”工具下拉列表内的“选择导入实例”，可以通过选择绘图区域中已导入的三维等高线数据来创建，如图10-11所示。继续“从所选图层添加点”对话框中选择要应用高程点的图层，进而导入专业的测量数据生成地形表面，这里不做详述。

## Slide 14
10.1 地形表面创建
10.2 建筑地坪创建
10.3 添加场地构件
模块10-场地及场地构件

## Slide 15
10.2 建筑地坪的创建
10.2 建筑地坪创建
这里所讲的地坪一般是指一层室内楼板至室外标高之间的填充层，Revit软件中创建建筑地坪的方法与创建楼板的方法类似。如果设置了高低起伏的地形，建筑物放置在不平坦的地形表面，底部并不能自动场平，可以通过创建地坪方式平整场地表面。

## Slide 16
10.2 建筑地坪创建
10.2.1 建筑地坪创建
打开项目文件，切换至平面视图F1中，点击“体量和场地”选项卡，单击“场地建模”子选项卡中的“建筑地坪”按钮，打开“修改/创建建筑地坪边界”选项卡，单击“属性”选项板中的“编辑类型”按钮，在打开的“类型属性”对话框中复制“建筑地坪1”命名为“办公楼-建筑地坪1”，命名完成单击“确定”退出。如图10-12所示。

## Slide 17
10.2 建筑地坪创建
单击类型参数“结构”右侧的“编辑”按钮，打开“编辑部件”对话框，在该对话框中可设置“结构［1］”的“材质”和“厚度”，如图10-13所示。

## Slide 18
10.2 建筑地坪创建
在“修改/创建建筑地坪边界”选项卡选反绘制方式为“直线”，设置选项栏中勾选“链”复选框，偏移设置为“0.0”，在“属性”选项板中的“自标高的高度偏移”为-450.0，绘制边界线，如图12-14所示。

## Slide 19
10.2 建筑地坪创建
配合使用“修改”面板中的“修剪/延伸为角”工具对生成的边界线进行封闭操作，使其成为闭合的边界线，单击“模式”面板中的“完成编辑模式”按钮完成地坪边界线的创建，切换至三维视图，视觉样式调整为“直实”状态，建筑地坪效果如图10-15所示。

## Slide 20
10.2 建筑地坪创建
10.2.2 建筑地坪编辑
建筑地坪的修改方法与建筑楼板类似。把视图切换到“场地”楼层平面或三维状态，框选包括建筑地坪在内的构件，结合“过虑器”工具选中要修改的建筑地坪，激活“修改|建筑地坪”选项卡，选择“编辑边界”则可以对已经绘制的建筑地坪进行修改，如图10-16所示。修改完成后单击“完成编辑模式”按钮即可。

## Slide 21
10.2 建筑地坪创建
在创建地坪时，可以使用“坡度箭头”工具创建带有坡度的建筑地坪，如图10-17所示。该用法与屋顶添加坡度类似，添加坡度箭头时可以通过设置“尾高”或“坡度”来设置坡度。

## Slide 22
10.2 建筑地坪创建
10.2.3 场地道路创建
绘制完成地形表面后，还可以在地形表面上添加道路、场地景观等。可以使用“修改场地”子选项卡中的“子面域”工具来创建地形表面中的区域及平整地形表面。利用“子面域”工具可为场地绘制封闭的区域，并为这个区域指定独立材质的方式，以区分区域内的材质与场地材质。

## Slide 23
10.2 建筑地坪创建
1.创建场地道路
打开项目文件，切换到“场地”平面视图，在“体量和场地”选项卡下单击“修改场地”子选项卡中的“子面域”按钮，在打开的“修改｜创建子面域边界”选项卡中选用“直线”绘制封闭的道路边线，如图10-18所示。

## Slide 24
10.2 建筑地坪创建
单击“绘制”面板中的“圆角弧”按钮，在选项栏设置半径为“3000”，然后依次单击道路转接处两侧的直线，将图道路转角处设置为圆弧角，如图10-19所示。

## Slide 25
10.2 建筑地坪创建
单击选中“面域”，在“属性”选项板中的“材质”右侧的按钮，在弹出的“材质浏览器”中设置材质名称为“场区-沥青路面1”并在外观库赋予外观，单击“模式”面板中的“完成编辑模式”按钮，退出边界线绘制状态，完成道路的创建。切换至默认三维视图，道路的三维效果如图10-20所示。按住“Shift键+鼠标滚轮键”并移动鼠标，可旋转观察三维视图。

## Slide 26
10.2 建筑地坪创建
2.修改子面域
选中已绘制的子面域，激活“修改|场地”选项卡，如图10+21所示。单击“子面域”面板下的“编辑边界”按钮，激活“修改|编辑边界”选项卡，进入子面域边界编辑状态。

## Slide 27
10.2 建筑地坪创建
在“体量和场地”选项卡下，有“拆分表面”和“合并表面”工具。如图10-22所示。“拆分表面”工具与“子面域”功能类似，都可以将地形表面划分为不同的区域。不同之处在于，“子面域”工具是将原始表面进行复制，创建了一个附着于地形表面的新面，而“拆分表面”则是将地形表面拆分为独立的表面区域。要删除“子面域”工具创建的子面域，直接单击选中删除即可，而要删除使用“拆分表面”创建的区域，则必须使用“合并表面”工具。

## Slide 28
10.1 地形表面创建
10.2 建筑地坪创建
10.3 添加场地构件
模块10-场地及场地构件

## Slide 29
10.3 添加场地构件
10.3 添加场地构件
Revit提供了场地构件工具，可以为场地添加树木、车辆、体育设施、人物配景、景观小品等构件。这些构件都依赖于系统中的族库文件，要使用场地构件，应将这些构件载入到项目再进行放置。

## Slide 30
10.3 添加场地构件
10.3.1 添加树木
切换到“场地”平面视图中，在“体量和场地”选项卡下，单击“场地建模”子选项卡中的“场地构件”按钮，在“属性”选项板选择器中选择需要添加的树木构件，移动鼠标单击即可定位。切换到三维视图，如图10-23所示。

## Slide 31
10.3 添加场地构件
单击选中已放置的树木，在“属性”选项板单击“编辑类型”打开“类型编辑”对话框，如图10-24所示。在“类型属性”对话框中可以复制命名树木，也可以设置树木高度或是为树木添加类型注释。

## Slide 32
10.3 添加场地构件
单击“渲染外观”右侧的“Largetooth Aspen”按钮，打开“渲染外观库”对话框，如图10-25所示。在渲染外观库中可以选择渲染类别。

## Slide 33
10.3 添加场地构件
单击“渲染外观属性”右侧的“编辑”按钮，打开“渲染外观属性”对话框，如图10.26所示。系统默认勾选“Cast Reflections”复选框，这样可以在玻璃等镜面对象上形成反身的倒影，使场景更加真实。

## Slide 34
10.3 添加场地构件
其他类型植物构件的添加，可以在“插入”选项卡下单击“载入族”，在对话框中打开“china-建筑-植物”族文件，如图10-27所示。

## Slide 35
10.3 添加场地构件
可选RPC、3D、2D类型植物，单击“打开”按钮载入该族文件，载入进项目的族可以使用“建筑”选项卡下“构件”中的“放置构件”命令进行放置。也可以直接“体量与场地”选项卡下单击“场地构件”，在激活的“修改|场地构件”选项卡下选择“载入族”，如图10-28所示。载入的族可以在“属性”选项板选择器中选择并添加。

## Slide 36
10.3 添加场地构件
10.3.2 其他场地构件
场地中的其他构件，如交通工具、人物配景、景观小品等，只需要将场地族文件载入到当前项目中，放置在适当位置即可。
1.添加停车场构件
打开“场地”平面视图，在“体量和场地”选项卡“场地建模”面板中单击“停车场构件”按钮，激活“修改|停车场构件”选项卡。如图10-29所示。在“属性”选项板类型选择器下拉列表中选择合适的停车场构件，单击放置构件即可。单击放置完成的停车场构件，可以用复制、阵列等命令进行编辑

## Slide 37
10.3 添加场地构件
选择所有的停车场构件，然后在“主体”面板中单击“拾取新主体”按钮，再选择地形表面，停车场构件就附着在地形表面上了。三维视图效果如图10-30所示。

## Slide 38
10.3 添加场地构件
2.添加交通工具
切换到“场地”平面视图，打开“体量和场地”选项卡，单击“场地建模”面板中的“场地构件”按钮，激活“修改|场地构件”选项卡，单击“模式”面板中的“载入族”按钮，在对话框中打开“china-建筑-场地-后勤设施-交通工具”族文件，如图10-31所示。选择合适的车辆类型，单击单击“放置”面板中的“放置在工作平面上”即可进行放置。

## Slide 39
10.3 添加场地构件
3.添加人物配景等
切换至“插入”主选项卡，单击“从库中载入”子选项卡中的“载入族”按钮，在打开的“载入族”对话框中依次将“china-建筑-配景”文件夹中的“RPC男性.rfa”、“RPC女性.rfa”、“RPC甲虫.rfa”等族文件载入到项目中。如图10-32所示。载入的族文件用“建筑”选项卡下“构件”下拉菜单中“放置构件”命令放置即可。

## Slide 40
10.3 添加场地构件
4.添加景观小品等
在“插入”选项卡下，单击“载入族”按钮，在打开的“载入族”对话框中找到“china-建筑-专用设备-体育娱乐设施-健身设施”文件夹可以载入各类健身器材、在“china-建筑-照明设备-室外照明”文件夹可以载入各类照明灯具、在“china-建筑-场地-附属设施-景观小品”文件夹可以载入喷泉景观等，如图10-33所示。读者可根据需要自行布置，这里不在详述。

## Slide 41
— 本 节 完 —