## Slide 1
主讲人：
BIM技术应用基础教程
模块11 建筑表现与后期处理

## Slide 2
模块11 建筑表现与后期处理
学习目标
（1）掌握房间面积和颜色方案的设置
（2）掌握渲染和漫游的操作方法。
（3）会进行明细表的生成与导出
（4）具备基础的动画设计能力和信息技术素养。

## Slide 3
11.1 建筑表现
11.2 房间与面积
11.3 明细表
11.4 渲染与漫游
模块11-建筑表现与后期

## Slide 4
11.1 建筑表现
11.1 建筑表现
为了使模型表现更真实，能更好展示模型的内外效果，有必要对建筑模型内外做一些美化处理。
1.文字
添加模型文字前应设置工作平面。打开项目文件，切换到三维视图。打开“建筑”选项卡，在“工作平面”面板上单击“设置”，在弹出的“工作平面”对话框中选择“拾取一个平面（P）”，如图所示。然后单击选中小别墅入口处正面墙体。

## Slide 5
11.1 建筑表现
在“建筑”选项卡下“模型”面板上单击“模型文字”，如图11-2所示。在弹出的“编辑文字”输入框内输入需要添加的文字。如图11-3所示。

## Slide 6
11.1 建筑表现
文字输入完成单击“确定”，这时在刚才设置工作平面的墙体上单击即可将文字上墙。如图11-4所示。

## Slide 7
11.1 建筑表现
如果文字没有显示出真实效果，是默认字体样式无法显示。可以单击选中文字，在“属性”选项板单击“编辑类型”，打开“类型属性”对话框，对文字类型进行复制命名、调整字体样式及字体高度等参数。如图11-5所示

## Slide 8
11.1 建筑表现
在“属性”选项板还可以设置文字水平对齐样式为“左”、“中心线”或“右”。也可以对文字材质样式及深度进行设置。如图11-6所示。编辑完成如下图所示。

## Slide 9
11.1 建筑表现
模型文字的不仅可以在外墙面上设置，也可以在内墙面、地面、屋面、家具表面等各种工作平面上设置。如图11-8所示是临时隐藏建筑二层以上部分在客厅电视背景墙上创建的文字“家和万事兴”。

## Slide 10
11.1 建筑表现
2.贴花
在revit中我们做文字较多的标志牌或者海报展板时，用整体模型赋予材质或模型文字可能不太好处理了。这时我们可以用贴花命令来解决。
打开别墅项目文件，切换到三维视图。在“插入”选项卡下“链接”面板中找到“贴花”，如图11-9所示。单击“贴花”下接菜单选择“贴花类型”命令，弹出贴花类型对话框，单击左下角“新建贴花”按钮，对新贴花进行命名。如图11-10所示。

## Slide 11
11.1 建筑表现
命名完成单击“确定”。在新对话框中单击右上角处“源”后面的按钮，在电脑中找到存放的贴花或图片，如图11-11所示。根据设计需要，可以为贴花设置亮度、透明度、饰面、凹凸度等相关参数，完成贴花类型设置单击“确定”。

## Slide 12
11.1 建筑表现
回到在“插入”选项卡，单击“贴花”下接菜单选择“放置贴花”，启动放置贴花命令，在选项栏可设置贴花的宽高或宽度比例等参数。如图11-12所示。
设置完成单击选择要放置贴花的工作平面，比如墙面，贴花就放置完成了。如图11-13所示。

## Slide 13
11.1 建筑表现
单击已创建的贴花，可以在选项栏修改贴花参数，也可以左键拖拽贴花上的蓝色小圆点，对贴花大小进行设置，还可以结合模型文字对进行修改补充。下图11-14所示，是一则“爱护环境 从我做起”公益宣传海报。

## Slide 14
11.1 建筑表现
4.室内布设
一般在模型完成后即可开始室内布设。通过对室内家具、设备、灯具布设，可以更好表现建筑内部陈设效果，创造功能合理、舒适优美、满足人们物质和精神生活需要的室内环境，同时也能更好反映主人环境气氛和人文风貌。室内布设除了可以利用“体量与场地”选项卡下“场地构件”载入族然后布置，也可以在“插入”选项卡下点击“载入族”进行放置，也可以在“建筑”选项卡下，选择“放置构件”命令，然后再通过“载入族”进行放置。

## Slide 15
11.1 建筑表现
切换到平面视图F1，在“建筑”选项卡“构建”面板上选择“构件”下拉菜单中的“放置构件”，在激活的“修改|放置 构件”选项卡下，单击“载入族”按钮，打开“载入族”对话框，选择“china-建筑-家具-3D-沙发”载入需要的沙发族文件，如图11-15所示。单击“打开”放置在室内合适的地点即可。

## Slide 16
11.1 建筑表现
同样的，打开“载入族”对话框，选择“china-建筑-配景-RPC甲虫”，可以载入汽车放置在车库。切换到三维真实状态下如图11-16所示。其他构件如床、柜子、桌椅、植物盆景、电器设备等布设方式与此相同，这里不在赘述

## Slide 17
11.1 建筑表现
如果载入进项目的族无法放置，可以在“属性”选项板选择器进行选择。对于已放置的构件，单击选中构件可以进行移动、复制、旋转等修改，或者在“属性”选项板编类型辑。一层室内布设如下图11-16所示，其他楼层布置读者可自行设计。

## Slide 18
11.1 建筑表现
5.室外表现美化
为了增加更好的观感，便于后面对模型文件进行渲染和漫游处理，可以将外墙墙饰条补充完整，并将祼露在外的建筑柱材质进行设置，使其保持与外墙材质样式保持一致。

## Slide 19
11.1 建筑表现
1）添加外墙装饰线条
切换到平面视图F2，在“建筑”选项卡下选择“墙：建筑”，在属性选项板选择“常规-240mm外墙Q1-有饰条”，设置底部约束“F2”，底部偏移“-400”，顶部约束“F2”，顶部偏移“0”，用直线命令绘制1轴线BC段、1轴线DE段、B轴线12段、E轴线12段墙体。同样的，切换平面视图F3，在B轴线12段、1轴线BC段补充“常规-240mm外墙Q1-有饰条”。如图10-17所示

## Slide 20
11.1 建筑表现

## Slide 21
11.1 建筑表现
2）设置室外建筑柱外观
切换到三维视图，单击选中1B轴交点处的“300×300mm Z1”，在属性选项板单击“编辑类型”，在弹出的“类型编辑”对话框中，将材质外观质置为与外墙面砖一样的材质外观“外墙面砖1”。
同样的，选中A轴线与123轴交点处柱“240×240mm GZ1，在“类型编辑”对话框中，将柱复制命名为“240×240mm GZ2”，将材质外观质置为与外墙面砖一样的材质外观“外墙面砖1”。如图11-18所示。

## Slide 22
11.1 建筑表现

## Slide 23
11.1 建筑表现
11.2 房间与面积
11.3 明细表
11.4 渲染与漫游
模块11-建筑表现与后期

## Slide 24
11.2 房间与面积
11.2 房间与面积
Revit建筑模型创建完成后，利用软件的房间工具创建房间，配合标记房间和明细表，统计项目信息，可以统计平面面积、占地面积、套内面积等信息，还可以利用明细表功能对图元数量、材质、图纸列表、视图列表等进行统计。
Revit建筑可以利用房间工具创建房间对象。房间属于模型对象类别，可以像其他模型对象一样使用标记房间提取显示房间参数信息，如房间名称、面积、用途等。

## Slide 25
11.2 房间与面积
11.2.1 房间与面积
1.创建房间
在模型中创建房间，应具有封闭的边界，如模型中的墙、柱、楼板、幕墙等均可作为房间边界。
（1）打开“小别墅”模型文件，切换项目至F1楼层平面视图。
（2）设置房间面积和体积的计算规则。单击“建筑”选项卡，单击“房间和面积”面板中的黑色下拉按扭，展开房间和面积菜单，选择“面积和体积计算”工具，如图11-19所示，弹出“面积和体积计算”对话框，设置房间面积计算方式为“在墙核心层（L）”，如图11-20所示。

## Slide 26
11.2 房间与面积

## Slide 27
11.2 房间与面积
（3）房间分隔。没有墙体分隔的房间，如客厅与餐厅之间、楼楼间与走道之间，可选用“房间分隔”工具将其封闭，如图11-21所示，然后再进行房间标记。

## Slide 28
11.2 房间与面积
（4）设置房间标记。单击“建筑”选项卡下的“房间和面积”面板中的“房间”工具，打开“修改|放置 房间”选项卡，进入房间放置模式，如图11-22所示；在“属性”选项板选择器中选择房间编辑类型为“标记房间-有面积-方案-黑体-4.5mm-0.8”，同时设置限制条件中的“高度偏移”为“2400”，如图11-23所示。

## Slide 29
11.2 房间与面积
（5）标记房间。移动鼠标指针至任意房间内部，Revit将以蓝色显示自动搜索到房间边界，如图11-24所示，单击光标即可放置房间，同时生成房间标记，并显示房间名称和房间面积。

## Slide 30
11.2 房间与面积
（6）修改房间名称。可以通过两种方式修改房间名称。一是在已经创建的房间对象名称上双击“房间”二字，弹出的输入框内直接修改房间名称；二是移动鼠标到单间标记处，当房间对象呈高亮显示 时单击选中房间，选中后，在“属性”选项板中可直接修改标识数据栏下的“名称”对房间名进行修改。如图11-25所示。

## Slide 31
11.2 房间与面积
（7）完成其他各房间标记。其他各楼层各房间按图完成标记，如图11-26所示。

## Slide 32
11.2 房间与面积
11.2.2 颜色方案
1.房间图例
完成加房间后，还可以对房间添加图例，并采用颜色块等，以清晰地表达房涧范围、分布等。
（1）复制平面视图。将项目文件切换至F1平面视图，在“项目浏览器”面板中“楼层平面”视图中选中“F1”，单击鼠标右键，在弹出的菜单中选择“复制视图”的列表中的“带细节复制”命令；在新生成的“F1-副体 1”视图上单击鼠标右建，在弹出的菜单中选择“重命名”，在弹出的对话框中将视图名称修改为“F1-房间颜色”，如图11-28所示。切换至“F1-房间颜色”楼层平面视图，可以看到房间标记的名称并没有显示出来。

## Slide 33
11.2 房间与面积
（2）选择“建筑”选项卡下“房间和面积”面板的黑色三角图标展开“房间和面积”菜单，选择“颜色方案”，如图11-29所示，在弹出的对话框中做相关设置：方案的“类别”选择“房间”，“标题”名称改为“F1房间颜色”，“颜色”选择“名称”，在弹出的“不保留颜色”对话框中单击“确定”，在颜色定义列表中自动为项目中所有房间名称生成颜色定义，用户可以根据需要修改房间颜色，单击每个房间对应的“颜色”进人颜色修改状态，可以根据需要自行修改，完成后单击应用并确定即可，完成设置如图11-30所示。

## Slide 34
11.2 房间与面积

## Slide 35
11.2 房间与面积
（3）单击“属性”选项板中的“颜色方案”按扭（图11-31），打开“编辑颜色”对话框，选择方案的“类别”选择“房间”，选择“方案1”，如图11-32所示。单击应用并确定，即可显示房间颜色方案。

## Slide 36
11.2 房间与面积
（4）颜色填充图例。在“注释”选项卡下单击“颜色填充”面板上的“颜色填充图例”按钮，这时光标上将显示图例列表，单击放置在F1楼层平面即可。如图11-33所示。

## Slide 37
11.1 建筑表现
11.2 房间与面积
11.3 明细表
11.4 渲染与漫游
模块11-建筑表现与后期

## Slide 38
11.3 明细表
11.3.1 明细表创建
使用Revit建筑“视图”下的“明细表/数量”工具，可以对对象类别进行统并列表显示项目中各类模型图元的信息。可以统计出房间的面积，墙体的材料，门窗的高度、宽度、数量、面积等信息。
1.门窗统计表的制作过程如下。
（1）打开“小别墅”项目文件，切换至F1楼层平面视图。

## Slide 39
11.3 明细表
（2）新建窗统计表。单击“视图”选项卡下“创建”面板中的“明细表”，如图11-34所示，展开下拉菜单，选择“明细表／数量”，进人“新建明细表”对话框，如图13-35所示。

## Slide 40
11.3 明细表
（3）在“类别”下拉列表中选择“窗”，修改名称为“自建别墅-窗明细表1”，确认选择“建筑构件明细表”，单击“确定”按钮，如图11-36所示。

## Slide 41
11.3 明细表
（4）打开“明细表属性”对话框，在“明细表属性”中含有“字段”“过滤器”“排序/成组“和“外观”几部分内容。在“字段”选项卡下进行“可用的字段”进行设置，单击“族与类型”然后点击”添加”，或者直接双击字段就会被加到右侧“明细表字段”中，之后把“宽度”、“高度”、“底标高”、“合计”等字段加到明细表字段中。需要调整顺序可以点击明细表字段下面的“上移”和“下移”进行顺序调整。

## Slide 42
11.3 明细表
（5）单击“排序/成组”选项卡，“排序方式”选择“标高”，勾选“总计”及“选逐项列举每个实例”，完成“排序/成组”的设置，如图11-38所示。

## Slide 43
11.3 明细表
（6）“过滤器”、“格式”、“外观”读者可根据需要自行设置，设置完成后单击“确定”，即可进入“自建别墅-窗明细表1”视图，如图11-39所示。

## Slide 44
11.3 明细表
（7）明细表添加公式，计算窗户面积。进入“自建别墅-窗明细表1”视图，选择明细表“属性”栏中的“字段”，单击“编辑”按钮，如图11-40所示。

## Slide 45
11.3 明细表
（8）进入“明细表属性”对话框，选择“添加计算参数”按钮，进入“计算值”对话框，如图11-41所示。在“名称”处输入“面积”、在“类型”中选择“面积”，在公式栏输入“宽度*高度”，如图11-42所示。

## Slide 46
11.3 明细表
（9）设置完成后单击“确定”。回到“自建别墅-窗明细表1”视图，此时明细表已增加一栏“面积”字段，并统计出所有窗对应的面积，如图11-43所示。

## Slide 47
11.3 明细表
（10）细明表格式编辑。选择明细表，在“修改明细表/数量”选项卡下可以对“行”、“列”、“标题和页眉”、“外观”等进行编辑，如下图11-44所示。

## Slide 48
11.3 明细表
（11）明细表的导出。单击“文件”选项卡，选择“导出—报告—明细表”，然后选择保存路径，单击“确定”即可导出明细表。如图11-45所示。同样的，读者可自行创建门、墙体等明细表，巩固明细表统计方法。由于Revit建筑导出的明细表是TXT格式的，所以可以将导出的明细表复制到Excel表格中进行进一步的编辑。

## Slide 49
11.3 明细表
11.3.2 材料统计
Revit建提供了“材质提取”明细表工具，用于统计项目中各对象材质数量，其用法与“明细表/数量”操作方法类似。
打开“小别墅”项目文件，切换至F1楼层平面视图，选择“视图”选项卡下“创建”面板中“明细表”工具上的“材质提取”，进人“新建材质提取”对话框，选择“楼板”，如图11-46所示。单击“确定”，进入“材质提取属性”对话框。

## Slide 50
11.3 明细表
设置“字段”值为“标高”、“类型标记”、“厚度”、“材质：面积”、“材质：体积”等，如下图11-47所示。

## Slide 51
11.3 明细表
设置“排序/成组”的“排序方式”为“标高”，勾选“逐项列举每个实例”，“格式”选项中“材质：体积”，勾选“计算总数”，如图11-48所示，完成设置后单击“确定”，生成“楼板材质提取”明细表，如图11-49所示。

## Slide 52
11.1 建筑表现
11.2 房间与面积
11.3 明细表
11.4 渲染与漫游
模块11-建筑表现与后期

## Slide 53
11.4 渲染与漫游
11.4 渲染与漫游
使用Revit建筑可以对模型进行不同效果和内容的渲染，通过视图展示模型真实的材质外观，还可以创建效果图和漫游动画，全方位展示建筑物内外场景和空间布置，多角度体现设计师的创作意图和设计成果。

## Slide 54
11.4 渲染与漫游
11.4.1 相机视图
相机视图是指利用放置在视图中的相机的透视图来创建三维视图。
操作方法如下：
（1）创建相机视图：将项目文件切换至F1楼层平面视图，选择“视图”选项卡下“创建”面板中的“三维视图”工具下拉菜单中的“相机”，确认选项栏中勾选“透视图”,设置“偏移量”为“1750”，在视图中选择左下角适当的位置放置相机，向右上角拖动鼠标并在适当的位置单击鼠标左键生成三维透视图，如图11-50所示。系统将在项目浏览器自动生成该三维视图，默认名称为“三维视图1”。

## Slide 55
11.4 渲染与漫游

## Slide 56
11.4 渲染与漫游
（2）编辑三维透视图：在创建的三维透视图四周，有四个边界控制点，可以通过拖拽控制调节视图范围的大小。选择三维透视图边框，切换F1楼层平面视图，可以看到相机范围形成了一个三角形，相机中间有个红色夹点，可以拖拽该点调整视图方向；三角形的底边表示远端的视图距离，可以通过拖拽蓝色夹点进行移动，如图11-51所示。

## Slide 57
11.4 渲染与漫游
若图元“属性”范围栏中设置不勾选“远裁剪激活”选项，则视距会变得无穷远，将不再与三角形底边距离相关；该对话框中“视点高度”表示用于生产三维视图的相机的高度，“目标高度”表示相机所指的目标点高度，如图11-52所示。

## Slide 58
11.4 渲染与漫游
11.4.2 渲染和输出
Revit建筑提供了两种渲染方式，一种是单机渲染，另一种具Autodesk公司新推出的云渲染。单机渲染是利用本机设置相关参数进行渲染；云渲染又称联机渲染，可以使用Autodesk云渲染服务器进行在线渲染。

## Slide 59
11.4 渲染与漫游
1.单机渲染
将项目文件切换至三维视图，单击“视图”选项卡“演示视图”面板中的“渲染”工具，将弹出“渲染”对话框，设置对话框中的相关参数，如图11-53所示。

## Slide 60
11.4 渲染与漫游
在“质量”中设置为“中”，质量越高图形越清晰，同时占用计算机内存较大；在“输出设置”中设置“打印机”为“300DPI”，此处设置图像的分辨率，选择打印机模式可以设置更高的分辨率；设置“照明”为“室外：日光和人造光”；“日光设置”设为“来自左上角的日光”、可以根据地域及时间设置：“背景”的“样式”设置为“天空，少云”，此处表示渲染后模型的背景图片或颜色。

## Slide 61
11.4 渲染与漫游
设置完成后点击对话框左上角“渲染”按钮，图片进人渲染状态，渲染速度根据计算机的配置情况而异，渲染完成可以点击“保存”，在弹出的对话框中将渲染的图片命名为“自建别墅渲染1”；点击“导出”也可以将图片导出。渲染效果如下图11-54所示。

## Slide 62
11.4 渲染与漫游
2.云渲染
除了使用单机渲染，也可以使用Autodesk提供的云渲染服务。点击“视图”选项卡下“演示视图”面板中的“在云中渲染”工具，需要注册并登录一个Autodesk账户，在弹出“在云中渲染”对话框中，用户可以根据提示进行操作，并在对话框中设置相关参数，设置完成后单击“开始渲染”按钮，软件就开始渲染。渲染完成后，可以在网页中下载已经渲染好的视图图像。

## Slide 63
11.4 渲染与漫游
11.4.3 漫游
应用Revit建筑的漫游工具，可以制作简单的漫游动画，利用3D动画技术让用户切身感受一栋建筑的内部构造和空间布局，能更直观的观察建筑物，给用户身临其境的感受。

## Slide 64
11.4 渲染与漫游
1 创建漫游
（1）打开小别墅项目文件，切换至F1楼层平面视图。单击“视图”选项卡下“创建”面板中的“三维视图”工具，在弹出的下拉菜单中选择“漫游”，选择适当的起点，沿建筑物外墙四周或内部添加相机及漫游的关键帧，每单击一次鼠标即加一个相机视点的位置，如图11-55所示。

## Slide 65
11.4 渲染与漫游
（2）添加完成后，按Esc键完成漫游路径的设置，或单击“修改|漫游”文选项卡中的“完成漫游”工具。完成漫游后Revit会自动在“项目浏览器”面板下新创建一个名称为“漫游”的视图类别，并在该类别下生成一个“漫游1”

## Slide 66
11.4 渲染与漫游
（3）在项目浏览器中双击“漫游1”打开漫游视图。将显示模式调整为“真实”，点击漫游视图中的视口边框线，选择视口四边上的控制点，按住鼠标左键向外拖拽，放大视口，如图11-56所示。

## Slide 67
11.4 渲染与漫游
（4）编辑漫游路径。设置完漫游路径后，一般需要适当调整才能得到漫游的最佳视角。在F1平面视图中选择漫游路径，单击“修改|相机”选项卡下“漫游”面板中的“编辑漫游”工具，此时漫游路径进人可编辑状态，可以看到Revit建筑选项栏中的“控制”中有“活动相机”、“路径”、“添加关键帧”和“删除关键帧”四种修改漫游路径的方式，如图11-57所示。

## Slide 68
11.4 渲染与漫游
（5）按默认选择控制为“活动相机”。可以看到选择了“活动相机”，视图中会出现相机。连续点击“上一关键帧”，一直返回至最初的第一帧，然后可以拖拽相机视点调整关键帧处的相机的视点高度、视距、视线范围等。
（6）第一关键帧编辑完毕后单击“漫游”面板中的“下一关键帧”按钮，然后逐步调整每一关键帧，使每一关键帧的视线方向和位置均处于最佳视角。
（7）如果关键帧过少，则可以在”控制“面板下拉列表中选择”添加关键帧”选项，就可以在现有的两个关键帧中间直接添加新的关键帧，而“删除关键帧”则可删除多余的关键帧。为使漫游更顺畅，Revit在两个关键帧之间创建了很多非关键帧。

## Slide 69
11.4 渲染与漫游
（8）调整漫游帧。设置好路径后，可以对将要生成的漫游动画总帧数及关键帧的速度进行设置。单击选项栏“300”或单击“属性”栏中“其他”参数“漫游帧300”，会弹出“漫游帧”对话框，如图11-58所示。可以看到一共有20个关键帧，即我们在F1楼层平面所加的相机视点数。我们可以根据需要进行“总帧数”的设置，调整动画的播放速度。取消勾选“匀速”，则可以设置每帧的“加速器”。漫游动画的“总时间”等于总帧数/帧率（帧／秒）。

## Slide 70
11.4 渲染与漫游
（9）播放漫游。编辑完成后，返回第一个关键帧，单击“漫游”面板中的“播放”按钮，即可播施刚刚完成的漫游。

## Slide 71
11.4 渲染与漫游
（10）如要创建上楼的漫游，如从F1到F2，可在F1起始绘制漫游路径，沿楼梯平面向前绘制。当路径走过楼梯后，可将选项栏的“自”设置为“F1”，路径即从F1上至F2。同时可以配合选项栏的“偏移值”，每向前几个台阶，将偏移值增高，则可以绘制较流畅的上楼漫游。也可以在编辑漫游时，打开楼梯剖面图，将选项栏的“控制”设置为“路径”，在剖面上修改每一帧位置，创建上下楼的漫游。

## Slide 72
11.4 渲染与漫游
（11）导出动画。漫游创建并编辑完成，可以将漫游动画导出成视频文件格式。选择“文件”—“导出”—“图像和动画”—“漫游”命令，弹出“长度/格式”对话框，如图11-59所示。完成设置，单击确定按钮即可将漫游文件导出为外部AVI格式文件。

## Slide 73
— 本 节 完 —