## Slide 1
主讲人：
BIM技术应用基础教程
模块12 布图与打印

## Slide 2
模块12 布图与打印
学习目标
（1）掌握图形注释的操作方法。
（2）掌握导出CAD文件的操作方法。
（3）会进行布图与打印操作.
（4）具备具备良好的信息化技术素质和创新意识。

## Slide 3
12.1 图形注释
12.2 布图与打印
模块12-布图与打印

## Slide 4
12.1 图形注释
12.1.1 设置项目信息
在“管理”选项卡“设置”面板中单击“项目信息”按钮，打开项目属性对话框，按项目要求录入项目信息，如图12-1所示。录入完成单击“确定”。

## Slide 5
12.1 图形注释
12.1.2 添加标注信息
出图前需要对建筑平面、立面、剖面进行尺寸标注，添加标高点、指北针等符号。
1.尺寸标注
下面通过对自建小别墅项目的首层平面视图进行尺寸标注，介绍不同的标注形式的具体含义和用法。
（1）打开“小别墅”项目文件，切换至F1楼层平面视图，利用“VV”快捷键，将视图中的场地加的构件及参照平面进行隐藏。

## Slide 6
12.1 图形注释
（2）Revit2020中提供了6种不同形式的尺寸标注，有“对齐”、“线性”、“角度”、“径向”、“直径”和“弧长”，如图12-2所示。

## Slide 7
12.1 图形注释
（3）在F1楼层平面视图中调整轴线的位置，拖动轴线控制点，为后面的尺寸标注留出足够的位置。首先对A轴线的构件进行第三道尺寸标注，即细部尺寸标注，在“注释”选项卡下的“尺寸标注”面板中，选择“对齐”工具，自动切换至“修改|放置尺寸标注”选项卡，此时“尺寸标注”面板中的“对齐”标注模式被激活。

## Slide 8
12.1 图形注释
（4）设置对齐标注的标注样式。选择“属性”栏中的“编辑类型”进入“类型属性”对话框，复制“对角线-3mm RomanD”标注样式，重命名为“小别墅对齐标注1”，然后按如下要求设置“类型参数”，将“尺寸界限长度”设置为“10mm”；“尺寸界限延伸”设置为“3mm”；“颜色”设置为“绿色”；“文字大小”设置为“3.5mm”，如图12-3所示。完成设置后单击“确定”退出类型属性编辑状态。

## Slide 9
12.1 图形注释
（5）确认选项栏中的尺寸标注捕捉位置为“参照墙中心线”，如图12-4所示，尺寸标注“拾取”方式为“单个参照点”。鼠标依次单击A轴线上1轴线及各门窗洞口边缘等位置，按图12-5所示的具体位置，Revit在拾取点之间生成尺寸标注预览，拾取完成后向下移动鼠标指针，使得当前的尺寸标注预览完全位于A轴线外侧，单击视图中任意空白处位置完成A轴线处细部尺寸标注。

## Slide 10
12.1 图形注释
（6）同样的方法，完成A轴线处第二道尺寸及总尺寸标注。如图12-6所示。

## Slide 11
12.1 图形注释
（7）使用“对齐”尺寸标注命令完成首层平面视图中所有的尺寸标注。
（8）标注编辑。如果文字空间位置太小，影响标注，可利用文字夹点对文字进行拖拽。单击选中尺寸标注，尺寸标注以蓝色亮显，这时将显示所有拖拽小圆点，左键摁住文字夹点移动鼠标，即可将文字挪到合适的位置。

## Slide 12
12.1 图形注释
2.添加标高符号
对一层平面图进行尺寸标注后，有必要添加标高符号、指北针等符号。下面介绍在平面图添加标高符号操作步骤。
（1）打开小别墅项目文件，切换到F1楼层平面，调整视觉样式为“真实”状态。

## Slide 13
12.1 图形注释
（2）添加高程点符号。点击“注释”选项卡下“尺寸标注”面板中的“高程点”工具，自动激活“修改|放置尺寸标注”选项卡。在“属性”选项板选择器中设置类型为“高程正负零高程（项目）”。点击“编辑类型”进入“属性类型"对话框，复制并新建名称为“小别墅正负零高程标高1”的族类型（图12-7），点击“确定”。

## Slide 14
12.1 图形注释
（3）在“类型属性”对话框设置“类型参数”。“颜色”设置为“绿色”；“文字字体”设置为“仿宋”、其中“文字距引线的偏移量”为“3mm”，即高程点文字在垂直方向偏移高程点符号3mm。单击“单位格式”参数后的按钮，打开“格式”对话框，不勾选“使用项目设置”选项，即高程点中显示的高程值不受项目单位设置影响；“单位”设置为“米”,“舍入”设置为“3个小数位”，即高程点显示小数点后3位；设置“单位符号”为“无”，即不带单位，完成后单击“确定”按钮，返回“类型属性”对话框。

## Slide 15
12.1 图形注释
（4）设置“文字与符号的偏移量”为“8mm”，即高程点文字与符号在水平方上向右偏移8mm；确认“文字方向”为“水平”；“文字位置”在“引线之上”；确认“高程原点”为“项目基点”。设置完成后单击“确定”，退出“类型属性”对话框。

## Slide 16
12.1 图形注释
（5）对选项栏进行设置。对一层平面图进行高程点标注前，先在选项栏进行设置。不勾选“引线”，确认显示高程为“实际（选定）高程”。如图12-101所示。选择室内合适的位置单击即可确定高程点的放置位置，放置时可以上、下、左、右移动鼠标控制高程点符号方向，单击即可完成高程点符号放置。

## Slide 17
12.1 图形注释
（6）同样的，启动“高程点”命令，在“属性”选项板选择器中设置类型为“三角形（项目）”。点击“编辑类型”进入“属性类型”对话框进行设置，即可完成其他楼层各房间高程点标注。完成高程点标注后，可将视觉样式切换回“线框”模式。

## Slide 18
12.1 图形注释
3.添加指北针符号
出图前一般应在一层平面图添加指北针符号，操作步骤如下。
（1）切换到小别墅F1楼层平面图。打开“注释”选项卡，在“符号”面板上单击“符号”按钮。如图12-11所示。

## Slide 19
12.1 图形注释
（2）在“属性”选项板选择器下拉列表中选择“符号-指北针”。如图12-12所示。系统提供了两种指北针样式，一种是“填充”，一种是“空心的”。可以选择其一在合适的位置单击放置指北针。

## Slide 20
12.1 图形注释
（3）如果在“属性”选择器下拉列表中没有指北针符号，就需要进行载入。启动“符号”命令后，在“属性”选项板单击“编辑类型”，打开“类型属性”对话框，然后点击“载入”，在弹出的“打开”对话框，选择“注释—符号—建筑”，找到指北针载入即可。如图12-13所示。

## Slide 21
12.1 图形注释
4.添加坡度符号
对于屋顶或有坡度的阳台露台等，应添加坡度符号。Revit提供了两种标度标注方法，一种是用“高程点坡度”标注工具，该工具可以为带有坡度的图元对象进行标注，自动生成坡度符号并提取图元的坡度值，与模型保持联动；另一种是用“符号”命令设置排水坡度。下面分别讲解两种操作方法。

## Slide 22
12.1 图形注释
（1）将小别墅文件切换至F5屋面楼层平面，视觉样式调整为“线框”模式。单击“注释”选项卡“尺寸标注”面板上的“高程点符号”按钮，系统自动激活“修改|放置尺寸标注”选项卡。如图12-14所示。

## Slide 23
12.1 图形注释
（2）单击“属性”选项板“编辑类型”，打开“类型属性”对话框。单击“复制”将坡度重命名为“小别墅-坡度1”，单击“确定”。如图12-15所示。

## Slide 24
12.1 图形注释
（3）设置参数。将“颜色”设置为“绿色”；“引线长度”设置为“20.000”；将“文字大小”及“文字距引线的偏移量”修改为合适值。单击“单位格式”按钮，打开“格式”对话框，将“单位”修改为“百分比”，将“单位符号”修改为“%”。如下图12-16所示。参数设置完成后单击“确定”

## Slide 25
12.1 图形注释
（4）在屋面坡面合适位置上单击即可放置坡度符号，如下图12-17所示。

## Slide 26
12.1 图形注释
（5）如果希望不自动提取高程值或不便于进行坡度建模，可以采用第二种标注即二维符号标注方法进行标注和编辑修改。切换到F2楼层平面，以露台坡度进行标注为例介绍二维符号标注方法。单击“属性”选项卡“符号”面板上的“符号”工具，自动激活”修改|放置符号“选项卡。在“属性”选项板选择器选择符号类型为“排水箭头”，如图12-18所示。

## Slide 27
12.1 图形注释
（6）在“属性”选项板单击“编辑类型”复制命名后单击“确定”。在F2楼层平面露台处单击即可放置坡度符号，放置完成按两下Esc键退出命令。
（7）单击选中坡度符号，利用空格键切换符号的方向；单击坡度符号中的文字进入输入框可修改坡度值，或者在属性面板中设置“坡水坡度”为“2%”，如图所示。

## Slide 28
12.1 图形注释
（8）标注完成后如下图12-20所示。同样的，其他位置处的坡度值也可按上述方法进行标注。

## Slide 29
12.1 图形注释
12.2 布图与打印
模块12-布图与打印

## Slide 30
12.2 打印与布图
12.2 布图与打印
利用Revit创建的建筑施工图可以导出为CAD格式文件，用于成果交换，也可以直接布图和打印。

## Slide 31
12.2 打印与布图
12.2.1 创建图纸
前述章节中在“自建别墅.rvt”项目文件中已经为各个视图添加了尺寸标注、高程点、明细表等图纸中需要的项目信息。下面讲解创建图纸操作步骤。
（1）打开小别墅项目文件，切换至“视图”主选项卡，单击“图纸组合”面板中的“图纸”按钮，打开“新建图纸”对话框，如图12-33所示。选择“A2公制”图纸，单击“确定”载入项目中。

## Slide 32
12.2 打印与布图
（2）此时创建了一个图纸视图，如图12-34所示。创建图纸视图后，在“项目浏览器”图纸栏下将自动创建“J0-1-未命名”图纸。

## Slide 33
12.2 打印与布图
（3）单击选中图纸框，在“属性”选项板中可以标识数据栏对图纸名称、图纸编号、绘图员、审核员、设计者等信息进改，如图12-35所示。

## Slide 34
12.2 打印与布图
12.2.2 布置视图
布置视创建了图纸后，即可在图纸中添加建筑的一个或多个视图，包括各楼层平面、立面、三维视图、剖面、详图视图、图例视图、渲染视图及明细表视图等。将视图加到图纸后还需要对图纸位置、名称等视图标题信息进行设置。下面以一层平面图布置为例讲解布置视图的步骤。

## Slide 35
12.2 打印与布图
（1）定义图纸编号和名称。在项目浏览器中展开“图纸”选项，用鼠标右键单击图纸“J0-1-未命名”，在弹出的快捷菜单中选择“重命名”命令，弹出“图纸标题”对话框，对数量和名称进行设置，如图12-36所示。

## Slide 36
12.2 打印与布图
（2）放置视图。单击“图纸组合”选项卡下的“视图”按钮，打开“视图”对话框，该对话框的列表包括了项目可用的所有视图，如图12-37所示。选择“楼层平面：F1副本1”，单击“在图纸中添加视图”按钮，可将视图添加到图纸中。除了能够通过单击“视图”按钮在“视图”对话框中选择视图进行放置外，还可以直接选中项目浏览器中的视图名称，将其拖动到空白图纸中完成图纸的放置。

## Slide 37
12.2 打印与布图
（3）添加图名。选择添加进图纸的视图“楼层平面：F1副本1”，在“属性”选项板中修改“图纸上的标题”为“一层平面图”。也可以按住Tab键单击图中的标题下划线，然后再选中图名进行修改并调整图名下划线长度，调整完成如图12-38所示。

## Slide 38
12.2 打印与布图
（4）改变图纸比例：如需修改视口比例，可在图纸中选择F1视图并单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选择“激活视图”命令。此时图纸标题栏灰显，单击绘图区域左下角视图控制栏比例，弹出比例列表，如图12-39所示，可选择列表中的常见比例值。也可选择“自定义”选项，在弹出的“自定义比例”对话框中更改为新值后单击“确定”按钮，设置自定义图纸比例。比例设置完成后，在视图中单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选择“取消激活视图”命令即可完成比例的设置。本案例中可不用重新设置比例。

## Slide 39
12.2 打印与布图
12.2.3 导出与打印
图纸面置完成后，可以将其导出为DWG格式的文件，也可以直接将其打印成图纸，以供用户查看。

## Slide 40
12.2 打印与布图
1.导出为CAD文件
要导出DWG格式的文件，首先要对Revit2020和DWG之间的映射格式进行设置。单击应用程序菜单下“文件”按钮，在弹出的下拉菜单中选择“导出”—“选项”—“导出设置DWG/DXF”命令，打开“修改DWG/DXF导出设置”对话框，如图12-40所示。

## Slide 41
12.2 打印与布图
由于在Revit中是使用构建类别的方式管理对象的，而在CAD中是使用图层方式管理对象的，因此必须在“修改DWG/DXF导出设置”对话框中对构建类别及DWG图纸中的图层进行映射设置。

## Slide 42
12.2 打印与布图
单击对话框左下角的“新建导出设置”按钮，在弹出的“新的导出设置”对话框的“名称”文本中输入名称，默认名称为“设置1”。在“层”选项卡下的“根据标准加载图层”下拉列表框中选择“从以下文件加载设置”选项，在打开的“导出设置—从标准载入图层”提示框中单击“是”按钮。如图12-41所示。

## Slide 43
12.2 打印与布图
打开“载入导出图层文件”对话框，在该对话框中选择指定文件夹中的exportlayers-dwg-AIA.txt文件，如图12-42所示；

## Slide 44
12.2 打印与布图
单击“打开”按钮，返回到“修改DWG/DXF导出设置”对话框，在该对话框中更改“投影”和“截面”参数值，如图12-43所示。

## Slide 45
12.2 打印与布图
在“修改DWG/ DXE导出设置”对话框中，还可以对“线”、“填充图案”、“文字和字体”、“颜色”、“实体”、“单位和坐标”及“常规”选项卡中的选项进行设置。
单击“确定”按钮，完成DWG/DXF的映射选项设置后，即可将图纸导出为DWG格武的文件。

## Slide 46
12.2 打印与布图
单击应用程序菜单下“文件”按钮，在弹出的下拉列表中选择“导出”—“CAD格式”—“DWG”命令，打开“DWG导出”对话框，在“选择导出设置”下拉列表框中选择刚刚设置的“设置1”，如图12-44所示。

## Slide 47
12.2 打印与布图
单击“下一步”按钮，打开“导出CAD格式—保存到目标文件夹”对话框，选择目标文件夹，保存DWG格式的版本，取消选中“将图纸上的视图和链接作为外部参照导出”复选框，单击“确定”按钮，导出DWG格式文件。如图12-45所示。

## Slide 48
12.2 打印与布图
打开保存DWG格式文件的目标文件夹，双击DWG格式文件即可用AutoCAD将其打开，并进行查看和编辑。如图12-46所示。

## Slide 49
12.2 打印与布图
2.打印图纸
单击应用程序菜单下“文件”按钮，在弹出的下拉菜单中选择“打印”—“打印”命令，打开“打印”对话框，如图12-47所示。在“打印机”选项组中选择打印机，选中“文件”选项组中的“将多个所选视图/图纸合并到一个文件(M)”单选按钮，选中“打印范围”选项组中的“所有视图/图纸”单选按钮。

## Slide 50
12.2 打印与布图
单击“打印范围”选项组中的“选择”按钮，打开“视图/图纸集”对话框，取消选中“视图”复选框，在列表中选择图纸，单击“另存为”按钮，在弹出的“新建”对话框中的“名称”文本框中输入“设置1”，单击“确定”按钮，返回到“视图/图纸集”对话框。如图13-48所示。

## Slide 51
12.2 打印与布图
单击“确定”按钮返回到“打印”对话框，单击“设置”选项组中的“设置”按钮，打开“打印设置”对话框。在“纸张”选项组的“尺寸”下拉列表框中选择“A3”，选中“页面位置”选项组中的“从角部偏移”单选按钮和“缩放”选项组中的“缩放”单选按钮，单击“保存”按钮，如图12-49所示。单击“确定”按钮即可打印。

## Slide 52
— 本 节 完 —