## Slide 1
主讲人：
BIM技术应用基础教程
模块14 体量

## Slide 2
模块14 体量
学习目标
（1）了解体量的基本概念。
（2）会利用体量工具创建建筑实体或形体。
（3）具有良好的岗证对接能力和较强的社会责任感、创新精神。

## Slide 3
模块14-体量
14.1 认识概念体量
14.2 体量创建杯形基础案例
14.3 体量创建幕墙案例

## Slide 4
14.1 概念体量
14.1 概念体量
概念体量属于族。在Revit中提供的概念体量，可用于项目前期概念设计阶段，为建筑师提供灵活、简单、快速的概念设计模型。
使用概念体量模型可以帮助设计师推敲建筑形态，还可以统计概念体量模型的建筑楼层面积、占地面积、外表面积等设计数据、可以根据概念体量模型表面创建建筑模型中的墙、楼板、屋顶等图元对象，完成从概念设计阶段到方案、施工图设计的转换。

## Slide 5
14.1 概念体量
Revit体量工具灵活方便，不仅可以创建曲面模型，并将该曲面转换为屋顶、墙体等对象，从而在项目中创建复杂对象模型；还可以对概念体量的表面进行划分，配合使用“自适应构件”生成多种复杂表面肌理。
在Revit中创建体量有两种方式，一种是在“项目中创建体量”，实现方式为：体量和场地--概念体量--内建体量。如图14-1所示。

## Slide 6
14.1 概念体量
另一种是“创建独立的概念体量族”，实现方式为：应用程序菜单文件--新建--概念体量，如图14-2所示

## Slide 7
14.1 概念体量
要创建概念体量模型，必须先创建标高、参照平面、参照点等工作平面，然后在工作平面上创建草图轮廓，再降草图轮廓转换生成三维概念体量模型。
使用“创建形状”工具可以创建两种类型的体量模型对象：实体模型和空心模型。一般情况下，空心模型将自动剪切与之相交的实体模型，也可以自动剪切创建的实体模型。使用“修改”选项卡“编辑几何图形”面板中的“剪切几何图形”和“取消剪切几何图形”工具，可以控制空心模型是否剪切实体模型。在创建概念体量时可以为概念体量创建参数化驱动约束。

## Slide 8
模块14-体量
14.1 认识概念体量
14.2 体量创建杯形基础案例
14.3 体量创建幕墙案例

## Slide 9
14.2 体量创建杯形基础
案例一：如图杯口形基础，尺寸如下图所示，材质为预制混凝土。试用体量完成该杯口形基础建模。将文件命名为“杯形基础”。

## Slide 10
14.2 体量创建杯形基础
（1）在Revit欢迎界面选择“新建概念体量”，或者在已打开的项目文件中，单击应用程序图标下的“文件”按钮，选择“新建-概念体量”，打开“新概念体量-选择样板文件”对话框，如下图14-4所示。选择“公制体量”，单击“打开”转到公制体量绘制页面。

## Slide 11
14.2 体量创建杯形基础
（2）在打开的绘制公制体量绘图界面中双击项目浏览器的“标高1”，如图14-5所示，来到标高1平面，选择“创建”选项卡下的“直线”命令，自动激活“修改|放置 线”选项卡，如下图14-6所示。

## Slide 12
14.2 体量创建杯形基础
（3）在绘图区域用“直线”命令绘制3900×3300的矩形，如图14-7所示。单击选中矩形线框，在“修改|线”选项卡下，单击“创建形状”下拉小黑三角，选择“实心形状”，如图14-8所示。此时矩形线框将将生成三维实体，调整到三维视图，如图14-9所示。

## Slide 13
14.2 体量创建杯形基础
（4）单击选中三维实体的上表面，单击临时标注尺寸数字，将三维实体高度修改为“900”，如图14-10所示。

## Slide 14
14.2 体量创建杯形基础
（5）修改完成后调整视图到“标高1”。继续用“创建”选项卡下的“直线”命令，绘制矩形1900×1500矩形作为坡形基础上表面。如图14-11所示。

## Slide 15
14.2 体量创建杯形基础
（6）选中1900×1500矩形线框，切换到“南”立面视图，单击“修改”面板上的“移动”命令，将线框垂直向上移动950，如图14-12所示。

## Slide 16
14.2 体量创建杯形基础
（7）切换到三维视图，按住Ctrl键，同时选中三维形体上表面和1900×1500矩形线框，如图14-13所示，然后选择“创建形状”下拉菜单中的“实心形状，系统将自动为两个形状融合生成三维实体，如图14-14所示。

## Slide 17
14.2 体量创建杯形基础
（8）单击选中三维形体上面表，同样的，选择“创建形状”下拉菜单中的“实心形状，同时修改临时标高尺寸为450，如图14-15所示。

## Slide 18
14.2 体量创建杯形基础
（9）框选全部三维实体，启用“修改”选项卡下“几何图形”面板上的“连接”命令，将三维实体三部分连接成一个整体。
（10）切换到平面视图“标高1”，绘制杯形基础中空部分。启用直线命令或矩形命令绘制矩形900×500。如图14-16所示。选中所绘制的矩形线框，单击“创建形状”下拉菜单中的“空心形状”。

## Slide 19
14.2 体量创建杯形基础
（11）切换到三维视图，修改临时标注尺寸为“1800”，如图14-17所示。单击Enter键确认，生成杯形基础如下图14-18所示。

## Slide 20
14.2 体量创建杯形基础
（12）框选杯形基础，在“属性”选项板中选择“形式（3）”，如图14-19所示。然后在“属性”选项板中修改材质类别为“预制混凝土”，如图14-20所示，打开“资源浏览器”对话框，在“外观库”里为预制混凝土赋予材质外观，完成后效果如下图14-21所示。

## Slide 21
模块14-体量
14.1 认识概念体量
14.2 体量创建杯形基础案例
14.3 体量创建幕墙案例

## Slide 22
14.3 体量创建幕墙案例
14.3 体量创建幕墙案例
案例二：用体量创建如图14-22建筑形体并创建幕墙系统。其中，立面全部为幕墙，幕墙系统网格为2000×1500，即水平网格间距为2000mm，竖向网格间距为1500mm；网络均设置竖梃，尺寸为50×100；屋顶选用125厚的“常规-125mm”屋顶。将文件命名为“W形建筑形体”。三维视图如图14-23所示。

## Slide 23
14.3 体量创建幕墙案例

## Slide 24
14.3 体量创建幕墙案例
（1）在Revit欢迎界面选择“新建概念体量”，或者在已打开的项目文件中，单击应用程序图标下的“文件”按钮，选择“新建-概念体量”，在打开“新概念体量-选择样板文件”对话框中选择“公制体量”，单击“打开”转到公制体量绘制页面。

## Slide 25
14.3 体量创建幕墙案例
（2）在打开的绘制公制体量绘图界面中双击项目浏览器的“标高1”，转到标高1平面，选择“创建”选项卡下的“直线”命令，绘制建筑平面轮廓线框，如下图14-24所示。

## Slide 26
14.3 体量创建幕墙案例
（3）选中建筑平面轮廓线框，在“修改|线”选项卡下，单击“创建形状”下拉小黑三角，选择“实心形状”，此时矩形线框将将生成三维实体，调整到三维视图，如图14-25所示。

## Slide 27
14.3 体量创建幕墙案例
（4）单击选中建筑形体的上表面，单击临时标注尺寸数字，将三维实体高度修改为“20000”，如图所14-26示，单击“Enter”确认，完成高度修改。

## Slide 28
14.3 体量创建幕墙案例
（5）单击“修改”选项卡下“族编辑器”面板上的“载入到项目”按钮，将该体量“族1”载入到项目中，如体14-27所示。

## Slide 29
14.3 体量创建幕墙案例
（6）切换到“建筑”选项卡，在“构建”面板上单击选择“幕墙系统”（或者转到“体量与场地”选项卡，在“面模型”面板中选择“幕墙系统”），在激活的“修改|放置面幕墙系统”选项卡下选择“选择多个”按钮，如图14-28所示。

## Slide 30
14.3 体量创建幕墙案例
在“属性”选项板中单击“编辑类型”（如图14-29），打开“类型属性”复制并命名为“1500×2000 幕墙1”，设置网格1间距为“2000”，网格2间距为“1500”，单击确定。选中建筑形体的各个立面，然后单击“创建系统”，立面将生成幕墙网格。如图14-30所示。

## Slide 31
14.3 体量创建幕墙案例
（7）在“建筑”选项卡，单击“竖梃”，在激活的“修改|放置 竖梃”选项卡下选择“全部网格线”，如图14-31所示；在“属性”选项板“编辑类型”，在打开的“类型属性”对话框里设置竖梃类型“50×100”，如图14-32所示。然后单击建筑形体外立面幕墙网格线，即可为幕墙添加竖梃，设置完成按“Esc”键退出命令。

## Slide 32
14.3 体量创建幕墙案例
（8）在“建筑”选项卡“构建”面板中选择“屋顶-面屋顶”（或者转到“体量与场地”选项卡，在“面模型”面板中选择“屋顶”）命令，自动激活“放置|修改面屋顶”选项卡，在“属性”选项板选择器中选择“常规-125mm”屋顶，然后单击选中建筑形体上面表，并单击“多重选择”面板上的“创建屋顶”按钮，系统将生成面屋顶。如图14-33所示。

## Slide 33
— 本 节 完 —