## Slide 1
主讲人：
BIM技术应用基础
模块2 标高和轴网

## Slide 2
模块2 标高和轴网
学习目标
（1）了解标高与轴网在建筑图中的作用。
（2）掌握创建标高和编辑标高的方法。
（3）掌握创建轴网和编辑轴网的方法。
（4）能够根据给定的标高和轴网进行标高轴网创建。
（5）具备严谨细致的科学精神和一丝不苟的工作作风。

## Slide 3
2.1 标高
2.2 轴网
模块2 - 标高和轴网

## Slide 4
2.1 标高
2.1.1 标高创建
在Revit 2020中，标高命令只有在立面视图或剖面视图中创建，因此，在正式开始项目三维设计前，首先进入立面视图。
1.标高的创建
标高的创建一般有三种方法，即绘制标高、复制标高、阵列标高。用户可以根据需要选择合适的标高的创建方法。

## Slide 5
2.1 标高
（1）绘制标高
绘制标高是创建标高的基本方法之一，对于层高差异较大的建筑或构件，使用该方法可以直接创建标高。打开一个项目，选择建筑样板，来到绘图界面，将项目浏览器拖拽到右侧放置，进入任意立面视图（如南立面），点击项目浏览器“立面”前的加号展开列表，双击“南”选项，即可进入南立面视图。如图2-1所示。
2-1

## Slide 6
2.1 标高
（2）复制标高
标高的创建除了可以采用绘制的方法外，还可以采用复制的方法。

## Slide 7
2.1 标高
（3）阵列标高
除了可以复制标高外，还可以通过阵列来创建标高。具体操作如下：选择要阵列的标高，在“修改｜标高”选项卡中单击“修改”面板中的“阵列”按钮，在打开的选项栏中单击“线性”按钮，设置“项目数”为4，单击标高的任意位置确定基点，如图2-11所示。
2-11

## Slide 8
2.1 标高
2.1.2 标高编辑
通过“类型属性”对话框可以统一设置标高图形中的各种显示效果，也可以通过手动方式重命名标高名称，以及独立设置标高名称的显示与否和显示的位置。
在Revit 2020中通过“建筑样板”选项创建的项目，在南立面视图中显示的标高名称为“标高1”，标高线为虚线，颜色为灰黑色，并且只有一端显示标高名称，如图2-16所示。
2-16

## Slide 9
2.1 标高
选择某个标高后，单击“属性”选项板中的“类型属性”按钮，打开标高的“类型属性”对话框，如图2-17所示。
2-17

## Slide 10
2.1 标高
在该对话框中，可以设置标高显示的颜色、线型图案、线宽，还能够设置端点符号是否显示。绘图时可以勾选上“端点1处的默认符号”以显示左侧标头。勾选后的效果如图2-18所示。
2-18

## Slide 11
2.1 标高
任意选择一条标高线左键单击，会显示临时标注尺寸，控制符号和复选框等符号，如图2-19所示。用户可以编辑其尺寸值、拖拽控制符号，还可以整体或单独调整标高标头位置、隐藏标头、给标头添加变头等。
2-19

## Slide 12
2.1 标高
2.2 轴网
模块2 - 标高和轴网

## Slide 13
2.2 轴网
2.2.1 轴网创建
绘制轴线是最基本的创建轴网的方法，而轴网是在楼层平面视图中创建的。打开创建标高的项目文件，在项目浏览器中双击“视图”→“楼层平面”→“F1”，进入F1平面视图，如图2-24所示。
2-24

## Slide 14
2.2 轴网
切换至“建筑”主选项卡，在“基准”子选项卡中单击“轴网”按钮，进入“修改|放置 轴网”选项卡，如图2-25所示。
2-25

## Slide 15
2.2 轴网
单击“绘制”面板中的“直线”按钮（默认状态即按直线绘制）。在绘图区域左下角的适当位置单击确定轴线的第一个点，并按住Shift键垂直向上移动光标，在适当位置处再次单击完成轴线的第二个点，完成创建后，连续按两次Esc键退出轴网的创建。完成效果如图2-26所示。
2-26

## Slide 16
2.2 轴网
轴线②的创建方法与标高的创建方法相似，只要将光标指向第一条轴线的下端点向右移动，光标与现有轴线之间就会显示一个临时尺寸标注，输入轴线间距回车即可确认轴线②的第一点，如图2-29所示。配合鼠标滚轮向上移动视图，确定上方的轴线端点后再次单击，完成轴线②的创建，如图2-30所示。完成创建后，连续按两次“Esc”键退出轴网的创建。
2-29
2-30

## Slide 17
2.2 轴网
轴线与标高相似，都可以通过复制或者阵列的方法进行创建。要通过复制的方法创建轴线，首先选择将要复制的轴线，然后切换至“修改｜轴网”选项卡，如图2-31所示。单击“修改”面板中的“复制”按钮，并选中选项栏中的“约束”和“多个”复选框，单击所选轴线的任意位置作为复制的基点，如图2-32所示。
2-31
2-32

## Slide 18
2.2 轴网
向右移动光标，当临时尺寸标注显示为3500时单击或直接输入3500，即可复制生成轴线③。继续向右移动光标，当临时尺寸标注显示为2600时单击或输入2600，即可复制生成轴线④，如图2-33所示。轴线创建按顺序创建，这样系统可以自动命名。绘制轴线时建议先绘制主轴线，再绘制分轴线或附加轴线，这样可大量减少对轴线圈号的重命名或冗余操作。
2-33

## Slide 19
2.2 轴网
其他轴线创建或生成方法同上。按照上述创建轴线的方法，在绘图区域的适当位置上绘制水平轴线，然后双击轴线圈号名称，修改轴线名称为，如图2-34所示。
2-34

## Slide 20
2.2 轴网
2.2.2 轴网编辑
如上图2-34所示，在Revit2020中，在绘图区域内轴线默认是不显示中段的，也只显示一端的轴线圈号。在建筑设计中，也可以改变显示效果。与标高一样，即可以在轴网的类型属性对话框中统一设置轴网的显示效果，也可以手动设置单个轴线的显示方式。由于轴网是楼层平面视图中的图元，所以只能在各们楼层平面视图中查看轴网的显示效果。

## Slide 21
2.2 轴网
2.手动编辑轴网
（1）轴号偏移
绘制完轴网后，需要在平面视图和立面视图中手动调整轴线标头的位置，解决轴线标头重叠或干扰的问题。如下图所示，轴线①与②发生重叠干扰。如图2-37所示。
2-37

## Slide 22
2.2 轴网
1.批量编辑轴网
选择某一条轴线后，单击属性面板中的类型属性按钮，打开轴网的类型属性对话框，如图2-35所示。单击轴线中段“无”修改为“连续”，勾选上“平面视图轴号端点1（默认）”。单击确定，轴线编辑后的效果如下图2-36所示。
2-36
2-35

## Slide 23
2.2 轴网
选择轴线②，单击靠近标头位置的“添加弯头”标志，如图2-38所示，出现弯头，拖动蓝色圆点即可调整偏移的位置，调整完成如下图2-39所示。同样的，其他位置如有干扰也照此操作进行调整。
2-38
2-39

## Slide 24
2.2 轴网
3.标头位置调整
选中某根轴线，在“标头位置调整”符号（空心圆点）上按住鼠标左键沿轴线方向上拖曳可整体调整所有标头的位置,如图2-40所示；如果先单击打开“标头对齐锁”合，再沿轴线方向上拖曳即可单独移动一根标头的位置。如图2-41所示。
2-40
2-41

## Slide 25
2-42
4.轴网3D与2D状态切换
轴网可分为2D和3D两种状态，单击2D或3D可直接切换状态。在3D状态下，轴网的端点显示为空心圆，如图2-42所示；在2D状态下，轴网的端点显示为实心点，如图2-43所示。2D与3D的区别在于：在2D状态下所做的修改仅影响本视图；在3D状态下所做的修改将影响所有平行视图。在3D状态下，若修改轴线的长度，则其他视图的轴线长度将对应修改，但是其他的修改均需通过“影响基准范围”对话框来实现。在2D状态下，通过“影响基准范围”对话框能将所有的修改都传递给与当前视图平行的视图。
2-42
2-43

## Slide 26
2.2 轴网
5.尺寸驱动调整轴线位置
单击选择某一根轴网线，会出现蓝色的临时尺寸标注，单击尺寸即可修改其值，调整轴线位置，如图2-44所示。
2-44

## Slide 27
2.2 轴网
在项目浏览器中双击“立面（建筑立面）”—“南”立面进入南立面视图，使用前述编辑标高和轴网的方法，调整标头位置，添加弯头。采用同样的方法调整东立面视图或西立面视图的标高和轴网。
如果先绘制轴网再添加标高，或者是项目绘制过程中新添加了某个标高，则有可能导致轴网在新添加的平面视图中不可见。原因是，在立面上轴网在3D显示模式下需和标高视图相交，即轴网的基准面与视图平面要相交，在些标高的平面视图中才可见。如图2-45所示，轴线⑤与F3标高未相交，所以轴线⑤在F3层标高的平面视图中是不可见的。

## Slide 28
2.2 轴网
2-45

## Slide 29
2.2 轴网
单击选择任一根轴线，其显示与标高相同，编辑方式也相同，本节不再赘述。轴线绘制完成后四边可适当调整，端头保持合适的长度。
建议将轴网绘制在平面视图F1视图的四个立面符号中间，如果位置有限，可以框选立面符号，左键按住对其进行拖拽挪动位置，以保证绘图区域有足够的空间。
平面视图轴网调整好后，回到东西和南北四个立面调整轴网与标高的位置，使标高与轴网都相交。如图2-46所示。必要进，可批量调整标高或轴网的长度。

## Slide 30
2.2 轴网
标高和轴网创建完成后，回到任意一个平面视图中并框选所有轴线，在修改面板中单击“锁定”按钮，锁定会制好的轴网。锁定的目的是保证整个轴网间的距离在后续操作中不发生改变。
2-46

## Slide 31
— 本 节 完 —