## Slide 1
主讲人：
BIM技术应用基础教程
模块3 柱和梁的创建

## Slide 2
模块3 柱和梁的创建
学习目标
（1）了解柱和梁的基本概念。
（2）掌握建筑柱的创建与编辑操作方法。
（3）掌握梁的创建与编辑操作方法。
（4）会进行柱梁的创建与编辑。
（5）具有严谨细致的科学精神和精益求精的工匠精神。

## Slide 3
3.1 柱和梁的基本概念
3.2 柱的创建与编辑
3.3 梁的创建与编辑
模块3 - 柱和梁的创建

## Slide 4
3.1 柱和梁的基本概念
3.1.1 柱
柱（column)工程结构中主要承受压力，有时也同时承受弯矩的竖向杆件，用以支承梁、桁架、楼板等。按截面形式分有方柱、圆柱、矩形柱、工字形柱、H形柱、T形柱、L形柱、十字形柱、双肢柱、格构柱等。按材料分有石柱、砖柱、木柱、钢柱、钢筋混凝土柱、钢管混凝土柱和各种组合柱。其结构受力特点，一般就是以受压为主。按其具体的受力情况，也会承受一定的弯矩作用，柱从结构上可分为构造柱、框架柱、排架柱、抗剪柱等。本项目柱的创建主要涉及框架柱和构造柱。

## Slide 5
3.1 柱和梁的基本概念
框架柱就是在框架结构中承受梁和板传来的荷载，并将荷载传给基础，是主要的竖向支撑结构。它可以与梁、板等主要受力构件共同形成框架体系共同受力，具有很好的整体性。
构造柱是指为了增强建筑物的整体性和稳定性，在多层砖混结构建筑的墙体中还应设置钢筋混凝土构造柱，并与各层圈梁相连接，形成能够抗弯抗剪的空间框架，是增强建筑物整体性一种有效措施。构造柱的设置部位在外墙四角、错层部位横墙与外纵墙交接处、较大洞口两侧，大房间内外墙交接处等。此外，房屋的层数不同、地震烈度不同，构造柱的设置要求也不一致。

## Slide 6
3.1 柱和梁的基本概念
3.1.2 梁
梁是承受竖向荷载，以受弯为主的构件。梁一般水平放置，用来支撑板并承受板传来的各种竖向荷载和梁的自重，梁和板共同组成建筑的楼面和屋面结构。梁的分类方式有很多种，比如按结构工程属性可分为框架梁、剪力墙支承的框架梁、内框架梁、梁、砌体墙梁、砌体过梁、剪力墙连梁、剪力墙暗梁、剪力墙边框梁。从材料上分，常见的的有型钢梁、钢筋混凝土梁、木梁、钢包砼梁等。按梁依据截面形式可分为矩形截面梁、T形截面梁、十字形截面梁、工字形截面梁、囗形截面梁、不规则截面梁等。在砌体结构中钢筋混凝土构件一般包括圈梁、过梁、墙梁、挑梁、钢梁等。本工程梁主要涉及圈梁、连梁、过梁等。

## Slide 7
3.1 柱和梁的基本概念
3.2 柱的创建与编辑
3.3 梁的创建与编辑
模块3 - 柱和梁的创建

## Slide 8
3.2 柱的创建与编辑
3.2.1 建筑柱的创建
打开“建筑”主选项卡，单击“构建”子选项卡中的“柱”小黑三角下拉按钮，在弹出的下拉列表中选择“柱：建筑”命令，如图3-1所示。进入放置柱模式，在属性在板小黑三角下拉按钮里发现，系统显示了三种尺寸的矩形柱，如图3-2所示。
3-1
3-2

## Slide 9
3.2 柱的创建与编辑
如果矩形柱不能满足项目要求，就需要载入其他的柱类型，或者调整柱的参数信息来满足设计的要求。可以在弹出的“修改/放置柱”选项卡中单击“模式”面板中的“载入族”按钮，如图3-3所示。
3-3

## Slide 10
3.2 柱的创建与编辑
1.类型属性设置
本项目可以直接选择属性框里默认的“610×610mm”柱进行修改设置即可。绘制之前应对柱的属性进行设置。柱的属性设置包括类型属性设置和实例属性设置。通常先设置类型属性，再设置实例属性。
（1）设置类型属性。保持放置柱的状态，在类型选择器中任选一种尺寸的柱，如“矩形柱610×610mm”，单击“属性”选项板中的“编辑类型”按钮，弹出柱的“类型属性”对话框，如图3-5所示的。

## Slide 11
3.2 柱的创建与编辑
（2）当前设置的是矩形柱的类型属性，以创建“矩形柱240×240 mm”为例进行调整。在类型选择器中没有“240×240 mm”的尺寸，所以需要创建。单击“复制”按钮，在弹出的“名称”对话框中的“名称”文本框中输入“240×240mm GZ”，如图3-5所示。
输入完成后单击“确定”按钮返回到柱的“类型属性”对话框，这时在“类型”下拉列表框中会自动显示尺寸值“240×2400 mm GZ1”。然后把尺寸标注里的深度和宽度数值也修改成240mm，如图3-7所示。设置完成后单击“确定”即可。

## Slide 12
3.2 柱的创建与编辑
3-5

## Slide 13
3.2 柱的创建与编辑
3-7

## Slide 14
3.2 柱的创建与编辑
2.设置实例属性。
如图3-8所示，“随轴网移动”用来确定柱在放置时是否随着网格线移动；“房间边界”用来确定所放置的柱是否作为房间的一个边界。
3-8

## Slide 15
3.2 柱的创建与编辑
在完成了柱的类型属性和实例属性的设置后，就可以把柱放置到相应的位置上。切换至“建筑”主选项卡，单击“构建”子选项卡中的“柱”按钮，在弹出的下拉列表中选择“柱：建筑”命令，先在类型选择器中选择柱类型，再在柱选项栏中进行相关设置，如图3-9所示。
3-9

## Slide 16
3.2 柱的创建与编辑
3.2.2 建筑柱的编辑
在绘图区域内选中某个柱子，在柱属性可以调整柱子类型、约束等信息。如图3-11所示。
3-11

## Slide 17
3.2 柱的创建与编辑
1.替换为其他类型柱
单击属性框右侧小黑三角下拉列表，可替换为其他类型柱，比如把240×240 GZ1选择为“300×300mm Z1”等。
2.修改柱的名称和尺寸
比如修改B轴与①轴相交处建筑柱，选择该柱，单击“属性”面板中的“编辑类型”、进入“类型属性”对话框，重新命名柱为：“300×300 Z1”，修改“类型参数”下的“尺寸标注”中“ h ”值为“300”,“ b ”值为“300”，单击“确定”即可。

## Slide 18
3.2 柱的创建与编辑
3.调整柱位置
单击“修改”选项卡”修改”面板中的“对齐”工具图标或者输入快捷键AL，进入“对齐编辑状态。不勾选选项栏中的“多重对齐”，可以设置柱与墙面对齐。如图所示。

## Slide 19
3.2 柱的创建与编辑
4.柱材质设置
选择某柱，单击“属性”面板中的“编辑类型”、进入“类型属性”对话框，单击“按类别”，如下图3-13所示，打开“材质浏览器”对话框，如下图3-14所示。

## Slide 20
3.2 柱的创建与编辑
在“材质浏览器”对话框左下角，单击按钮，新建材质，如图3-15所示，单击“新建材质”自动生成“默认为新材质”，如下图3-16，右键重命名，改为“现浇混凝土1”。

## Slide 21
3.2 柱的创建与编辑
选择“现浇混凝土1”，在左下角打开“资源浏览器”，如图3-17所示。在页面中单击“外观库”打开外观库下拉列表。如图3-18所示。在左侧下拉列表中选择现场浇筑混凝土，在右侧下拉列表中双击选择“胶合板”外观即可。如图3-19。

## Slide 22
3.2 柱的创建与编辑
选择完成后，在“外观—常规”下可显示图象外观，如图3-20所示。单击应用，确定即可完成设置。设置完成后可以三维状态下进行观察。单击绘图区域下的“视图工具栏”，将详细程度调整为“详细”，将视觉样式调整为真实。

## Slide 23
3.2 柱的创建与编辑
这种修改设置是类型设置，此外修改的是“240×240 GZ1”，对于“300×300 Z1”设置方法是一样的。因为这两个类型柱材质是一样的，所以对“300×300 Z1”可以直接在“材质浏览器”双击选择”现浇混凝土1”，然后应用确定，即可完成材质设置。材质设置完成后如图3-21所示。

## Slide 24
3.1 柱和梁的基本概念
3.2 柱的创建与编辑
3.3 梁的创建与编辑
模块3 - 柱和梁的创建

## Slide 25
3.3 梁的创建与编辑
3.3.1 梁的载入
在绘制梁之前，需要将项目所需要的梁样式族载入到当前的项目中，以达到绘制的目的。
切换至“结构”主选项卡，单击“结构”子选项卡中的“梁”按钮，单击“修改｜放置 梁”选项卡下的“载入族”按钮，弹出“载入族”对话框，如图3-25所示。在该对话框中打开“结构—框架—混凝土”，如图3-26。载入“混凝土—矩形梁”族文件，单击“打开”按钮完成载入。这时，在“属性”选项板的类型选择器中将出现刚刚载入的新梁样式。如图3-27所示。

## Slide 26
3.3 梁的创建与编辑

## Slide 27
3.3 梁的创建与编辑
3.3.2 梁的设置与绘制
在类型选择器中选择将要绘制的梁类型，单击“编辑类型”按钮弹出“类型属性”对话框，如图3-28所示。

## Slide 28
3.3 梁的创建与编辑
单击“复制”按钮，在弹出的“名称”对话框中输入新建梁的名称“240×400 L1”，如图3-29所示。完成后单击“确定”按钮，返回到“类型属性”对话框，再修改尺寸标注相关参数，如图3-30所示。单击“确定”按钮完成类型属性的设置，返回到梁的绘制状态。

## Slide 29
3.3 梁的创建与编辑
进入梁的实例属性面板设置相关实例参数，如图3-31所示

## Slide 30
3.3 梁的创建与编辑
设置完实例属性参数后，还需在选项栏中进行相关的设置。先将视图切换到需要绘制梁的标高结构平面中，本小别墅项目中可选为“标高：F2”。然后在选项栏中确定梁的放置平面标高，选择梁的结构用途（与“属性”选项板中的信息相同），确定是否通过“三维捕捉”和“链”的方式进行绘制，如图3-32所示。

## Slide 31
3.3 梁的创建与编辑
设置完梁的类型属性和实例属性后，在“修改|放置梁”选项卡“绘制”面板中选择梁的绘制工具，如图3-33所示。将光标移动到绘图区域中指定位置即可进行绘制。本小别墅项目可按直线绘制，绘制时起点、终点可定在轴线交点上，梁交接处可自动连接。

## Slide 32
3.3 梁的创建与编辑
在平面视图F1或F2默认设置状态下，绘制完成的梁不可见，并会显示如下图3-34所示的“警告”。该警告只是一个提示并非错误，虽不会阻断后续绘制，但在平面视图中不可见，会影响绘制。这时，可以先退出绘制命令，来到“属性”工具栏楼层平面，如图3-35所示。

## Slide 33
3.3 梁的创建与编辑
单击“视图范围编辑”，打开“视图范围”对话框，设置“顶部”和“剖切面”的偏移值即可修改视范围。本项目一层层高为3.600m，可将偏移值设置为3600即可在平面视图F1看到梁顶面。如图3-36所示。

## Slide 34
3.3 梁的创建与编辑
3.3.3 梁的编辑
创建完成项目中的梁后，可以对梁进行编辑，以达到设计的要求。结构框架梁的修改主要包括实例属性的修改、利用选项卡中的面板工具进行修改和绘图区域中梁的定位。
1.在“属性”框内修改梁实例属性
选择已创建的结构框架梁，在“属性”选项板中修改梁的限制条件，如图3-37所示。在“约束”栏内可以设置梁的起点、终点标高偏移值，设置不同的偏移值可用于生成斜梁。梁在创建时先生成的端点是起点，后生成的端点是终点。

## Slide 35
3.3 梁的创建与编辑
2.在选项卡中的面板工具修改梁
选择已创建的梁，在弹出的选项卡面板中选择合适的工具进行修改，具体工具如图3-38所示。

## Slide 36
3.3 梁的创建与编辑
选择已创建的结构梁，通过修改临时尺寸标注对梁的放置位置进行调整，通过梁两端的蓝色拖曳点可以拖曳梁的端点到另外的位置。如图3-39所示。

## Slide 37
— 本 节 完 —