## Slide 1
主讲人：
BIM技术应用基础教程
模块8 屋顶及老虎窗创建

## Slide 2
模块8 屋顶及老虎窗创建
学习目标
（1）了解屋顶的形式。
（2）掌握迹线屋顶创建与编辑。
（3）掌握拉伸屋顶的创建。
（4）掌握老虎窗的创建和洞口的生成。
（5）会根据要求完成不同类型屋顶的创建和编辑。
（6）具备较强的信息技术处理能力和信息化素质。

## Slide 3
模块8 屋顶老虎窗的创建
屋顶是建筑物最上层起覆盖作用的外围护构件。它的作用一方面是承受作用于屋顶上的自重、风荷载、雪荷载等外在作用，是建筑上部的承重结构；另一方面是抵御自然界的风、雨、气温、太阳辐射等不利因素，使屋顶所覆盖空间有良好的使用环境，同时还兼具隔热保温功能和造型美观的艺术要求

## Slide 4
模块8 屋顶老虎窗的创建
屋顶按排水坡度大小及建筑造型要求可分为：
1.坡屋顶
传统坡屋顶多采用在木屋架或钢木屋架、木檩条、木望板上加铺各种瓦屋面等传统做法；而现代坡屋顶则多改为钢筋混凝土屋面桁架(或屋面梁)及屋面板，再加防水屋面等做法。坡屋顶是指排水坡度较大的屋顶，一般坡度大于3%的屋顶。不论是双坡还是四坡，排水都较通畅，保温隔热效果都较好。如图所示，天安门城楼采中国传统重檐歇山顶形制。

## Slide 5
模块8 屋顶老虎窗的创建
2.平屋顶
平屋顶则坡度相对较小，其排水坡度一般在1%~2%的屋顶，屋面基本平整，可上人活动，有的可作为屋顶花园，甚至作为直升机停机坪。平屋顶由承重结构、功能层及屋面三部分构成，承重结构多为钢筋混凝土梁(或桁架)及板，其功能层层次则大多依据不同地区环境特点而设，如寒冷地区应加设保温层，炎热地区则加隔热层。
3.其他屋顶(如悬索、薄壳、拱、折板屋面等)
现代一些大跨度建筑如体育馆多采用金属板为屋顶材料，如彩色压型钢板或轻质高强、保温防水好的超轻型隔热复合夹芯板等。

## Slide 6
8.1 屋顶的创建
8.2 老虎窗的创建
模块8-屋顶及老虎窗创建

## Slide 7
8.1 屋顶的创建
在Revit中，可以直接使用建筑楼板来创建简单的平屋顶，对于形式复杂的坡屋顶，Revit2020提供了多种屋顶建模工具（如迹线屋顶、拉伸屋顶、面屋顶等），可以在项目生成各种形式的屋顶。此外，对于一些特殊造型的屋顶，还可以通过内建模型或创建族的方法来创建。

## Slide 8
8.1 屋顶的创建
8.1.1 迹线屋顶创建
在“建筑”主选项卡，单击“构建”子选项卡中的“屋顶”按钮，在下拉列表中选择“迹线屋顶”命令，如图8-2所示。

## Slide 9
8.1 屋顶的创建
单击“迹线层顶”将自动激活“修改｜创建屋顶迹线”选项卡，如图8-3所示。在“绘制”面板中有直线、矩形、圆形、拾取墙等多种创建方法生成各种形状的屋顶。

## Slide 10
8.1 屋顶的创建
创建屋顶方式不一样，其选项栏参数设置略有不同。如选择“直线”绘制，选项栏如下图8-4（a）所示。如按拾取墙方式创建屋顶迹线，选项栏如下图8-4（b）所示。使用“直线”方式，可以绘制任意形状的屋面外边线，使用“拾取墙”方式，可以根据已绘制好的墙体快速生成屋面。

## Slide 11
8.1 屋顶的创建
“定义坡度”是指所绘制屋面迹线上设置的坡度，系统默认为30度。
“链”是指可以连续绘制屋面迹线。
“偏移”是生成距离参照线一定偏移量的屋面边线。通过设置偏移量可提高绘制效率。
“半径”表示两条迹线间的端点连拉处，可根据设定的半径值自动生成弧连接。
“设置悬挑”表示使用拾取墙方式绘制屋面迹线时，迹线从墙体中心向外偏移的距离。
“延伸到墙中至核心层”表示拾取墙时拾取到有装饰层和结构层的复合墙体的核心边界位置。

## Slide 12
8.1 屋顶的创建
切换到平面视图F2，单击绘制面板中“直线”按钮，在“属性”选项板选择器中可选择“基本屋顶 常规-125mm“，如图8-5所示。在选项栏勾选上“定义坡度”复选框，在绘图区域用直线绘制一个封闭形状，如图8-6所示。绘制完成单击“完成编辑模式”屋顶即可自动生成，切换到三维视图，将视觉样式调整到“着色”，如图8-7所示。由于勾选了定义坡度，系统默认绘制一个30度的四坡屋面。如果不勾选“定义坡度”复选框，则生成平屋顶。

## Slide 13
8.1 屋顶的创建
若选择绘制面板中“拾取墙”按钮，在“属性”选项板选择器中可选择“基本屋顶 常规-125mm”，在选项栏勾选上“定义坡度”复选框，将偏移设置为“500”，拾取墙体绘制屋顶，如图8-8所示。

## Slide 14
8.1 屋顶的创建
绘制完成单击“完成编辑模式”屋顶即可自动生成，切换到三维视图，将视觉样式调整到“着色”，如图8-9所示。由于勾选了定义坡度，系统默认绘制一个30度的四坡屋面。如果不勾选“定义坡度”复选框，则生成平屋顶

## Slide 15
8.1 屋顶的创建
8.1.2 迹线屋顶编辑
1.屋顶迹线
单击选择坡屋面，激活“修改|屋顶”选项卡，如图8-10所示。在“模式”面板上单击“编辑辑线”按钮，所选中屋顶迹线变为可编辑状态，并自动激活“修改|屋顶>编辑迹线”选项卡，如图8-11所示。

## Slide 16
8.1 屋顶的创建
使用“绘制”面板上直线、圆弧等命令以及“修改”面板上的复制、镜像等命令可以对屋顶轮廓形状进行修改。
单击选中轮廓边线，在弹出“修改|屋顶>编辑迹线”选项栏可以设置取消“定义坡度”。如图8-12所示。

## Slide 17
8.1 屋顶的创建
如取消勾选“定义坡度”，则该轮廓边线方向上将不设坡度，如图8-13所示。

## Slide 18
8.1 屋顶的创建
选择屋面迹线，轮廓线旁边的三角符号上将显示该边线上的屋面坡度，默认为“30.00”,点击““30.00”即可修改该边线屋顶坡面度数。如图8-14所示。

## Slide 19
8.1 屋顶的创建
2.屋顶结构
屋面一般由结构层、保温层、防水层等多个构造层次。设置屋面构造参数与前述章节楼板设置基本相似。
选择屋顶，在“属性”选项板单击“编辑类型”按钮，打开的“类型属性”对话框。如图8-15所示。在“类型属性”对话框可以设置“族”选项为“系统族：基本屋顶”或“系统族：玻璃斜窗”。在“类型”下拉菜单中可选择“保温屋顶-木材”、“保温屋顶-混凝土”、“常规-125mm”等屋顶类型，如图8-16所示。

## Slide 20
8.1 屋顶的创建

## Slide 21
8.1 屋顶的创建
在“类型属性”对话框中单击“结构”右侧的“编辑”按钮，打开“编辑部件”对话框，在结构层的上方新建构造层，并可分别对“功能”“材质”和“厚度”进行设置，如图8-17所示。

## Slide 22
8.1 屋顶的创建
设置完成单击“确定”，返回绘图区域，在状态栏将详细程度设置为“精细”、视觉样式设置为“真实”，三维效果如下图8-18所示。

## Slide 23
8.1 屋顶的创建
3.平屋顶修改子图元
使用迹线命令创建的平屋顶，可以使用“修改子图元”功能对屋顶的形状进行编辑，从而形成建筑找坡的坡度。
某办公楼平屋顶如图8-19所示，在平面视图F4中，单击“工作平面”面板中的“参照平面”按钮，在3、4轴线之间绘制垂直参照平面，如图8-20所示。

## Slide 24
8.1 屋顶的创建
选择屋顶图元，激活的“修改/屋顶”选项卡，如图8-21所示。在“形状编辑”面板中单击“添加点”按钮，分别在B轴线与参照平面交点、C轴线与参照平面交点两端单击，创建顶点，如图8-22所示。

## Slide 25
8.1 屋顶的创建
单击“形状编辑”面板中的“修改子图元”按钮，然后单击顶点，在点的旁边会显示“0”，单击“0”弹出输入框，这里输入100，如图8-23所示。同样的，将另一个点相对标高也设置为100，设置完成按Enter键完成设置。切换到默认的三维视图中，查看编辑后的屋顶表面，如图8-24所示。

## Slide 26
8.1 屋顶的创建
切换至“注释”主选项卡，单击“尺寸标注”子选项卡中的“高程点 坡度”按钮，当移动鼠标至屋顶表面时，将产生不同的坡度，点击鼠标即可为坡面添加坡度注释，实现建筑找坡的效果，如图8-25所示

## Slide 27
8.1 屋顶的创建
8.1.3 拉伸屋顶创建
对于从平面上不能创建的屋顶，比如弧形屋顶、折形屋顶、拱形屋顶等，可以从立面图上用“拉伸屋顶”命令来创建。
1.创建拉伸屋顶
以某保安亭添加一连续拱屋顶。其操作方法如下。
在“建筑”选项卡“构建”面板中单击“屋顶”下拉小黑三角，在下拉菜单中选择“拉伸屋顶”，进入绘制轮廓草图模式。

## Slide 28
8.1 屋顶的创建
在弹出的“工作平面”对话框中设置选择“拾取一个平面”，单击确定，选择墙面作为工作平面。如图8-26所示。

## Slide 29
8.1 屋顶的创建
在“屋顶参照标高和偏移”对话框中，设置屋顶的基础标高“F2”，偏移为“0”，如图8-27所示。

## Slide 30
8.1 屋顶的创建
切换到立面视图“南”，绘制屋顶的截面线。在绘制面板中单击“起点-终点-半径弧”按钮，设置拉伸屋顶的起点终点及半径，重复圆弧完成绘制，如图8-28所示。此处设置的起点终点间距为1200mm，半径为1000mm。

## Slide 31
8.1 屋顶的创建
绘制完成，单击“完成编辑模式”对勾按钮。切换到三维视图，如图8-29所示。

## Slide 32
8.1 屋顶的创建
2.编辑拉伸屋顶
单击选中拉伸屋顶，会激活“修改|屋顶”选项卡。在拉伸屋顶的两个方向上有两个可拖拽小三角，左键按住小三角移动鼠标可对屋顶进行伸长和缩短。单击临时标注也可以精确设置拉伸长度，如图8-30所示。

## Slide 33
8.1 屋顶的创建
在“属性”选项板，也可以设置拉伸屋顶的约束条件。如图8-31所示。在构造栏可选择椽截面类型，如“垂直截面”、“垂直双截面”、“正方形双截面”等。如图8-32所示，是拉伸屋顶选择垂直截面与正方形双截面的不同效果。

## Slide 34
8.1 屋顶的创建
8.1.4 面屋顶创建
使用面屋顶命令可以通过拾取体面图元或常规模型族的面生成屋顶。
在项目文件中内建体量或载入一个体量文件。在“建筑”选项卡下“构建”面板中单击“屋顶”下拉三角，在下拉菜单中选择“面屋顶”，进入“修改|放置面屋顶”选项卡，如图8-33所示。

## Slide 35
8.1 屋顶的创建
在“属性”面板类型选择器中选择屋顶类型，并在面板中设置屋顶的相应属性和约束条件，如图8-35所示。单击选择需要放置屋顶的体量面，然后在“修改|放置面屋顶”选项卡下单击“创建屋顶”按钮，即可完成面屋顶创建。如图8-36所示。选择“选择多个”按钮可以同时选择多个体量面一并创建。

## Slide 36
8.1 屋顶的创建
对已绘制完成的面屋顶，可以单击该屋面，在激活的“修改|屋顶”选项卡下选择“编辑面选择”按钮进行编辑修改。如图8-37所示。

## Slide 37
8.1 屋顶的创建
8.1.5 特殊屋顶创建
对于造型比较独特复杂的屋顶，可以在位创建屋顶族。
在“建筑”选项卡“创建”面板中“构件”下拉菜单中选择“内建模型”，如图8-38所示，在弹出的“族类别和族参数”对话框中选择族类别为“屋顶”，如图8-39所示。在弹出的“名称”对话框中，输入新建屋顶的名称，单击“确定”进入创建族模式。如图8-40所示。

## Slide 38
8.1 屋顶的创建
在“创建”选项卡下使用“形状”面板中对应的拉伸、融合、旋转、放样、放样融合、空心放样等命令以及修改命令，创建三维实体形状。
绘制完成单击“完成模型”按钮，完成特殊屋顶的创建。如图8-41所示，是用放样绘制的不对称双坡曲面屋面。

## Slide 39
8.1 屋顶的创建
8.2 老虎窗的创建
模块8-屋顶及老虎窗创建

## Slide 40
8.2 老虎窗的创建
8.2.1 老虎窗的创建
打开一个项目文件，切换到楼层平面F2，用迹线屋顶命令创建一个坡屋面（简称为大屋顶）。
在“建筑”选项卡“屋顶”下拉菜单中找到“拉伸屋顶”，在弹出的“工作平面”对话框中，选择“拾取一个工作平面”，然后点击大屋面的椽截面（或者墙面）作为工作平面，如图8-42所示。

## Slide 41
8.2 老虎窗的创建
绘制拉伸屋顶轮廓。在弹出的“屋顶参照标高和偏移”对话框中，设置屋顶的基础标高“F2”，偏移为“0”。切换到立面视图“南”，在“属性”选项板选择器选择“基本屋顶 常规-125mm”屋顶，在“修改|创建拉伸屋顶轮廓”选项卡“绘制”面板中选用直线绘制“拉伸屋顶”，如图8-43所示。

## Slide 42
8.2 老虎窗的创建
绘制完成，单击“完成编辑模式”对勾按钮，切换到三维视图，设置为“着色”模式，如图8-44所示。

## Slide 43
8.2 老虎窗的创建
连接屋顶。单击选中“拉伸屋顶”（简称小屋顶），在“属性”选项卡可以设置拉伸屋顶的起点和终点，这里我们将小屋顶与大屋顶进行连接。在激活的“修改|屋顶”选项卡下“几何图形”面板找到“连接/取消连接屋顶”命令。如图8-45所示。

## Slide 44
8.2 老虎窗的创建
单击“连接/取消连接屋顶”命令，在需要连接的小屋顶的端头单击选择一条线，然后再单击大屋面，小屋顶与大屋顶即连接在一起了，如图8-46所示。

## Slide 45
8.2 老虎窗的创建
绘制老虎窗墙体。切换到平面视图楼层平面F2，单击“建筑”选项卡下“墙：建筑”绘制老虎窗墙体，如下图8-47所示。墙体高度可在“属性”选项板设置，此处按2000mm设定。

## Slide 46
8.2 老虎窗的创建
绘制完成，切换到三维视图，如下图8-48所示

## Slide 47
8.2 老虎窗的创建
按住Ctrl键，选择老虎窗三面墙体，在激活的“修改|墙”选项卡“修改墙”面板上单击“附着 顶部底部”按钮启动附着体命令，如图8-49所示。在“选项栏”附着墙设置为“顶部”（图8-50），，然后单击小屋顶，即将墙体顶部附着在小屋顶下部，如图8-51所示。

## Slide 48
8.2 老虎窗的创建
同样的，选中老虎窗墙体，选择“附着 顶部底部”按钮，并在选顶栏设置附着墙“底部”，然后单击选中大屋顶，可将墙体下部附着到大屋顶上部。
老虎窗开洞。在状态栏将视觉样式调整为“线框”模式，在“建筑”选项卡“洞口”面板上找到“老虎窗”命令，如图8-52所示。

## Slide 49
8.2 老虎窗的创建
单击“老虎窗”按钮，启动老虎窗开洞命令，单击大屋面，激活“修改|编辑草图”选项卡，如图8-53所示。在“拾取”面板上选择“拾取屋顶/墙边缘”命令，然后顺次选择围成老虎窗洞口的屋顶或墙交线，如图8-54所示。

## Slide 50
8.2 老虎窗的创建
单击“完成编辑模式”对勾按钮，系统无错误提示，老虎窗开洞成功。将视觉样式切换回到“真实”模式，临时隐藏一面墙体可观察到洞口，如下图8-55所示。
8-55

## Slide 51
8.2 老虎窗的创建
在状态栏找到“临时隐藏/隔离”按钮，选择“重设临时隐藏/隔离”恢复墙体显示，并设置窗户，如图8-56所示。
8-56

## Slide 52
— 本 节 完 —