## Slide 1
主讲人：
BIM技术应用基础教程
模块9 坡道台阶及其他构件创建

## Slide 2
模块9 坡道台阶及其他构件创建
学习目标
（1）掌握坡道、台阶、散水的创建设置与编辑修改。
（2）会进行坡道、台阶、散水的创建。
（3）具备一定的人文社会科学素养和社会责任感。

## Slide 3
9.1 坡道的创建
9.2 台阶的创建
9.3 散水的创建
模块9-坡道台阶及其他构件创建

## Slide 4
9.1 坡道的创建
9.1 坡道的创建
在平面视图或三维视图中，通过绘制一段坡道或边界线和踢面线来创建坡道。与楼梯类似，可以定义直梯段、L形梯段、U形坡道和螺旋形坡道，还可以通过修改草图来更改坡道的外边界。
切换至“建筑”主选项卡，找到“楼梯坡道”面板中的“坡道”按钮，如图9-1所示。

## Slide 5
9.1 坡道的创建
单击“坡道”按钮，激活“修改|创建坡道草图”选项卡，在“绘制”面板中可以用“梯段”“边界”和“踢面”三种方式来创建坡道，可以绘制直线或弧线形坡道，如图9-2所示。

## Slide 6
9.1 坡道的创建
在“属性”选项板中可设置坡道的“底部/顶部标高”、“底部/顶部偏移”和宽度，如图9-3所示。“顶部标高”和“顶部偏移”的默认设置可能会使坡道太长，可以根据实际情况将“顶部标高”和“底部标高”都设置为当前标高，通过设置“顶部偏移”值绘制合适高度的坡道。

## Slide 7
9.1 坡道的创建
单击“属性”选项板中的“编辑类型”按钮，弹出坡道的“类型属性”对话框，如图9-4所示。其中，“复制”这钮可以为复制坡道类型并命名；“厚度”只有在“造型”设置为“结构板”时才会亮显，如果“造型”设置为“实体”，则灰显。“坡道材质”可以为所创建的坡道设置材质类型及外观样式；“最大斜坡长度”用来指定平台前坡道中连续踢面高度的最大值；“坡道最大坡度（1/x）”用来设置坡道的最大坡度。

## Slide 8
9.1 坡道的创建
坡道造型有结构板和实体两种类型，结构板类似一块斜板。若“造型”选择“结构板”，如图9-5（a）所示；若“造型”选择“实体”如图9-5（b）所示。

## Slide 9
9.1 坡道的创建
9.2 台阶的创建
9.3 散水的创建
模块9-坡道台阶及其他构件创建

## Slide 10
9.2 台阶的创建
9.2 台阶的创建
在Revit中没有专门的“台阶”命令，台阶可以用外部构件族、内建模型族及楼板边缘等命令创建。这里主要介绍“楼板边”命令创建台阶的方法。
首选创建楼板边缘构件轮廓。新建一个族文件，在打开的“新族-选择样板文件”中选择“公制轮廓”，如图9-6所示。

## Slide 11
9.2 台阶的创建
单击“确定”，在打开族创建文件中“创建”选项卡中选择“模型线”绘制台阶截面轮廓线。如图9-7所示。绘制完成后在“族编辑器”面板单击“载入到项目”。创建的族文件系统默认一般按“族1”、“族2”等顺次编号命名。

## Slide 12
9.2 台阶的创建
在打开的项目文件中创建一楼板。切换至“建筑”主选项卡，单击“构建”子选项卡中的“楼板”按钮，在弹出的下拉菜单中找到“楼板：楼板边”命令，如图9-8所示。

## Slide 13
9.2 台阶的创建
单击“楼板：楼板边”按钮，自动激活“修改|放置楼板边缘”选项卡。在楼板边缘“属性”选项板单击“编辑类型”，打开“类型属性”对话框，如图9-9所示。在“轮廓”中选择已载入项目的楼板边构件“族1：族1”文件。在“材质”中可以设置楼板边构件台阶的材质类型和外观样式。

## Slide 14
9.2 台阶的创建
单击“确定”按钮，回到绘图区域，拾取绘制好的楼板边线即可生成台阶，如图9-10所示。

## Slide 15
9.1 坡道的创建
9.2 台阶的创建
9.3 散水的创建
模块9-坡道台阶及其他构件创建

## Slide 16
9.3 散水的创建
9.3 散水的创建
切换至“建筑”主选项卡，单击“构建”子选项卡中的“楼板”按钮，在弹出的下拉列表中选择“楼板：楼板边”命令，在“属性”选项板单击“编辑类型”，打开“类型属性”对话框，在“轮廓”中选择系统已载入的楼板边“散水：散水”族文件，然后拾取绘制好的楼板边线即可创建散水，如图9-11所示。

## Slide 17
9.3 散水的创建
楼板边缘族“散水”可通过“插入”选项卡下的“载入族”命令，在打开的“载入族”对话框中找到“china-轮廓-常规轮廓-场地”载入。如图9-12所示。连续创建的散水在转角处会自动45度斜接。

## Slide 18
— 本 节 完 —