## Slide 1: 工作任务五： 液压辅助元件的选用与安装

## Slide 2
1
2
3
能够正确分析液压与气压传动的工作原理；
掌握液压与气动系统的组成；
能够正确运用液体静力学和动力学的知识解释或解决生活或生产中的现象或问题；
4
知道液压和气动技术的实际应用
此照片，作者: 未知作者，许可证: CC BY-SA-NC

## Slide 3
2
1
油箱的设计与选用
滤油器的安装与使用
3
蓄能器的安装与使用

## Slide 4
液压系统的工作介质是液压油，其在工作时往往会有颗粒状杂质，从而造成液压元件相对运动表面的磨损、滑阀卡滞、节流孔口堵塞，使系统工作可靠性大为降低。因此必须对液压油中的杂质和污染物进行清理，目前，控制液压油洁净程度最有效的方法就是采取滤油器。那么千斤顶是如何工作的那？

## Slide 5
1、掌握滤油器的结构类型及特点；
2、掌握滤油器的工作原理及应用；
3、掌握滤油器的安装和使用过程中的注意事项。
1.会根据不同情况选择滤油器；
2.会分析滤油器的安装位置；
1.团结协作意识的培养；
2.问题导向，分析问题，解决问题
3.举一反三的能力
4.8S管理
素质目标
知识目标
能力目标
子任务1：滤油器的安装与使用

## Slide 6
一、作用
滤去油中杂质，维护油液清洁，防止油液污染，保证系统正常工作。
子任务1：滤油器的安装与使用

## Slide 7
二、分类
子任务1：滤油器的安装与使用

## Slide 8
3.过滤器的安装
安装在泵的吸油口-用于保护泵，可选择粗滤器，但要求有较大的通流能力，防止产生气穴现象。
安装在泵的出口-须选择精滤器，以保护泵以外的元件。要求能承受油路上的工作压力和压力冲击。
安装在系统的回油路上-滤去系统生成的污物，可采用滤芯强度低的过滤器。为防止过滤器阻塞，一般要并联安全阀或安装发讯装置。
子任务1：滤油器的安装与使用

## Slide 9
安装在系统的支路上－ 当泵的流量较大时，为避免选用过大的过滤器，在支路上安装小规格的过滤器。
安装在独立的过滤系统中－通过不断循环，专门滤去油箱中的污物。
安装过滤器应注意：过滤器只能单向使用。
子任务1：滤油器的安装与使用

## Slide 10
四、过滤器的选用
过滤精度应满足系统要求
过滤精度以滤去杂质颗粒的大小来衡量。不同液压系统对过滤器的过滤精度要求见推荐表。d≥0.1mm为粗滤器；d≥0.01mm为普通滤器；d≥0.005mm为精滤器；d≥0.001mm为特精滤器。
要有足够的通油能力
通流能力指在一定压力降下允许通过过滤器的最大流量，应结合过滤器在系统中的安装位置选取。
要有一定的机械强度，不因液压力而破坏。
要考虑一些特殊要求，如抗腐蚀、磁性、发讯、不停机更换滤芯等。
要清洗更换方便。
子任务1：滤油器的安装与使用

## Slide 11
5.1任务实施
任务评价总结

## Slide 12
一、气源装置的组成

## Slide 13
一、气源装置

## Slide 14
气源装置组成
气源发生装置
压缩空气净化设备
管道系统
气动三联件
气源装置

## Slide 15
5.1拓展任务实施
任务评价总结

## Slide 16
液压系统中的液压油是循环使用的，它是储存在油箱中的，那么油箱如何进行液压油的存储和净化的那？

## Slide 17
1、掌握油箱的结构类型及特点；
2、掌握油箱的工作原理及应用；
3、掌握油箱的安装和使用过程中的注意事项。
1.能够合理的看懂油箱的设计图；
2.能够根据系统要求选择合适的油箱；
1.团结协作意识的培养；
2.问题导向，分析问题，解决问题
3.举一反三的能力
4.8S管理
素质目标
知识目标
能力目标
子任务2：油箱的设计与选用

## Slide 18
  储存系统所需的足够油液；
  散发油液中的热量；
  逸出溶解在油液中的空气；
  沉淀油液中的污物；
  对中小型液压系统，泵装置及一些液压元件还安装在油箱顶板上。
一、油箱的作用
子任务2：油箱的设计与选用

## Slide 19
  总体式结构:利用设备机体空腔作油箱，散热性不好，维修不方便。
  分离式结构:布置灵活，维修保养方便。通常用2.5～5mm 钢板焊接而成。
二、油箱的结构
低压系统V =（2~4）q ；
中压系统V =（5~7）q ；
高压系统V =（6~12 ）q。
油箱容积V 的确定:
通常取液压泵每分钟流
量q 的3～8 倍估算。
子任务2：油箱的设计与选用

## Slide 20
三.设计油箱时应注意的问题
油箱容积主要根据热平衡来确定。为使系统回油不致溢出油箱，油面高度不超过油箱高度的0.8 倍。
油箱中应设吸油过滤器，为方便清洗过滤器，油箱结构要考虑拆卸方便。
油箱底部应做成适当斜度，并设置放油塞。油箱箱盖上应安装空气滤清器，其通气流量不小与泵流量的1.5倍。大油箱还应在侧面设计清洗窗口。
子任务2：油箱的设计与选用

## Slide 21
油箱侧壁要安装油位指示计，以指示最高、最低油位。新油箱要做防锈、防凝水处理。
吸油管与回油管要用隔板分开，增加油液循环的距离，使油液有足够的时间分离气泡，沉淀杂质。隔板高度一般取油面高度的3/4。吸油管距油箱底面距离H≥2D，距箱壁不小于3D。回油管应插入油面以下，为防止回油带入空气，回油管距箱底h≥2d，且排油口切成45°，以增大通流面积。泄油管则应在油面以上。
大、中型油箱应设起吊钩或起吊孔。
子任务2：油箱的设计与选用

## Slide 22
5.2任务实施
任务评价总结
子任务2：油箱的设计与选用

## Slide 23
一、空气压缩机的工作原理

## Slide 24
依据：工作压力和流量
压力选择：空气压缩机的额定压力应略高于所需的工作压力
一般气动系统的工作压力为0.4～0.8MPa，故常选用低压空压机
流量选择：根据整个气动系统对压缩空气的需要再加一定的备用余量
二、空气压缩机的选择

## Slide 25
5.2拓展任务实施
任务评价总结

## Slide 26
子任务3：蓄能器的安装与选用
液压剪切机是工程机械生常用的一种设备，是借于运动的上刀片和固定的下刀片，采用合理的刀片间隙，对各种厚度的金属板材施加剪切力，使板材按所需要的尺寸断裂分离的一种机器。液压剪切机中使用的是蓄能器平衡回路，能够使设备平稳运行，节省龚律师损耗。那么蓄能器在回路中是如何工作的那？

## Slide 27
1.掌握蓄能器的结构类型及特点；
2.掌握蓄能器的工作原理及应用；
3.掌握蓄能器的安装和使用过程中的注意事项。
1.根据蓄能器的图形符号能正确判断蓄能器的类型；
2.熟悉蓄能器的安装位置；
1.团结协作意识的培养；
2.问题导向，分析问题，解决问题
3.举一反三的能力
4.8S管理
素质目标
知识目标
能力目标
子任务3：蓄能器的安装与选用

## Slide 28
一、作用
主要是储存油液多余的压力能，并在需要时释放出来。
子任务3：蓄能器的安装与选用

## Slide 29
1、作辅助动力源或紧急动力源
在工作循环不同阶段需要的流量变化很大时，常采用蓄能器和一个流量较小的泵组成油源。
2、另外当驱动泵的原动机发生故障时，蓄能器可作紧急动力源。
子任务3：蓄能器的安装与选用

## Slide 30
需要较长时间保压而泵卸载时，可利用蓄能器释放储存的压力油，补充系统泄漏，保持系统压力。
2、保压和补充泄漏
子任务3：蓄能器的安装与选用

## Slide 31
二、蓄能器的分类
1、活塞式蓄能器。活塞式蓄能器是利用气体的压缩和膨胀来储存和释放压力能。这种蓄能器结构简单，易安装，维修方便。但活塞的密封问题不能完全解决，压力气体容易漏入液压系统中，而且由于活塞的惯性及受摩擦力的作用，使活塞动作不够灵敏。
子任务3：蓄能器的安装与选用

## Slide 32
二、蓄能器的分类
2、气囊式蓄能器。这种蓄能器的优点是惯性小，反映灵敏，容易维护，结构小，重量轻，充气方便，故应用广泛。
子任务3：蓄能器的安装与选用

## Slide 33
气囊式蓄能器应垂直安装，油口向下，以保证气囊的正常收缩。
蓄能器与管路之间应安装截止阀，以便充气检修；蓄能器与泵之间应安装单向阀，
防止泵停车或卸载时，蓄能器的压力油倒流向安装在管路上的蓄能器必须用支架固定。
吸收冲击和脉动的蓄能器应尽可能安装在振源附近。
三、蓄能器的安装
子任务3：蓄能器的安装与选用

## Slide 34
5.3任务实施
任务评价总结
子任务3：蓄能器的安装与选用

## Slide 35: 一、油雾器
作用：以压缩空气为动力，将润滑油喷射成雾状并混合于压缩空气中，使该压缩空气具有润滑气动元件的能力。
安装位置：尽可能安装在需要供油的气动元件附近，基本应和执行元件一对一安装
子任务3：蓄能器的安装与选用

## Slide 36
油雾器原理
子任务3：蓄能器的安装与选用

## Slide 37: 气动三联件
除去空气中的灰尘、杂质，并将空气中的水分分离出来
起减压和
稳压作用
使润滑油雾化后，随压缩空气一起进入需要润滑的部件
子任务3：蓄能器的安装与选用

## Slide 38: 气动三联件
气动二联件
二联件由过滤器和减压阀组成
子任务3：蓄能器的安装与选用

## Slide 39
自动排水器用于自动排除管道低处、油水分离器、气罐及各种过滤器底部等处的冷凝水。
二、自动排水器
1-盖板 2-喷嘴 3-浮子 4-滤芯
5-排水阀座 6-操作杆 7-弹簧
8-溢流孔9-活塞 10-O型圈 11-壳体
子任务3：蓄能器的安装与选用

## Slide 40
在气动系统中，一般不设排气管道，压缩空气经换向阀向大气排放。由于阀内的气路十分复杂且又十分狭窄，压缩空气以近音速
的流速从排气口排出，空气急剧膨胀和压力变化将产生高频噪
声。排气速度和排气压力越高，噪音也越高。此时，需要用消声
器来降低排气噪声。
三、消声器
子任务3：蓄能器的安装与选用

## Slide 41
真空发生器是利用文丘里原理产生负压，形成真空吸附为动力来进行工作的气动元件。对任何具有较光滑表面的物体，特别对于非铁、非金属且不适合夹紧的物体，如薄的柔软的纸张、塑料膜、铝箔，易碎的玻璃及其制品，集成电路等微型精密零件，都可使用真空吸附，完成各种作业。
1－喷嘴 2－接收室 3－混合室 4－扩散室
四、真空发生器
子任务3：蓄能器的安装与选用

## Slide 42
1－进气口 2－真空口（输出口） 3－排气口
组合真空发生器
子任务3：蓄能器的安装与选用

## Slide 43
1－过滤器 2－精密过滤器 3－减压阀 4－压力表 5－电磁阀
6－真空发生器 7－消声器 8－真空过滤器 9－真空压力开关
10－真空压力表 11－吸盘 12－工件
真空系统组成：
子任务3：蓄能器的安装与选用

## Slide 44
1）车间内部干线管道应沿墙顺气流流动方向向下倾斜 3°~ 5°，在主干管道和支管终点（ 最低点）设置集水罐，定期排放积水 、污物等。
2）支管的引出必须在主管的上部采用大角度拐弯后再向下引出。在离地面1.2m～1.5m处，接入一个分气器。在分气器两侧接分支管引入用气设备，分气器下面设置放水排污装置。
1－主管 2－支管 3－分气器
4－阀门 5－过滤器 6－减压阀
五、管道系统
子任务3：蓄能器的安装与选用

## Slide 45
3）为保证可靠供气，可采用多种管网供气系统：单树枝状、双树枝状、环状管网等。
4）管径设计原则：
为避免压缩空气在管道内流动时压力损失过大，主管道内空气推荐流速应在6～10m/s（相应压力损失小于0.03MPa），用气车间主管道内空气流速应不大于10～15m/s，并限定所有管道内空气流速不大于25m/s。
子任务3：蓄能器的安装与选用

## Slide 46
子任务3：蓄能器的安装与选用
5.3拓展任务实施
任务评价总结