## Slide 1: 工作任务一： 液压传动基础知识认知

## Slide 2
1
2
3
能够正确分析液压与气压传动的工作原理；
掌握液压与气动系统的组成；
能够正确运用液体静力学和动力学的知识解释或解决生活或生产中的现象或问题；
4
知道液压和气动技术的实际应用
此照片，作者: 未知作者，许可证: CC BY-SA-NC

## Slide 3
2
1
液压系统工作介质的认知
液压系统基本认知

## Slide 4
每一个汽车的后面都会备有一个千斤顶，千斤顶由机械式和液压式的。液压千斤顶是一种典型的液压设备，具有构造简单、重量轻、便于携带，移动方便的特点。当汽车需要换轮胎的时候，就需要用到它了。那么千斤顶是如何工作的那？

## Slide 5
1.掌握液压与气动传动的工作原理；
2.掌握液压与气动系统的组成及各部分的作用；
3.了解液压与气动系统的发展情况；
4.知道液压与气动系统的优缺点
1.会分析液压与气动系统的工作原理；
2.会分析液压与气动系统的组成
1.团结协作意识的培养；
2.问题导向，分析问题，解决问题
3.举一反三的能力
4.8S管理
素质目标
知识目标
能力目标
子任务1：液压系统基本认知

## Slide 6
一、液压传动的工作原理
以液体为工作介质，利用液体的压力能来传递能量的方式
液体可以传递力
液体可以传递运动
子任务1：液压系统基本认知

## Slide 7
一、液压传动的工作原理
小液压缸
单向阀1
子任务1：液压系统基本认知

## Slide 8
一、液压传动的工作原理
单向阀2
大液压缸
单向阀1
子任务1：液压系统基本认知

## Slide 9
一、液压传动的工作原理
重物会不会掉下来？
子任务1：液压系统基本认知

## Slide 10
一、液压传动的工作原理
截止阀
关闭
子任务1：液压系统基本认知

## Slide 11
液压系统的组成？
简单绘制方法？
二、液压传动的组成
子任务1：液压系统基本认知

## Slide 12
能源装置
执行装置
控制调节装置
工作介质
辅助装置
子任务1：液压系统基本认知

## Slide 13
显然液压与气压传动系统由以下五部分组成：
能源装置——将机械能转换为流体压力能的装置。液压泵或空气压缩机。
执行装置——将流体的压力能转换为机械能的元件。液压缸或气缸、液压马达或气马达。
控制调节装置——对液（气）压系统中流体的压力、流量和方向进行控制和调节的装置。如溢流阀、节流阀、方向阀等。
工作介质—— 传递动力的媒介（液压油）
辅助装置——保证系统正常工作除上述三种元件外的装置。如油箱、过滤器、蓄能器、油雾器、消声器、管件等。
子任务1：液压系统基本认知

## Slide 14
三、液压传动的优缺点——优点
在同等的体积下，液压装置能比电气装置产生更大的动力。在同等功率下，液压装置的质量和体积小，即其功率密度大，结构紧凑。液压马达的体积和质量只有同等功率电动机的12%左右。
液压装置工作比较平稳。由于重量轻、惯性小、反应快，液压装置易于实现快速起动、制动和频繁换向。
液压装置能在大范围内实现无级调速（调速范围可达2000），还可以在运行过程中进行调速。
液压传动易于对液体压力、流量或流动方向进行调节或控制。当将液压控制和电气控制、电子控制或气动控制结合起来使用时，整个传动装置能实现很复杂的顺序动作，也能方便地实现远程控制和自动化。
液压装置易于实现过载保护。
由于液压元件已实现了标准化、系列化和通用化，液压系统的设计、制造和使用都比较方便。
用液压传动实现直线运动远比用机械传动简单。
子任务1：液压系统基本认知

## Slide 15
液压传动在工作过程中常有较多的能量损失（摩擦损失、泄漏损失等），长距离传动时更是如此。
液压传动对油温变化比较敏感，它的工作稳定性很易受到温度的影响，因此它不宜在很高或很低的温度条件下工作。
为了减少泄漏，液压元件在制造精度上的要求较高，因此它的造价较高，而且对工作介质的污染比较敏感。
液压传动出现故障时不易找出原因。
三、液压传动的优缺点——缺点
子任务1：液压系统基本认知

## Slide 16
1.1任务实施
任务评价总结

## Slide 17
风琴利用某种动力，使气流吹过制好的各种不同长度的音管，发出乐音。靠空气压力使一组自由簧片振动而产生声音。风源来自一对由双手操纵的鼓动风箱。键盘上方有变换音色的音栓，可以随时调节音色。
一、气压传动的工作原理

## Slide 18
一、气压传动的工作原理
气动是“气动技术”或“气压传动与控制”的简称。气动技术是以空气压缩机为动力源，以压缩空气为工作介质，进行能量传递或信号传递的工程技术．是实现各种生产控制、自动控制的重要手段。

## Slide 19
一、气压传动的工作原理

## Slide 20
二、气压传动的优缺点
气压传动的优点
在易燃、易爆、多尘埃、振动等恶劣环境中，比其它传动优越；
动作迅速，简单可靠；
工作介质不污染环境；
空气的粘度小、阻力小，便于集中供应和输送。
气压传动的缺点
压力低，输出力不大，气压传动比液压传动输出的力要小得多；
动作稳定性较差，外载变化对工作速度的影响较大；
噪声较大。

## Slide 21
2.电磁控制阀
单电控直动式电磁换向阀
双电控直动式电磁换向阀

## Slide 22
1.1拓展任务实施
任务总结

## Slide 23
上海音乐厅原名南京大戏院，建于1930年。欧式风格的建筑，气派十足;幽雅庄重的装修，很典雅。无论是乐队演奏还是歌剧表演，大跨度的穹顶还原了真实的音色，配上极佳的音响设备，音色丰满，乐声圆润，效果惊人。
为了配合市政改造，2002年9月1日上海音乐厅歇业，同年12月16日音乐厅的平移工程开始，在上海的建筑业历史上,对这样一座庞然大物进行整体搬迁,还需要慎之又慎。把墙面敲开看，新是砖木混合结构。这种结构，最怕的就是晃一容易散架。最可靠的办法就是把整个建筑"打包”。大量钢架从外面，也从里面把每一堵墙撑住,从建筑底部进行切割，用58台千斤顶将建筑物顶升起来，用钢筋混凝土做-个新的底盘承托并固定整个建筑物。当整个"抱”完成以后。便开始一步一步地往新址移动。经过近200个日日夜夜，克服了无数艰难险阻，2003年6月17日，音乐厅向东南方向移动了66.46米，并抬高3.38米，抵达新址。千斤顶为什么会有这么大的力气，那么施工现场千斤顶的动作是如何实现的呢？

## Slide 24
1.掌握液压油的基本性质（主要是黏性）；
2.掌握黏度的表示方法、液压油牌号的意义、种类；
3.正确使用液压油；
4.掌握静压力的概念、单位、表示方法；
5.掌握静力学基本方程及其物理意义；
6.掌握液压系统压力损失的表现形式。
1.知道黏度的表示方法，根据液压油牌号能正确判断油的黏度；
2.能运用静力学基本方程求液体的静压力，知道压力的变化规律；
3.能合理对液压系统进行布局，尽量减少压力损失。
1.团结协作意识的培养；
2.问题导向，分析问题，解决问题
3.举一反三的能力
4.8S管理
素质目标
知识目标
能力目标
子任务2：液压系统工作介质的认知

## Slide 25
一、认识液压油的性质
子任务2：液压系统工作介质的认知
液压油的作用
传递动力
润滑
冷却
防锈
液压传动最初工作介质为水,1905年美国人詹涅首先用矿物油代替水
易泄漏
影响效率
易生锈
水的缺点

## Slide 26: 1.密度
影响因素
温度升高，密度减小；
压力升高，密度增大 。
但温度压力对密度影响不大
常用液压油密度ρ=900kg/m3
重度
γ= G/V=ρg
（一）液压油的物理性质
重度
γ= G/V=ρg
子任务2：液压系统工作介质的认知

## Slide 27: 2.液体的可压缩性
液体产生单位体积相对压缩量所需的压力增量
纯净液压油弹性模量为K=(1.4～2.0)X109Pa
实际液体体积弹性模量K=0.7X109Pa
可压缩性
液体受压力的作用体积减小的性质
弹性模量K
子任务2：液压系统工作介质的认知

## Slide 28: 2.液体的可压缩性
液体体积弹性模量数值大，一般认为液体不可以压缩
为什么系统当中要有溢流阀？
为什么系统当中要有溢流阀？
为什么定量泵系统当中要有溢流阀？
子任务2：液压系统工作介质的认知

## Slide 29
3.粘性
液体分子间的内聚力（内摩擦力）阻碍其相对运动的性质
粘性:分子间内摩擦力
子任务2：液压系统工作介质的认知

## Slide 30
  粘度—度量液体粘性大小的指标
动力粘度
单位速度梯度单位面积上的内摩擦力
单位：Pa.S
粘度—在给定温度下液压油的粘稠或稀薄程度
子任务2：液压系统工作介质的认知

## Slide 31
运动粘度
单位：m2/s,cm2/s（St），mm2/s（cSt厘斯）
1m2/s=104St=106/cSt
液压油的牌号：以它在某温度下的运动粘度的平均值表示。
我国：40℃时的运动粘度以厘斯（mm2/s）为单位的平均值作为液压油牌号。
动力粘度与密度之比值
子任务2：液压系统工作介质的认知

## Slide 32
相对粘度
单位:无量纲
恩氏粘度
雷式粘度
赛式粘度
恩式粘度
R
英国 欧洲
SSU
美国
°E
俄 德 中
200ml温度为T 的被测液体,流经恩氏粘度计小孔（直径为28mm）所用时间t1，与同体积20度的水通过小孔所用时间t2之比。
子任务2：液压系统工作介质的认知

## Slide 33
子任务2：液压系统工作介质的认知

## Slide 34: 影响粘度的因素
压力影响
压力增大，粘度增大
P<20MPa可忽略压力影响
P>20MPa应考虑压力的影响
压力约为40MPa时,粘度增大为原来的两倍
温度影响
粘度对温度变化敏感
温度升高，粘度显著降低
子任务2：液压系统工作介质的认知

## Slide 35
粘度适当，粘温特性好
润滑性能好
保持长期的稳定性
抗泡沫、抗乳化性好
保护液压元件，防止生锈腐蚀
二、对液压油的要求及选用
子任务2：液压系统工作介质的认知

## Slide 36
系统压力 | 环境温度 | 运动速度
系统压力较高，应选用粘度较大的液压油，便于密封、减小泄漏 | 环境温度高，会使液压油粘度下降，引起泄漏，温度较高时宜选用粘度较大的液压油 | 速度较高时，摩擦损失大，所以应选用粘度较小的液压油
根据液压系统工作环境选择
根据液压系统工作条件选择
液压油类型选择
液压油牌号选择
二、对液压油的要求及选用
工程机械液压系统选择粘度大的还是小的？
子任务2：液压系统工作介质的认知

## Slide 37: 液压油的种类
分类 | 名称 | 代号 | 特性 | 应用
矿 油 型 | 精制矿物油 | L-HH | 不含添加剂 稳定性差 易起泡 易氧化 | 润滑，低压
 | 普通液压油 | L-HL | L-HH+抗氧化剂 防锈剂 | 一般中低压
 | 抗磨液压油 | L-HM | L-HL+抗磨 金属钝化 消泡剂 | 工程机械 车辆液压系统
 | 低温液压油 | L-HV | L-HM+添加剂 粘温特性好 | -20～-40℃高压系统
 | 液压导轨油 | L-HG | L-HM+抗粘滑剂 防锈 抗氧化 抗磨 低速防爬行 | 机床液压和导轨润滑合用的系统
乳化型 | 水包油 | L-HFAE | 高水基液 难燃 粘温特性好 润滑性差 易泄漏 | 有抗燃要求 用量较大液压系统
 | 油包水 | L-HFB | 抗磨 防锈 抗燃性好 | 有抗燃要求中压系统
合成型 | 水-乙二醇液 | L-HFC | 难燃 粘温特性好 -30～-60℃ | 有抗燃要求中低压系统
 | 磷酸酯液 | L-HFDR | 难燃 润滑 抗磨 抗氧化 有毒 粘温特性好 -54～135℃ | 有抗燃要求 高压精密系统
高温热源或明火附近应选择何种类型？
子任务2：液压系统工作介质的认知

## Slide 38
1、静压力及其特性
静压力
静止液体在单位面积上所受的法向力称为静压力
特性
  液体静压力垂直于承压面，方向为该面内法线方向。
  液体内任一点所受的静压力在各个方向上都相等。
压力不是力
此处的压力是物理学上的压强
单位
Pa（N/m2）MPa bar kgf/cm2
1MPa=106 Pa
1kgf/cm2=1bar=105Pa
二、流体力学基础知识
(一)静力学

## Slide 40
2、静力学基本方程
p=p0+ρgh
压力随深度线性增加；等深等压

## Slide 41
2、静力学基本方程
二.需做功能检查和
需进行调整的项目
  压力由两部分组成:液面压力p0，自重形成的压力ρgh
  深度相同的各点组成一水平等压面
  液体内压力与深度成线性规律分布
重力作用下静止液体压力分布
p=p0+ρgh

## Slide 42
3、压力的表示方法
以绝对真空为基准表示的压力
绝对压力
以大气压为基准表示的压力
相对压力
相对压力=绝对压力-大气压力
真空度=大气压-绝对压力
相对压力是压力表的测得值——表压力

## Slide 43
例题1 在液体中某处表压力为10MPa，其绝对压力为多少？某处绝对压力为0.01MPa，其真空度为多少？（大气压取1×105Pa）

## Slide 44
4、静压传递原理
1623—1662：法国数学家、物理学家、哲学家。
数学：帕斯卡定理（圆锥曲线内接六边形其三对边的交点共线）、帕斯卡三角形、建立概率论组合论基础，发明加法器—世界上最早的计算器，1971年面世的PASCAL语言，以他命名；
物理：发现了大气压强随着高度减小的规律、建立了流体的帕斯卡定律，压力单位Pa以他命名；
哲学：名著《思想录》《致外省人书》；
健康：体弱多病，终年39岁。
帕斯卡（Blaise Pascal）
施加于密闭容器内静止液体上的压力可以等值地传递到液体中的各点——帕斯卡原理
深度为h的点，
此处的相对压力
是多少？
帕斯卡（Blaise Pascal）
帕斯卡（Blaise Pascal）

## Slide 45
5、什么引起压力
负载决定压力
小负载，低压力
大负载，高压力
思考：如果两个液压缸并联，小猴和大象同时被顶起吗，若不是，哪个先运动？

## Slide 46: （二）液体动力学
1、基本概念
无粘性不可压缩的液体
（1）理想液体
有粘性、可压缩的液体
（2）实际液体

## Slide 47
液体流动时，液体中任一点处的压力、速度和密度都不随时间变化
（3）恒定流动

## Slide 48
压力、速度、密度中有一个随时间变化
（4）非恒定流动

## Slide 49
1、基本概念
垂直于液流方向的截面
（6）过流断面
单位时间内流经某通流截面流体的体积
单位：m3/s，L/min
（5）流量
通过流体某截面流速的平均值
（7）平均流速
思考：单杆活塞缸两腔流量相等吗？

## Slide 50
液体分层流动，各层间互不干扰
层流
液体质点的运动杂乱无章
紊流
Re<Rec——层流 Re>Rec——紊流
雷诺数—判定液体流态的依据
Rec-临界雷诺数
光滑金属圆管：
Rec=2320
（8）液体的两种流动状态

## Slide 51
雷诺实验

## Slide 53
2、连续性方程
在单位时间内流过两个截面的液体质量相等
质量守恒
结论
通过无分支任一过流断面液体的流量相等
液体的平均流速与过流断面的面积成反比

## Slide 54
3、伯努利方程
外力做功=能量变化
理想液体伯努利方程
物理意义：理想液体恒定流动时，任一截面处的能量均有位能、压力能、动能组成；三者之和为定值
压力能
位能
动能
能量守恒

## Slide 55
3、伯努利方程
实际液体（有粘性、可压缩、非稳定流动）伯努利方程
α动能修正系数:层流时α=2，紊流时α=1 △pw—能量损失
应用伯努利方程注意
两断面需顺流向选取，否则△pw为负值
选取适当的水平基准面，断面中心在基准面以上时h为正，否则为负
两端面的压力表示应相同，即同为绝对压力或同为相对压力

## Slide 56: （三）压力损失
1、沿程压力损失（液体沿等直径管道流动时）
原因:摩擦
内摩擦—因粘性，液体分子间摩擦
外摩擦—液体与管壁间的摩擦
λ—沿程压力损失系数
摩擦造成压力下降。在以下场合，压力损失会进一步加大：
①管道较长
②管径较小
③流量较大
④粘度较大

## Slide 57: 沿程压力损失
减小措施：增大管径、缩短管长、降低流速、提高管壁的加工精度等
注：λ为系数，可查手册；l为管长、d为管径、ρ为密度，v为流速

## Slide 58
2、局部压力损失
液体流经弯头、接头、阀口等处时，造成的压力损失。
注：主要影响因素为流速，限制流速可减小局部压力损失
ξ为局部阻力系数，其数值可查有关手册。
总压力损失

## Slide 59
1.2任务实施
任务总结

## Slide 60
1、液压冲击
含义 | 由于某种原因致使压力突然升降交替变化的现象
原因 | 管道阀门关闭 运动部件制动
后果 | 产生噪声，影响元件和系统寿命
措施 | 延长制动、换向时间；缩短管长，加大管径限制管道液体流速；设置安全阀或蓄能器

## Slide 62
气穴现象：当液体压力低于某值时，空气逐渐分离出来，产生气泡的现象
原因:液体某点的压力过低，低于空气分离压。
后果:气泡压破产生噪声，元件表面产生气蚀。
措施:减小压力降，降低泵的吸油高度h，加大管径d，限制液体流速v，防止空气进入。
2、气穴现象

## Slide 64
1.2拓展任务实施
任务总结