## Slide 1: 工作任务三： 液压缸的选用和排故

## Slide 2
1
2
3
能够掌握液压缸的类型和特点；
能够分析液压缸的工作原理；
能够正确拆装常见液压缸；
4
5
6
能够诊断液压缸的常见故障；
能根据实际情况正确选用液压缸；
能够增强安全操作意识，做到安全操作；
7
能够以问题为导向，团队协作，解决问题。
此照片，作者: 未知作者，许可证: CC BY-SA-NC
工作任务三：液压缸的选用和排故

## Slide 3
1
液压缸的类型和特点
2
3
4
5
6
液压缸的结构
液压缸的选用与设计原则
液压马达（拓展知识）
气缸的类型和特点
液压缸的常见故障及排除方法
工作任务三：液压缸的选用和排故

## Slide 4
子任务1：液压缸的选用
在济南二机床集团车间里，有这样一台年代感十足的“钢铁猛兽”，这是中华人民共和国第一台龙门刨床，66年，它一直坚守岗位。作为新中国的第一台刨床，其工作台是基于机械结构进行运动，因此存在一定的缺陷，随着技术的不断创新和发展，在20世纪70年代，开始使用液压驱动代替机械传动来控制刨床的主运动和横向进给运动，保证了刨床的安全平稳工作。
请同学们思考，刨床工作台运动是由液压系统的哪个元件进行控制的？又是如何实现进给和快退运动呢？今天就让我们一块儿来学习一下液压传动的执行元件。

## Slide 5
子任务1：液压缸的选用
1.了解液压缸的基本类型和特点；
2.掌握常见液压缸的结构和组成；
3.掌握常见液压缸的工作原理；
4.掌握液压缸基本参数的计算。
1.会分析液压缸的工作原理；
2.能够拆装常见液压缸；
3.能够诊断液压缸的常见故障；
4.能根据实际情况正确选用液压缸。
1.创新意识和团队协作能力的培养；
2.问题导向，分析问题，解决问题
3.举一反三的能力
4.8S管理
素质目标
知识目标
能力目标

## Slide 6
子任务1：液压缸的选用
执行元件是输出功率的液压系统部件。执行元件将液压能转变为机械能，是实际工作的装置。有线性和旋转两种执行元件，如下图所示。液压缸是线性执行元件，它输出的是力和直线运动。液压马达是旋转执行元件，它输出的是扭矩和旋转运动。
旋转执行元件 线性执行元件

## Slide 7
子任务1：液压缸的选用
一、液压缸的类型和特点
液压缸按结构特点可分为活塞缸、柱塞缸、摆动缸三类。

## Slide 8
子任务1：液压缸的选用
一、液压缸的类型和特点
液压缸按作用方式可分为单作用式液压缸
和双作用式液压缸两类。
单作用式液压缸利用液压力推动活塞向
一个方向运动，而反向则靠外力实现；
双作用式液压缸则是利用液压力推动活塞
做正反两方向的运动。

## Slide 9
子任务1：液压缸的选用
（1）结构组成
1、单活塞式液压缸
单活塞杆缸结构 1-缸体；2-活塞；3-活塞杆；4-缸盖

## Slide 10
子任务1：液压缸的选用
（2）工作原理
1、单活塞式液压缸
活塞只有一端带活塞杆，因而左右两腔有效作用面积不同。
单杆液压缸有缸体固定和活塞杆固定两种形式。
缸体固定式 活塞杆固定式

## Slide 11
子任务1：液压缸的选用
（2）工作原理
1、单活塞式液压缸

## Slide 12
子任务1：液压缸的选用
（3）速度及推力
1、单活塞式液压缸
无杆腔进油，有杆腔回油 有杆腔进油，无杆腔回油
单杆式活塞缸的工作原理

## Slide 13
子任务1：液压缸的选用
（3）速度及推力
1、单活塞式液压缸
当无杆腔进油，有杆腔回油时，如图所示。此时，活塞推力和运动速度分别为
当有杆腔进油，无杆腔回油时，如图所示。活塞推力和运动速度分别为
式中，
——液压缸无杆腔有效工作面积；
——液压缸有杆腔有效工作面积。

## Slide 14
子任务1：液压缸的选用
（3）速度及推力
1、单活塞式液压缸
比较上面公式可知，由于有效工作面积，所以、，
即无杆腔进油工作时，活塞杆伸出，获得的推力大，速度低；
有杆腔进油工作时，活塞杆缩回，获得的推力小，速度高。
在实际工程中，单杆式活塞缸常用于一个方向有较大负载但运行速度较低，另一个方向为空载要求快速退回运动的设备中。
例如，各种金属切削机床、起重机、压力机、注射机的液压传动系统便常用单杆式活塞缸。

## Slide 15
子任务1：液压缸的选用
（1）结构组成
2、双活塞式液压缸
双杆活塞缸结构 1-活塞杆；2-端盖；3-缓冲柱塞；4-活塞； 5-缸筒；6-密封圈；7-拉杆连接组件

## Slide 16
子任务1：液压缸的选用
2、双活塞式液压缸
（2）工作原理

## Slide 17
子任务1：液压缸的选用
（2）工作原理
2、双活塞式液压缸
1）两腔面积相等；
2）压力相同时，推力相等，
流量相同时，速度相等。
即具有等推力等速度特性
（a）缸体固定式
（b）活塞杆固定式

## Slide 18
子任务1：液压缸的选用
（3）速度及推力
2、双活塞式液压缸
双杆活塞杆的两个活塞杆直径通常是相等的，当左右压力相等时，活塞缸左右两个方向的推力也相等。如进油腔和回油腔的压力分别是p1和p2,则推力F为：
如进入缸内的流量为q,则工作台的运动速度为：

## Slide 19
子任务1：液压缸的选用
(二)柱塞式液压缸
组成：柱塞、导向套、缸筒、压盖等；
缸筒内孔不需精加工，工艺性好，成本低；
柱塞端面受压，为增加推力柱塞直径大，为减少自重，柱塞多用无缝钢管制造。
柱塞缸只能实现单向运动，回程靠外力（如弹簧力）或自重（垂直安装时）；成对使用可实现双向运动。
应用：常用于龙门刨床、导轨磨床、大型拉床等大行程设备液压系统中。

## Slide 20
子任务1：液压缸的选用
(二)柱塞式液压缸

## Slide 21
子任务1：液压缸的选用
(三)摆动式液压缸
分类：单叶片和双叶片式两种；
单叶片式摆角≤280°、双叶片式摆角≤150°在两种结构、尺寸及进油压力相同的情况下，双叶片的输出转矩是单叶片的两倍。
组成：叶片、摆动轴、定子块、缸体；
输出转矩：
T=Zpb[(D-d)/2][D+d)/4]
= Zpb(D2-d2)/8。
输出的回转角速度：
ω=pq/T=8q/Zb(D2-d2) ,
式中，D为缸内径、d为摆动轴直径、b为叶片宽度、p为进油压力、T为摆动轴输出的转矩、 ω为角速度。
应用：常用于机床的送料装置、间歇进给机构、回转夹具、工业机械人手臂和手腕的回转装置及工程机械回转机构等液压系统中。

## Slide 22
子任务1：液压缸的选用
(四)组合式液压缸
（1）伸缩液压缸
由两个或多个活塞缸或柱塞缸套装而成，有单作用和双作用之分。

## Slide 23
子任务1：液压缸的选用
(四)组合式液压缸
（1）伸缩液压缸
活塞或柱塞伸出时，从大到小，速度逐渐增大，推力逐渐减小；
活塞或柱塞缩回时，从小到大。

## Slide 24
子任务1：液压缸的选用
(四)组合式液压缸
（1）伸缩液压缸
工作时可伸很长，不工作时缩短
占地面积小，且推力随行程增加而减小
如，起重机伸缩臂、自动倾卸卡车、火箭发射台等皆用

## Slide 25
子任务1：液压缸的选用
(四)组合式液压缸
（2）齿条液压缸
齿条液压缸

## Slide 26
子任务1：液压缸的选用
(四)组合式液压缸
（2）齿条液压缸

## Slide 27
子任务1：液压缸的选用
(四)组合式液压缸
（2）齿条液压缸
常用于需要回转运动的场合，如：自动线、磨床。

## Slide 28
子任务1：液压缸的选用
二、液压缸的结构
液压缸的典型结构如图所示，由缸筒、缸盖、活塞、活塞杆、密封件等主要零件组成。
结构主要包括
缸体组件
活塞组件
密封装置
缓冲装置
排气装置
液压缸的典型结构
单杆活塞式液压缸结构

## Slide 29
子任务1：液压缸的选用
二、液压缸的结构
（一）缸体组件
a) 法兰连接：结构简单，尺寸大，用于铸铁、铸钢管。
b) 半环连接：结构紧凑、重量轻，但环形槽会削弱缸体强度，用于无缝钢管制成的缸筒。
c) 拉杆连接：加工和装配方便，但尺寸较大，拉杆会变形，影响密封性能。用于较短的液压缸。
d) 螺纹连接：结构紧凑、重量轻，需螺纹加工，端部结构较复杂，装卸需专用工具，用于小尺寸或无缝钢管制造的缸体。
e) 焊接连接：结构简单、尺寸小，但焊接有变形，使用较少。

## Slide 30
子任务1：液压缸的选用
二、液压缸的结构
（二）活塞组件
常见的连接方式有：
锥销式（小图所示），结构简单、装卸方便、多用于中、低压轻载液压系统中
螺纹式（图中a、b、c）装卸方便、连接可靠、适用范围广，但应加装锁紧装置；
半环式（图中d、e、f）装卸简单、连接可靠、但结构较复杂、多用于高压大负载和振动较大的液压系统中。

## Slide 31
子任务1：液压缸的选用
二、液压缸的结构
（三）缓冲组件
可变节流槽式（图c），活塞右端为开有三角节流槽的圆柱塞，节流面积随柱塞的位移而逐渐减小，而液阻力逐渐增大，缓冲作用平稳。
可调节流式（图d），活塞端部圆柱塞进入到端盖圆孔时回油口被堵，无杆腔回油只能通过节流阀（2）回油，调节节流阀的开度，可以控制回油量，从而控制活塞的缓冲速度。当活塞返行程时，压力油通过回油口、单向阀（1）很快进入到右腔作用于整个活塞上及时返向。这种缓冲装置可根据负载情况调整节流阀的开度大小，改变缓冲压力的大小，因此适用范围广。
为了避免活塞运动到终点时撞击缸盖，产生噪声、影响活塞运动的精度甚至损坏机件，常在液压缸两端设置缓冲装置。常见的缓冲装置有：
圆柱形环隙式（图a），活塞右端为圆柱塞与端盖圆孔有间隙δ，当柱塞运行致端盖圆孔内时，封闭在缸筒内的油液只能从环形间隙δ处挤出去，活塞就受到一个很大的阻力而减速制动，减缓活塞的冲击。
圆锥形环隙式（图b），活塞右端为圆锥柱塞，当柱塞运行致端盖圆孔内时，其间隙δ随活塞的位移而逐渐减小，而液阻力逐渐增加，缓冲均匀。

## Slide 32
子任务1：液压缸的选用
二、液压缸的结构
（四）密封组件
液压缸为何需要密封？因为液压缸（或活塞）在液压油的驱动下工作过程中总存在内外泄漏，使其效率降低，严重时系统建立不起压力无法工作，并且油液外泄会污染环境，所以设计液压缸时必须设置密封装置。常用的密封装置有两种形式，即间隙式和密封圈式。
间隙式密封，它是依靠相对零件配合面之间的微小间隙来防止泄漏的，是一中最为简单的密封方法。它摩擦阻力小，密封性能差，加工精度要求高。因此只适合尺寸小、压力低、速度较高的场合。间隙密封的间隙通常为取0.02～０.05mm。

## Slide 33
子任务1：液压缸的选用
二、液压缸的结构
（四）密封组件
液压缸常用的密封件，按其横截面不同，有O形、Y形、V形等。
“O”形密封圈，用耐油橡胶制成,靠预压缩变形σ起密封作用。它结构简单,密封性能好、内外侧及端面都能起密封作用、且结构紧凑、摩擦阻力小、制造容易、装装卸方便，在低压（≤10MPa）系统中应用广泛；
“Y”形密封圈，用耐油橡胶制成能借助油压使唇口边紧贴配合偶件的两结合面上实现密封，其密封性能随工作压力升高而提高，并有一定的自动补偿能力。因此其唇口应对着有压力的油腔。它多用于中低压（ ≤ 20MPa）轴和孔相对运动，且速度较高的场合；
“V”形密封圈，用多层涂胶织物压制而成，它由形状不同的支呈环1、密封环2和压环3组成。当压环压紧密封环时，支呈环可使密封环变形而起密封作用，当密封压力大于10MPa时，可增加密封环2的数量。它多用于中高压（ ≤ 50MPa）、大直径低速的场合。

## Slide 34
子任务1：液压缸的选用
二、液压缸的结构
（五）排气组件
液压传动系统往往会混入空气，使系统工作不稳定，产生振动和噪声及工作部件爬行和前冲等现象。因此设计液压缸时，必须考虑设置排气装置。排气装置一般有三种：
1.对于要求不高的液压缸可以不设专门的排气装置，而将油口布置在缸筒两端最高处，由流出的油将缸中的空气带往油箱，在从油箱溢出。
2.对于速度稳定性要求高的液压缸和大型液压缸，则需在其最高部位设置排气孔并用管道与排气阀（右下图所示）相连排气，或在其最高部位设置排气塞（左下图所示）。
当打开排气阀（图示位置）或松开排气塞的螺钉并使液压缸活塞（或缸体）以最大的行程快速运行时，缸中的空气即可排出。一般空行程往复8～10次将排气阀或排气塞关闭，液压缸便可进入正常工作。

## Slide 35
子任务1：液压缸的选用
三、液压缸的选用与设计原则
（一）选用原则
行程； 工作压力 结构形式； 液压缸和活塞杆的直径； 液压缸作用力； 密封装置； 运动速度； 其它附属装置（缓冲器，排气装置）； 安装方式； 工作温度和周围环境;

## Slide 36
子任务1：液压缸的选用
三、液压缸的选用与设计原则
（一）选用原则
正常工作时，要带动工件做速度相等的直线往复进给运动，且往复运动时两个方向要克服的负载相同。这就要求液压缸能够进行速度相同的往复直线运动，且受到的推力相同，通过上面对液压缸的简单介绍，我们了解到双杆式活塞缸左、右两腔的有效面积相等，当分别向左、右腔输入相同压力和相等流量的油液时，液压缸左、右两个方向的推力和速度相等，能够满足平面磨床工作台的工作要求，所以磨床工作台的液压缸选择双杆式活塞缸。
平面磨床工作台应选用什么类型液压缸？

## Slide 37
子任务1：液压缸的选用
任务总结

## Slide 38
子任务1：液压缸的选用
液压马达
从液压马达的功用来看，其主要参数为转矩T、转速n 和角速度ω。
液压马达实际输出转矩与转速分别为
液压马达的主要参数
图是轴向柱塞式液压马达工作原理图。
轴向柱塞式液压马达

## Slide 39
子任务1：液压缸的选用
径向式液压马达
1. 曲轴连杆式低速大扭矩马达
曲轴连杆式低速大扭矩马达是通过增大柱塞直径，从而增大排量来增大马达输出转矩的。
该马达的工作原理如图
2. 内曲线径向柱塞式低速大扭矩液压马达
内曲线径向柱塞式低速大扭矩液压马达简称内曲线马达，是低速大扭矩马达的主要形式之一，
其主要特点是作用数不小于三个，所以排量较大，具有结构紧凑、重量轻、传动扭矩大、低速
稳定性好、变速范围大、启动效率高等优点。

## Slide 40
子任务1：液压缸的选用
1. 单叶片摆动液压马达
图（a）所示为单叶片摆动液压马达，其摆动角可达300°。
单叶片摆动液压马达主要由叶片1、摆动轴2、定子块3、
壳体4 等主要零件组成。
2. 双叶片摆动液压马达
图（b）所示为双叶片摆动液压马达，其摆角一般不超过150°。
3. 三叶片式摆动液压马达
三叶片式摆动液压马达的三个叶片在圆周内均匀分布，摆动角度小于60°，
其输出的转矩是单叶片马达的三倍，输出的角速度是单叶片马达的三分之一。
摆动式液压马达

## Slide 41
子任务1：液压缸的选用
液压马达的使用
1. 使用条件不能超过液压马达所规定允许的范围。
（1）转速、压力不能超过规定值。
（2）使用时必须保证马达的主回油路上有一定的背压。
（3）液压系统中的油液应严格保持清洁，过滤精度应不低于25μm。
2. 安装时要充分考虑液压马达的正常工作要求。
（1）液压马达与其他机械连接时要保证同心或采用柔性连接。
（2）应尽可能使马达的输出轴不受或少受径向负荷，不能承受径向力的马达不得将皮带轮、
齿轮等传动件直接装在输出轴上。
（3）马达的泄漏油管要畅通，并单独引回油箱。
（4）马达在首次启动前应向壳体内注入清洁的工作液，以保证摩擦副的润滑。
（5）具有相位微调机构的马达，调整后不得任意拨动，采用浮动配流机构的马达，其进、
回油口应用软管连接，以保证配流机构的浮动性。
（6）停机时间较长的马达，不应满载启动，待空运转一段时间后，再正常使用。

## Slide 42
子任务1：液压缸的选用
气缸是将压缩空气的压力能转变成机械能并对外作功的元件，包括气缸和气动马达。
气缸的分类
按活塞受力状态分：单作用缸和双作用缸
按结构特征分：活塞式缸、柱塞式缸、薄膜式缸、叶片式摆动缸、齿轮齿条式摆动缸等
按功能分：普通缸和特殊缸
四、气缸的类型和特点

## Slide 43
子任务1：液压缸的选用
四、气缸的类型和特点
（一）普通气缸
普通单活塞杆双作用气缸
单作用活塞气缸及图形符号

## Slide 44
子任务1：液压缸的选用
四、气缸的类型和特点
（二）气-液阻尼缸
气-液阻尼缸是一种由气缸和液压缸构成的组合缸。它由气缸产生驱动力，用液压缸的阻尼调节作用获得平稳运动。
气-液阻尼缸按其结构不同，可分为串联式和并联式两种。
串联式气-液阻尼缸
并联式气-液阻尼缸

## Slide 45
子任务1：液压缸的选用
四、气缸的类型和特点
（三）薄膜式气缸
薄膜式气缸是一种利用膜片在压缩空气作用下变形来推动活塞杆作直线运动的气缸。

## Slide 46
子任务1：液压缸的选用
四、气缸的类型和特点
（三）手指气缸
手指气缸主要有平行手指气缸、摆动手指气缸、旋转手指气缸和三点手指气缸等
四种结构形式。
平行手指气缸
摆动手指气缸
旋转手指气缸
三点手指气缸

## Slide 47
子任务1：液压缸的选用
任务总结

## Slide 48
子任务2：液压缸的故障排除
长五火箭地面发射支持设备中，箭体公路运输车、箭体转载平台车等都涉及液压系统的设备，液压人员工作量极大。曾毅也是长五火箭发射平台液压系统主管设计师，是为长五保驾护航的液压人员之一，从火箭运输到转载、吊装、垂调，再到射前的摆杆摆开，都需要他全程保障。
箭体公路运输车长期停放在户外，处于高温、高热、高湿、高盐雾的极端恶劣工况中，得经常检修。每次检修，曾毅都对液压系统各个单机进行无死角的全面检查。从接头、管路、阀件再到油缸，用眼睛看，用手摸，一定要保证产品的状态良好。在一次细心检查中，曾毅发现了转向油缸防尘圈脱落问题，通过紧急更换油缸，提前排除了箭体运输风险。
运输车的油缸活塞杆平时涂满厚厚的黄油层防护，时间一长黄油就变黑。而防尘圈在恶劣环境中，容易变脆，碎片脱落黏在黑黑的黄油中，很难被发现。检修期间，曾毅发现了防尘圈的问题，他现场判断存在多余物和渗漏的风险。
曾毅当机立断，与领导、专家、厂商一起分析防尘圈脱落原因，快速定位，制定油缸改进方案，迅速完成油缸改进设计图纸，联系生产厂家协同，同步开展工艺改进、备料、密封件采购等各项工作，以极限速度，赶在运输前两天完成了油缸更换工作，保障了箭体平安运输到转载厂房。

## Slide 49
1.掌握换向阀的工作原理和图形符号；
2.掌握换向回路的工作原理
1.会根据实际需要正确选用换向阀；
2.能够根据要求完成液压换向回路的设计与搭建；
1. 能够增强安全操作意识，做到安全操作；
2. 能够相互协作、沟通、举一反三、分析解决问题
3. 任务完成后，能自我评估并提出改进措施
素质目标
知识目标
能力目标
子任务2：液压缸的故障排除

## Slide 50
子任务2：液压缸的故障排除
液压缸的常见故障及排除方法 |  | 
故障现象 | 故障原因 | 排除方法
运动部件推力不足、速度不够或逐渐下降 | （1）缸与活塞配合间隙过大或O形密封圈破坏； （2）工作时经常用某一段，造成局部几何形状误 差增大，产生泄露； （3）缸端活塞杆密封压得过紧，摩擦力太大； （4）活塞杆弯曲，是运动阻力增加。 | （1）更换活塞或密封圈，调整到合适间隙； （2）镗磨修复缸孔内径，重配活塞 （3）放松、调整密封； （4）校正活塞杆。
运动部件产生爬行 | （1）外界空气进入缸内； （2）密封压得太紧； （3）活塞与活塞杆不同轴； （4）活塞杆弯曲变形； （5）缸筒内壁拉毛，局部磨损严重或腐蚀； （6）安装位置有误差； （7）双活塞杆两端螺母拧得太紧； 导轨润滑不良。 | （1）外界空气进入缸内； （2）密封压得太紧； （3）活塞与活塞杆不同轴； （4）活塞杆弯曲变形； （5）缸筒内壁拉毛，局部磨损严重或腐蚀； （6）安装位置有误差； （7）双活塞杆两端螺母拧得太紧； （8）导轨润滑不良。

## Slide 51
子任务2：液压缸的故障排除
液压缸的常见故障及排除方法 |  | 
故障现象 | 故障原因 | 排除方法
运动部件 换向有冲击 | （1）活塞与缸筒间用间隙密封时，间隙过大，节流阀失去作用； （2）端部缓冲装置中的单向阀失灵，不起作用。 | （1）更换活塞，使间隙达到规定要求，检查缓冲节流阀; （2）修正、研配单向阀与阀座或更换。
外泄露 | （1）密封圈损坏或装配不良使活塞杆处密封不严 （2）活塞杆表面损伤； （3）管接头密封不严； （4）缸盖处密封不良。 | （1）检查并更换或重装密封圈； （2）检查并修复活塞杆； （3）检查并修整； （4）检修密封圈及接触面。

## Slide 52
子任务2：液压缸的故障排除
液压马达的常见故障及排除方法 |  | 
故障现象 | 故障原因 | 排除方法
转速低、转矩小 | （1）电动机转速不够； （2）滤油器滤网堵塞； （3）油箱中油量不足或吸油管径过小，造成吸油困难； （4）密封不严，泄漏，空气侵入内部； （5）油的黏度过大； （6）液压泵轴向及径向间隙过大，内泄增大。 | （1）找出原因，进行调整； （2）清洗或更换滤网； （3）加足油量，适当加大管径，使吸油通畅； （4）拧紧密封接头，防止泄漏或空气侵入； （5）选择黏度小的油液； （6）适当修复液压泵。
液压泵输出油压不足 | （1）液压泵效率太低； （2）溢流阀调整压力不足或发生故障； （3）油管阻力过大(管道过长或过细)； （4）油的黏度较小，内部泄漏较大。 | （1）检查液压泵故障，并加以排除； （2）检查溢流阀故障，排除后重新调高压力； （3）更换孔径较大的管道或尽量减小长度； （4）检查内泄漏部位的密封情况，更换油液或密封。
液压泵输出油压不足 | （1）液压泵效率太低； （2）溢流阀调整压力不足或发生故障； （3）油管阻力过大(管道过长或过细)； （4）油的黏度较小，内部泄漏较大。 | （1）检查液压泵故障，并加以排除； （2）检查溢流阀故障，排除后重新调高压力； （3）更换孔径较大的管道或尽量减小长度； （4）检查内泄漏部位的密封情况，更换油液或密封。

## Slide 53
子任务2：液压缸的故障排除
液压马达的常见故障及排除方法 |  | 
故障现象 | 故障原因 | 排除方法
外泄露 | （1）液压马达结合面没有拧紧或密封不好有泄漏； （2）液压马达内部零件磨损，泄漏严重。 | （1）拧紧接合面，检查密封情况或更换密封圈； （2）检查其损伤部位，并修磨或更换零件。
内泄露 | （1）配油盘磨损严重； （2）轴向间隙过大； （3）配油盘与缸体端面磨损，轴向间隙过大； （4）弹簧疲劳； （5）柱塞与缸体磨损严重。 | （1）检查配油盘接触面，并加以修复； （2）检查并将轴向间隙调至规定范围； （3）修磨缸体及配油盘端面； （4）更换弹簧； （5）研磨缸体孔，重配柱塞。
内泄露 | （1）配油盘磨损严重； （2）轴向间隙过大； （3）配油盘与缸体端面磨损，轴向间隙过大； （4）弹簧疲劳； （5）柱塞与缸体磨损严重。 | （1）检查配油盘接触面，并加以修复； （2）检查并将轴向间隙调至规定范围； （3）修磨缸体及配油盘端面； （4）更换弹簧； （5）研磨缸体孔，重配柱塞。

## Slide 54
子任务2：液压缸的故障排除
扫码观看液压缸拆装视频，并动手拆装液压缸，写出液压缸的主要拆卸步骤

## Slide 55
子任务2：液压缸的故障排除
任务评价

## Slide 56
子任务2：液压缸的故障排除
“蛟龙号”推迟下潜的原因