## Slide 1: 工作任务二： 液压泵的选用和排故

## Slide 2
1
2
3
能够正确分析液压泵的工作原理；
能够识别和绘制不同类型液压泵的图形符号；
能够正确选用液压泵；
4
5
6
能够分析液压泵的常见故障；
能够根据液压泵产生的故障现象找到排除方法；
能够增强安全操作意识，做到安全操作
7
能够以问题为导向，团队协作，解决问题
此照片，作者: 未知作者，许可证: CC BY-SA-NC
工作任务二：液压泵的选用和排故

## Slide 3
1
2
3
液压泵的基本认知
液压泵的选用
液压泵的故障排除
工作任务二：液压泵的选用和排故

## Slide 4
北京时间2021年6月17日9时22分，搭载神舟十二号载人飞船的长征二号F遥十二运载火箭，在酒泉卫星发射中心点火发射。此后，神舟十二号载人飞船与火箭成功分离，进入预定轨道，顺利将聂海胜、刘伯明、汤洪波3名航天员送入太空，飞行乘组状态良好，发射取得圆满成功。
其中，搭载神舟十二号载人飞船的长征二号F遥十二运载火箭控制伺服舵机的液压泵，它来自位于贵阳市乌当区的航空工业力源液压股份有限公司，别看这枚液压泵的重量不到1.2kg，外形尺寸仅有142*96*70mm，在海、陆、空武器装备配套上，液压泵一直是主要的“源动力”。那么你知道液压泵是如何为系统提供动力的吗？
子任务1：液压泵的基本认知

## Slide 5
1.掌握容积式液压泵的的工作原理；
2.掌握液压泵的性能参数
1.能根据容积式液压泵的工作原理分析其基本特点；
1.民族自豪感的培养；
2.分析问题，解决问题的能力；
3.探究本质的能力；
素质目标
知识目标
能力目标
子任务1：液压泵的基本认知

## Slide 6
液压系统的动力元件——液压泵，是系统不可缺少的核心元件，它将原动机（电动机或内燃机）输入的机械能转换为工作介质的液压能输出，为液压系统提供足够流量的压力油，是一种能量转换装置。
一、液压泵的基础知识
子任务1：液压泵的基本认知

## Slide 7
1、液压泵的工作原理
1-偏心轮 2-柱塞 3-泵体 4-弹簧 5、6-单向阀 a-密封容积
子任务1：液压泵的基本认知

## Slide 8
2、液压泵的特点
（1）具有若干个周期性变化的密封容积。
（2）具有相应的配流机构。
（3）油箱内液体的压力必须等于或大于大气压力。
子任务1：液压泵的基本认知

## Slide 9
3、液压泵的分类
按结构不同 | 按输出流量 | 按输出油液方向 | 按额定压力
齿轮泵、叶片泵 柱塞泵、螺杆泵 | 定量泵、变量泵 | 单向泵、双向泵 | 低压泵、中压泵、高压泵
液压泵的职能符号
（a）单向定量泵 （b）单向变量泵 （c）双向定量泵 （d）双向变量泵
子任务1：液压泵的基本认知

## Slide 10
二、液压泵的性能参数
1、压力
（1）工作压力：
液压泵实际工作时的输出压力称为工作压力。
（2）额定压力：
液压泵在正常工作条件下，按试验标准规定，连续运转的最高压力称为液压泵的额定压力。
（3）最高允许压力：
在超过额定压力的条件下，根据试验标准规定，允许液压泵短暂运行的最高压力值。
子任务1：液压泵的基本认知
压力等级 | 低压 | 中压 | 中高压 | 高压 | 超高压
压力/MPa | ≤2.5 | >2.5~8 | >8~16 | >16~32 | >32

## Slide 11
2、排量和流量
（1）排量V:在不考虑泄漏的情况下，液压泵轴每转一周所排出的液体的体积称为液压泵的排量。
（2）理论流量qt：在不考虑液压泵泄漏的条件下，在单位时间内所排出的液体体积称为理论流量。
qt =Vn
（3）实际流量q：液压泵在某一具体工况下，单位时间内所排出的液体的实际体积称为实际流量，它等于理论流量qt减去泄漏流量△q，即：
q=qt-△q
（4）额定流量qn：液压泵在正常工作条件下，按实验标准规定（如在额定压力和额定转速下）必须保证的流量。
子任务1：液压泵的基本认知

## Slide 12
3、液压泵的功率
（1）输入功率Pi：液压泵的输入功率为泵轴的驱动功率，其值为
Pi=2πnTi
(Ti为液压泵的输入转矩，n为泵轴的转速。)
（2）输出功率Po ：液压泵输出的液压效率。
Po=pq
(p为缸内液体的压力，q为输入液压缸的油液流量.)
子任务1：液压泵的基本认知

## Slide 13
4、液压泵的效率
（1）容积效率ηv：液压泵的实际流量与理论流量之比。
（2）机械效率ηm：理论转矩与实际转矩的比值。
（3）总效率η：泵的输出功率与输入功率的比值称为总效率，以η表示。
子任务1：液压泵的基本认知

## Slide 14
任务实施
任务总结
子任务1：液压泵的基本认知
转二维码
转二维码

## Slide 15
液压泵是液氧系统的核心，高压柱塞泵是高端的必备核心，素有“中国之心”的称号。 据了解，太重研制的“中国心”创造了高端液压柱塞泵耐久性试验的新纪录，这项纪录的诞生，标志着太重榆液研制的高端液压柱塞泵产品性能优良，已经达到国际水平。
以振兴民族企业为己任，大力推进自主创新，引进国际性的领先人才和先进的技术，在技术先进性、工作可靠性等方面都在不断的完善，建立了务实有效的研究机制，经过多方面的钻研奋斗，在材料钻研上都取得了重大的突破。
一直以来，我国不断的发展技术工业，而国外对我国进行了技术的封锁，在这方面知识是相当的缺乏，技术与材料方面也是严重的不足，通过这次的柱塞泵工艺国际合作、改进、自主研究等方面，对工业工程方面的知识和技术都得到了大幅度的提升，未来，国家还会不断创新，继续装备更多的“中国之心”。那呢你了解不同场合下液压泵该如何选择吗？
子任务2：液压泵的选用

## Slide 16
1.掌握齿轮泵的工作原理和结构特点；
2.掌握叶片泵的工作原理和结构特点；
3.掌握柱塞泵的工作原理和结构特点；
1.能根据不同场合选择合适的液压泵；
1.动手实践能力的培养；
2.问题导向，分析问题，解决问题
3.8S管理
素质目标
知识目标
能力目标
子任务2：液压泵的选用

## Slide 17
齿轮泵是液压系统中广泛采用的一种液压泵,它一般做成定量泵,按结构不同,齿轮泵分为外啮合齿轮泵和内啮合齿轮泵两种,其中外啮合齿轮泵应用最广。
一、认识齿轮泵
（一）外啮合齿轮泵
1、外啮合齿轮泵的结构组成
子任务2：液压泵的选用

## Slide 18
2、外啮合齿轮泵的工作原理
子任务2：液压泵的选用

## Slide 19
2、外啮合齿轮泵的结构特点
（1）径向作用力不平衡
（2）困油现象。
（3）端面泄露。
子任务2：液压泵的选用

## Slide 20
（二）内啮合齿轮泵
内啮合齿轮泵有渐开线齿轮泵和摆线齿轮泵（又称摆线转子泵）两种，其工作原理如图所示。
1-小齿轮 2-月牙形隔板 3-内齿环 4-吸油腔 5-压油腔
子任务2：液压泵的选用

## Slide 21
根据各密封工作容积在转子旋转一周吸、排油液次数的不同，叶片泵分为两类，即完成一次吸、排油液的单作用叶片泵和完成两次吸、排油液的双作用叶片泵
一、认识叶片泵
（一）双作用叶片泵
1、双作用叶片泵的结构组成
1-定子 2-转子 3-叶片 4-配流窗口 5-传动轴 6-壳体
子任务2：液压泵的选用

## Slide 22
2、双作用叶片泵的工作原理
子任务2：液压泵的选用

## Slide 23
2、双作用叶片泵的结构特点
（1）定子过渡曲线。
（2）径向作用力平衡。
（3）叶片倾角。
子任务2：液压泵的选用

## Slide 24
（二）单作用叶片泵
单作用叶片泵由转子、定子、叶片、端盖等组成。 定子具有圆形内表面，定子和转子之间有一定的偏心距 e。工作原理如图：
子任务2：液压泵的选用

## Slide 25
（三）限压式叶片泵
限压式变量叶片泵是一种自动调节式变量泵，它能根据外负载的大小自动调节泵的排量。
1、限压式变量叶片泵的工作原理
1-限压弹簧 2-定子 3-转子 4-叶片 5-反馈液压缸 6-压力调节螺钉 7-流量调节螺钉
子任务2：液压泵的选用

## Slide 26
2、限压式变量叶片泵的特性曲线
子任务2：液压泵的选用

## Slide 27
柱塞泵按柱塞的排列和运动方向不同，可分为径向柱塞泵和轴向柱塞泵两大类,如图所示。
三、认识柱塞泵
子任务2：液压泵的选用

## Slide 28
1、径向柱塞泵的工作原理
1—柱塞 2—缸体 3—衬套 4—定子 5—配油轴
子任务2：液压泵的选用

## Slide 29
2、径向柱塞泵的结构特点
（1）移动定子，改变偏心距e的大小时，泵的排量就得到改变；移动定子，改变偏心距e的方向时，泵的吸、压油口便互换。这种泵可实现双向变量，因此径向柱塞泵可以制成单向或双向变量泵。
（2）径向柱塞泵径向尺寸大，转动惯量大，自吸能力差，且配流轴受到径向不平衡液压力的作用，易于磨损，这些都限制了其转速与压力的提高，故应用范围较小。
（3）加工精度要求不太高，输出流量大，工作压力较高，性能稳定，耐冲击性能好，工作可靠。
子任务2：液压泵的选用

## Slide 30
（二）轴向柱塞泵
轴向柱塞泵是将多个柱塞配置在一个共同缸体的圆周上,并使柱塞中心线和缸体中心线平行的一种泵。 轴向柱塞泵有两种形式,直轴式(斜盘式)和斜轴式(摆缸式)。
1、轴向柱塞泵的结构组成
a—轴向柱塞泵 b—缸体 c—配油盘 d—柱塞滑履组
a
b
c
d
子任务2：液压泵的选用

## Slide 31
2、轴向柱塞泵的工作原理
1—缸体2—配油盘3—柱塞4—斜盘5—传动轴6—弹簧
子任务2：液压泵的选用

## Slide 32
2、斜盘式轴向柱塞泵结构特点
(1) 缸体端面间隙的自动补偿
(2) 滑靴的静压支撑结构
(3) 变量机构
子任务2：液压泵的选用

## Slide 33
四、液压泵的选择
性能 | 外啮合 齿轮泵 | 双作用 叶片泵 | 限压式变量叶片泵 | 径向柱塞泵 | 轴向柱塞泵 | 螺杆泵
输出压力 | 低压 | 中压 | 中压 | 高压 | 高压 | 低压
流量调节 | 不能 | 不能 | 能 | 能 | 能 | 不能
效率 | 低 | 较高 | 较高 | 高 | 高 | 较高
输出流量脉动 | 很大 | 很小 | 一般 | 一般 | 一般 | 最小
自吸特性 | 好 | 较差 | 较差 | 差 | 差 | 好
对油的污染敏感性 | 不敏感 | 较敏感 | 较敏感 | 很敏感 | 很敏感 | 不敏感
噪声 | 大 | 小 | 较大 | 大 | 大 | 最小
子任务2：液压泵的选用

## Slide 34
任务实施
任务总结
子任务2：液压泵的选用
转二维码
转二维码

## Slide 35
一、空气压缩机
空气压缩机是空压站的核心装置，它的作用是将电动机输出的机械能转换成压缩空气的压力能供给气动系统使用。
1.分类
按压力大小 | 按工作原理 | 按结构不同
低压型（0.2-1.0MPa） 中压型（1.0-10MPa） 高压型（>10MPa） | 容积型 速度型 | 往复式（活塞式和膜片式） 旋转式（滑片式和螺杆式）
子任务2：液压泵的选用

## Slide 36
2.工作原理
1-转轴 2-活塞 3-缸体 4-吸气阀 5-排气阀 6-中间冷却器
活塞式空压机是通过转轴带动活塞在缸体内做往复运动，从而实现吸气和压气，达到提高气压的目的的。
以左图中一级活塞为例，当活塞向下运动时，缸体内容积相应增大，气压下降形成真空，大气压将吸气阀顶开，外界空气被吸入缸体;当活塞向上运动时，缸体内容积下降，压力升高，使吸气阀关闭，让排气阀打开，将具有一定压力的压缩空气向2级活塞输出。这样就完成了一次工作循环。
输出的压缩空气经中间冷却器冷却后，由2级活塞进行二次压缩，使压力进一步提高，以满足气动系统使用的需要。
子任务2：液压泵的选用

## Slide 37
任务总结
任务实施
子任务2：液压泵的选用
转二维码
转二维码

## Slide 38
任务3：液压泵的故障排除
液压驱动技术以其独特的优点，已成为各领域的主要驱动技术之一。液压泵是液压传动系统的心脏，是液压驱动系统的动力元件。液压泵一旦出现故障，将严重影响设备的正常使用。因此，对液压泵故障的分析和对液压系统做经常的维护，是目前非常重要的工作。那么你了解各种类型的液压泵主要有哪些常见的故障现象吗？

## Slide 39
1.掌握齿轮泵的常见故障现象；
2.掌握叶片泵的常见故障现象；
3.掌握柱塞泵的常见故障现象；
1.会根据液压泵产生的故障现象分析产生的原因；
2.能够根据液压泵产生的故障现象找到排除方法；
1.团结协作意识的培养；
2.问题导向，分析问题，解决问题；
3.实践动手能力的培养；
4.8S管理；
素质目标
知识目标
能力目标
子任务3：液压泵的故障排除

## Slide 40
一、齿轮泵的常见故障及排除
1、流量不足或压力不能升高
2、过热
3、噪声大
子任务3：液压泵的故障排除

## Slide 41
二、叶片泵的常见故障及排除
1、流量不足或压力不能升高
2、噪声大
子任务3：液压泵的故障排除

## Slide 42
三、柱塞泵的常见故障及排除
1、流量不足或压力不能升高
2、噪声大
子任务3：液压泵的故障排除

## Slide 43
任务实施
任务总结
子任务3：液压泵的故障排除
转二维码
转二维码