## Slide 1: 工作任务四： 控制元件及基本回路的认知与搭建

## Slide 2
1
2
3
能够正确识别和选用各种控制元件；
能够识别和绘制常见的控制元件的图形符号；
能够正确的使用液压或气动实训台；
4
5
6
能够绘制常见的基本回路
能够进行常见的基本回路的安装与调试。
能够增强安全操作意识，做到安全操作
7
能够以问题为导向，团队协作，解决问题
此照片，作者: 未知作者，许可证: CC BY-SA-NC

## Slide 3
1
挖掘机手臂伸缩控制回路的搭建
2
3
4
5
汽车起重机支腿锁紧回路的搭建
冲床液压控制回路的搭建
钻床液压控制回路的搭建
数控机床刀盘回转液压控制回路的搭建

## Slide 4
一桥连三地，天堑变通途。港珠澳大桥跨越伶仃洋，东接香港特别行政区，西接广东省珠海市和澳门特别行政区，总长约 55 公里，是世界最长的公路沉管隧道和唯一的深埋沉管隧道，也是我国第一条外海沉管隧道。港珠澳大桥的建设不仅是区域合作，更是体现了八方支援，这座超级工厂正是由桂山岛上3000多名工人在100天的时间内从平地上挖去300万立方米的土石建造起来的。那么施工现场挖掘机手臂伸缩控制的回路该如何搭建？

## Slide 5
1.掌握换向阀的工作原理和图形符号；
2.掌握换向回路的工作原理
1.会根据实际需要正确选用换向阀；
2.能够根据要求完成液压换向回路的设计与搭建；
1. 能够增强安全操作意识，做到安全操作；
2. 能够相互协作、沟通、举一反三、分析解决问题
3. 任务完成后，能自我评估并提出改进措施
素质目标
知识目标
能力目标

## Slide 6
换向阀是利用阀芯和阀体间相对位置的变化来接通、断开或改变系统中油液的流动方向。
分 类 | 形 式
按阀芯运动分 | 滑阀式换向阀、转阀式换向阀
按通路数分 | 二通、三通、四通、五通
按工作位数分 | 二位、三位、四位
按控制方式分 | 手动、机动、电磁、液动、电液动
一、换向阀

## Slide 7
1、工作原理

## Slide 8
2、结构及图形符号

## Slide 9
换向阀的图形符号的意义：
  ◆方框表示“位”，方框数表示位数；
  ◆“↑”表示连通，“ T”表示堵塞；
  ◆在一方框内“↑”的首尾及“ T ”与方框交点数表示通数；
  ◆每一方框表达的内容，为该阀芯在此位工作时的连通方式。

## Slide 10
3、中位机能及其特点
对于三位换向阀处于中间位置（常态位置）时，阀内各油口的连通方式，称为换向阀的中位机能（或称滑阀机能）。不同的中位机能，可以满足液压系统的不同要求。

## Slide 11
3、中位机能及其特点

## Slide 12
3、中位机能及其特点

## Slide 13
4、常用换向阀
手动换向阀是用手动杠杆操纵阀芯换位的换向阀，它主要有弹簧复位和钢珠定位两种型式
(1)手动换向阀
弹簧复位式：适用于动作频繁、工作时间短的场合，常用于工程机械中
钢球定位式：应用于机床、液压机、船舶等需保持工作状态时间较长的情况
钢球定位式
弹簧复位式

## Slide 14
4、常用换向阀
(2)机动换向阀
利用挡铁或凸轮使阀芯运动以控制流向。常用于机床液压系统的速度换接回路中。
图示阀由滚轮2、阀芯3、弹簧4等组成。在图示位置，阀芯3在弹簧4作用下处于左位，P与A不连通；当运动部件上挡块1压住滚轮使阀芯移至右位时，油口P与A连通。

## Slide 15
4、常用换向阀
(3)电磁换向阀
利用电磁铁的吸引力控制阀芯换位的换向阀。操纵方便、布局灵活，有利于提高自动化程度，因此应用最广泛，但由于电磁铁的吸力有限(<120N)，因此电磁换向阀只适用于流量不太大的场合

## Slide 16
4、常用换向阀
(4)液动换向阀
利用压力油改变滑阀位置以控制流向
结构简单、动作可靠、平稳，由于液动驱动力大，故用于流量大的液压系统。常与电磁阀联合使用。

## Slide 17
4、常用换向阀
(5)电液换向阀
利用电磁阀控制液动阀，以变换液流方向。

## Slide 18
二、换向回路
改变执行元件的运动方向。要求：换向可靠、灵敏平稳，换向精度合适
单作用缸的换向回路
双作用缸的换向回路

## Slide 19
任务实施
任务总结

## Slide 20
一、气动换向阀
气动换向阀的功用是通过改变阀芯相对阀体的位置，使气体流动方向发生变化，从而改变气动执行元件的运动方向。根据其控制方式可分为气压控制阀、电磁控制阀、机械控制阀、手动控制阀等。换向型方向控制阀的结构和工作原理与液压阀中对应的方向控制阀基本相似，职能符号基本相同。
1.气压控制阀
单气控换向阀
双单控换向阀

## Slide 21
2.电磁控制阀
单电控直动式电磁换向阀
双电控直动式电磁换向阀

## Slide 22
用换向阀控制压缩空气的流动方向，来实现控制执行元件运动方向的回路。
二、气动换向回路
单作用气缸的换向回路
双作用气缸的换向回路

## Slide 23
任务总结
任务实施

## Slide 24
位于天安门广场中央的“祝福祖国”巨型大花篮整体花篮顶高18米，篮盘直径12米。与往年不同的是，2023年的广场花篮首次加入了象征丰收的五谷元素，体现了花团锦簇、五谷丰登。
天安门巨型花果篮钢结构总量245吨，插好花的篮盘重约60吨，借助300吨起重机高效吊装的助力，直径达12米的巨大篮盘在不到2个小时的时间里，就被精准地安装在了篮肚中，在吊装的过程中，起重机展现出精准、稳定、高效的性能优势，有力确保了篮盘与篮肚的完美对接。
那么起重机在作业过程中，支腿是如何可靠的锁定而不受外界的影响而发生漂移或窜动的呢？汽车起重机支腿锁紧回路该如何搭建？

## Slide 25
1.掌握单向阀和液控单向阀的工作原理和图形符号；
2.掌握锁紧回路的工作原理
1.会正确使用单向阀和液控单向阀；
2.能够根据要求完成液压锁紧回路的设计与搭建；
1. 能够增强安全操作意识，做到安全操作；
2. 能够相互协作、沟通、举一反三、分析解决问题
3. 任务完成后，能自我评估并提出改进措施
素质目标
知识目标
能力目标

## Slide 26
一、单向阀
单向阀的主要作用是控制油液的单向流动。液压系统对单向阀的主要性能要求是：正向流动阻力损失小，反向时密封性能好，动作灵敏。它主要分为普通单向阀和液控单向阀两种。
普通单向阀是只允许液流一个方向流动，反向则被截止的方向阀。故又称截止阀。
普通单向阀有直通式和直角式两种形式，直通式阀芯为钢球式，直角式阀芯为锥阀式。
1、普通单向阀

## Slide 27
2、液控单向阀
液控单向阀（板式）
1，6－丝堵 2－控制活塞 3－阀体 4－阀芯 5－弹簧
a)内部结构简图
b)阀底面板
c)图形符号

## Slide 28
二、锁紧回路
使执行元件能在任意位置停留，并防止停止后不会因外力作用而移动其位置。
采用换向阀的锁紧回路
采用液控单向阀的锁紧回路

## Slide 29
任务实施
任务总结

## Slide 30
单向型方向控制阀
单向型方向控制阀只允许气流沿着一个方向流动。它主要包括单向阀、梭阀、双压阀和快速排气阀等。
1、单向阀
2.梭阀

## Slide 31
3.双压阀
4.快速排气阀

## Slide 32
任务总结
任务实施

## Slide 33
制造业是一个国家经济发展的基石,也是增强国家竞争力的基础，“三步走”战略中，2025年基本实现工业化，中国制造业迈入制造强国行列;2035年，中国制造业整体水平达到中等发达国家水平;2045年，制造大国地位更加巩固，综合实力进入世界制造强国前列。冲床是金属加工行业的重要工具，中国政府已将数控精密冲床行业提高到了战略性位置。
冲床通过一组模具(分上模与下模)，将材料置于其间，由机器施加压力，使材料塑性变形，而得到所要求的形状与精度。在液压冲床工作过程中，加工不同材料所需最高压力不同。那么液压冲床是如何得到不同的稳定压力的呢？冲床液压控制回路该如何搭建？

## Slide 34
1.掌握溢流阀的工作原理和图形符号；
2.掌握调压回路的工作原理
1.会正确使用溢流阀；
2.能够根据要求完成液压调压回路的设计与搭建；
1. 能够增强安全操作意识，做到安全操作；
2. 能够相互协作、沟通、举一反三、分析解决问题
3. 任务完成后，能自我评估并提出改进措施
素质目标
知识目标
能力目标

## Slide 35
一、溢流阀
通过对油液的溢流，使液压系统的压力维持恒定，从而实现系统的稳压、调压、限压和安全。根据结构的不同，液压系统中常用的溢流阀有直动式和先导式两种。
直动式溢流阀 先导式溢流阀

## Slide 36
1、直动式溢流阀-结构组成
手轮
调压
弹簧
阀芯
阀体
油口
锥阀式
球阀式
滑阀式

## Slide 37
P
T
PA
F
PA=F
阀芯上的平衡方程
若：PA≤F弹
阀芯不动，PT不通
阀口常闭
1、直动式溢流阀-工作原理

## Slide 38
P
T
PA
F
若：PA>F弹
阀芯上移，PT相通，油液经溢流阀回油口T回到油箱
PA=F弹
P进= F弹/A
定值
1、直动式溢流阀-工作原理

## Slide 39
直接利用液压力和弹簧力相平衡来控制阀芯的启闭动作，以控制进油口的油液压力维持恒定。
溢流、稳压
P进= F弹/A
1、直动式溢流阀-工作原理

## Slide 40
1、溢流阀阀口常闭；
2、溢流阀是进口压力控制；
3、当达到溢流阀的调定压力时，溢流阀打开，开始溢流，并始终保持进口压力不变。
1、直动式溢流阀-特点

## Slide 41
2、先导式溢流阀

## Slide 42
二、调压回路-单级调压回路

## Slide 43
二、调压回路-二级调压回路

## Slide 44
二、调压回路-多级调压回路

## Slide 45
任务总结
任务实施

## Slide 46
一、溢流阀
溢流阀在系统中起安全保护作用。当系统压力超过规定值时，安全阀打开，将系统中的一部分气体排入大气，使系统压力不超过允许值，从而保证系统不因压力过高而发生事故。溢流阀又称安全阀。按控制方式分为直动式和先导式。

## Slide 47
二、气源压力控制回路
气源压力控制回路用于控制气源系统中气罐的压力，使之不超过调定的压力值和不低于调定的最低压力值。

## Slide 48
明朝罗颀《物原》中记载：“史佚始作辘轳。”考古学家现已发现，公元前4000年，人类就发明了打孔用的“弓辘轳”，往复拉动弓弦便可使钻杆转动，这样就能在木头、石块上打孔了，这便是古代的钻床。
图中所示的专用自动钻床，一按开关就可重复自动完成从送料到钻孔的全过程。那么液压钻床要完成的工作工作循环是什么？要完成这个工作循环液压控制回路又该如何搭建？

## Slide 49
1.掌握减压阀、顺序阀、压力继电器的工作原理和图形符号；
2.掌握减压回路、顺序动作回路的工作原理
1.会根据实际需要正确选用压力控制阀；
2.能够根据要求完成液压控制回路的设计与搭建；
1. 能够增强安全操作意识，做到安全操作；
2. 能够相互协作、沟通、举一反三、分析解决问题
3. 任务完成后，能自我评估并提出改进措施
素质目标
知识目标
能力目标

## Slide 50
一、压力控制阀
压力控制阀是指通过控制油液压力高低或利用压力变化来实现某种动作的阀，简称压力阀。压力阀都是利用液体压力对阀芯产生的液压作用力与弹簧力相平衡的原理，来自动调节阀开口的大小，从而实现控制系统压力的目的。
1、减压阀

## Slide 51
2、顺序阀
3.压力继电器

## Slide 52
二、减压回路

## Slide 53
三、顺序动作回路
用压力继电器控制的顺序动作回路
用顺序阀控制的顺序动作回路

## Slide 54
任务总结
任务实施

## Slide 55
一、减压阀

## Slide 56
二、顺序阀

## Slide 57
三、二次压力控制回路

## Slide 58
数控机床是一种高效能的，装有程序控制系统的自动化机床，能较好地解决复杂、精密、小批量、多品种的零件加工问题，代表着现代机床控制技术的发展方向。
高端数控机床的技术水平是衡量一个国家核心制造能力的标准之一。2023年，中国机床以1823亿元的生产额拿下了世界第一。有的机床的定位精度已经达到了0.005毫米，未来还要向0.001毫米的高度迈进。
如图所示以MJ-50数控车床为例，机床加工时卡盘夹紧与松开，回转刀架的松开与夹紧，刀架刀盘的正转与反转等都是由液压系统驱动的。根据工作要求，刀架刀盘转动时，其速度必须能够调节，那么数控机床刀架刀盘的转动是由谁带动的？刀盘回转的液压控制回路又该如何搭建？

## Slide 59
1.掌握各流量控制阀的工作原理和图形符号；
2.掌握调速回路的工作原理。
1.会根据实际需要正确选用流量控制阀；
2.能够根据要求完成液压调速回路的设计与搭建；
1. 能够增强安全操作意识，做到安全操作；
2. 能够相互协作、沟通、举一反三、分析解决问题
3. 任务完成后，能自我评估并提出改进措施
素质目标
知识目标
能力目标

## Slide 60
一、流量控制阀
流量控制阀是用于控制液压系统流量的液压阀，简称流量阀。它是通过改变阀口过流断面面积来调节输出流量，从而控制执行元件运动速度的控制阀。常用的流量阀有节流阀、调速阀等。

## Slide 61
油液
入口
油液
出口
手柄
阀芯
阀体
1、节流阀-结构原理

## Slide 62
油液
入口
p1
油液
出口
p2
AT
负载变
变
输出流量不稳定
输出
流量
节流口面积
进出口压差
1、节流阀-流量特性
流量稳定性差

## Slide 63
调速阀
减压阀
节流阀
2、调速阀-结构原理

## Slide 64
p2
p1
节流阀节流口
减压阀减压口
p1
p2
p3
p3
F油液
F弹簧力
F油液
2、调速阀-结构原理

## Slide 65
p2
p1
p1
p2
p3
p3
p3
F油液
F弹簧力
F油液
动态
关系
减压阀芯下移
阀口增大
p2
P2-P3不变
2、调速阀-结构原理

## Slide 66
p2
p1
p1
p2
p3
p3
F油液
F弹簧力
F油液
p3
减压阀芯下移
阀口增大
p2
动态
关系
减压阀芯上移
阀口减小
p2
p3
保持不变
2、调速阀-结构原理

## Slide 67
2、调速阀-流量特性
q
ΔP
0.5MPa
中压系统：Δpmin= 0.5MPa
高压系统：Δpmin= 1MPa

## Slide 68
二、调速回路
调速回路的功能在于通过某种方式改变执行元件的速度，以满足不同工况下执行元件对速度的要求。液压系统的调速方法通常有以下两种：节流调速回路、容积调速回路。
1、节流调速回路
节流调速回路由流量控制阀、溢流阀和定量泵组成。它通过改变流量控制阀的通流面积，来控制和调节进入或流出执行元件的流量，达到调速的目的。

## Slide 69
2、容积调速回路
容积调速回路是通过改变回路中液压泵或液压马达的排量来实现调速的。按油路循环方式不同，容积调速回路有开式回路和闭式回路两种。
开式容积调速回路
闭式容积调速回路

## Slide 70
2、容积调速回路
定量泵-变量马达容积调速回路
变量泵-变量马达容积调速回路
闭式容积调速回路通常为泵——马达回路，根据变量元件的不同，闭式容积调速回路通常可分为三种：（1）变量泵——定量马达容积调速回路；（2）定量泵——变量马达容积调速回路；（3）变量泵——变量马达容积调速回路。

## Slide 71
3、容积节流调速回路
容积节流调速回路采用变量泵供油，用流量阀控制进入或流出液压缸的流量来调节液压缸的运动速度，并可使变量泵的供油量自动的与液压缸所需的流量相适应。

## Slide 72
任务总结
任务实施

## Slide 73
流量控制阀通过控制气体流量来控制气动执行元件的运动速度。而气体流量的控制是通过改变阀口的流通面积实现的。常用的流量控制阀有节流阀、单向节流阀、排气节流阀等。
1．节流阀
2．排气节流阀
一、流量控制阀

## Slide 74
二、节流调速回路
1、单作用气缸的速度控制回路
2、双作用气缸速度控制回路

## Slide 75
3、缓冲回路
要获得气缸形成末端的缓冲，除采用带缓冲的气缸外，特别在行程长、速度快、惯性大的情况下，往往需要采用缓冲回路来消除冲击，满足气缸运动速度的要求。
4、气-液转换速度回路
气-液联动速度控制回路以气压作为动力，利用气液转换器或气液阻尼气缸控制执行元件的速度，从而得到良好的调速效果。